TURINYS

Įvadas	2

1.	Visuomenės poreikio objektyvus egzistavimas	4

1.1.	Esama padėtis	4

1.2.	Projekto tikslai	6

2.	Kitos konkrečiam visuomenės poreikiui patenkinti reikalingo konkretaus žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams galimybės	7

2.1.	Projekto įgyvendinimo vieta	7

3.	Žemės  paėmimo poreikis	16

4.	Visuomenės poreikio patenkinimo ir žemės sklypų paėmimo visuomenės poreikiams procedūros įgyvendinimo sąnaudos ir nauda	21

4.1.	Būtinos projekto įgyvendinimo išlaidos	21

4.1.1.	Statybos išlaidos	21

4.1.2.	Išlaidos žemei	22

4.2.	Visuomenės gautina nauda iš projekto įgyvendinimo	23

4.2.1.	Kelionės laiko gaišties ekonomija	23

4.2.2.	Kelių transporto priemonių eksploatacinių sąnaudų ekonomija	26

4.2.3.	Ekologinių nuostolių ekonomija	28

4.3.	Tiesioginis poveikis dabartinių savininkų ir naudotojų gyvenimo sąlygoms, gamtos ištekliams	30

4.4.	Projekto įgyvendinimo grynoji dabartinė vertė	33

4.4.1.	Sąnaudų ir naudos analizės rezultatai	33

4.5.	Rizikų įvertinimas ir numatomi jų valdymo veiksmai	38

4.5.1.	Rizikos vertinimas ir valdymas	38

4.6.	Projekto įgyvendinimo jautrumo analizė	39

Išvados	41

Literatūra	43

# Įvadas

Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos technine užduotimi, atliktas kapinių plėtros variantų vertinimas ekonominiu aspektu – atlikta plečiamų esamų kapinių ir steigiamų naujų kapinių variantų įgyvendinimo kaštų ir naudos analizė, įvertinant žemės naudojimą (jei reikalinga keisti žemės naudojimo paskirtį, koreguoti sklypų ribas ir pan.), žemės vertes (jei reikalinga išpirkti sklypus iš privačių savininkų), teritorijų paruošimo (reljefo formavimo, drenavimo, želdinių tvarkymo ir pan.), inžinerinio įrengimo ir kitus aspektus.

Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje yra 24 kapinės, dar vienos miesto kapinės yra už miesto ribų Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje. Pagal statusą  tik dvejos kapinės - Joniškės ir Lėbartų yra veikiančios, visos likusios neveikiančios Klaipėdos krašto senosios kapinės, turinčios paveldosauginę ir istorinę vertę.

Klaipėdos mieste esančios Joniškės kapinės šiuo metu jau yra užpildytos – vietų naujų kapaviečių, naujų kapų formavimui nėra, tačiau galima laidoti esamose (kur jau palaidota) kapavietėse. Lėbartų kapinės šiuo metu yra praktiškai vienintelės veikiančios  Klaipėdos miesto kapinės, esančios  už miesto ribų. Lėbartų kapinėse dar yra laisvų plotų, galėtų būti įrengta apie 10 tūkst. kapaviečių. Esamos kapinių infrastruktūros Klaipėdos miestui turėtų užtekti iki 2022 m.

Rengiamoje „Klaipėdos miesto kapinių plėtros galimybių studijoje“ esamos situacijos analizės etape nustatytas Klaipėdos miesto kapinių teritorijos plėtros poreikis (žr. 1 pav.).

Pav. 1. Galimybių studijoje kapinių plėtrai siūlomos teritorijos

Rengiant galimybių studiją, buvo išnagrinėti planuojamoje teritorijoje galiojantys aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentai, bei patvirtinti specialieji bei detalieji planai ir Klaipėdos miesto bedrasis planas bei Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas.

Nagrinėjamos teritorijos ribos nustatomos 8 km spinduliu nuo Klaipėdos miesto administracinės ribos. Pagrindinis tokio nustatymo kriterijus - kapinių pasiekiamumo asmeniniu ar visuomeniniu transportu laikas, kuris šiuo atveju būtų apie pusė valandos.

Galimi variantai priimti išsamiai išnagrinėjus aplinkines teritorijas, galiojančius teritorijų planų sprendinius, gyvenamąsias zonas, esamus inžinerinius tinklus bei esamas susisiekimo komunikacijas bei kitus faktorius.

Kapinių plėtros variantų ekonominis vertinimas atliktas šiais aspektais:

- išnagrinėti alternatyvūs paimamos žemės vietos ir ploto sprendiniai;

- pateikti skaičiavimai socialinės-ekonominės naudos, kurią gaus kapinių naudotojai ir visa visuomenė;

- pateikta nauda ir sąnaudos, kurias patirs suinteresuota institucija, t.y. projektą užsakiusi Klaipėdos miesto savivaldybės administracija.

# Visuomenės poreikio objektyvus egzistavimas

## Esama padėtis

Klaipėdos miesto gyventojų skaičius per pastaruosius 15 metų sumažėjo beveik 40 tūkstančių – miestas neteko beveik penktadalio gyventojų. Klaipėdos rajono situacija priešinga – rajone gyventojų skaičius per 15 metų tolygiai augo ir nuo 2001 m. padidėjo apie 15% – iki 53 tūkst. gyventojų.

Per paskutiniuosius penkerius metus mirusių Klaipėdos miesto gyventojų skaičius keitėsi labai neženkliai: 2012 m. – 2001; 2013 m. – 2039; 2014 m. – 1987; 2015 m. – 2088; 2016 – 2076 mirusieji asmenys.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento Kapinių priežiūros skyriaus duomenimis Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje yra 24 kapinės, dar vienos miesto kapinės yra už miesto ribų Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje.

Pagal statusą  tik dvejos kapinės - Joniškės ir Lėbartų yra veikiančios, visos likusios  - neveikiančios Klaipėdos krašto senosios kapinės, turinčios paveldosauginę ir istorinę vertę. Neveikiančių kapinių tarpe net 14 yra registruotos Kultūros vertybių registre, jų apsaugą užtikrina palanki paminklosauginė politika, ko negalima pasakyti apie tas neveikiančias kapines, kurios neturi suformuotų sklypų ir nėra registruotos Kultūros vertybių registre. Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje esančiose neveikiančios kapinės yra svarbus miesto kultūrinio kraštovaizdžio elementas, kurio perspektyva sietina su jų, kaip viešųjų erdvių, tvarkymu.

Joniškės kapinės yra šiaurės rytinėje Klaipėdos miesto dalyje Sendvario gyvenamajame  rajone netoli Danės upės (tarp Joniškės, Tylos ir Raganių 1-osios gatvių). Joniškės kapinės veikia nuo 1959 metų sausio mėnesio. Kapines sudaro 14 kvartalų, bendras  plotas – 13,85 ha.

Joniškės kapinės  šiuo metu jau yra užpildytos – vietų naujų kapaviečių, naujų kapų formavimui nėra, tačiau galima laidoti esamose (kur jau palaidota) kapavietėse. Vidutiniškai per vienerius metus Joniškės kapinėse išduodama apie 250 leidimų laidoti į esamus kapus. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento Kapinių priežiūros skyrius nuolat vykdo kapų inventorizaciją. Inventorizacijos duomenimis šiose kapinėse yra apie 10-15% neprižiūrimų kapų. Vadovaujanti Kapinių tvarkymo taisyklėmis (LR Vyriausybės 2008-11-19 nutarimas Nr. 1207) leidimas laidoti į neprižiūrimus kapus gali būti išduodamas praėjus ne mažiau kaip 25 metams po kapo ramybės laikotarpio pabaigos. Realiai į pripažintą neprižiūrimu kapą galima laidoti praėjus 50 metų po palaidojimo.

Šiuo metu galiojančiame Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007-04-05 sprendimu Nr. T2-110) Joniškės kapinių plėtra nenumatyta – neužstatytos teritorijos kapinių gretimybėje yra skirtos atskirųjų apsauginės ir ekologinės paskirties želdynų formavimui.

Prie Joniškės kapinių  esančiame sklype (Joniškės g. 36) veikia laidojimo paslaugų įmonė „Aterna“, teikianti visas laidojimo paslaugas.  Ši įmonė savo sklype 2011 m. yra įrengusi  162 kriptų privatų kolumbariumą, kuris dėl nepalankios kainodaros nėra užpildytas iki šiol. Įmonė „Aterna“ nesenai paskelbė apie planus laidojimo namuose įrengti kremavimo liniją. Aplinkos apsaugos agentūros Klaipėdos skyrius 2017-01-06 raštu Nr. (28.3)-A4-221 priėmė atrankos išvadą, kad UAB „Aterna“ planuojamai ūkinei veiklai – laidojimo namų dalies patalpų kapitaliniam remontui įrengiant kremavimo liniją Joniškės g. 36, Klaipėdoje – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Sena Joniškės kapinių problema – blogai veikianti (pažeista) drenažo sistema, dėl ko klaipėdiečiams savo artimuosius tenka laidoti tiesiog vandenyje. Joniškės kapinės gretimų teritorijų atžvilgiu yra įkurtos kiek aukštesnėje vietoje (absoliutinis aukštis 12 -16 m), tačiau dėl negiliai slūgsančio gruntinio vandens horizonto, kasant reikiamo gylio kapo duobes kaupiasi vanduo, todėl dažnu atveju jos yra kasamos ne gilesnės nei pusantro metro.

Pav. 2. Joniškės kapinių problema

Lėbartų kapinės šiuo metu yra praktiškai vienintelės veikiančios  Klaipėdos miesto kapinės, esančios į pietryčius nuo Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono savivaldybės Dovilų seniūnijos  Lėbartų kaime. Nuo pietinių miesto rajonų kapinės nutolusios apie 5 km  atstumu, o nuo šiaurinės miesto dalies apie 19 km. Lėbartų kapinių veiklos pradžia siekia praėjusio šimtmečio septintą dešimtmetį. Lėbartų kapinės yra suskirstytos į 191 kvartalą, kuriuos vieną nuo kito skiria takai ir šaligatvis. Vidutiniškai 5 ha plote yra apie 2970 šeimyninių kapaviečių (vienas kapas užima apie 16 m2, įskaitant takus, vejas, želdinius ir kt.). Vidutiniškai per vienerius metus išduodama leidimų laidoti: šeimos nauji kapai  apie 344 vnt. (2015 m. išduoti 394 leidimai), vienviečiai kapai apie 100 vnt., urnoms apie 180 vnt., šeimos seniems kapams - apie 1000 vnt.

Didžioji Lėbartų kapinių ploto dalis (apie 51 ha) yra užpildyta, šiuo metu vykdomi laidojimai 173 ir 174 kvartaluose. Nuo 175 kvartalo kol kas yra laisvi plotai. Klaipėdos miesto savivaldybės kapinių priežiūros tarnybos duomenimis Lėbartų kapinėse dar galėtų būti įrengta apie 10 tūkst. kapaviečių. Įvertinant tai, kad 2004-2014 m. laikotarpyje vidutinis metinis mirtingumas Klaipėdos mieste buvo apie 2 tūkst. mirusiųjų per metus, esamos kapinių infrastruktūros Klaipėdos miestui turėtų užtekti iki 2022 m.

Lėbartų kapinės išsiskiria tuo, kad 2007 m. pavasarį čia buvo pastatytas pirmasis šalyje kolumbariumas, kurio visos 168 urnoms skirtos kriptos buvo labai greitai užimtos. 2014 m. pradėtas etapiškai įrenginėti 900 kriptų kolumbariumas.

Daug diskusijų bei emocijų paskutiniuoju metu sukėlė verslininkų ketinimai netoli Lėbartų kapinių Toleikių kaime, kur verslininkams priklauso 3,5 ha žemės sklypas bei 7 ha miško, statyti krematoriumą. Krematoriumas būtų skirtas ne tik Klaipėdos miesto ir rajono gyventojams, bet  patenkintų visos vakarų Lietuvos poreikį. Greta krematoriumo planuojamos ir kolumbariumo statybos. Ketinimams statyti krematoriumą kategoriškai nepritaria Toleikių, Lėbartų ir kitų kaimų gyventojai.

Didžiausios problemos Lėbartų kapinėse yra susijusios su negiliai slūgsančiais gruntiniais vandenimis, neįrengta melioracine sistema. Šiose kapinėse nėra drenažo, yra tik prie pagrindinių takų įrengti lietaus nuotekų tinklai, šulinėliai, į kuriuos subėga vanduo. Dėl minėtų aplinkybių kapų duobės  labai greitai  prisipildo vandens (duobių šiose kapinėse nekasa iš vakaro), o pačioje kapinių teritorijoje dažnai telkšo lietaus, sniego tirpsmo vandenys. Ypač pasižymėjo paskutinioji žiema, kai dėl nepastovių orų nauji Lėbartų kapinių kvartalai labiau priminė tvenkinį (3 pav.), apsemtų plotų yra ir kitose kapinių dalyse. Situacija, kai kapinėse kaupiasi vanduo, yra pasikartojanti - tai priklauso nuo gamtinių sąlygų.

Pav. 3. Lėbartų kapinių problema

Tiek Joniškės, tiek Lėbartų kapinių esamas inžinerinio įrengimo lygis pakankamas – kapinių teritorijoje įrengtas apšvietimas, kapinės aprūpintos vandeniu, nustatyta tvarka surenkamos ir išvežamos kapinėse susidarančios atliekos, pastatyti ir eksploatuojami biotualetai, įrengtos automobilių parkavimo aikštelės, kapinių teritorija pasiekiama Klaipėdos miesto visuomeninio transporto maršrutiniais autobusais. Siekiant išvengti spūsčių, per Vėlines ir Visų šventųjų dieną klaipėdiečiai raginami į kapines vykti viešuoju transportu, nes automobilių eismas būna ribojamas.

Nagrinėjamoje, su Klaipėdos miestu besiribojančioje teritorijoje, į kurią didesne ar mažesne ploto dalimi patenka  Gargždų, Kretingalės, Sendvario, Dovilų, Priekulės ir Dauparų - Kvietinių seniūnijų dalys, yra  60 kapinių.

Iš palyginti didelio esamų kapinių skaičiaus (60) veikiančios yra tik 3 - Gargždų miesto, Plikių miestelio ir Plikių miestelio pirmosios senosios kapinės (Kretingalės sen.), riboto laidojimo 2 – Peskojų kaimo evangelikų liuteronų senosios  (Kretingalės sen.) ir Slengių kaimo senosios kapinės (Sendvario sen.). Visos likusios 55 yra neveikiančios, tame tarpe 51 yra registruotos Kultūros vertybių registre. Pažymėtina, kad visoje nagrinėjamoje teritorijoje yra tik vienerios didelės veikiančios Gargždų miesto kapinės, kurių plotas 14,4 ha, visų likusių kapinaičių plotas svyruoja 0,01 – 0,6 ha ribose.  Klaipėdos rajone jaučiamas naujų kapinių poreikis. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos užsakymu rengiama „Naujų kapinių Klaipėdos rajone poreikio, steigimo ir esamų (veikiančių kapinių) ribų praplėtimo galimybių studija“.

## Projekto tikslai

Galimybių studijos tikslas: - nustatyti Klaipėdos miesto kapinių teritorijos plėtros poreikį ir galimybes nagrinėjamu laikotarpiu bei pasiūlyti socialiniu, ekonominiu ir aplinkosauginiu aspektais tinkamiausią kapinių plėtros variantą.

# Kitos konkrečiam visuomenės poreikiui patenkinti reikalingo konkretaus žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams galimybės

## Projekto įgyvendinimo vieta

Nustatant kapinių teritorinės plėtros poreikį būtina įvertinti tai, kad kapinių teritoriją sudaro ne tik laidojimo vietos (kapavietės, kolumbariumas, pelenų barstymo laukas ir kt.), bet ir kapinių aptarnavimui būtina infrastruktūra (pėsčiųjų takai, procesijų, lengvųjų automobilių, specialiojo transporto judėjimo zonos, inžinerinių tinklų koridoriai, atliekų surinkimo vietos ir kt.) bei kiti kapinių funkcionavimui užtikrinti reikalingi objektai ir teritorijos (sargo patalpa ar atskiras statinys, koplyčia su trumpalaikio šarvojimo patalpa, automobilių statymo aikštelės kapinių prieigose, viešasis tualetas, prekyvietės zona ir kt.).

Kapinių tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose kapinių aptarnavimo bei kitai infrastruktūrai reikalingų teritorijų ploto norma nėra nustatyta, todėl tenka remtis jau funkcionuojančių kapinių pavyzdžiais. Išnagrinėjus veikiančias Klaipėdos miesto Joniškės ir Lėbartų kapines, nustatytas vidutinis vieno kapo ir infrastruktūros užimamas plotas apie 16 kv. metrų. Ši ploto norma ir yra taikoma skaičiuojant orientacinį Klaipėdos miesto kapinių plėtrai reikalingų teritorijų poreikį.

Siekiant išaiškinti teritorijas, kuriose būtų galima naujų Klaipėdos miesto kapinių plėtros vietų paieška,  yra naudojamas  priartėjimo  būdas - „atmetamos“ teritorijos, kuriose dėl galiojančių apribojimų (aplinkosauginių, kultūros paveldo, sanitarinių ir kt.) bei dėl galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių, naujų kapinių plėtra yra negalima ar nepageidaujama.

Vadovaujantis galimybių studijoje 4.3 skyriuje pateiktais kapinių plėtrai ar naujų kapinių steigimui tinkamų teritorijų nustatymo principais, buvo parinktos šešios, didžiausią potencialą turinčios teritorijų vietos. Teritorijų vietos parinktos įvertinus ne tik individualų jų, kaip atskirų arealų, tinkamumą įvairiais aspektais, bet taip pat atsižvelgiant į sistemingo kapinių tinklo periferinėje Klaipėdos miesto dalyje (4 pav.) formavimo galimybes.

Konkretizuojant nagrinėjamą teritoriją  - kapinių plėtrai tinkamų teritorijų paieškų lauką Klaipėdos rajono savivaldybės dalyje, išskiriamas plotas, esantis apie 8 km spinduliu nuo Klaipėdos miesto administracinės ribos (žemyninėje dalyje). Pagrindinis  tokio nustatymo kriterijus -  kapinių pasiekiamumo asmeniniu ar viešuoju transportu laikas, kuris šiuo atveju būtų apie pusė valandos. Į nustatytas nagrinėjamos teritorijos ribas, be Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijos, patenka jai gretimos Gargždų, Kretingalės, Sendvario, Dovilų, Priekulės ir Dauparų - Kvietinių seniūnijų dalys.

Pav. 4. Klaipėdos miesto priemiestinės struktūros (šaltinis: Klaipėdos miesto bendrojo plano įgyvendinimo stebėsenos 2007-2015 m. ataskaita) ir kapinių plėtrai siūlomos teritorijos

Analizuojamos alternatyvos:

Ia alternatyva: 4 plotas (40 ha), 7 plotas (41 ha), Lėbartų plėtra, (apie 50 tūkst. naujų kapaviečių)

Pav. 5. Ia alternatyvos teritorijos

Privažiuojamieji keliai: Privažiavimas prie 4 teritorijos šiuo metu vyksta ir būtų vykdomas esamu valstybinės reikšmės krašto keliu Nr. 227.

Privažiavimas prie 7 teritorijos vyksta valstybinės reikšmės rajoniniu keliu Nr. 2218, dalis kelio nuo Kretingalės iki geležinkelio yra asfalto dangos, likusi – žvyro. Įrengiant kapines, privažiavimui reiktų asfaltuoti apie 0,2 km ilgio ruožą (žr. 6 pav. pažymėta raudonai).

Pav. 6. Privažiavimas prie 7 teritorijos

Geologinė situacija: 4 teritorijos sklypo nuolydis šiaurės kryptimi. Palei kelią (Sodų g.) eina kelio apsauginis griovys, griovyje yra vandens, gylis 0,5 – 1,0 m. Prie geležinkelio pervažos ties sklypo riba yra 2,0 - 2,5 m gylio pralaida, vandens lygis 2,0 m. Kitoje kelio pusėje esančiame melioracijos griovyje vandens gylis nuo žemės paviršiaus 1,0 m. Šiaurinė sklypo dalis (apie 50 proc.) yra pažemėjime, likusi dalis sklypo aukštėja ir gana ryškiai, ten vandens gali nebūti. Pagal gręžinį, gruntiniai vandenys aukštai, reikėtų įrengti drenažą. Minkštas molis lengvai kastųsi, tačiau šlapiuoju metų laiku kapuose kauptųsi vanduo.

7 teritorijos sklypo pietinėje dalyje (sankryža kelio ir lauko keliuko, nueinančio į šiaurės rytus) yra moreninė kalvelė (h santykinis apie 2 m). Tikėtina, jog čia gruntinio vandens iki 2 m nebus (nebent podirvio vanduo, nes viršutinėje dalyje morenoje yra smėlio lęšių). Kalvelė apima apie 15 – 20 proc. teritorjos. Bendras sklypo nuolydis vakarų, šiaurės vakarų kryptimi. Sklype yra pažemėjimų kurių paviršiuje telkšo paviršinis vanduo (gręžinys gręžtas žemiau nei tie pažemėjimai). Pažemėjimuose vizualiai matomas dirvožemio spalvos pasiketimas (pažemėjimuose dirvožemio spalva pilka iki juodos). Teritorija melioruota. Melioracijos kanalai pilni vandens (rodo blogą drenažo sistemos darbą). Tekėjimo kryptis - vakarų, šiaurės vakarų. Per teritorijos vidurį iš pietryčių į šiaurės vakarus iškasto kanalo gylis (pietrytiniame pakraštyje) apie 3,0 m (tokiame gylyje teka vanduo). Ten pat kanalo šlaite rasto rinktuvo gylis 2,5 m, einant į šiaurės vakarus reljefas žemėja ir kanalo gylis centrinėje dalyje sudaro 1,0 – 1,5 m. Vandens lygis (gylis) kanale 0,2 – 0,3 m, palei kelią Nr. 2218 einančio griovio gylis 1,0 – 1,5 m, vandens lygis 0,3 m. Vertinant tai, jog tyrimai atlikti rudenį po gausių kritulių, galima teigti jog esamas gruntinio ir paviršinio vandens lygis yra artimas maksimaliam galimam. Gruntinio vandens lygio svyravimas gali siekti iki 1,5 m. Nerekomenduojama rengti kapinių, nes gruntinio vandens lygis yra pakankamai aukštai, sklype yra drenažo sistema, kuri įrengta 2,5 m gylyje, o taip pat per sklypo centrinę dalį prateka bevardis upelis, įtekantis į Rąžės upelį. Molinai gruntai kieti, nepatogūs kasti, šlapiuoju metų laiku iškastuose kapuose kauptųsi  vanduo. Nebent rengti dalyje sklypo aukštesnėje (apie 20-30 proc.viso ploto). Raikalinga rekonstruoti drenažo sistemą ir įrengti trūkstamą.

Ib alternatyva: 4 plotas (40 ha), 6 plotas (40 ha), Lėbartų plėtra (apie 50 tūkst. naujų kapaviečių)

Pav. 7. Ib alternatyvos teritorijos

Privažiuojamieji keliai: Privažiavimas prie 4 teritorijos šiuo metu vyksta ir būtų vykdomas esamu valstybinės reikšmės krašto keliu Nr. 227.

Privažiavimas prie 6 teritorijos šiuo metu vyksta valstybinės reikšmės rajoniniu keliu Nr. 2219, dalis kelio nuo Kretingalės iki tilto per Akmeną (Danę) asfalto dangos, likusi žvyro. Įrengiant kapines, privažiavimui reiktų asfaltuoti apie 1,2 km ilgio ruožą (žr. 8 pav.).

Pav. 8. Privažiavimas prie 6 teritorijos

Geologinė situacija: 4 teritorijos sklypo nuolydis šiaurės kryptimi. Palei kelią (Sodų g.) eina kelio apsauginis griovys, griovyje yra vandens, gylis 0,5 – 1,0 m. Prie geležinkelio pervažos ties sklypo riba yra 2,0 - 2,5 m gylio pralaida, vandens lygis 2,0 m. Kitoje kelio pusėje esančiame melioracijos griovyje vandens gylis nuo žemės paviršiaus 1,0 m. Šiaurinė sklypo dalis (apie 50 proc.) yra pažemėjime, likusi dalis sklypo aukštėja ir gana ryškiai, ten vandens gali nebūti. Pagal gręžinį, dalyje sklypo gruntiniai vandenys aukštai, reikėtų įrengti drenažą. Minkštas molis lengvai kastųsi, tačiau šlapiuoju metų laiku kapuose kauptųsi vanduo.

6 teritorijos sklypas yra Danės upės kairiąjame krante apie 650 – 700 m nuo upės moreninės kalvos/pakilumos šlaite. Palei kelią Nr. 2219 ir lauko kelią sklypo šiaurės vakariniame pakraštyje, yra kelio apsauginiai grioviai iki 0,5 m gylio, juose yra vandens, tačiau jis stovintis, augmenijos būdingos šlapiom vietom nėra, vadinasi kaupasi, tik kai palyja. Sklypo nuolydis šiaurės vakarų kryptimi link Danės upės. Palei kelią Nr. 2219, per vidurį sklypo yra pažemėjimas (nedidelis, iki 2,0 m) šlapia vieta juodas dirvožemis.Gruntinio vandens iki 3,0 m nerasta, vieta pakankamai aukšta, turi išreikštą nuolydį. Sklypas visas tinkamas kapinių rengimui. Tačiau molinai gruntai kieti, nepatogūs kasti, šlapiuoju metų laiku iškastuose kapuose kauptųsi vanduo.

II alternatyva: 1 plotas  (29 ha); 4 plotas (30 ha); 6 plotas (30 ha); Lėbartų plėtra (apie 50 tūkst. naujų kapaviečių)

Pav. 9. II alternatyvos teritorijos

Privažiuojamieji keliai: šiuo metu privažiavimas prie 1 teritorijos vyksta žvyrkeliu, įtengiant kapines reiktų įrengti asfalto dangą (~2 km ilgyje) nuo krašto kelio Nr. 141 iki Šilgalio g. per planuojamą Benčio g. (žr. 10 pav.).

Pav. 10. Privažiavimas prie 1 teritorijos

Privažiavimas prie 4 teritorijos šiuo metu vyksta ir būtų vykdomas esamu valstybinės reikšmės krašto keliu Nr. 227.

Privažiavimas prie 6 teritorijos šiuo metu vyksta valstybinės reikšmės rajoniniu keliu Nr. 2219, dalis kelio nuo Kretingalės iki tilto per Akmena-Danė upę asfalto dangos, likusi žvyro. Įrengiant kapines, privažiavimui reiktų asfaltuoti apie 1,2 km ilgio ruožą (žr. 8 pav.).

Geologinė situacija: 1 teritorija moreninėje pakilumoje, vyrauja banguotas reljefas. Gręžinys darytas lomoje (žemiausioje vietoje). Kalvelių viršuje vandens gali ir nebūti. Bendras teritorijos nuolydis vakarų krypties. Dalyje vakarinio pakraščio tarp taškų 7-11 yra melioracijos griovys, susisiekiantis su Karaliaus Vilhelmo kanalu. Vandens lygis kanale 2,0 m. Gruntinis vanduo surastas 1,5 m gylyje. Tyrimai atlikti, kai gruntinio vandens lygis aukščausias, tikėtina, kad drenažo įrengti sklype iš viso nereikės.

4 teritorijos sklypo nuolydis šiaurės kryptimi. Palei kelią (Sodų g.) eina kelio apsauginis griovys, griovyje yra vandens, gylis 0,5 – 1,0 m. Prie geležinkelio pervažos ties sklypo riba yra 2,0 - 2,5 m gylio pralaida, vandens lygis 2,0 m. Kitoje kelio pusėje esančiame melioracijos griovyje vandens gylis nuo žemės paviršiaus 1,0 m. Šiaurinė sklypo dalis (apie 50 proc.) yra pažemėjime, likusi dalis sklypo aukštėja ir gana ryškiai, ten vandens gali nebūti. Pagal gręžinį, dalyje sklypo gruntiniai vandenys aukštai, reikėtų įrengti drenažą. Minkštas molis lengvai kastųsi, tačiau šlapiuoju metų laiku kapuose kauptųsi vanduo.

6 teritorijos sklypas yra Danės upės kairiąjame krante apie 650 – 700 m nuo upės moreninės kalvos/pakilumos šlaite. Palei kelią 2219 ir lauko kelią sklypo šiaurės vakariniame pakraštyje, yra kelio apsauginiai grioviai iki 0,5 m gylio, juose yra vandens, tačiau jis stovintis, augmenijos būdingos šlapiom vietom nėra, vadinasi kaupasi tik kai palyja. Sklypo nuolydis šiaurės vakarų kryptimi link Danės upės. Palei kelią (2219), per vidurį sklypo yra pažemėjimas (nedidelis, iki 2,0 m) šlapia vieta juodas dirvožemis. Palankiausia vieta iš visų aplankytų: gruntinio vandens iki 3,0 m nerasta, vieta pakankamai aukšta, turi išreikštą nuolydį. Sklypas visas tinkamas kapinių rengimui. Tačiau molinai gruntai kieti, nepatogūs kasti, šlapiuoju metų laiku iškastuose kapuose kauptųsi vanduo.

III alternatyva: 1 plotas (19 ha); 4 plotas (20 ha); 5 plotas (20 ha);  6 plotas (21 ha); Lėbartų plėtra (apie 50 tūkst. kapaviečių).

Pav. 11. III alternatyvos teritorijos

Geologinė situacija: 1 teritorija moreninėje pakilumoje, vyrauja banguotas reljefas. Gręžinys darytas lomoje (žemiausioje vietoje). Kalvelių viršuje vandens gali ir nebūti. Bendras teritorijos nuolydis vakarų krypties. Dalyje vakarinio pakraščio tarp taškų 7-11 yra melioracijos griovys susisiekiantis su Karaliaus Vilhelmo kanalu. Vandens lygis kanale 2,0 m. Tyrimai atlikti, kai gruntinio vandens lygis aukščausias, tikėtina, kad drenažo įrengti sklype iš viso nereikės.

4 teritorijos sklypo nuolydis šiaurės kryptimi. Palei kelią (Sodų g.) eina kelio apsauginis griovys, griovyje yra vandens, gylis 0,5 – 1,0 m. Prie geležinkelio pervažos ties sklypo riba yra 2,0 - 2,5 m gylio pralaida, vandens lygis 2,0 m. Kitoje kelio pusėje esančiame melioracijos griovyje vandens gylis nuo žemės paviršiaus 1,0 m. Šiaurinė sklypo dalis (apie 50 proc.) yra pažemėjime, likusi dalis sklypo aukštėja ir gana ryškiai, ten vandens gali nebūti. Pagal gręžinį, dalyje sklypo gruntiniai vandenys aukštai, reikėtų įrengti drenažą. Minkštas molis lengvai kastųsi, tačiau šlapiuoju metų laiku kapuose kauptųsi vanduo.

5 teritorijos sklypo nuolydis rytų, pietvakarių kryptimi link Baukštės upelio. Gruntins vanduo pakankamai aukštai (0,8 m), tačiau galimai sausuoju metų laiku jo gali išvis nebūti. Gruntinio vandens lygio svyravimas iki 1,5 m. Palei rytinį pakraštį iškastas griovys kuriame teka vanduo į Baukšės upelį (griovio gylis 1,5 – 2,0 m). Pietiniame pakraštyje 20 m nuo sklypo ribos telkšo sklidinas vandens tvenkinys. Kapinių įrengimu tinkama būtų sklypo dalis (apie 30 proc.), esanti toliau nuo upelio. Kitoje dalyje reikalingas drenažas. Molinai gruntai kieti, nepatogūs kasti, šlapiuoju metų laiku iškastuose kapuose kauptųsi vanduo.

6 teritorijos sklypas yra Danės upės kairiąjame krante apie 650 – 700 m nuo upės moreninės kalvos/pakilumos šlaite. Palei kelią 2219 ir lauko kelią sklypo šiaurės vakariniame pakraštyje, yra kelio apsauginiai grioviai iki 0,5 m gylio, juose yra vandens, tačiau jis stovintis, augmenijos būdingos šlapiom vietom nėra, vadinasi kaupasi tik kai palyja. Sklypo nuolydis šiaurės vakarų kryptimi link Danės upės. Palei kelią (2219), per vidurį sklypo yra pažemėjimas (nedidelis, iki 2,0 m) šlapia vieta juodas dirvožemis. Palankiausia vieta iš visų aplankytų: gruntinio vandens iki 3,0 m nerasta, vieta pakankamai aukšta, turi išreikštą nuolydį. Sklypas visas tinkamas kapinių rengimui. Tačiau molinai gruntai kieti, nepatogūs kasti, šlapiuoju metų laiku iškastuose kapuose kauptųsi paviršinis vanduo.

Pav. 12. Privažiavimas prie 5 teritorijos

Visų alternatyvų atvejais numatyta vieta gyvūnų kapinėms prie Lėbartų kapinių (5 ha).

Pav. 13. Gyvūnų kapinių vieta

# Žemės  paėmimo poreikis

Klaipėdos miesto kapinių išplėtimui reikalingi preliminarūs žemės sklypo plotai, savininkų vardai, pavardės ir kiti žemės sklypo duomenys pagal siūlomas alternatyvas pateikti 1-5 lentelėse.

Lentelė 1. Savininkų žemės sklypų (jų dalių), reikalingų paimti visuomenės poreikiams, sąrašas pagal Ia alternatyvą

| Eil. Nr. | Vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas | Žemės sklypo kadastrinis Nr., unikalus Nr. | Žemės sklypo adresas | Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis | Sklypo plotas, ha | Numatoma paimti visuom. poreikiams žemės sklypo dalis, ha | Numatomos paimti visuom. poreikiams žemės sklypo dalies vidutinė vertė, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lėbartų k.v. |
| 1 | Vytas Paul Pacas | 5544/0002:67 5544-0002-0067 | Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Kiškėnų k. | Žemės ūkio | 31,55 | 31,55 | 254000 |
| 2 | Rita Baras Kisielius | 5544/0002:68 5544-0002-0068 | Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Kiškėnų k. | Žemės ūkio | 28,3245 | 8,45 | 744147 |
| Kretingalės k.v. |
| 3 | Lietuvos Respublika | 5535/7001:2 4400-4024-3430 | Klaipėdos r. sav., Rajoninis kelias Nr. 2218 Kretingalė - Bruzdeilynas (0,635 km - 0,902 km) | Kita | 0,6019 | 0,214 |  |
| 4 | Albina Kreišmonienė | 5535/0001:364 4400-0650-5428 | Klaipėdos r. sav., Kretingalė | Žemės ūkio | 1,03 | 1,03 | 5940 |
| 5 | Danutė Kutkienė | 5535/0001:2 5535-0001-0002 | Klaipėdos r. sav., Kretingalė | Žemės ūkio | 0,9267 | 0,9267 | 5370 |
| 6 | Rolandas Leketas | 5535/0001:351 4400-0465-5018 | Klaipėdos r. sav., Kretingalė | Žemės ūkio | 1 | 1 | 5780 |
| 7 | Mantas Petrauskas, Adomas Petrauskas, Liudas Petrauskas, Lina Bačul | 5535/0001:28 5535-0001-0028 | Klaipėdos r. sav., Kretingalė | Žemės ūkio | 1 | 1 | 5780 |
| 8 | Danutė Kutkienė | 5535/0001:5 5535-0001-0005 | Klaipėdos r. sav., Kretingalė | Žemės ūkio | 1,036 | 1,036 | 5970 |
| 9 | Algimantas Pivorius | 5535/0001:6 5535-0001-0006 | Klaipėdos r. sav., Kretingalė | Žemės ūkio | 2 | 2 | 11100 |
| 10 | Jonas Jadenkus | 5535/0001:363 4400-0610-1160 | Klaipėdos r. sav., Kretingalė | Žemės ūkio | 1,01 | 1,01 | 5830 |
| 11 | Andrius Šlymas, Irena Šilgalienė, Giedrius Panumis | 5535/0001:372 4400-0896-5999 | Klaipėdos r. sav., Kretingalė | Žemės ūkio | 1,01 | 1,01 | 5830 |
| 12 | Valentina Drozdova | 5535/0001:357 4400-0493-4503 | Klaipėdos r. sav., Kretingalė | Žemės ūkio | 1,07 | 1,07 | 6160 |
| 13 | Ona Danutė Markienė | 5535/0001:10 5535-0001-0010 | Klaipėdos r. sav., Kretingalė | Žemės ūkio | 1,124 | 1,124 | 6450 |
| 14 | Violeta Markuvienė | 5535/0001:11 5535-0001-0011 | Klaipėdos r. sav., Kretingalė | Žemės ūkio | 1,1259 | 1,1259 | 6460 |
| 15 | Asta Vaičikauskienė | 5535/0001:12 5535-0001-0012 | Klaipėdos r. sav., Kretingalė | Žemės ūkio | 1,0213 | 1,0213 | 5890 |
| 16 | Lidija Filonenko | 5535/0001:390 4400-1657-6528 | Klaipėdos r. sav., Kretingalė | Žemės ūkio | 0,5 | 0,5 | 2990 |
| 17 | Olga Persijanova | 5535/0001:391 4400-1657-6639 | Klaipėdos r. sav., Kretingalė | Žemės ūkio | 0,5 | 0,5 | 2990 |
| 18 | Nina Timofejeva | 5535/0001:392 4400-1657-6706 | Klaipėdos r. sav., Kretingalė | Žemės ūkio | 0,5 | 0,5 | 2990 |
| 19 | Vytautas Dulkys | 5535/0001:14 5535-0001-0014 | Klaipėdos r. sav., Kretingalė | Žemės ūkio | 1 | 1 | 5780 |
| 20 | Povilas Simutis | 5535/0001:15 5535-0001-0015 | Klaipėdos r. sav., Kretingalė | Žemės ūkio | 1,2545 | 1,2545 | 7160 |
| 21 | Genė Simutienė | 5535/0001:355 4400-0487-9401 | Klaipėdos r. sav., Kretingalė | Žemės ūkio | 2,4051 | 2,4051 | 13300 |
| 22 | Irena Baltrimienė | 5535/0001:17 5535-0001-0017 | Klaipėdos r. sav., Kretingalė | Žemės ūkio | 1,9041 | 1,9041 | 10600 |
| 23 | Stanislavas Radovičius | 5535/0001:378 4400-1028-1595 | Klaipėdos r. sav., Kretingalė | Žemės ūkio | 1,39 | 1,39 | 7890 |
| 24 | Adelė Zūbienė | 5535/0001:26 5535-0001-0026 | Klaipėdos r. sav., Kretingalė | Žemės ūkio | 1 | 1 | 5780 |
| 25 | Gėnė Trumpiškienė | 5535/0001:373 4400-0942-0402 | Klaipėdos r. sav., Kretingalė | Žemės ūkio | 0,3 | 0,3 | 1850 |
| 26 | Valdemaras Liorenšaitis | 5535/0001:354 4400-0487-9294 | Klaipėdos r. sav., Kretingalė | Žemės ūkio | 0,275 | 0,275 | 1700 |
| 27 | Kęstutis Šliuoža | 5535/0001:30 5535-0001-0030 | Klaipėdos r. sav., Kretingalė | Žemės ūkio | 1,13 | 1,13 | 6490 |
| 28 | Asta Vaičikauskienė | 5535/0001:31 5535-0001-0031 | Klaipėdos r. sav., Kretingalė | Žemės ūkio | 1,5363 | 1,5363 | 8680 |
| 29 | Zinaida Marijona Vilimavičienė, Juozas Mažutis, Genovaitė Pavarotnikienė, Stanislava Bartkienė, Juozas Mažutis | 5535/0001:18 5535-0001-0018 | Klaipėdos r. sav., Kretingalė | Žemės ūkio | 1,95 | 1,95 | 10900 |
| 30 | Zinaida Marijona Vilimavičienė, Juozas Mažutis, Genovaitė Pavarotnikienė, Stanislava Bartkienė, Juozas Mažutis | 5535/0001:24 5535-0001-0024 | Klaipėdos r. sav., Kretingalė | Žemės ūkio | 1,01 | 1,01 | 5830 |
| 31 | Vytautas Ruzgus | 5535/0001:22 5535-0001-0022 | Klaipėdos r. sav., Kretingalė | Žemės ūkio | 2,91 | 2,91 | 15900 |
| 32 | Algirdas Ruzgus | 5535/0001:21 5535-0001-0021 | Klaipėdos r. sav., Kretingalė | Žemės ūkio | 3,06 | 3,06 | 16700 |
| 33 | Lietuvos Respublika | 5535/0001:366 4400-0753-1868 | Klaipėdos r. sav., Kretingalė | Žemės ūkio | 0,33 | 0,33 |  |
| 34 | Gerardas Liorenšaitis | 5535/0001:362 4400-0609-9974 | Klaipėdos r. sav., Kretingalė | Žemės ūkio | 3 | 3 | 16400 |
| 35 | Neregistruoti |  |  |  |  | 1,59 |  |
| Iš VISO | 81 ha | 696490 Eur |

Lentelė 2. Savininkų žemės sklypų (jų dalių), reikalingų paimti visuomenės poreikiams sąrašas pagal Ib alternatyvą

| Eil. Nr. | Vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas | Žemės sklypo kadastrinis Nr., unikalus Nr. | Žemės sklypo adresas | Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis | Sklypo plotas, ha | Numatoma paimti visuom. poreikiams žemės sklypo dalis, ha | Numatomos paimti visuom. poreikiams žemės sklypo dalies vidutinė vertė, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lėbartų k.v. |
| 1 | Vytas Paul Pacas | 5544/0002:67 5544-0002-0067 | Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Kiškėnų k. | Žemės ūkio | 31,55 | 31,55 | 254000 |
| 2 | Rita Baras Kisielius | 5544/0002:68 5544-0002-0068 | Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Kiškėnų k. | Žemės ūkio | 28,3245 | 8,45 | 744147 |
| Kretingalės k.v. |
| 3 | Kretingalės kooperatinė žemės ūkio bendrovė, a.k. 263652060, Aleksejus Lomsargis | 5535/0003:101 5535-0003-0101 | Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Vitinių k. | Žemės ūkio | 5,4 | 5,4 | 13900 |
| 4 | Juozapas Jokubaitis | 5535/0003:102 5535-0003-0102 | Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Vitinių k. | Žemės ūkio | 5 | 5 | 12900 |
| 5 | Kretingalės kooperatinė žemės ūkio bendrovė, a.k. 263652060 | 5535/0003:146 4400-0426-0686 | Klaipėdos r. sav., Kretingalė | Žemės ūkio | 2,89 | 2,89 | 7700 |
| 6 | Kretingalės kooperatinė žemės ūkio bendrovė, a.k. 263652060 | 5535/0003:226 4400-0470-5275 | Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Vitinių k. | Žemės ūkio | 1,11 | 1,11 | 3110 |
| 7 | Andrėjus Bernotas, Antanas Bernotas, Daiva Kurtkienė | 5535/0003:104 5535-0003-0104 | Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Vitinių k. | Žemės ūkio | 3,0349 | 3,0349 | 8070 |
| 8 | Valdemaras Liorenšaitis | 5535/0003:5 5535-0003-0005 | Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Vitinių k. | Žemės ūkio | 2,95 | 2,95 | 7850 |
| 9 | Rimanta Dinapienė | 5535/0003:107 5535-0003-0107 | Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Vitinių k. | Žemės ūkio | 28,6321 | 12,542 | 124190 |
| 10 | Lilija Skinkienė | 5535/0003:108 5535-0003-0108 | Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Vitinių k. | Žemės ūkio | 8,0921 | 8,0921 | 20400 |
| IŠ VISO | 81 ha | 1196266 |

Lentelė 3. Savininkų žemės sklypų (jų dalių), reikalingų paimti visuomenės poreikiams sąrašas pagal II alternatyvą

| Eil. Nr. | Vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas | Žemės sklypo kadastrinis Nr., unikalus Nr. | Žemės sklypo adresas | Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis | Sklypo plotas, ha | Numatoma paimti visuom. poreikiams žemės sklypo dalis, ha | Numatomos paimti visuom. poreikiams žemės sklypo dalies vidutinė vertė, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stragnų k.v. |
| 1 | Mantas Dūda | 5552/0001:99 4400-0210-4150 | Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Šilgalių k. | Žemės ūkio | 18,9128 | 18,9128 | 52000 |
| 2 | Lietuvos Respublika | 5552/0001:282 4400-1701-7964 | Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Šilgalių k. | Žemės ūkio | 1,8 | 1,8 |  |
| 3 | Viktor Bartko | 5552/0001:221 4400-0866-5484 | Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Šilgalių k. | Žemės ūkio | 1,22 | 1,22 | 3870 |
| 4 | Regina Ševelkaitienė, Vytautas Jasaitis | 5552/0001:67 5552-0001-0067 | Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Šilgalių k. | Žemės ūkio | 2,15 | 2,15 | 6630 |
|  | Neregistruoti |  |  |  |  | 4,9172 |  |
| Lėbartų k.v. |
| 5 | Vytas Paul Pacas | 5544/0002:67 5544-0002-0067 | Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Kiškėnų k. | Žemės ūkio | 31,55 | 24,139 | 331981,4408 |
| 6 | Rita Baras Kisielius | 5544/0002:68 5544-0002-0068 | Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Kiškėnų k. | Žemės ūkio | 28,3245 | 5,861 | 1072861 |
| Kretingalės k.v. |
| 7 | Kretingalės kooperatinė žemės ūkio bendrovė, a.k. 263652060, Aleksejus Lomsargis | 5535/0003:101 5535-0003-0101 | Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Vitinių k. | Žemės ūkio | 5,4 | 5,4 | 13900 |
| 8 | Juozapas Jokubaitis | 5535/0003:102 5535-0003-0102 | Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Vitinių k. | Žemės ūkio | 5 | 5 | 12900 |
| 9 | Kretingalės kooperatinė žemės ūkio bendrovė, a.k. 263652060 | 5535/0003:146 4400-0426-0686 | Klaipėdos r. sav., Kretingalė | Žemės ūkio | 2,89 | 2,89 | 7700 |
| 10 | Kretingalės kooperatinė žemės ūkio bendrovė, a.k. 263652060 | 5535/0003:226 4400-0470-5275 | Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Vitinių k. | Žemės ūkio | 1,11 | 1,11 | 3110 |
| 11 | Andrėjus Bernotas, Antanas Bernotas, Daiva Kurtkienė | 5535/0003:104 5535-0003-0104 | Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Vitinių k. | Žemės ūkio | 3,0349 | 3,0349 | 8070 |
| 12 | Valdemaras Liorenšaitis | 5535/0003:5 5535-0003-0005 | Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Vitinių k. | Žemės ūkio | 2,95 | 2,95 | 7850 |
| 13 | Rimanta Dinapienė | 5535/0003:107 5535-0003-0107 | Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Vitinių k. | Žemės ūkio | 28,6321 | 5,8601 | 265795 |
| 14 | Lilija Skinkienė | 5535/0003:108 5535-0003-0108 | Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Vitinių k. | Žemės ūkio | 8,0921 | 3,755 | 43962 |
| IŠ VISO | 89 ha | 1830630 Eur |

Lentelė 4. Savininkų žemės sklypų (jų dalių), reikalingų paimti visuomenės poreikiams sąrašas pagal III alternatyvą

| Eil. Nr. | Vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas | Žemės sklypo kadastrinis Nr., unikalus Nr. | Žemės sklypo adresas | Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis | Sklypo plotas, ha | Numatoma paimti visuom. poreikiams žemės sklypo dalis, ha | Numatomos paimti visuom. poreikiams žemės sklypo dalies vidutinė vertė, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stragnų k.v. |
| 1 | Mantas Dūda | 5552/0001:99 4400-0210-4150 | Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Šilgalių k. | Žemės ūkio | 18,9128 | 18,9128 | 52000 |
| Lėbartų k.v. |
| 2 | Vytas Paul Pacas | 5544/0002:67 5544-0002-0067 | Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Kiškėnų k. | Žemės ūkio | 31,55 | 16,621 | 482143,072 |
| 3 | Rita Baras Kisielius | 5544/0002:68 5544-0002-0068 | Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Kiškėnų k. | Žemės ūkio | 28,3245 | 3,379 | 1860917 |
| Kretingalės k.v. |
| 4 | Kretingalės kooperatinė žemės ūkio bendrovė, a.k. 263652060, Aleksejus Lomsargis | 5535/0003:101 5535-0003-0101 | Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Vitinių k. | Žemės ūkio | 5,4 | 5,4 | 13900 |
| 5 | Juozapas Jokubaitis | 5535/0003:102 5535-0003-0102 | Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Vitinių k. | Žemės ūkio | 5 | 5 | 12900 |
| 6 | Kretingalės kooperatinė žemės ūkio bendrovė, a.k. 263652060 | 5535/0003:146 4400-0426-0686 | Klaipėdos r. sav., Kretingalė | Žemės ūkio | 2,89 | 2,89 | 7700 |
| 7 | Kretingalės kooperatinė žemės ūkio bendrovė, a.k. 263652060 | 5535/0003:226 4400-0470-5275 | Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Vitinių k. | Žemės ūkio | 1,11 | 1,11 | 3110 |
| 8 | Andrėjus Bernotas, Antanas Bernotas, Daiva Kurtkienė | 5535/0003:104 5535-0003-0104 | Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Vitinių k. | Žemės ūkio | 3,0349 | 3,0349 | 8070 |
| 9 | Valdemaras Liorenšaitis | 5535/0003:5 5535-0003-0005 | Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Vitinių k. | Žemės ūkio | 2,95 | 2,95 | 7850 |
| Tauralaukio k.v. |
| 10 | Kęstutis Kuzmarskis | 5558/0004:819 4400-2085-4786 | Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Radailių k | Žemės ūkio | 8,4184 | 8,4184 | 89000 |
| 11 | Kęstutis Kuzmarskis | 5558/0004:818 4400-2085-4731 | Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Radailių k | Žemės ūkio | 5,55 | 5,55 | 60000 |
| 12 | Kęstutis Kuzmarskis | 5558/0004:820 4400-2085-4875 | Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Radailių k | Žemės ūkio | 25,42 | 4,8516 | 68114 |
| 13 | Neregistruotas |  |  |  |  | 1,18 |  |
| IŠ VISO | 79 ha | 2665704 Eur |

Lentelė 5. Savininkų žemės sklypų (jų dalių), reikalingų paimti visuomenės poreikiams sąrašas (gyvūnų kapinėms)

| Eil. Nr. | Vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas | Žemės sklypo kadastrinis Nr., unikalus Nr. | Žemės sklypo adresas | Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis | Sklypo plotas, ha | Numatoma paimti visuom. poreikiams žemės sklypo dalis, ha | Numatomos paimti visuom. poreikiams žemės sklypo dalies vidutinė vertė, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lėbartų k.v. |
| 1 | Lietuvos Respublika | 5544/0007:80 4400-2938-2021 | Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Šilgalių k. | Miškų ūkio | 79,9206 | 5 |  |

Suplanuotos teritorijos žemės naudojimo būdas – bendro naudojimo teritorijos, naudojimo pobūdis – kapinių (žemės sklypai, kuriuose yra esamos arba numatomos įrengti kapinės ir palaikų laikymo statiniai).

# Visuomenės poreikio patenkinimo ir žemės sklypų paėmimo visuomenės poreikiams procedūros įgyvendinimo sąnaudos ir nauda

## Būtinos projekto įgyvendinimo išlaidos

### Statybos išlaidos

Vadovaujantis „Leidimų laidoti išdavimo, laidojimo ir viešųjų kapinių lankymo Klaipėdos miesto kapinėse tvarkos aprašu“ žmogaus palaikams, įskaitant balzamuotus ir kremuotus, laidoti, atsižvelgiant į laidojančio asmens prašymą, skiriama kapavietė arba niša kolumbariume (jei yra laisvos vietos). Skiriamos kapavietės dydis: vienam kapui – 3,75 kv. metro (1,5×2,5), keliems kapams – 7 kv. metrų (2,8× 2,5) arba mažesnio dydžio pagal kapinių planą, neįskaitant ploto praėjimams tarp kapų (0,5 m). Palaikams urnose palaidoti gali būti skiriama 1,44 kv. metro (1,2×1,2) ploto kapavietė.

Nustatant kapinių teritorinės plėtros poreikį būtina įvertinti tai, kad kapinių teritoriją sudaro ne tik laidojimo vietos (kapavietės, kolumbariumas, pelenų barstymo laukas ir kt.), bet ir kapinių aptarnavimui būtina infrastruktūra (pėsčiųjų takai, procesijų, lengvųjų automobilių, specialiojo transporto judėjimo zonos, inžinerinių tinklų koridoriai, atliekų surinkimo vietos ir kt.) bei kiti kapinių funkcionavimui užtikrinti reikalingi objektai ir teritorijos (sargo patalpa ar atskiras statinys, koplyčia su trumpalaikio šarvojimo patalpa, automobilių statymo aikštelės kapinių prieigose, viešasis tualetas, prekyvietės zona ir kt.).

Kainos skaičiavimas atliktas naudojant UAB „Sistela“ parengtus statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamuosius ekonominius rodiklius pagal 2017 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas bei analoginių projektų sąmatas.

Lentelė 6. Statybos darbų kiekiai ir kainos sustambintais rodikliais, su PVM

| Statybos darbai | Ia alternatyva | Ib alternatyva | II alternatyva | III alternatyva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kiekis | kaina | kiekis | kaina | kiekis | kaina | kiekis | kaina |
| Privažiavimo kelias |  | 75 tūkst. Eur |  | 450 tūkst. Eur |  | 1200 tūkst. Eur |  | 1770 tūkst. Eur |
| Rekonstrukcija | 0,2 km | 75 tūkst. Eur | 1,2 km | 450 tūkst. Eur | 3,2 km | 1200 tūkst. Eur | 4,2 km | 1580 tūkst. Eur |
| Naujo įrengimas |  |  |  |  |  |  | 0,4 km | 190 tūkst. Eur |
| Vandentiekis | 11300 m | 400 tūkst. Eur | 11300 m | 400 tūkst. Eur | 11300 m | 400 tūkst. Eur | 11300 m | 400 tūkst. Eur |
| Elektra | 4 km | 250 tūkst. Eur | 4 km | 250 tūkst. Eur | 4 km | 250 tūkst. Eur | 4 km | 250 tūkst. Eur |
| Automobilių stovėjimo aikštelė | 250 vietų | 11 tūkst. Eur | 250 vietų | 11 tūkst. Eur | 250 vietų | 11 tūkst. Eur | 250 vietų | 11 tūkst. Eur |
| Takai, šaligatviai, | 127000 m2 | 5500 tūkst. Eur | 125500 m2 | 5400 tūkst. Eur | 139600 m2 | 6000 tūkst. Eur | 125500 m2 | 5400 tūkst. Eur |
| Tvora | 3,60 km | 153 tūkst. Eur | 3,58 km | 152 tūkst. Eur | 3,77 km | 160 tūkst. Eur | 3,58 km | 152 tūkst. Eur |
| Drenažas | 70,75 ha | 1810 tūkst. Eur | 40 ha | 840 tūkst. Eur | 30 ha | 861 tūkst. Eur | 34 ha | 714 tūkst. Eur |
| VISO |  | 8199 tūkst. Eur |  | 7503 tūkst. Eur |  | 8882 tūkst. Eur |  | 8697 tūkst. Eur |

Siūloma kapinių išplėtimo įrengimo darbus įgyvendinti keliais etapais: I etape - paimama visa suplanuota teritorija visuomenės poreikiams, išplečiamos kapinės apie 30 ha plote įrengiant komunikacijas, aptarnavimo statinius ir kt.; II etape (praėjus 10 metų) išplėčiamos kapinės dar 30 ha plote; III etape (praėjus 20 metų) išplėčiamos kapinės likusiame plote.

Įrengus naują infrastruktūrą bus patiriamos papildomos priežiūros išlaidos.

Priežiūros kainą sudaro:

- nuolatinės priežiūros darbai;

- paprastųjų ir kapitalinių remontų darbai.

Planuojamų išplėsti kapinių įrengimo ir eksploatavimo orientacinės išlaidos per 25 metus be pridėtinės vertės mokesčio (PVM) pateiktos 7 lentelėje.

Lentelė 7. Kapinių įrengimo ir eksploatavimo orientacinės sąnaudos, mln. Eur

| Darbų rūšis | Ia alternatyva | Ib alternatyva | II alternatyva | III alternatyva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapinių infrastruktūros kapitalinis remontas (2040 m.) | 1,08 | 0,99 | 1,17 | 1,15 |
| Kapinių eksploatavimas (2020-2045 m.) | 17,26 | 15,81 | 18,68 | 18,37 |

### Išlaidos žemei

Žemės įstatymo 47 straipsnyje reglamentuota, kad kai privačios žemės sklypas paimamas visuomenės poreikiams, žemės savininkui ir (ar) kitam naudotojui turi būti teisingai atlyginama už žemę pinigais pagal rinkos vertę arba žemės savininko rašytiniu sutikimu jam suteikiamas valstybinės žemės sklypas, kuris ribojasi su paimamu visuomenės poreikiams žemės sklypu, taip pat žemės savininkui ir (ar) kitam naudotojui pinigais atlyginama paimamoje visuomenės poreikiams žemėje esančių želdinių, medynų tūrio, negauto derliaus ir įdėtų lėšų žemės ūkio produkcijai ir miškui auginti vertė bei visi kiti savininko ir (ar) kito naudotojo nuostoliai, patirti dėl žemės sklypo ir jame statomų ar jau pastatytų statinių, įrenginių, žemės sklype esančių želdinių paėmimo visuomenės poreikiams. Paimamo žemės sklypo rinkos vertė apskaičiuojama pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą ir pobūdį, nustatytus iki žymos Nekilnojamojo turto registre apie pradėtą žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą padarymo, taikant Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytą individualų turto vertinimą, o turto vertinimo metodas parenkamas atsižvelgiant į Vyriausybės nustatytus kriterijus. Žemės sklype esančių želdinių, medynų tūrio, negauto derliaus ir įdėtų lėšų žemės ūkio produkcijai ir miškui auginti vertė ir suteikiamo valstybinės žemės sklypo rinkos vertė apskaičiuojamos taikant Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytą individualų turto vertinimą, o turto vertinimo metodas parenkamas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2012 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1K-159 patvirtintą Turto ir verslo vertinimo metodiką.

Žemės vertė pagal pagal unikalų numerį pateikiama VĮ Registrų centro tinklalapyje www.registrucentras.lt. Planuojamų paimti visuomenės poreikiams privačių žemės sklypų plotai bei kainos pateiktos 8 lentelėje.

Lentelė 8. Planuojamų paimti visuomenės poreikiams privačių žemės sklypų plotai ir kainos

| Privačios žemės sklypai | Ia alternatyva | Ib alternatyva | II alternatyva | III alternatyva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planuojamas paimti bendras plotas, ha | 78,98 | 81,02 | 82,28 | 78,12 |
| Planuojų paimti žemės sklypų vidutinė rinkos vertė, mln. Eur | 1,219 | 1,196 | 1,831 | 2,666 |

Lentelė 9. Viso patiriamos  išlaidos, mln. Eur

| IŠ VISO išlaidos | Ia alternatyva | Ib alternatyva | II alternatyva | III alternatyva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 27,758 | 25,499 | 29,563 | 30,883 |

## Visuomenės gautina nauda iš projekto įgyvendinimo

Socialinės-ekonominės naudos skaičiavimai atlikti kaštų-naudos analizės metodu. Analizės laikotarpis – 25 metai.

Socialinę-ekonominę naudą gaus kapinių lankytojai bei visa visuomenė dėl:

- sumažėjusio kelionės laiko;

- sumažėjusių kelių transporto priemonių eksploatacinių išlaidų;

- mažesnių aplinkos teršimo išlaidų.

Būtina pabrėžti, kad bus gauta ir kita nauda, kuri šiame skaičiavime nevertinta:

- taikant nieko nedarymo sprendinį, lėtai važiuojančiuos automobilių kolonos, eskortuojančios palaikus vežantį automobilį, trukdytų kitoms transporto priemonėms;

- taikant nieko nedarymo sprendinį, velionių artimiesiems, kurių didžioji dauguma gyvena Klaipėdoje, būtų nepatogu ir sudėtinga aplankyti kapus, esančius toli nuo Klaipėdos miesto;

- taikant siūlomą sprendinį velionių artimiesiems, gyvenantiems Klaipėdoje, bus patogu  aplankyti kapus važiuojant ne tik lengvuoju automobiliu, bet ir autobusu ar dviračiu.

### Kelionės laiko gaišties ekonomija

Kelionės laiko sąnaudų prognozė sudaryta pagal „Konversijos koeficientų bei socialinės – ekonominės naudos (žalos) komponentų įverčių reikšmės“ [10] įkainius ir pateikta 10 lentelėje.

Lentelė 10. Kelionės laiko vertės kitimas ir prognozė (Eur/val.)

| Metai | Laiko sutaupymai |
| --- | --- |
|  | Darbo reikalais vykstančio keleivio laiko vertė, keleivis/valanda | Ne darbo reikalais vykstančio keleivio laiko vertė, keleivis/valanda | Pervežamo krovinio laiko vertė, tona/valanda |
| 2014 | 9,26 | 3,70 | 3,47 |
| 2015 | 9,76 | 3,90 | 3,66 |
| 2016 | 10,16 | 4,06 | 3,81 |
| 2017 | 10,58 | 4,23 | 3,97 |
| 2018 | 11,04 | 4,42 | 4,14 |
| 2019 | 11,51 | 4,60 | 4,32 |
| 2020 | 11,99 | 4,80 | 4,50 |
| 2021 | 12,49 | 5,00 | 4,69 |
| 2022 | 13,01 | 5,20 | 4,88 |
| 2023 | 13,55 | 5,42 | 5,08 |
| 2024 | 14,11 | 5,65 | 5,30 |
| 2025 | 14,70 | 5,88 | 5,52 |
| 2026 | 15,31 | 6,13 | 5,75 |
| 2027 | 15,95 | 6,38 | 5,99 |
| 2028 | 16,62 | 6,65 | 6,23 |
| 2029 | 17,31 | 6,93 | 6,49 |
| 2030 | 18,03 | 7,21 | 6,76 |
| 2031 | 18,78 | 7,52 | 7,05 |
| 2032 | 19,56 | 7,83 | 7,34 |
| 2033 | 20,38 | 8,15 | 7,65 |
| 2034 | 21,23 | 8,49 | 7,96 |
| 2035 | 22,11 | 8,85 | 8,30 |
| 2036 | 23,03 | 9,22 | 8,64 |
| 2037 | 23,99 | 9,60 | 9,00 |
| 2038 | 24,99 | 10,00 | 9,38 |
| 2039 | 26,03 | 10,42 | 9,77 |
| 2040 | 27,12 | 10,85 | 10,17 |
| 2041 | 28,25 | 11,30 | 10,60 |
| 2042 | 29,43 | 11,77 | 11,04 |
| 2043 | 30,65 | 12,26 | 11,50 |
| 2044 | 31,93 | 12,78 | 11,98 |
| 2045 | 33,26 | 13,31 | 12,48 |
| 2046 | 34,64 | 13,86 | 13,00 |
| 2047 | 36,09 | 14,44 | 13,54 |
| 2048 | 37,59 | 15,04 | 14,10 |
| 2049 | 39,16 | 15,67 | 14,69 |
| 2050 | 40,79 | 16,32 | 15,30 |

Skaičiavimuose priimta, kad:

Laidojimo metu:

-	per visą 25 metų analizės laikotarpį vidutiniškai per metus bus laidojama po 2000 žmonių, t.y. atitiks dabartinę situaciją;

-	vidutinis velionio palaikus vežantį automobilį lydinčių automobilių skaičius yra 10 vnt. ir išlieka pastovus per visą analizės laikotarpį;

-	vidutinis kelionės greitis – 40 km/h;

Lankymo metu:

-	vidutiniškai kapas lankomas 2 kartus per metus ir išlieka pastovus per visą analizės laikotarpį;

-	vidutinis kelionės greitis – 70 km/h.

Pagal kiekvieną alternatyvą vidutinis kelionės atstumas sudarys 30 km (skaičiuojant į abi puses).

Nedarome atveju, kadangi esamos kapinių infrastruktūros Klaipėdos miestui turėtų užtekti iki 2022 m., o nuo 2022 metų gyventojams savo artimuosius tektų laidoti toli nuo Klaipėdos miesto esančiuose kapinėse, kur vidutinis atstumas į abi puses sudaro jeigu laidojama Darbėnų seniūnijos kapinėse - 89 km, Imbarės sen. kapinėse – 98 km, Kartenos sen. kapinėse – 86 km, Kretingos miesto sen. kapinėse – 56 km, Kretingos sen. kapinėsės – 72 km, Salantų sen. kapinėse – 124 km, Žalgirio sen. kapinėse – 64 km.).

Prognozuojamos sąnaudos laidojimo metu 2020-2044 m. pateiktos 11 lentelėje (Darome atveju bendos kiekvienai alternatyvai).

Lentelė 11. Prognozuojamos kelionės laiko santaupos laidojimo metu

| Metai | Važiavimų skaičius | Automobilių skaičius eskorte | Vid. važiavimo greitis, km/h | Vid. važiavimo atstumas, km NEDAROME | Vid. važiavimo atstumas, km DAROME | Laiko santaupos, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2000 | 11 | 40 | 20 | 20 | 0 |
| 2021 | 2000 | 11 | 40 | 20 | 20 | 0 |
| 2022 | 2000 | 11 | 40 | 20 | 20 | 0 |
| 2023 | 2000 | 11 | 40 | 84 | 30 | 160 974 |
| 2024 | 2000 | 11 | 40 | 84 | 30 | 167 805 |
| 2025 | 2000 | 11 | 40 | 84 | 30 | 174 636 |
| 2026 | 2000 | 11 | 40 | 84 | 30 | 182 061 |
| 2027 | 2000 | 11 | 40 | 84 | 30 | 189 486 |
| 2028 | 2000 | 11 | 40 | 84 | 30 | 197 505 |
| 2029 | 2000 | 11 | 40 | 84 | 30 | 205 821 |
| 2030 | 2000 | 11 | 40 | 84 | 30 | 214 137 |
| 2031 | 2000 | 11 | 40 | 84 | 30 | 223 344 |
| 2032 | 2000 | 11 | 40 | 84 | 30 | 232 551 |
| 2033 | 2000 | 11 | 40 | 84 | 30 | 242 055 |
| 2034 | 2000 | 11 | 40 | 84 | 30 | 252 153 |
| 2035 | 2000 | 11 | 40 | 84 | 30 | 262 845 |
| 2036 | 2000 | 11 | 40 | 84 | 30 | 273 834 |
| 2037 | 2000 | 11 | 40 | 84 | 30 | 285 120 |
| 2038 | 2000 | 11 | 40 | 84 | 30 | 297 000 |
| 2039 | 2000 | 11 | 40 | 84 | 30 | 309 474 |
| 2040 | 2000 | 11 | 40 | 84 | 30 | 322 245 |
| 2041 | 2000 | 11 | 40 | 84 | 30 | 335 610 |
| 2042 | 2000 | 11 | 40 | 84 | 30 | 349 569 |
| 2043 | 2000 | 11 | 40 | 84 | 30 | 364 122 |
| 2044 | 2000 | 11 | 40 | 84 | 30 | 379 566 |
| VISO |  |  |  |  |  | 5 621 913 |

Prognozuojamos kelionės laiko santaupos laidojimo metu per 25 metus sudarys 5,62 mln. Eur.

Prognozuojamos santaupos lankymo metu 2020-2044 m. pateiktos 12 lentelėje (Darome atveju bendos kiekvienai alternatyvai).

Lentelė 12. Prognozuojamos kelionės sąnaudos lankymo metu

| Metai | Važiavimų skaičius | Vieno kapo lankymų skaičius | Vid. važiavimo greitis, km/h | Vid. važiavimo atstumas, km NEDAROME | Vid. važiavimo atstumas, km DAROME | Laiko santaupos, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2000 | 2 | 70 | 20 | 20 | 0 |
| 2021 | 4000 | 2 | 70 | 20 | 20 | 0 |
| 2022 | 6000 | 2 | 70 | 84 | 20 | 0 |
| 2023 | 8000 | 2 | 70 | 84 | 30 | 66 898 |
| 2024 | 10000 | 2 | 70 | 84 | 30 | 87 171 |
| 2025 | 12000 | 2 | 70 | 84 | 30 | 108 864 |
| 2026 | 14000 | 2 | 70 | 84 | 30 | 132 408 |
| 2027 | 16000 | 2 | 70 | 84 | 30 | 157 495 |
| 2028 | 18000 | 2 | 70 | 84 | 30 | 184 680 |
| 2029 | 20000 | 2 | 70 | 84 | 30 | 213 840 |
| 2030 | 22000 | 2 | 70 | 84 | 30 | 244 728 |
| 2031 | 24000 | 2 | 70 | 84 | 30 | 278 455 |
| 2032 | 26000 | 2 | 70 | 84 | 30 | 314 095 |
| 2033 | 28000 | 2 | 70 | 84 | 30 | 352 080 |
| 2034 | 30000 | 2 | 70 | 84 | 30 | 392 966 |
| 2035 | 32000 | 2 | 70 | 84 | 30 | 436 937 |
| 2036 | 34000 | 2 | 70 | 84 | 30 | 483 655 |
| 2037 | 36000 | 2 | 70 | 84 | 30 | 533 211 |
| 2038 | 38000 | 2 | 70 | 84 | 30 | 586 286 |
| 2039 | 40000 | 2 | 70 | 84 | 30 | 643 063 |
| 2040 | 42000 | 2 | 70 | 84 | 30 | 703 080 |
| 2041 | 44000 | 2 | 70 | 84 | 30 | 767 109 |
| 2042 | 46000 | 2 | 70 | 84 | 30 | 835 334 |
| 2043 | 48000 | 2 | 70 | 84 | 30 | 907 941 |
| 2044 | 50000 | 2 | 70 | 70 | 30 | 985 886 |
| VISO |  |  |  |  |  | 9 416 182 |

Prognozuojamos kelionės laiko santaupos lankymo metu per 25 metus sudarys 9,42 mln. Eur. Viso kelionės laiko sąnaudos (vidutinės bendros kiekvienai alternatyvai) per 25 metus sudarys 15 mln. Eur.

### Kelių transporto priemonių eksploatacinių sąnaudų ekonomija

Kelio naudotojai važinėdami keliais patiria tam tikrus nuostolius – kelių transporto priemonių eksploatacines sąnaudas (KTPES). Nuostolių apskaičiavimui automobiliai padalijami į atskiras 9 klases: nuo lengvųjų iki 5-ašių sunkiasvorių automobilių. Į skaičiavimų submodelį įeina:

- vidutinės daugelio automobilių markių, priskiriamų vienam automobilių tipui, charakteristikos;

- duomenys apie autotransporto priemonių panaudojimą;

- automobilių, degalų, padangų, priežiūros ir kiti su eksploatacija susiję kaštai;

- automobilių atsarginių dalių ir priežiūros darbų koeficientai;

- tepalų konstanta;

- automobilių greičiai;

- kuro sunaudojimo 9 koeficientai (priklausantys nuo automobilių tipo ir kelio charakteristikų).

KTPES skaičiavimuose visi įtakojantys veiksniai siejami su kelio nelygumu pagal tarptautinį nelygumo indeksą IRI (m/km). IRI įtaka eksploatacinėms sąnaudoms pateikta 14 pav.

Pav. 14. Nelygumo įtaka eksploatacinėms sąnaudoms

KTPES įkainiai pagal „Konversijos koeficientų bei socialinės – ekonominės naudos (žalos) komponentų įverčių reikšmės“ įkainius pateikti 13 lentelėje.

Lentelė 13. Kelių transporto priemonių eksploatacinių sąnaudų įkainiai, Eur

| Poveikio komponentas | Kelių transporto priemonių eksploatacinių sąnaudų sutaupymai (lengvasis automobilis) | Kelių transporto priemonių eksploatacinių sąnaudų sutaupymai (lengvasis krovininis automobilis) | Kelių transporto priemonių eksploatacinių sąnaudų sutaupymai (sunkusis krovininis automobilis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 aut./km | 0,17 | 0,37 | 0,54 |

Remiantis JASPERS rekomendacijomis (žr. Blue book. Road Infrasrtructure. JASPERS, July 2015)  KTPES įkainiai išliks pastovūs viso projekto gyvavimo ciklo metu. KTPES įkainių prognozė pateikta 14 lentelėje.

Lentelė 14. Prognozuojami KTPES įkainių indeksai

| Metai | KTPES įkainių indeksai |
| --- | --- |
| 2020 | 1,000 |
| 2021 | 1,000 |
| 2022 | 1,000 |
| 2023 | 1,000 |
| 2024 | 1,000 |
| 2025 | 1,000 |
| 2026 | 1,000 |
| 2027 | 1,000 |
| 2028 | 1,000 |
| 2029 | 1,000 |
| 2030 | 1,000 |
| 2031 | 1,000 |
| 2032 | 1,000 |
| 2033 | 1,000 |
| 2034 | 1,000 |
| 2035 | 1,000 |
| 2036 | 1,000 |
| 2037 | 1,000 |
| 2038 | 1,000 |
| 2039 | 1,000 |
| 2040 | 1,000 |
| 2041 | 1,000 |
| 2042 | 1,000 |
| 2043 | 1,000 |
| 2044 | 1,000 |
| 2045 | 1,000 |
| 2046 | 1,000 |
| 2047 | 1,000 |
| 2048 | 1,000 |
| 2049 | 1,000 |
| 2050 | 1,000 |

Prognozuojamos KTPES santaupos per 25 metus laidojimo metu sudarys 4,44 mln. Eur, lankymo metu – 11,71 mln. Eur. Viso KTPES santaupos (vidutinės bendros kiekvienai alternatyvai) per 25 metus sudarys 16 mln. Eur.

### Ekologinių nuostolių ekonomija

Atliekant ekonominį vertinimą tarša, t.y. oro tarša (automobilių išmetamų dujų teršalais CO2, NOx, KD10, NMLOJ) ir jos sumažėjimas arba padidėjimas įgyvendinus projektą taip pat vertinama ekonominiais vienetais. Autotransporto teršalų metiniai emisijų kiekiai apskaičiuoti taikant AERMOD programinę įrangą.

Ekologinių nuostolių dėl oro taršos ekonomija apskaičiuota kaip NEDAROME alternatyvos ir DAROME alternatyvos prognozuojamų  oro taršos verčių skirtumai.

Ekologinių nuostolių dėl oro taršos ekonomijos prognozė sudaryta pagal „Konversijos koeficientų bei socialinės – ekonominės naudos (žalos) komponentų įverčių reikšmes“ (žr. 15 lentelę).

Lentelė 15. Oro taršos įkainiai tonai teršalo, eur

| Metai | (NMLOJ) | (NOX) | (KD10; miestas) | Anglies dioksidas CO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 6 798,64 | 6502,26 | 516929,9 | 40,00 |
| 2021 | 7 255,78 | 6869,27 | 546107,4 | 40,00 |
| 2022 | 7 750,78 | 7257,00 | 576931,7 | 40,00 |
| 2023 | 8 279,55 | 7666,62 | 609496,0 | 40,00 |
| 2024 | 8 844,40 | 8099,35 | 643898,2 | 40,00 |
| 2025 | 9 447,79 | 8556,51 | 680242,3 | 40,00 |
| 2026 | 10 092,33 | 9039,47 | 718637,8 | 40,00 |
| 2027 | 10 780,85 | 9549,69 | 759200,4 | 40,00 |
| 2028 | 11 516,35 | 10088,71 | 802052,6 | 40,00 |
| 2029 | 12 302,02 | 10658,16 | 847323,5 | 40,00 |
| 2030 | 13 141,28 | 11259,74 | 895149,6 | 55,00 |
| 2031 | 14 037,81 | 11895,29 | 945675,3 | 55,00 |
| 2032 | 14 995,50 | 12566,70 | 999052,8 | 55,00 |
| 2033 | 16 018,52 | 13276,01 | 1055443,1 | 55,00 |
| 2034 | 17 111,34 | 14025,36 | 1115016,3 | 55,00 |
| 2035 | 18 278,71 | 14817,01 | 1177952,1 | 55,00 |
| 2036 | 19 525,73 | 15653,34 | 1244440,2 | 55,00 |
| 2037 | 20 857,81 | 16536,87 | 1314681,1 | 55,00 |
| 2038 | 22 280,78 | 17470,27 | 1388886,7 | 55,00 |
| 2039 | 23 800,82 | 18456,36 | 1467280,8 | 55,00 |
| 2040 | 25 424,56 | 19498,11 | 1550099,7 | 70,00 |
| 2041 | 27 159,07 | 20598,66 | 1637593,2 | 70,00 |
| 2042 | 29 011,92 | 21761,32 | 1730025,2 | 70,00 |
| 2043 | 30 991,18 | 22989,62 | 1827674,4 | 70,00 |
| 2044 | 33 105,46 | 24287,24 | 1930835,3 | 70,00 |
| 2045 | 35 363,99 | 25658,10 | 2039819,0 | 70,00 |

Lentelė 16. Teršalų emisijų sąnaudos ir sntaupos, tūkst. eur

| Metai | Oro taršos sanaudos, Eur NEDAROME | Oro taršos sanados, Eur DAROME | Oro taršos santaupos, Eur |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 6 341 | 6 341 | 0 |
| 2021 | 7 349 | 7 349 | 0 |
| 2022 | 8 373 | 8 373 | 0 |
| 2023 | 39 527 | 14 117 | 25 410 |
| 2024 | 43 957 | 15 699 | 28 258 |
| 2025 | 48 466 | 17 309 | 31 157 |
| 2026 | 53 057 | 18 949 | 34 108 |
| 2027 | 57 755 | 20 627 | 37 128 |
| 2028 | 62 544 | 22 337 | 40 207 |
| 2029 | 67 461 | 24 093 | 43 368 |
| 2030 | 88 891 | 31 747 | 57 144 |
| 2031 | 94 941 | 33 908 | 61 034 |
| 2032 | 101 106 | 36 109 | 64 997 |
| 2033 | 107 440 | 38 371 | 69 068 |
| 2034 | 113 909 | 40 682 | 73 227 |
| 2035 | 120 560 | 43 057 | 77 503 |
| 2036 | 127 394 | 45 498 | 81 896 |
| 2037 | 134 446 | 48 016 | 86 429 |
| 2038 | 141 712 | 50 611 | 91 100 |
| 2039 | 149 173 | 53 276 | 95 897 |
| 2040 | 180 658 | 64 521 | 116 137 |
| 2041 | 189 283 | 67 601 | 121 682 |
| 2042 | 198 361 | 70 843 | 127 518 |
| 2043 | 207 743 | 74 194 | 133 549 |
| 2044 | 217 394 | 77 641 | 139 753 |
| VISO | 2 567 840 | 931 269 | 1 636 571 |

Prognozuojamos ekologinės sąnaudos dėl oro taršos per 25 metus sudarys 1,64 mln. Eur.

## Tiesioginis poveikis dabartinių savininkų ir naudotojų gyvenimo sąlygoms, gamtos ištekliams

Siūlomos kapinių plėtros teritorijos vietos:

Pirmoji siūloma Klaipėdos miesto kapinių plėtros teritorijos vieta nuo Klaipėdos miesto administracinės ribos yra nutolusi į pietus apie 3,2 km. Siūloma teritorija užima apie 61 ha ploto, patenka į dvi  gyvenamąsias vietoves – Šilgalių ir Kinčių kaimus. Siūloma teritorija nuo tankiau užstatytos sodų zonos Gručeikių kaime yra nutolusi apie 0,6 km. Siūloma nagrinėti teritorija yra išsidėsčiusi tarp Bažnyčios, Kinčių, Šilgalių gatvių. Iki pagrindinės gatvės, kurioje yra viešojo transporto stotelė „Spengiai“, teritorija yra nutolusi apie 1,5 km. Pirmąją nagrinėtiną teritoriją 100 proc. sudaro dirbama žemė. Nagrinėtinoje teritorijoje yra suformuoti 53 sklypai iš jų 29 – kitos paskirties, bendras kitos paskirties žemės sklypų plotas yra apie 4 ha; 24 žemės sklypai yra žemės ūkio paskirties, šių sklypų bendras plotas yra 54 ha. Į nagrinėtiną teritoriją patenka apie 3 ha žemės, kurioje nėra suformuoti žemės sklypai. Nagrinėjamos teritorijos kvartero nuogulas sudaro kraštiniai glacialinės dariniai, moreninis priemolis, priesmėlis.

Pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo planą, pirmoji siūloma Klaipėdos miesto kapinių plėtros teritorijos vieta patenka į ekologinės apsaugos prioriteto gamtinio kraštovaizdžio zoną. Pagal Klaipėdos rajono teritorijos bendrąjį planą siūloma Klaipėdos miesto kapinių plėtros teritorijos vieta patenka į žemės ūkio ir kitos paskirties žemės tvarkymo zoną. Atsižvelgiant į šių, aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, kapinių plėtra nagrinėjamoje vietoje yra leidžiama ir neprieštarauja šių dokumentų sprendiniams.

Antroji siūloma Klaipėdos miesto kapinių plėtros teritorija yra esamų Lėbartų kapinių plėtra, esamų kapinių apsaugos zonoje. Kapinių plėtrai numatyta teritorija yra rytinėje esamų Klaipėdos miesto kapinių periferijoje. Siūloma teritorija užima apie 17,63 ha ploto, patenka į dvi  gyvenamąsias vietoves – Toleikių ir Lėbartų kaimus. Siūloma teritorija nuo tankiau užstatytos gyvenamosios zonos Kalvių kaime yra nutolusi apie 0,27 km. Teritorija yra išsidėsčiusi tarp H. Šojaus, Sakalų gatvių, o vakarinėje pusėje ribojasi su Lėbartų kapinėmis. Artimiausia viešojo transporto stotelė yra prie pagrindinio patekimo į Lėbartų kapines, greta Toleikių g.  – stotelė „Lėbartai“. Antrąją nagrinėtiną teritoriją 100 proc. sudaro dirbama žemė. Nagrinėtinoje teritorijoje yra suformuoti 3 sklypai iš jų 1 – kitos paskirties, sklypo plotas yra apie 3 ha; 2 žemės sklypai yra žemės ūkio paskirties, šių sklypų bendras plotas yra 14,63 ha. Nagrinėjamos teritorijos kvartero nuogulas sudaro glacialinės nuogulos (pagrindinė morena), moreninis priemolis, priesmėlis.

Pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo planą, antroji nagrinėtina teritorija patenka į miškų ir žemės ūkio prioriteto gamtinio kraštovaizdžio zoną. Pagal Klaipėdos rajono teritorijos bendrąjį planą siūloma Klaipėdos miesto kapinių plėtros teritorijos vieta patenka į miškų ūkio ir žemės ūkio tvarkymo zoną. Atsižvelgiant į šių, aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, kapinių plėtra nagrinėjamoje vietoje yra leidžiama ir neprieštarauja šių dokumentų sprendiniams.

Trečioji siūloma Klaipėdos miesto kapinių plėtros teritorijos vieta nuo Klaipėdos miesto administracinės ribos yra nutolusi į rytus apie 2 km. Teritorija užima apie 47,62 ha ploto, patenka į Kiškėnų kaimo administracines ribas. Siūloma teritorija nuo tankiau užstatytos gyvenamosios zonos vakarinėje periferijoje, Kiškėnų kaime, yra nutolusi apie 0,1 km. Siūloma nagrinėti teritorija yra išsidėsčiusi tarp Kampinės ir Birbinčių gatvių. Iki pagrindinės gatvės, kurioje yra viešojo transporto stotelė „Kiškėnai“, nagrinėtina teritorija yra nutolusi apie 0,4 km. Trečiąją nagrinėtiną teritoriją 100 proc. sudaro dirbama žemė. Nagrinėtinoje teritorijoje yra suformuoti 4 žemės ūkio paskirties sklypai, šių sklypų bendras plotas yra 47,62 ha. Nagrinėjama teritorija patenka į du kvartero nuogulų arealus: glacialinių nuogulų (pagrindinės morenos), moreninio priemolio, priesmėlio ir kraštinių fliuvioglacialinių nuogulų, įvairaus smėlio.

Pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo planą, trečioji nagrinėtina teritorija patenka į urbanistinio prioriteto kaimiškojo ir žemės ūkio prioriteto gamtinio kraštovaizdžio zoną. Pagal Klaipėdos rajono teritorijos bendrąjį planą siūloma Klaipėdos miesto kapinių plėtros teritorijos vieta patenka į žemės ūkio ir kitos paskirties žemės  tvarkymo zoną. Atsižvelgiant į šių, aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, kapinių plėtra nagrinėjamoje vietoje yra leidžiama ir neprieštarauja šių dokumentų sprendiniams.

Ketvirtoji siūloma Klaipėdos miesto kapinių plėtros teritorijos vieta nuo Klaipėdos miesto administracinės ribos yra nutolusi į rytus apie 2 km. Nagrinėtina teritorija užima apie 66,9 ha ploto, patenka į Kiškėnų kaimo administracines ribas. Trečiosios ir Ketvirtosios siūlomų teritorijų lokacija yra labai panaši tiek lokacija miesto atžvilgiu, tiek lokacija viešojo transporto pasiekiamumo atžvilgiu. Siūloma teritorija nuo tankiau užstatytos gyvenamųjų zonų šiaurinėje periferijoje, Kiškėnų kaime, yra nutolusi apie 0,1 km. 0,5 ha nagrinėtinos teritorijos sudaro – pievos ir ganyklos; 66,4 ha – dirbama žemė. Nagrinėtinoje teritorijoje yra suformuoti 6 žemės ūkio paskirties sklypai, šių sklypų bendras plotas yra 66,9 ha. Nagrinėjama teritorija patenka į du kvartero nuogulų arealus: glacialinių nuogulų (pagrindinės morenos), moreninio priemolio, priesmėlio ir kraštinių fliuvioglacialinių nuogulų, įvairaus smėlio.

Pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo planą, ketvirtoji nagrinėtina teritorija patenka į Urbanistinio prioriteto kaimiškojo kraštovaizdžio zoną, šioje zonoje yra planuojamas intensyvesnis gyvenamasis užstatymas, socialinės komercinės infrastruktūros plėtra, todėl didelių kapinių steigimas šioje zonoje disonuotų su specialiojo plano sprendiniais. Tačiau, jei būtų pasirenkamas  mažesnių kapinių modelis, ši teritorinė vieta turėtų didelį potencialą, todėl ji yra paliekama kaip potenciali kapinių plėtros teritorija. Pagal Klaipėdos rajono teritorijos bendrąjį planą siūloma Klaipėdos miesto kapinių plėtros teritorijos vieta patenka į žemės ūkio ir kitos paskirties žemės  tvarkymo zoną.

Penktoji siūloma Klaipėdos miesto kapinių plėtros teritorijos vieta nuo Klaipėdos miesto administracinės ribos yra nutolusi į rytus apie 5,5 km. Teritorija užima apie 116 ha ploto, patenka į dvi  gyvenamąsias vietoves – Baukštėnų ir Radailių kaimus. Siūloma teritorija nuo tankiau užstatytos gyvenamosios zonos Kalvių kaime yra nutolusi apie 0,1 km. Teritorija yra išsidėsčiusi tarp Šiupinių, K. Donelaičio gatvių, tačiau su jomis nesiriboja. Artimiausia viešojo transporto stotelė yra prie pagrindinės Baukštininkų g. – stotelė „Baukštininkai“, atstumas iki stotelės apie 0,7 km. Apie 23 ha nagrinėtinos teritorijos sudaro – pievos ir ganyklos; 14 ha – medžių, krūmų želdynai ir žėliniai; 0,8 – paviršiniai vandenys; 2 ha – miškai; likusi dalis – dirbama žemė. Nagrinėtinoje teritorijoje yra suformuoti 15 žemės ūkio paskirties sklypų, šių sklypų bendras plotas yra 116 ha. Nagrinėjamos teritorijos kvartero nuogulas sudaro limnoglacialinės nuogulos, smulkus smėlis.

Pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo planą, penktoji nagrinėtina teritorija patenka į urbanistinio prioriteto kaimiškojo ir žemės ūkio prioriteto gamtinio kraštovaizdžio zoną. Pagal Klaipėdos rajono teritorijos bendrąjį planą siūloma Klaipėdos miesto kapinių plėtros teritorijos vieta patenka į žemės ūkio ir kitos paskirties žemės  tvarkymo zoną. Atsižvelgiant į šių, aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, kapinių plėtra nagrinėjamoje vietoje yra leidžiama ir neprieštarauja šių dokumentų sprendiniams.

Šeštoji siūloma Klaipėdos miesto kapinių plėtros teritorijos vieta nuo Klaipėdos miesto administracinės ribos yra nutolusi į šiaurės rytus apie 6,2 km. Teritorija užima apie 127,7 ha ploto, patenka į Kretingalės miestelio administracines ribas. Siūloma teritorija nuo tankiau užstatytos gyvenamosios zonos yra nutolusi apie 0,7 km, taip pat pažymima, jog šios dvi zonos yra skiriamos geležinkelio bėgių. Siūloma nagrinėti teritorija yra išsidėsčiusi tarp vietinės reikšmės kelių, golfo laukų, tačiau su jomis nesiriboja. Artimiausia viešojo transporto stotelė yra užstatytoje Kretingalės miestelio dalyje, tad šiuo metu siūlomos teritorijos lokacija viešojo transporto pasiekiamumo atžvilgiu nėra palanki. Apie 0,5 ha nagrinėtinos teritorijos sudaro – medžių, krūmų želdynai ir žėliniai; 127,2 – dirbama žemė. Nagrinėtinoje teritorijoje yra suformuoti 14 žemės ūkio paskirties sklypų, šių sklypų bendras plotas yra 114 ha. Į siūlomą teritoriją patenka apie 13,7 ha žemės, kurioje nėra suformuoti žemės sklypai. Nagrinėjamos teritorijos kvartero nuogulas sudaro kraštiniai glacialiniai  dariniai, moreninis priemolis, priesmėlis.

Pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo planą, šeštoji nagrinėtina teritorija patenka į miškų ūkio prioriteto gamtinio ir žemės ūkio prioriteto kaimiškojo kraštovaizdžio zoną. Pagal Klaipėdos rajono teritorijos bendrąjį planą siūloma Klaipėdos miesto kapinių plėtros teritorijos vieta patenka į miškų ūkio ir žemės ūkio tvarkymo zoną. Atsižvelgiant į šių, aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, kapinių plėtra nagrinėjamoje vietoje yra leidžiama ir neprieštarauja šių dokumentų sprendiniams.

Septintoji siūloma Klaipėdos miesto kapinių plėtros teritorijos vieta nuo Klaipėdos miesto administracinės ribos yra nutolusi į šiaurės rytus apie 5,6  km. Teritorija užima apie 83 ha ploto, patenka į Vitinių kaimo teritoriją. Siūloma teritorija nuo tankiau užstatytos gyvenamosios zonos – Kretingalės miestelio yra nutolusi apie 0,7 km. Siūloma nagrinėti teritorija yra išsidėsčiusi tarp vietinės reikšmės kelio, rajoninės reikšmės kelio Nr. 2219 (Tilto g.), bei ribojasi su administracine Klaipėdos rajono savivaldybės riba. Artimiausia viešojo transporto stotelė yra užstatytoje Kretingalės miestelio dalyje, tad šiuo metu siūlomos teritorijos lokacija viešojo transporto pasiekiamumo atžvilgiu nėra palanki. Apie 6 ha nagrinėtinos teritorijos sudaro – miškai; 77 ha – dirbama žemė.  Nagrinėtinoje teritorijoje yra suformuoti 17 žemės ūkio paskirties sklypų, šių sklypų bendras plotas yra 83 ha. Nagrinėjamos teritorijos kvartero nuogulas sudaro glacialinės nuogulos (pagrindinė morena), moreninis priemolis, priesmėlis.

Pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo planą, septintoji nagrinėtina teritorija patenka į žemės ūkio prioriteto kaimiškojo ir miškų ūkio prioriteto gamtinio kraštovaizdžio zoną. Pagal Klaipėdos rajono teritorijos bendrąjį planą siūloma Klaipėdos miesto kapinių plėtros teritorijos vieta patenka į žemės ūkio ir miškų ūkio tvarkymo zoną. Atsižvelgiant į šių, aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, kapinių plėtra nagrinėjamoje vietoje yra leidžiama ir neprieštarauja šių dokumentų sprendiniams.

Pav. 15. Klaipėdos miesto kapinių plėtros situacijos schema (šaltinis: iškarpa iš galimybių studijos, koncepcija)

Visos septynios nagrinėjamos Klaipėdos miesto kapinių plėtros teritorijų vietos yra siūlomos atsižvelgiant į teritorijų patrauklumą ne tik lokacijos Klaipėdos miesto ir susisiekimo atžvilgiais, bet ir įvertinus gamtines sąlygas, priemiestinių gyvenamųjų teritorijų plėtros tendencijas, jų gretimybes.

Detalesnis sprendinių poveikis pateikiamas Klaipėdos miestos kapinių plėtros galimybių studijoje.

## Projekto įgyvendinimo grynoji dabartinė vertė

### Sąnaudų ir naudos analizės rezultatai

Projekto kaštų-naudos analizė atlikta taikant Europos Komisijos leidinyje „Investicinių projektų kaštų-naudos analizės vadovas“ [5] rekomendacijas:

- taikoma 5,0% diskonto norma;

- taikomas sąnaudų-naudos komponenčių kainos kitimo indeksai pagal prognozuojamą bendrojo vidaus produkto kitimą;

- infliacija nevertinama.

Skaičiavimų rezultatai pateikti 17-21 lentelėje.

Lentelė 17. Kaštų-naudos analizės rezultatai (0,92 konversijos faktorius) pagal Ia alternatyvą, tūkst. Eur

| Metai | Projekto įgyvendinimas | Priežiūra | Viso | Viso diskontuota | Kelionės laiko vertės santaupos | KTPES santaupos | Ekologi-nės santaupos | Viso santaupos, nediskontuo-tos | Santaupos, diskontuo-tos | Pinigu srautai, nediskontuoti | Pinigų srautai, diskontuoti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Statybos kaina | Žemės kaina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 2 464 | 1 219 | 246 | 3 929 | 3 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 929 | -3 742 |
| 2021 |  |  | 256 | 256 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -256 | -232 |
| 2022 |  |  | 265 | 265 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -265 | -229 |
| 2023 |  |  | 275 | 275 | 227 | 228 | 349 | 25 | 602 | 495 | 327 | 269 |
| 2024 |  |  | 285 | 285 | 223 | 255 | 386 | 28 | 669 | 524 | 384 | 301 |
| 2025 |  |  | 295 | 295 | 220 | 284 | 422 | 31 | 737 | 550 | 442 | 330 |
| 2026 |  |  | 305 | 305 | 217 | 314 | 459 | 34 | 808 | 574 | 503 | 357 |
| 2027 |  |  | 315 | 315 | 213 | 347 | 496 | 37 | 880 | 596 | 565 | 383 |
| 2028 |  |  | 324 | 324 | 209 | 382 | 532 | 40 | 955 | 615 | 630 | 406 |
| 2029 |  |  | 334 | 334 | 205 | 420 | 569 | 43 | 1 032 | 634 | 698 | 428 |
| 2030 | 2 283 |  | 344 | 2 627 | 1 536 | 459 | 606 | 57 | 1 122 | 656 | -1 505 | -880 |
| 2031 |  |  | 708 | 708 | 394 | 502 | 643 | 61 | 1 205 | 671 | 497 | 277 |
| 2032 |  |  | 728 | 728 | 386 | 547 | 679 | 65 | 1 291 | 685 | 563 | 299 |
| 2033 |  |  | 747 | 747 | 377 | 594 | 716 | 69 | 1 379 | 697 | 632 | 319 |
| 2034 |  |  | 767 | 767 | 369 | 645 | 753 | 73 | 1 471 | 708 | 704 | 339 |
| 2035 |  |  | 787 | 787 | 360 | 700 | 789 | 78 | 1 567 | 718 | 780 | 357 |
| 2036 |  |  | 806 | 806 | 352 | 757 | 826 | 82 | 1 666 | 727 | 859 | 375 |
| 2037 |  |  | 826 | 826 | 343 | 818 | 863 | 86 | 1 768 | 735 | 942 | 391 |
| 2038 |  |  | 846 | 846 | 335 | 883 | 900 | 91 | 1 874 | 742 | 1 028 | 407 |
| 2039 |  |  | 865 | 865 | 326 | 953 | 936 | 96 | 1 985 | 748 | 1 119 | 422 |
| 2040 | 1 487 |  | 1 879 | 3 366 | 1 208 | 1 025 | 973 | 116 | 2 115 | 759 | -1 251 | -449 |
| 2041 |  |  | 1 131 | 1 131 | 387 | 1 103 | 1 010 | 122 | 2 234 | 764 | 1 103 | 377 |
| 2042 |  |  | 1 155 | 1 155 | 376 | 1 185 | 1 047 | 128 | 2 359 | 768 | 1 204 | 392 |
| 2043 |  |  | 1 180 | 1 180 | 366 | 1 272 | 1 083 | 134 | 2 489 | 772 | 1 309 | 406 |
| 2044 |  |  | 1 205 | 1 205 | 356 | 1 365 | 1 120 | 140 | 2 625 | 775 | 1 421 | 420 |
| Proc. | 25,6% | 5,0% | 69,4% | 100,0% |  | 45,8% | 49,2% | 5,0% | 100,0% |  |  |  |
| VISO | 6 234 | 1 219 | 16 874 | 24 327 | 13 188 | 15 038 | 16 157 | 1 637 | 32 831 | 14 910 | 8 505 | 1 722 |

Lentelė 18. Kaštų-naudos analizės rezultatai (0,92 konversijos faktorius) pagal Ib alternatyvą, tūkst. Eur

| Metai | Projekto įgyvendinimas | Priežiūra | Viso | Viso diskontuota | Kelionės laiko vertės santaupos | KTPES santaupos | Ekologi-nės santaupos | Viso santaupos, nediskontuo-tos | Santaupos, diskontuo-tos | Pinigu srautai, nediskontuoti | Pinigų srautai, diskontuoti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Statybos kaina | Žemės kaina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 2 562 | 1 196 | 225 | 3 983 | 3 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 983 | -3 793 |
| 2021 |  |  | 234 | 234 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -234 | -212 |
| 2022 |  |  | 243 | 243 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -243 | -210 |
| 2023 |  |  | 252 | 252 | 208 | 228 | 349 | 25 | 602 | 495 | 350 | 288 |
| 2024 |  |  | 261 | 261 | 205 | 255 | 386 | 28 | 669 | 524 | 408 | 319 |
| 2025 |  |  | 270 | 270 | 202 | 284 | 422 | 31 | 737 | 550 | 467 | 348 |
| 2026 |  |  | 279 | 279 | 198 | 314 | 459 | 34 | 808 | 574 | 528 | 375 |
| 2027 |  |  | 288 | 288 | 195 | 347 | 496 | 37 | 880 | 596 | 592 | 400 |
| 2028 |  |  | 297 | 297 | 192 | 382 | 532 | 40 | 955 | 615 | 658 | 424 |
| 2029 |  |  | 306 | 306 | 188 | 420 | 569 | 43 | 1 032 | 634 | 726 | 446 |
| 2030 | 2 095 |  | 315 | 2 411 | 1 410 | 459 | 606 | 57 | 1 122 | 656 | -1 289 | -754 |
| 2031 |  |  | 649 | 649 | 361 | 502 | 643 | 61 | 1 205 | 671 | 557 | 310 |
| 2032 |  |  | 667 | 667 | 354 | 547 | 679 | 65 | 1 291 | 685 | 624 | 331 |
| 2033 |  |  | 685 | 685 | 346 | 594 | 716 | 69 | 1 379 | 697 | 695 | 351 |
| 2034 |  |  | 703 | 703 | 338 | 645 | 753 | 73 | 1 471 | 708 | 768 | 370 |
| 2035 |  |  | 721 | 721 | 330 | 700 | 789 | 78 | 1 567 | 718 | 846 | 388 |
| 2036 |  |  | 739 | 739 | 322 | 757 | 826 | 82 | 1 666 | 727 | 927 | 404 |
| 2037 |  |  | 757 | 757 | 314 | 818 | 863 | 86 | 1 768 | 735 | 1 011 | 420 |
| 2038 |  |  | 775 | 775 | 307 | 883 | 900 | 91 | 1 874 | 742 | 1 099 | 435 |
| 2039 |  |  | 793 | 793 | 299 | 953 | 936 | 96 | 1 985 | 748 | 1 192 | 449 |
| 2040 | 1 048 |  | 1 722 | 2 769 | 994 | 1 025 | 973 | 116 | 2 115 | 759 | -655 | -235 |
| 2041 |  |  | 1 036 | 1 036 | 354 | 1 103 | 1 010 | 122 | 2 234 | 764 | 1 198 | 410 |
| 2042 |  |  | 1 059 | 1 059 | 345 | 1 185 | 1 047 | 128 | 2 359 | 768 | 1 300 | 423 |
| 2043 |  |  | 1 081 | 1 081 | 335 | 1 272 | 1 083 | 134 | 2 489 | 772 | 1 408 | 437 |
| 2044 |  |  | 1 104 | 1 104 | 326 | 1 365 | 1 120 | 140 | 2 625 | 775 | 1 522 | 449 |
| Proc. | 23,5% | 4,9% | 63,6% | 91,9% |  | 45,8% | 49,2% | 5,0% | 100,0% |  |  |  |
| VISO | 5 705 | 1 196 | 15 460 | 22 361 | 12 337 | 15 038 | 16 157 | 1 637 | 32 831 | 14 910 | 10 471 | 2 573 |

Lentelė 19. Kaštų-naudos analizės rezultatai (0,92 konversijos faktorius) pagal II alternatyvą, tūkst. Eur

| Metai | Projekto įgyvendinimas | Priežiūra | Viso | Viso diskontuota | Kelionės laiko vertės santaupos | KTPES santaupos | Ekologi-nės santaupos | Viso santaupos, nediskontuo-tos | Santaupos, diskontuo-tos | Pinigu srautai, nediskontuoti | Pinigų srautai, diskontuoti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Statybos kaina | Žemės kaina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 3 326 | 1 831 | 266 | 5 423 | 5 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 423 | -5 165 |
| 2021 |  |  | 277 | 277 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -277 | -251 |
| 2022 |  |  | 287 | 287 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -287 | -248 |
| 2023 |  |  | 298 | 298 | 245 | 228 | 349 | 25 | 602 | 495 | 304 | 250 |
| 2024 |  |  | 309 | 309 | 242 | 255 | 386 | 28 | 669 | 524 | 360 | 282 |
| 2025 |  |  | 319 | 319 | 238 | 284 | 422 | 31 | 737 | 550 | 418 | 312 |
| 2026 |  |  | 330 | 330 | 234 | 314 | 459 | 34 | 808 | 574 | 478 | 339 |
| 2027 |  |  | 341 | 341 | 231 | 347 | 496 | 37 | 880 | 596 | 539 | 365 |
| 2028 |  |  | 351 | 351 | 226 | 382 | 532 | 40 | 955 | 615 | 604 | 389 |
| 2029 |  |  | 362 | 362 | 222 | 420 | 569 | 43 | 1 032 | 634 | 670 | 412 |
| 2030 | 2 238 |  | 372 | 2 611 | 1 527 | 459 | 606 | 57 | 1 122 | 656 | -1 489 | -871 |
| 2031 |  |  | 766 | 766 | 427 | 502 | 643 | 61 | 1 205 | 671 | 439 | 245 |
| 2032 |  |  | 788 | 788 | 418 | 547 | 679 | 65 | 1 291 | 685 | 503 | 267 |
| 2033 |  |  | 809 | 809 | 409 | 594 | 716 | 69 | 1 379 | 697 | 570 | 288 |
| 2034 |  |  | 830 | 830 | 399 | 645 | 753 | 73 | 1 471 | 708 | 641 | 308 |
| 2035 |  |  | 851 | 851 | 390 | 700 | 789 | 78 | 1 567 | 718 | 715 | 328 |
| 2036 |  |  | 873 | 873 | 381 | 757 | 826 | 82 | 1 666 | 727 | 793 | 346 |
| 2037 |  |  | 894 | 894 | 371 | 818 | 863 | 86 | 1 768 | 735 | 874 | 363 |
| 2038 |  |  | 915 | 915 | 362 | 883 | 900 | 91 | 1 874 | 742 | 959 | 379 |
| 2039 |  |  | 937 | 937 | 353 | 953 | 936 | 96 | 1 985 | 748 | 1 048 | 395 |
| 2040 | 1 189 |  | 2 034 | 3 223 | 1 157 | 1 025 | 973 | 116 | 2 115 | 759 | -1 109 | -398 |
| 2041 |  |  | 1 224 | 1 224 | 418 | 1 103 | 1 010 | 122 | 2 234 | 764 | 1 010 | 345 |
| 2042 |  |  | 1 251 | 1 251 | 407 | 1 185 | 1 047 | 128 | 2 359 | 768 | 1 108 | 361 |
| 2043 |  |  | 1 277 | 1 277 | 396 | 1 272 | 1 083 | 134 | 2 489 | 772 | 1 212 | 376 |
| 2044 |  |  | 1 304 | 1 304 | 385 | 1 365 | 1 120 | 140 | 2 625 | 775 | 1 321 | 390 |
| Proc. | 27,8% | 7,5% | 75,1% | 110,4% |  | 45,8% | 49,2% | 5,0% | 100,0% |  |  |  |
| VISO | 6 753 | 1 831 | 18 264 | 26 848 | 15 102 | 15 038 | 16 157 | 1 637 | 32 831 | 14 910 | 5 983 | -192 |

Lentelė 20. Kaštų-naudos analizės rezultatai (0,92 konversijos faktorius) pagal III alternatyvą, tūkst. Eur

| Metai | Projekto įgyvendinimas | Priežiūra | Viso | Viso diskontuota | Kelionės laiko vertės santaupos | KTPES santaupos | Ekologi-nės santaupos | Viso santaupos, nediskontuo-tos | Santaupos, diskontuo-tos | Pinigu srautai, nediskontuoti | Pinigų srautai, diskontuoti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Statybos kaina | Žemės kaina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 3 527 | 2 666 | 262 | 6 455 | 6 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 455 | -6 147 |
| 2021 |  |  | 272 | 272 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -272 | -247 |
| 2022 |  |  | 283 | 283 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -283 | -244 |
| 2023 |  |  | 293 | 293 | 241 | 228 | 349 | 25 | 602 | 495 | 309 | 254 |
| 2024 |  |  | 304 | 304 | 238 | 255 | 386 | 28 | 669 | 524 | 365 | 286 |
| 2025 |  |  | 314 | 314 | 234 | 284 | 422 | 31 | 737 | 550 | 423 | 316 |
| 2026 |  |  | 324 | 324 | 231 | 314 | 459 | 34 | 808 | 574 | 483 | 343 |
| 2027 |  |  | 335 | 335 | 227 | 347 | 496 | 37 | 880 | 596 | 545 | 369 |
| 2028 |  |  | 345 | 345 | 223 | 382 | 532 | 40 | 955 | 615 | 609 | 393 |
| 2029 |  |  | 356 | 356 | 218 | 420 | 569 | 43 | 1 032 | 634 | 676 | 415 |
| 2030 | 2 057 |  | 366 | 2 424 | 1 417 | 459 | 606 | 57 | 1 122 | 656 | -1 302 | -761 |
| 2031 |  |  | 754 | 754 | 420 | 502 | 643 | 61 | 1 205 | 671 | 452 | 252 |
| 2032 |  |  | 774 | 774 | 411 | 547 | 679 | 65 | 1 291 | 685 | 516 | 274 |
| 2033 |  |  | 795 | 795 | 402 | 594 | 716 | 69 | 1 379 | 697 | 584 | 295 |
| 2034 |  |  | 816 | 816 | 393 | 645 | 753 | 73 | 1 471 | 708 | 655 | 315 |
| 2035 |  |  | 837 | 837 | 384 | 700 | 789 | 78 | 1 567 | 718 | 729 | 334 |
| 2036 |  |  | 858 | 858 | 374 | 757 | 826 | 82 | 1 666 | 727 | 807 | 352 |
| 2037 |  |  | 879 | 879 | 365 | 818 | 863 | 86 | 1 768 | 735 | 889 | 369 |
| 2038 |  |  | 900 | 900 | 356 | 883 | 900 | 91 | 1 874 | 742 | 974 | 385 |
| 2039 |  |  | 921 | 921 | 347 | 953 | 936 | 96 | 1 985 | 748 | 1 064 | 401 |
| 2040 | 1 028 |  | 2 000 | 3 028 | 1 087 | 1 025 | 973 | 116 | 2 115 | 759 | -913 | -328 |
| 2041 |  |  | 1 204 | 1 204 | 411 | 1 103 | 1 010 | 122 | 2 234 | 764 | 1 031 | 352 |
| 2042 |  |  | 1 230 | 1 230 | 400 | 1 185 | 1 047 | 128 | 2 359 | 768 | 1 129 | 368 |
| 2043 |  |  | 1 256 | 1 256 | 389 | 1 272 | 1 083 | 134 | 2 489 | 772 | 1 233 | 382 |
| 2044 |  |  | 1 282 | 1 282 | 379 | 1 365 | 1 120 | 140 | 2 625 | 775 | 1 343 | 397 |
| Proc. | 27,2% | 11,0% | 73,8% | 112,0% |  | 45,8% | 49,2% | 5,0% | 100,0% |  |  |  |
| VISO | 6 613 | 2 666 | 17 960 | 27 239 | 15 785 | 15 038 | 16 157 | 1 637 | 32 831 | 14 910 | 5 592 | -875 |

Lentelė 21. Kaštų-naudos analizės rezultatai, tūkst. Eur

| Rodiklis | Ia alternatyvos vertė | Ib alternatyvos vertė | II alternatyvos vertė | III alternatyvos vertė |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diskontuoti išlaidų srautai | 13 188 | 12 337 | 15 102 | 15 785 |
| Diskontuoti pajamų srautai | 14 910 | 14 910 | 14 910 | 14 910 |
| Grynoji dabartine vertė | 1 722 | 2 573 | -192 | -875 |
| VGN | 7,77% | 8,87% | 4,74% | 3,95% |
| N/S | 1,13 | 1,21 | 0,99 | 0,94 |

Iš rezultatų matome, kad geriausi rodikliai Ib alternatyvos: projekto įgyvendinimas duos socialinę-ekonominę naudą visuomenei: sumažės kelionės laikas, kelių transporto priemonių eksploatacinės sąnaudos, oro tarša. Prognozuojama projekto GDV sudaro 2,6 mln. Eur, VGN sudaro 8,87 %, t.y. viršija Europos Komisijos nustatytus minimalius reikalavimus susisiekimo komunikacijų projektams. II ir III alternatyvos rodikliai neigiami, projektas neatsiperkantis.

## Rizikų įvertinimas ir numatomi jų valdymo veiksmai

Rizikos įvertinimas, tai procesas, kuriame pripažįstamas tam tikras rizikos pasekmių buvimas ir galimybė tai įvertinti, atsižvelgiant į visus rizikos veiksnius, paveiktinumo galimybes, aplinkos būseną ir kt.

Projekto rizika tai neapibrėžtumas, susijęs su nenumatytų situacijų galimybe įgyvendinant projektą.

### Rizikos vertinimas ir valdymas

Atliekant rizikos vertinimą ir valdymą reikia nustatyti pavojus, įvertinti jų keliamą riziką ir pasiūlyti šios rizikos valdymo priemones.

Rizikos vertinimas gali būti kokybinis arba kiekybinis:

- Kokybinis – tikimybės ir pasekmės vertinamos naudojant vertinimo skalę nuo „labai maža“ iki „labai didelė“;

- Kiekybinis – tikimybė ir vertinimas per metus pasikartojusių atvejų skaičiumi ir pasekmės vertinimais specifinių nuostolių skaičiais.

Rizikos vertinimas yra prognozavimo metodas, todėl rizikos vertinimuose visada yra tam tikras netikslumo laipsnis.

Rizikos valdymas tai procesas, kurio metu siekiama sumažinti galimą neigiamą poveikį projektui.

Šiame projekte yra kelios projekto fazės, kuriose būtina įvertinti riziką (projekto įgyvendinimui, žmonėms ir aplinkai):

- Rizika, kuri gali atsirasti dėl viso projekto įgyvendinimo:

- privažiavimo prie sklypų apsunkinimas gyventojams – rizika panaikinama, įrengiant geresnės kokybės privažiavimo kelią;

- neigiamas vizualinis poveikis – rizika sumažinama įrengiant apželdinimą;

- didesnė avarijų tikimybė įvažiuojant ir išvažiuojant iš kapinių – rizika sumažinama įrengiant saugaus eismo priemones.

- Rizika, kuri gali atsirasti įrengimo bei eksploatavimo metu:

- atliekų susidarymas - rizika sumažinama numatant centralizuotą buitinių ir kitų atliekų išvežimą;

- projekto įgyvendinimo metu sklypų savininkai ir naudotojai negalės privažiuoti prie savų sklypų – numatoma darbus organizuoti taip, kad pirma būtų įrengtas naujas privažiavimas, ir tik po to naikinamas esamas;

- projekto įgyvendinimo metu bus keliamas triukšmas, vibracijos – rizika sumažinama draudžiant vykdyti statybos darbus vakare ar nakties metu;

- rizika dėl įrengtos infrastruktūros susidėvėjimo – rizika sumažinama naudojant  sertifikuotus statybos produktus.

- Projekto įgyvendinimo rizika susijusi su nenumatytomis kliūtimis įgyvendinant projektą:

- dėl netinkamai parengto techninio projekto užsitęstų statybos darbai - rizika bus sumažinta, jeigu techninio projekto pirkimo dokumentuose bus numatyti atitinkami kvalifikaciniai, garantijų ir kiti reikalavimai;

- dėl pasirinkto statybos darbų rangovo nepakankamų pajėgumų ar bankroto užsitęstų statybos darbai – rizika bus sumažinta, jeigu rangos darbų pirkimo dokumentuose bus numatyti atitinkami kvalifikaciniai, techniniai, garantijų ir kiti reikalavimai.

## Projekto įgyvendinimo jautrumo analizė

Atliekant projekto ekonominį vertinimą, naudojamos įvairios prognozės ir prielaidos. Visada yra rizika, kad prognozės gali būti netikslios, o prielaidos – neteisingos. Siekiant patikrinti tam tikrų veiksnių pasikeitimo poveikį projektui, atliekama jo jautrumo analizė.

Projekto jautrumo analizė atlikta, varijuojant projekto įgyvendinimo kainą ir eismo intensyvumo prognozę bei su tuo susijusias kitas prognozes. Projekto įgyvendinimo kainos pokyčių įtaką ekonominiams įverčiams pateikta 22 lentelėje.

Lentelė 22. Projekto įgyvendinimo kainos įtaka projekto ekonominiams įverčiams

| Kapinių įrengimo sąnaudos | VGN | GDV, mln. Eur | N/S | Atsipirkimo laikotarpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ia alternatyva |
| 40% didesnės | 5,00% |  | 1 | 25 |
| 15% didesnės | 6,69% | 1,09 | 1,08 | 23 |
| 5% didesnė | 7,40% | 1,51 | 1,11 | 22 |
| bazinės | 7,77% | 1,72 | 1,13 | 19 |
| 10% mažesnės | 8,55% | 2,14 | 1,17 | 18 |
| 20% mažesnės | 9,38% | 2,57 | 1,21 | 17 |
| Ib alternatyva |
| 63% didesnės | 5,00% |  | 1 | 25 |
| 15% didesnės | 7,83% | 1,97 | 1,15 | 19 |
| 5% didesnė | 8,51% | 2,37 | 1,19 | 18 |
| bazinės | 8,87% | 2,57 | 1,21 | 18 |
| 10% mažesnės | 9,63% | 2,98 | 1,25 | 17 |
| 20% mažesnės | 10,45% | 3,38 | 1,29 | 16 |
| II alternatyva |
| bazinės | 4,74% | -0,19 | 0,99 | - |
| 10% mažesnės | 5,42% | 0,3 | 1,02 | 25 |
| 20% mažesnės | 6,14% | 0,79 | 1,06 | 23 |
| III alternatyva |
| bazinės | 3,95% | -0,88 | 0,94 | - |
| 10% mažesnės | 4,53% | -0,38 | 0,98 | - |
| 20% mažesnės | 5,14% | 0,11 | 1,01 | 25 |

Pagal gautus rezultatus, Ib alternatyvos kainai padidėjus net 63 proc., projekto ekonominiai įverčiai sumažėja, bet išlieka patenkinami pagal priimtus vertinimo kriterijus. Pagal II alternatyvą projekto ekonominiai rodikliai taptų teigiami jei kapinių įrengimo sąnaudos būtų apie 4 proc. mažesnės, o pagal III alternatyvą – 18 proc. mažesnės.

Kapinių naudojimo intensyvumo ir su juo susijusių kitų prognozių įtaka projekto ekonominiams įverčiams pateikta 23 lentelėje.

Lentelė 23. Kapinių naudojimo įtaka projekto ekonominiams įverčiams

| Kapinių naudojimas | VGN | GDV, mln. Eur | N/S | Atsipirkimo laikotarpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ia alternatyva |
| 11,5% mažesnis | 5,00% |  | 1,00 | 25 |
| 5% mažesnis | 6,65% | 0,98 | 1,07 | 23 |
| bazinės | 7,77% | 1,72 | 1,13 | 19 |
| 5% didesnis | 8,79% | 2,47 | 1,19 | 18 |
| 15% didesnis | 10,62% | 3,96 | 1,30 | 16 |
| Ib alternatyva |
| 17,2% mažesnis | 5,00% |  | 1,00 | 25 |
| 5% mažesnis | 7,88% | 1,83 | 1,15 | 19 |
| bazinės | 8,87% | 2,57 | 1,21 | 18 |
| 5% didesnis | 9,80% | 3,32 | 1,27 | 17 |
| 15% didesnis | 11,81% | 4,81 | 1,39 | 15 |
| II alternatyva |
| bazinės | 4,74% | -0,19 | 0,99 | - |
| 5% didesnis | 5,72% | 0,55 | 1,04 | 24 |
| 15% didesnis | 7,44% | 2,05 | 1,14 | 21 |
| III alternatyva |
| bazinės | 3,95% | -0,88 | 0,94 | - |
| 5% didesnis | 4,85% | -0,13 | 0,99 | - |
| 15% didesnis | 6,45% | 1,36 | 1,09 | 23 |

Iš 23 lentelės matyti, kad projekto GDV tampa lygi nuliui, jei pagal Ib alternatyvą faktinis kapinių naudojimo intensyvumas būtų 17,2 proc. mažesnis lyginant su prognozuojamu. Pagal II alternatyvą projektas taptų atsiperkantis jeigu kapinių naudojimo intensyvumas padidėtų bent 1,3 proc., o pagal III alternatyvą – 6 proc.

Projekto jautrumo analizės rezultatai rodo, kad projektas pagal Ia ir Ib alternatyvas mažai jautrus kainų pokyčiams, o  kapinių naudojimo intensyvumo pokyčiams jautrios visos nagrinėjamos alternatyvos.

# Išvados

- Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje yra 24 kapinės, dar vienos miesto kapinės yra už miesto ribų Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje. Pagal statusą  tik dvejos kapinės - Joniškės ir Lėbartų yra veikiančios, visos likusios  - neveikiančios.

- Klaipėdos mieste esančios Joniškės kapinės šiuo metu jau yra užlaidotos – vietų naujų kapaviečių, naujų kapų formavimui nėra.

- Lėbartų kapinės šiuo metu yra praktiškai vienintelės veikiančios  Klaipėdos miesto kapinės, esančios  už miesto ribų. Lėbartų kapinėse dar yra laisvų plotų, galėtų būti įrengta apie 10 tūkst. kapaviečių. Esamos kapinių infrastruktūros Klaipėdos miestui turėtų užtekti iki 2022 m.

- Tikslas - nustatyti Klaipėdos miesto kapinių teritorijos plėtros poreikį ir galimybes nagrinėjamu laikotarpiu bei pasiūlyti socialiniu, ekonominiu ir aplinkosauginiu aspektais tinkamiausią kapinių plėtros variantą.

- Nagrinėjamos teritorijos ribos nustatomos 8 km spinduliu nuo Klaipėdos miesto administracinės ribos. Pagrindinis tokio nustatymo kriterijus - kapinių pasiekiamumo asmeniniu ar visuomeniniu transportu laikas, kuris  šiuo atveju būtų apie pusė valandos.

- Pasiūlytos keturios alternatyvios teritorijos Klaipėdos miesto kapinių plėtrai: Ia alternatyva – 81 ha teritorija 4 ir 7 plote, Ib alternatyva – 80 ha teritorija 4 ir 6 plote, II alternatyvą 89 ha teritorija 1,4 ir 6 plote, III alternatyva – 80 ha teritorija 1,4,5 ir 6 plote.

- Visų alternatyvų atvejais numatyta vieta gyvūnų kapinėms prie Lėbartų kapinių (5 ha).

- Pasiūlytos alternatyvos, kurių pagrindu visuomenės poreikiams bus paimama žemė iš jos savininkų ir naudotojų, priimti prieš tai išsamiai išnagrinėjus aplinkines teritorijas, įvertinus galiojančius teritorijų planavimo sprendinius, reljefą, paviršinio vandens telkinių vietas, gruntinio vandens lygį, gyvenamąsias zonas,  inžinerinius tinklus, esamas susisiekimo komunikacijas.

- Reikalingos visuomenės poreikiams paimamos privačios žemės plotas pagal Ia alternatyvą sudaro – 78,98 ha, kurios vidutinė rinkos vertė sudaro 1,219 mln. Eur, pagal Ib alternatyvą – 81,02 ha (1,196 mln. Eur), pagal II alternatyvą – 82,28 ha (1,831 mln. Eur), pagal III alternatyvą – 78,12 ha (2,666 mln. Eur).

- Kapinių įrengimo kainos skaičiavimas atliktas naudojant UAB „Sistela“ parengtus statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamuosius ekonominius rodiklius pagal 2017 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas bei analoginių projektų sąmatas ir sudarė pagal Ia alternatyvą – 8,2 mln. Eur, Ib – 7,5 mln. Eur, II – 8,9 mln. Eur, III – 8,7 mln. Eur.

- Socialinę-ekonominę naudą gaus kapinių lankytojai bei visa visuomenė dėl:

- sumažėjusio kelionės laiko;

- sumažėjusių kelių transporto priemonių eksploatacinių išlaidų;

- mažesnių aplinkos teršimo išlaidų.

- Taikant Europos Komisijos rekomenduojamą metodiką nustatyta, kad projekto ekonominiai rodikliai geriausi Ib alternatyvos, viršija nustatytus minimalius reikalavimus ir yra geri pagal priimtus vertinimo kriterijus:

- vidinė grąžos norma sudaro 8,87 %;

- grynoji dabartinė vertė (esant 5,00 % diskonto normai) sudaro 2,57 mln. Eur;

- naudos/sąnaudų santykis sudaro 1,21.

- Atlikus rizikos vertinimą ir valdymą buvo nustatyti pavojai, įvertinta jų keliama rizika ir pasiūlytos rizikos valdymo priemonės.

- Projekto įgyvendinimo jautrumo analizės rezultatai parodė, kad projektas pagal Ia ir Ib alternatyvas mažai jautrus kainų pokyčiams, o  kapinių naudojimo intensyvumo pokyčiams jautrios visos nagrinėjamos alternatyvos.

- Atlikus 4 alternatyvų sąnaudų-naudos analizę, apskaičiuota, kad pagal ekonominę ir socialinę naudą efektyviausias Ib variantas, t.y. siūloma kapinių plėtrą rengti 4 plote (40 ha) ir 6 plote (40 ha).

# Literatūra

- UAB „Sistela“ leidinys „Statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainos“. Vilnius, 2017;

- UAB „Sistela“ leidinys „Automobilių kelių statybos darbai“. Vilnius, 2017;

- „Klaipėdos miesto kapinių plėtros galimybių studija“ rengėjas UAB „Urbanistika“, 2017;

- Automobilių kelių investicijų vadovas. Darbo ataskaita. VĮ Transporto ir kelių tyrimo institutas. Kaunas, 2015;

- Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020 (Investicinių projektų kaštų-naudos analizės vadovas, ekonominio vertinimo priemonės 2014-2020 m sanglaudos politikai). 2014;

- VĮ Transporto ir kelių tyrimo institutas. 2007. Valstybinės reikšmės kelių vertės ir jos kitimo skaičiavimo taisyklės. Tiriamojo darbo ataskaita. Kaunas, 2007. 15 p.;

- Automobilių kelių priežiūros ir remonto ekonominiai normatyvai KPV EN-06. http://www.lra.lt/lt.php/paslaugos/normatyviniai_dokumentai/7246;

- Energy trends to 2050. Update 2013. European Commisssion, DG energy, Brusels, 2014;

- Europos Komisijos leidinys „Update of the Handbook on External Costs of Transport“, United Kingdom, 2014;

- „Konversijos koeficientų bei socialinės – ekonominės naudos (žalos) komponentų įverčių reikšmės“ www.ppplietuva.lt;

- Socialinių sąnaudų naudos analizės metodinės gairės. 1 redakcija. VšĮ Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai. 2011, 50 psl.;

- Sprendimų poveikio baigiamojo vertinimo gairės. UAB Klaipėdos banga. Klaipėda, 2011, 110 psl.;

- VšĮ CPVA ir ppplietuva.lt „Investicinių projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir/ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika“, 2017;