Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Miškų institutas

Tiriamasis darbas

DETALUS (INSTRUMENTINIS) MEDŽIŲ BŪKLĖS TYRIMAS

Ataskaita

2020 m.

(III dalis, Sportininkų gatvė)

Darbo užsakovas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Pavaduojanti instituto direktorių

direktoriaus pavaduotoja mokslui                                                            dr. Valda Araminienė

Darbo vadovas ir vykdytojas                                              dr. Gintautas Urbaitis

Tomografinis tyrimas                                                               Benas Šilinskas

Fitopatologinis tyrimas                                                             Aistė Povilaitienė (Bagdžiūnaitė)

Girionys, 2020

Tyrimo objektas

Buvo tiriama ir vertinama Klaipėdos mieste Sportininkų gatvėje augančių 56 medžių – 45 mažalapių liepų (Tilia cordata Mill.), 3 didžialapių liepų (Tilia platyphyllos Scop.), 5 paprastųjų klevų (Acer platanoides L.), 1 trakinio klevo (Acer campestre), 1 paprastojo kaštono (Aesculus hippocastanum L.)  ir 1 paprastojo uosio (Fraxinus excelsior L.) būklė.

Tyrimo metodai

Medžių būklės vertinimas ir nustatymas bei akustinis tomografinis tyrimas vykdytas 2020 m. rugsėjo mėnesį. Kiekvienam medžiui nustatyta rūšis, aukštimačiu VERTEX išmatuotas medžio aukštis ir aukštis iki lajos pirmųjų stambių šakų, žerglėmis arba matavimo juosta išmatuotas kamieno skersmuo 1,30 m aukštyje nuo žemės paviršiaus. Medžių būklė vizualiai įvertinta ir nustatyta vadovaujantis „Želdinių atkuriamosios vertės įkainių“ (Aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-343) antru priedu, kur būklė skirstoma į 4 kategorijas:

- gera – medžiai sveiki, normaliai išsivystę, lapija (spygliai) tanki, vienodai išsidėsčiusi, lapai ir spygliai normalaus dydžio ir spalvos, ligų ir kenkėjų požymių, žaizdų, stiebo ir skeletinių šakų pažeidimų, drevių nėra;

- patenkinama – medžiai sveiki, bet ūglių prieaugis nedidelis, mažesnis sulapojimas, laja netolygiai išsivysčiusi, stiebas su nedideliais mechaniniais ir kenkėjų pažeidimais, nedidelėmis drevėmis;

- nepatenkinama – medžiai akivaizdžiai nusilpę, stelbiami kitų medžių, stipriai pažeisti ligų ar kenkėjų, laja silpnai išsivysčiusi, yra džiūstančių ir nudžiūvusių skeletinių šakų, ūglių prieaugis nedidelis arba jo visai nėra, medžiai sausaviršūniai, stiebai yra pažeisti mechaniškai, juose yra didelių drevių arba mažose drevėse matomas medienos suminkštėjimas ir išretėjimas, pakeltos medžio šaknys;

- bloga – žaliuoja mažiau kaip 50 proc. lajos, išpuvę daugiau kaip 40 proc. kamieno (puvinys gali būti nematomas, bet pastebimas nupjovus medį).

Tyrimo metu medžių vidiniam puviniui nustatyti ir įvertinti buvo naudojamas akustinis tomografas „Arbotom“, medžio puvinį nustatant 3 aukščiuose: prie šaknies kaklelio (5-10 cm nuo žemės paviršiaus), 1 m h ir 2 m aukštyje. Medžio tyrimui ant kamieno buvo uždėta nuo 15 iki 21 tomografo daviklių (priklausomai nuo medžio skersmens). Puvinio išsidėstymas nustatytas 2 D ir 3 D projekcijose. Kilus įtarimams dėl akustinio tomografo parodymų Preslerio amžiaus grąžtu 1 m aukštyje nuo žemės paviršiaus iki drevės arba medžio centro išgręžtas griežinėlis. Įvertinus griežinėlio, o tuo pačiu ir medžio, būklę jis įstatytas atgal į gręžinio skylutę.

Medžio akustinio-tomografinio tyrimo nuotrauka

3D projekcija Š-P kryptimi		2D projekcija	                   3D projekcija V-R kryptimi

Žalia spalva – mediena sąlyginai nepakitusi (sveika);

Geltona spalva – mediena išretėjusi (labai tikėtina pradinė puvinio stadija).

Raudona spalva – labai tikėtinas puvinys, mediena puri, gali būti ertmės;

Medžių pavadinimų santrumpos

L - mažalapė liepa (Tilia cordata Mill.);

Ld – didžialapė liepa (Tilia platyphyllos Scop.);

U – paprastasis uosis (Fraxinus excelsior L.);

Kš - paprastasis kaštonas (Aesculus hippocastanum L.);

K - paprastasis klevas (Acer platanoides L.);

Ktr – trakinis klevas (Acer campestre).

Medžių būklės kategorijų sutartiniai žymėjimai

-  būklė gera;

- būklė patenkinama;

- būklė nepatenkinama;

- būklė bloga.

SPORTININKŲ GATVĖS MEDŽIŲ BŪKLĖS TYRIMAS IR NUSTATYMAS

Sportininkų gatvė pagrinde apsodinta mažalapėmis liepomis. Medžių vertinimas pradėtas nuo kairės kelio pusės, pietryčių - šiaurės vakarų kryptimi, medžiu Nr. 1.

SPORTININKŲ GATVĖS INSTRUMENTINIO-TOMOGRAFINIO TYRIMO REZULTATAI

Medžio Nr. 1. Mažalapė liepa, H-15,9 m; D1,3h – 35,0 cm

Iš tomografinio-akustinio tyrimo nuotraukos matyti, kad 0-2 m aukštyje vidinio puvinio nėra.

Kamiene 4 m aukštyje nupjautos dvi storos šakos, pro kurias gali patekti puvinys (fotonuotrauka).

Išvada: Medžio būklė gera.

Medžio Nr. 2. Mažalapė liepa, H-18,1 m; D1,3h – 41,0 cm

Iš tomografinio-akustinio tyrimo nuotraukos matyti, kad mediena nežymiai pakitusi priekelminėje kamieno dalyje, o kylant kamienu aukštyn beveik nepakitusi.

4 m aukštyje nupjautos storos šakos, pro kurias gali patekti puvinys, 3,5 m aukštyje drevė su puviniu (fotonuotrauka).

Išvada: Medžio būklė patenkinama.

Medžio Nr. 3. Paprastasis klevas, H-21,0 m; D1,3h – 53,0 cm

Tomografinis tyrimas parodė, kad medžio mediena nepakitusi (sveika).

Medis be vizualiai matomų pažeidimų (fotonuotrauka).

Išvada: Medžio būklė gera.

Medžio Nr. 4. Paprastasis klevas, H-18,4 m; D1,3h – 29,0 cm

Iš tomografinio tyrimo nuotraukos matyti, kad priekelminėje dalyje mediena nepakitusi, o aukščiau kamiene taip pat ryškesnių medienos tankio pakitimų nėra.

Lajoje džiūstančios pavienės šakos, prieaugiai sumažėję, užstelbtas (fotonuotrauka).

Išvada: Medžio būklė nepatenkinama.

Medžio Nr. 5. Klevas, H-18,1 m; D1,3h – 44,0 cm

Tomografinis tyrimas parodė, kad kelminėje dalyje mediena mažai pakitusi, bet kylant aukštyn medžio centrinėje dalyje įtariamas puvinys, kuris galimai pateko pro žaizdą, atsiradusią nupjovus šaką.

Medžio kamienas zigzago formos, su didėlėmis žaizdomis buvusių šakų vietose (fotonuotraukos).

Išvada: Medžio būklė nepatenkinama.

Medžio Nr. 6. Trakinis klevas, H-20,5 m; D1,3h – 54,0 cm

Tomografinis tyrimas rodo, kad medžio kamieno mediena centrinėje dalyje yra pakitusi (įtariamas centrinis puvinys).

Įvertinus medį vizualiai didelių pakitimų ar sužalojimų nenustatyta (fotonuotrauka).

Išvada: Medžio būklė patenkinama.

Medžio Nr. 7. Didžialapė liepa, H-16,1 m; D1,3h – 34,0 cm

Tomografinis tyrimas parodė, kad centre 1 m aukštyje mediena pakitusi (įtariamas centrinis puvinys). Priekelminėje dalyje ir 2 m aukštyje mediena sąlyginai sveika.

Įvertinus medį vizualiai didelių pakitimų ar sužalojimų nenustatyta (fotonuotrauka).

Išvada: Medžio būklė patenkinama.

Medžio Nr. 8. Mažalapė liepa, H-18,1 m; D1,3h – 44,0 cm

Tomografinis tyrimas didesnių medienos tankio pakyčių 0-2 m aukštyje neparodė.

4 m aukštyje nupjautos šakos vietoje yra puvinys su saprotrofinio grybo vaisiakūniu (fotonuotrauka). Ši kamieno dalis (4 m aukštyje) yra pažeista puvinio, kuris, tikėtina, pateko per žaizdą, padarytą nupjovus šaką. Prieaugiai sumažėję, lapai smulkesni nei aplinkinių medžių.

Išvada: Medžio būklė patenkinama.

Medžio Nr. 9. Didžialapė liepa, H-18,2 m; D1,3h – 33,0 cm

Tomografinis tyrimas parodė, kad medis sveikas, jokių medienos pakitimų 0-2 m kamieno aukštyje nenustatyta.

Medis vizualiai jaunesnis nei dauguma kitų gatvėje augančių medžių, laja nežymiai užstelbta (fotonuotrauka).

Išvada: Medžio būklė gera.

Medžio Nr. 10. Paprastasis kaštonas, H-17,2 m; D1,3h – 72,0 cm

Iš tomografinio tyrimo matyti, kad medžio kamiene 1-2 m aukštyje (centrinėje dalyje) yra puvinys, galimai patekęs pro žaizdą, likusią nupjovus šaką.

Kamiene 2 m aukštyje vizualiai matomos atviros žaizdos su puviniu (fotonuotrauka). Lajoje pavienės, sausos šakos, prieaugių beveik nėra.

Išvada: Medžio būklė nepatenkinama.

Medžio Nr. 11. Mažalapė liepa, H-16,5 m; D1,3h – 29,0 cm

Iš tomografinio tyrimo matyti, kad medžio mediena 0-1 m aukštyje sąlyginai sveika. 2 m aukštyje nustatytas nedidelis medienos tankio pakitimas. Tai būtų galima paaiškinti, kad mediena pakito dėl žaizdos, padarytos nupjovus stambią šaką.

Medis vizualiai jaunesnis nei dauguma kitų gatvėje augančių medžių, šiek tiek užstelbta laja, kamiene žaizdos nupjautų šakų vietose (fotonuotraukos).

Išvada: Medžio būklė patenkinama.

Medžio Nr. 12. Mažalapė liepa, H-16,4 m; D1,3h – 33,0 cm

Tiek tomografinis tyrimas, tiek vizualinis įvertinimas parodė, kad medžio būklė gera. Medienos pokyčių 0-2 m kamieno aukštyje nenustatyta.

Išorinių didelių pažeidimų kamiene ir lajoje neužfiksuota (fotonuotrauka).

Išvada: Medžio būklė gera.

Medžio Nr. 13. Mažalapė liepa, H-15,9 m; D1,3h – 34,0 cm

Tomografinis tyrimas medienos pokyčių 0-2 m kamieno aukštyje neparodė.

Pastebimų išorinių  pažeidimų ar pakitimų nei kamiene, nei lajoje nenustatyta (fotonuotrauka).

Išvada: Medžio būklė gera.

Medžio Nr. 14. Mažalapė liepa, H-17,8 m; D1,3h – 40,0 cm

Remiantis tomografinio tyrimo rezultatais, medžio mediena 0-2 m aukštyje nepakitusi.

Pastebimų išorinių  pažeidimų ar pakitimų nei kamiene, nei lajoje nenustatyta .

Išvada: Medžio būklė gera.

Medžio Nr. 15. Mažalapė liepa, H-13,5 m; D1,3h – 25,0 cm

Iš tomografinio-akustinio tyrimo nuotraukos matyti, kad mediena 0-2 m aukštyje nepakitusi.

Medžio būklė gera, vizualiai medis žymiai jaunesnis už didžiąją dalį kitų gatvėje augančių medžių (fotonuotrauka).

Išvada: Medžio būklė gera.

Medžio Nr. 16. Mažalapė liepa, H-15,3 m; D1,3h – 24,0 cm

Iš tomografinio-akustinio tyrimo nuotraukos matyti, kad mediena 0-2 m aukštyje sąlyginai sveika.

Vizualiai didesnių pakitimų nepastebėta, medis jaunesnis nei dauguma kitų gatvėje augančių medžių (fotonuotrauka).

Išvada: Medžio būklė gera.

Medžio Nr. 17. Mažalapė liepa, H-17,3 m; D1,3h – 40,0 cm

Iš tomografinio-akustinio tyrimo nuotraukos matyti, kad 1 m aukštyje yra centrinio puvinio požymiai (mediena pagal tankio atspalvį santykinai minkštesnė). Kylant kamienu aukštyn pakitusios medienos kiekis mažesnis. Priekelminėje dalyje mediena sąlyginai sveika.

Kamiene 5 m aukštyje matomos drevės (fotonuotrauka). Prieaugiai sumažėję.

Išvada: Medžio būklė patenkinama.

Medžio Nr. 18. Mažalapė liepa, H-16,9 m; D1,3h – 32,0 cm

Tomografinis tyrimas parodė, kad mediena 0-2 m aukštyje nepakitui.

Pastebimų išorinių  pažeidimų ar pakitimų nei kamiene, nei lajoje nenustatyta (fotonuotrauka).

Išvada: Medžio būklė gera.

Medžio Nr. 19. Didžialapė liepa, H-16,0 m; D1,3h – 43,0 cm

Iš tomografinio-akustinio tyrimo nuotraukos matyti, kad medienos tankis 0-2 m aukštyje nepakitęs (puvinio 0-2 m aukštyje nėra).

2 m aukštyje matoma drevė (fotonuotrauka), prieaugiai sumažėję.

Išvada: Medžio būklė patenkinama.

Medžio Nr. 20. Mažalapė liepa, H-18,2 m; D1,3h – 41,0 cm

Iš tomografinio-akustinio tyrimo nuotraukos matomas medienos tankio sumažėjimas   0-1 m aukštyje. 2 m aukštyje medienos pakitimų jau nenustatyta.

Vizualiai didelių pažeidimų, per kuriuos galėjo patekti puvinys, 0-1 m aukštyje neužfiksuota, tačiau 3,7 m aukštyje kamiene yra nemaža drevė (fotonuotrauka).

Išvada: Medžio būklė patenkinama.

Medžio Nr. 21. Mažalapė liepa, H-18,5 m; D1,3h – 37,0 cm

Tomografinio-akustinio tyrimo nuotraukoje matomi labai nežymūs medienos pakitimai kamieno centre, lyginant su periferine kamieno dalimi.

Vertinant vizualiai medis atrodo sveikas, be didelių pakitimų (fotonuotrauka).

Išvada: Medžio būklė gera.

Medžio Nr. 22. Mažalapė liepa, H-16,4 m; D1,3h – 32,0 cm

Tomografinio-akustinio prietaiso nuotrauka 0-2 m kamieno aukštyje medienos pakitimų neparodė.

3,3 m aukštyje seniau nupjauta stora šaka, kuri pradėjusi apauginėti, bet vis dar gali tapti infekcijos (puvinio) patekimo į kamieno centrą vieta (fotonuotrauka).

Išvada: Medžio būklė gera.

Medžio Nr. 23. Mažalapė liepa, H-16,1 m; D1,3h – 44,0 cm

Tomografiniu-akustiniu prietaisu ryškesnių medienos tankio pakitimų 0-2 m aukštyje nebuvo nustatyta.

Vizualiai medis be didesnių sužalojimų ar pakitimų (fotonuotrauka).

Išvada: Medžio būklė gera.

Medžio Nr. 24. Mažalapė liepa, H-17,0 m; D1,3h – 43,0 cm

Atlikus tomografinį tyrimą nustatyta, kad kamieno mediena 0-2 m aukštyje yra sąlyginai sveika.

Vizualiai medis be didesnių sužalojimų ar pakitimų (fotonuotrauka).

Išvada: Medžio būklė gera.

Medžio Nr. 25. Mažalapė liepa, H-13,1 m; D1,3h – 33,0 cm

Tomografinėje nuotraukoje matomas medienos tankio sumažėjimas (centrinis puvinys) 0-2 m aukštyje, daugiau centrinėje kamino dalyje, kuris, tikėtina, kyla ir aukščiau.

Kamiene 3 m aukštyje yra didelė atvira drevė su puviniu, kuri pavojinga dar ir dėl to, kad toje vietoje medis gali lengviau nulūžti (fotonuotrauka).

Išvada: Medžio būklė nepatenkinama.

Medžio Nr. 26. Mažalapė liepa, H-14,1 m; D1,3h – 44,0 cm

Tomografinėje-akustinėje nuotraukoje matomas medienos pokytis priekelminėje kamieno dalyje. 1 m aukštyje sveikos medienos dalis daug didesnė, bet 2 m aukštyje vėl matomas medienos pakitimas.

Medis su atvira žaizda 1,5 m kamieno aukštyje ir dreve – 2 m aukštyje (fotonuotraukos), akivaizdžiai matomas lajos džiūvimas ir prieaugio sumažėjimas.

Išvada: Medžio būklė nepatenkinama.

Medžio Nr. 27. Mažalapė liepa, H-10,5 m; D1,3h – 26,0 cm

Prasidedantis medienos puvinys tikėtinas 1 m aukštyje. Kamieno viršutinėje ir apatinėje dalyse sąlyginai sveikos medienos yra daugiau (tomografija).

Nuo kamieno apačios iki 1 m aukščio žaizda, per kurią ir galėjo patekti puvinys (fotonuotrauka). Padaryta žaizda bando apaugti, bet tomografinis tyrimas parodė, kad viduje mediena yra pakitusi (puvinio pradžia). Medis apsilpęs, užstelbtas, šakų galai džiūsta.

Išvada: Medžio būklė  nepatenkinama.

Medžio Nr. 28. Mažalapė liepa, H-12,9 m; D1,3h – 35,0 cm

Tomografinis tyrimas parodė, kad 0-2 m aukštyje mediena beveik nepakitusi. Kiek pastebimesni spalvos pokyčiai 1 m aukštyje.

Kamiene 3 m aukštyje dvi drevės (fotonuotrauka), prieaugiai sumažėję.

Išvada: Medžio būklė patenkinama.

Medžio Nr. 29. Paprastasis klevas, H-12,8 m; D1,3h – 31,0 cm

Tomografinėje-akustinėje nuotraukoje matomas medienos pakitimas kamieno centre per visą matuotą aukštį (0-2 m). Šis pokytis labiausiai išreikštas 1 m aukštyje.

Medis taip pat turi akivaizdžių nusilpimo požymių – pusė viršūnės nudžiūvusi, 2 m aukštyje puvinys su saprotrofinio grybo vaisiakūniu (fotonuotrauka).

Išvada: Medžio būklė nepatenkinama.

Medžio Nr. 30. Mažalapė liepa, H-14,8 m; D1,3h – 27,0 cm

Tomografinis tyrimas parodė, kad kamieno viduje esanti mediena 0-2 m aukštyje sąlyginai sveika. Nedidelį medienos pakitimą galima pastebėti 2 m aukštyje pietvakarinėje kamieno pusėje.

Nors vizualiai nustatytas kamieno pažeidimas (didelė žaizda) priekelminėje dalyje (fotonuotrauka), tačiau puvinys neišsivystė ir centrinė kamieno dalis dar nepažeista. Yra drevė 2,5 m aukštyje.

Išvada: Medžio būklė patenkinama.

Medžio Nr. 31. Mažalapė liepa, H-14,3 m; D1,3h – 49,0 cm

Tomografinis tyrimas parodė, kad yra išsivystęs puvinys 0-2 m aukštyje, kuris daugiau išreikštas vakarinėje kamieno pusėje.

Medžio kamienas su didelėmis drevėmis ir puviniu viduje (fotonuotraukos). Kamienas pavojingai pasviręs.

Išvada: Medžio būklė bloga.

Medžio Nr. 32. Mažalapė liepa, H-12,8 m; D1,3h – 31,0 cm

Atlikus tomografinį tyrimą, nustatyta, kad 0-2 m aukštyje mediena nepakitusi puvinio dar nėra.

1,3 m aukštyje matoma atvira žaizda, bet puvinys pro ją neišplito. 3 m aukštyje esanti atvira žaizda pavojinga ne tik kaip vieta puviniui į kamieno vidų patekti, bet taip pat kaip vieta medžio kamienui lūžti (fotonuotraukos). Medžio laja išretėjusi, nusilpusi.

Išvada: Medžio būklė nepatenkinama.

Medžio Nr. 33. Mažalapė liepa, H-11,9 m; D1,3h – 25,0 cm

Tomografinis tyrimas medienos pakitimo 0-2 m aukštyje neparodė (mediena sąlyginai sveika).

Vizualiai medis apsilpęs, prieaugiai sumažėję (fotonuotrauka).

Išvada: Medžio būklė patenkinama.

Medžio Nr. 34. Mažalapė liepa, H-13,0 m; D1,3h – 29,0 cm

Iš tomografinės-akustinės nuotraukos matyti, kad kamieno mediena 0-2 m aukštyje sveika.

Medis be didesnių sužalojimų ar pakitimų (fotonuotrauka).

Išvada: Medžio būklė gera.

Medžio Nr. 35. Mažalapė liepa, H-14,2 m; D1,3h – 25,0 cm

Tomografinė-akustinė nuotrauka medienos ženklių pakitimų kamieno viduje neparodė.

Medis be didesnių sužalojimų ar pakitimų (fotonuotrauka).

Išvada: Medžio būklė gera.

Medžio Nr. 36. Mažalapė liepa, H-16,6 m; D1,3h – 44,0 cm

Atlikus tomografinį tyrimą, centrinio puvinio nenustatyta, tačiau per visą tirtą kamieno aukštį mediena nežymiai pakitusi.

Kamiene 5 m aukštyje matoma drevė (fotonuotrauka).

Išvada: Medžio būklė patenkinama.

Medžio Nr. 37. Mažalapė liepa, H-16,3 m; D1,3h – 37,0 cm

Tomografinėje nuotraukoje matyti, kad kamieno mediena yra šiek tiek pakitusi, lyginant su sveika, bet akivaizdaus medienos puvinio nėra. Tai gali būti įtakota medžio augimo sąlygų.

Medis be didesnių sužalojimų ar pakitimų (fotonuotrauka).

Išvada: Medžio būklė gera.

Medžio Nr. 38. Mažalapė liepa, H-14,1 m; D1,3h – 40,0 cm

Tomografinis tyrimas parodė, kad medžio mediena yra pakitusi, bet be ryškesnių puvinio požymių (taip pat kaip ir medyje Nr. 37). Tai galėjo lemti tam tikros medžio augimo sąlygos.

Vizualiai medis atrodo sveikas (fotonuotrauka).

Išvada: Medžio būklė gera.

Medžio Nr. 39. Mažalapė liepa, H-16,8 m; D1,3h – 44,0 cm

Tomografinėje nuotraukoje matomas puvinys, kuris mažiausiai išreikštas priekelminėje dalyje, o kylant aukštyn vis plečiasi. Kamieno apačioje matomas įtrūkimas, kuris gali būti infekcijos patekimo vieta.

3-5 m aukštyje 3 drevės buvusių šakų vietose (fotonuotraukos).

Išvada: Medžio būklė patenkinama.

Medžio Nr. 40. Mažalapė liepa, H-17,6 m; D1,3h – 40,0 cm

Iš tomografinės nuotraukos matyti, kad medienoje 0-2 m atkarpoje ryškesnių tankio pakitimų nėra.

Medis be didesnių sužalojimų ar pakitimų (fotonuotrauka).

Išvada: Medžio būklė gera.

Medžio Nr. 41. Mažalapė liepa, H-15,0 m; D1,3h – 40,0 cm

Iš tomografinės-akustinės nuotraukos matyti, kad priekelminėje kamieno dalyje mediena sveika, o 1-2 m aukštyje mediena nežymiai pakitusi, tačiau puvinio nenustatyta.

Vizualiai medžio būklė gera, išskyrus keletą gumbų ant kamieno (fotonuotrauka).

Išvada: Medžio būklė gera.

Medžio Nr. 42. Mažalapė liepa, H-15,8 m; D1,3h – 33,0 cm

Tomografinis tyrimas parodė, kad priekelminėje dalyje kamieno mediena sveika, 1 m aukštyje jau matomi nežymūs medienos pakitimai, o 2 m aukštyje medienos pokyčiai dar labiau išryškėja – galimai tai pradinis centrinio puvinio, kuris galėjo patekti pro žaizdas buvusių šakų vietoje, požymis.

Kamiene 3-4 m aukštyje matomos žaizdos buvusių šakų vietose (fotonuotrauka).

Išvada: Medžio būklė patenkinama.

Medžio Nr. 43. Mažalapė liepa, H-14,8 m; D1,3h – 37,0 cm

Iš tomografinės nuotraukos matyti, kad mediena yra pakitusi (lyginant su sveika). Medienos pakitimas centrinėje kamieno dalyje šiek tiek labiau išreikštas nei periferinėje dalyje. Akivaizdaus puvinio nenustatyta.

Nupjautų šakų vietose yra ne viena drevė, pro kurią kyla grėsmė patekti puviniui (fotonuotrauka).

Išvada: Medžio būklė patenkinama.

Medžio Nr. 44. Mažalapė liepa, H-15,0 m; D1,3h – 41,0 cm

Tomografinis tyrimas parodė

Iš tomografinio tyrimo nuotraukos matyti kamieno puvinys, kuris labiausiai išreikštas 1 m aukštyje.

Priekelminėje kamieno dalyje 0,5 m aukštyje žaizda su puviniu (fotonuotrauka). Medžio laja apsilpusi, džiūstanti.

Išvada: Medžio būklė bloga.

Medžio Nr. 45. Mažalapė liepa, H-10,5 m; D1,3h – 24,0 cm

Tomografinėje nuotraukoje matomas nežymus medienos pakitimas priekelminėje dalyje. Šioje vietoje kamiene yra gili, atvira žaizda (fotonuotrauka). 1-2 m aukštyje mediena sąlyginai sveika (tomografija).

3 m aukštyje, buvusios šakos vietoje, yra drevė, laja akivaizdžiai džiūstanti (fotonuotrauka).

Išvada: Medžio būklė nepatenkinama.

Medžio Nr. 46. Mažalapė liepa, H-17,5 m; D1,3h – 36,0 cm

Tomografinėje nuotraukoje matyti, kad 1-2 m aukštyje mediena pakitusi (galimai vidinio puvinio pradžia). Sąlyginai sveika mediena tik priekelminėje dalyje.

Vertinant iš išorės jokių pažeidimų nesimato – medis atrodo sveikas (fotonuotrauka).

Išvada: Medžio būklė patenkinama.

Medžio Nr. 47. Mažalapė liepa, H-16,3 m; D1,3h – 31,0 cm

Tomografinėje-akustinėje nuotraukoje matoma sveika mediena kamieno viduje tik priekelminėje dalyje. Kylant kamienu aukštyn, medienos būklė blogėja, o 2 m aukštyje jau matomas įtariamas puvinys kamieno centre, kuris galimai pateko pro seniau buvusias nupjautas šakas (tomografija).

Vizualiai didelių atvirų žaizdų ar ertmių nenustatyta (fotonuotrauka).

Išvada: Medžio būklė patenkinama.

Medžio Nr. 48. Klevas, H-18,0 m; D1,3h – 44,0 cm

Atlikus tomografinį-akustinį tyrimą nustatyta, kad 0-2 m kamieno aukštyje centrinėje dalyje mediena nežymiai pakitusi, lyginant su periferine kamieno dalimi (išretėjusią medžio centrinę dalį arba net centrinio puvinio pradžią (tomografija).

Yra keletas ertmių priekelminėje dalyje ir medžio šakojimosi vietoje (fotonuotraukos).

Išvada: Medžio būklė patenkinama.

Medžio Nr. 49. Paprastasis uosis, H-16,8 m; D1,3h – 27,0 cm

Tomografinėje nuotraukoje matomas nežymus medienos pakitimas centrinėje kamieno dalyje 0-2 m aukštyje. Periferinėje kamieno dalyje mediena sveika.

4 m aukštyje matoma žaizda, pavienės šakos nudžiūvusios (fotonuotrauka).

Išvada: Medžio būklė patenkinama.

Medžio Nr. 50. Mažalapė liepa, H-14,0 m; D1,3h – 33,0 cm

Atlikus tomografinį tyrimą, nustatyta, kad 0-1 aukštyje mediena kamieno viduje smarkiai pakitusi. Įtariamas puvinys, kuris labiau išreikštas kamieno apačioje (vakarinėje pusėje).

Išoriškai jokių puvinio požymių kamieno apačioje nepastebėta. Gili drevė (galimai su puviniu) nustatyta kamiene, 4 m aukštyje, buvusios šakos vietoje (fotonuotrauka).

Išvada: Medžio būklė nepatenkinama.

Medžio Nr. 51. Mažalapė liepa, H-15,8 m; D1,3h – 40,0 cm

Tomografinėje nuotraukoje matyti, kad kamieno mediena 1 m aukštyje centre yra nežymiai pakitusi, tačiau žymesnių puvinio požymių nėra.

Vizualiai didelių atvirų žaizdų ar ertmių nenustatyta (fotonuotrauka).

Išvada: Medžio būklė gera.

Medžio Nr. 52. Mažalapė liepa, H-16,4 m; D1,3h – 34,0 cm

Atlikus tomografinį tyrimą nustatyta, kad kamieno viduje mediena sveika.

Vizualiai didelių atvirų žaizdų ar ertmių nenustatyta (fotonuotrauka).

Išvada: Medžio būklė gera.

Medžio Nr. 53. Mažalapė liepa, H-10,7 m; D1,3h – 22,0 cm

Iš tomografinės nuotraukos matyti, kad kamieno mediena 0-2 m aukštyje yra sveika.

0-2 m aukštyje medis be pažeidimų, o 2,5 m aukštyje yra matoma užgyjanti žaizda buvusioje šakos vietoje (fotonuotrauka).

Išvada: Medžio būklė patenkinama.

Medžio Nr. 54. Mažalapė liepa, H-13,9 m; D1,3h – 41,0 cm

Tomografinėje nuotraukoje matyti, kad mediena kamieno 0-2 m aukštyje sąlyginai sveika.

Kamiene 3 m aukštyje matoma užgyjanti žaizda, pro kurią vis dar gali patekti puvinys (fotonuotrauka).

Išvada: Medžio būklė gera.

Medžio Nr. 55. Mažalapė liepa, H-13,5 m; D1,3h – 39,0 cm

Atlikus tomografinį tyrimą, nustatyta, kad priekelminėje dalyje tikėtina vidinio puvinio pradžia, o kylant aukštyn jis dar nėra labai išreikštas.

Kamieno apatinėje dalyje gili atvira žaizda, stambioje šakoje 5 m aukštyje matoma drevė (fotonuotraukos).

Išvada: Medžio būklė patenkinama.

Medžio Nr. 56. Mažalapė liepa, H-13,0 m; D1,3h – 44,0 cm

Kamieno 0-2 m aukštyje mediena sąlyginai sveika (tomografija).

Nupjautų šakų vietose apaugusios žaizdos (tomografija).

Išvada: Medžio būklė gera.

Klaipėdos mieste Sportininkų gatvėje augančių medžių pasiskirstymo pagal būklę schema

Klaipėdos miesto Sportininkų gatvės medžių būklės inventorizacijos lentelė

| Me-džio Nr. | Me-džio rūšis | Aukš-tis, m | Aukš-tis iki lajos, m | Skers-muo 1,3 h, cm | Pastabos | Būklės kate-gorija | Ūkinės priemo-nės |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L | 15,9 | 5,9 | 35,0 | Kamiene 4 m aukštyje nupjautos dvi storos šakos, pro kurių pjūvį gali patekti puvinys. Pjūvio vietoje padaryta žaizda pradeda apaugti. | gera |  |
| 2 | L | 18,1 | 5,8 | 41,0 | Sumažėjęs lajos prieaugis. 4 m aukštyje nupjauta stora šaka. Yra ertmė, pro kurią gali patekti puvinys. Kamiene 3,5 m aukštyje sena drevė. | patenk. | Išvalyti ir dezinfe-kuoti drevę |
| 3 | K | 21,0 | 3,3 | 53,0 |  | gera |  |
| 4 | K | 18,4 | 5,9 | 29,0 | Medis užstelbtas, prieaugiai sumažėję, lajoje džiūstančios pavienės šakos. Kamiene 1,5 m aukštyje nupjautos 2 storos šakos su puviniu, 4 m aukštyje drevė. Medis užstelbtas, džiūstantis. | nepat. | šalinti |
| 5 | K | 18,1 | 3,8 | 44,0 | Kamiene 2 m aukštyje nupjauta stora 25 cm skersmens šaka, patekęs puvinys, pereinantis į kelminę dalį. 4 m aukštyje kamienas zigzago formos išlinkęs, lajoje pavienės sausos šakos. | nepat. | šalinti |
| 6 | Ktr | 20,5 | 7,9 | 54,0 | Lajoje pavienės sausos šakos. Įtariama vidinio puvinio pradžia. | patenk. |  |
| 7 | Ld | 16,1 | 5,9 | 34,0 | Įtariama vidinio puvinio pradžia. | patenk. |  |
| 8 | L | 18,1 | 4,7 | 44,0 | Kamiene 4 m aukštyje nupjauta stora šaka, auga grybo vaisiakūnis. Lapai smulkūs, prieaugiai sumažėję. | patenk. | Dezinfe-kuoti žaizdą |
| 9 | Ld | 18,2 | 5,7 | 33,0 | Medis jaunesnio amžiaus, sodintas vėliau nei dauguma kitų medžių. | gera |  |
| 10 | KŠ | 17,2 | 5,2 | 72,0 | Kamiene 2 m aukštyje nupjautų šakų vietoje atviros žaizdos su puviniais, pereinančiais į kamieno vidų. Lajoje pavienės sausos šakos, prieaugiai labai sumažėję. | nepat. | šalinti |
| 11 | L | 16,5 | 4,2 | 29,0 | Medis jaunesnio amžiaus, šiek tiek užstelbta laja, kamiene žaizdos nupjautų šakų vietose | patenk. | Dezinfe-kuoti žaizdas |
| 12 | L | 16,4 | 5,5 | 33,0 |  | gera |  |
| 13 | L | 15,9 | 4,6 | 34,0 |  | gera |  |
| 14 | L | 17,8 | 5,3 | 40,0 |  | gera |  |
| 15 | L | 13,5 | 4,4 | 25,0 | Medis jaunesnis nei dauguma kiti gatvėje augantys medžiai. | gera |  |
| 16 | L | 15,3 | 6,0 | 24,0 | Medis jaunesnis nei dauguma kiti gatvėje augantys medžiai. | gera |  |
| 17 | L | 17,3 | 5,3 | 40,0 | Kamiene 5 m aukštyje, nupjautos šakos vietoje, 10x20 cm drevė. Prieaugiai ir lapai sumažėję. | patenk. | Išvalyti ir dezinfe-kuoti drevę |
| 18 | L | 16,9 | 4,3 | 32,0 |  | gera |  |
| 19 | Ld | 16,0 | 4,0 | 43,0 | Kamiene 2 m aukštyje, nupjautos šakos vietoje, 10x10 cm drevė. Ant kamieno nedideli augliai. | patenk. | Išvalyti ir dezinfe-kuoti drevę |
| 20 | L | 18,2 | 4,8 | 41,0 | Kamiene 3,7 m aukštyje, nupjautos šakos vietoje, 20x20 cm drevė. Prieaugiai nežymiai sumažėję. | patenk. | Išvalyti ir dezinfe-kuoti drevę |
| 21 | L | 18,5 | 5,9 | 37,0 |  | gera |  |
| 22 | L | 16,4 | 6,6 | 32,0 | Kamiene 3,3 m aukštyje nupjauta stora šaka, kuri pradeda apaugti, bet pro ją gali patekti puvinys. | gera | Dezinfe-kuoti žaizdą |
| 23 | L | 16,1 | 6,1 | 44,0 |  | gera |  |
| 24 | L | 17,0 | 4,5 | 43,0 | Įtariamas vidinis puvinys 2,5 m aukštyje, nupjautos šakos apaugimo vietoje | gera |  |
| 25 | L | 13,1 | 3,1 | 33,0 | Kamiene 3 m aukštyje didelė drevė su puviniu, kuris pereina žemyn į kamieną, medis jaunesnis nei dauguma kitų gatvėje augančių medžių | nepat. | šalinti |
| 26 | L | 14,1 | 2,5 | 44,0 | Kamiene 1,5 m aukštyje atvira žaizda 5x10 cm dydžio, 2-3 m aukštyje – nupjautų šakų vietoje drevė su puviniu. Dalis lajos džiūstanti, prieaugiai sumažėję. | nepat. | šalinti |
| 27 | L | 10,5 | 3,3 | 26,0 | Nuo kamieno apačios iki 1 m aukštyje žaizda su įtariamu puviniu viduje. Medis apsilpęs, užstelbtas, šakų galai džiūsta. | nepat. | šalinti |
| 28 | L | 12,9 | 3,4 | 35,0 | Kamieno 3 m aukštyje 2 drevės 10x10 cm. Prieaugiai sumažėję. | patenk. | Išvalyti ir dezinfe-kuoti dreves |
| 29 | K | 12,8 | 4,5 | 31,0 | Medis nusilpęs, pusė viršūnės nudžiūvusi. 2 m aukštyje puvinys su grybo vaisiakūniu. | nepat. | šalinti |
| 30 | L | 14,8 | 2,6 | 27,0 | Kamiene 2,5 m aukštyje 5x10 cm drevė. | patenk. | Išvalyti ir dezinfe-kuoti drevę |
| 31 | L | 14,3 | 3,2 | 49,0 | Kelminėje dalyje drevė su puviniu. 3 m aukštyje drevė su puviniu 20x10 cm, 2 m aukštyje – didelė drevė. Medis 10o pasviręs. | bloga | šalinti |
| 32 | L | 12,8 | 4,5 | 31,0 | Kamiene 1,3 m aukštyje atvira žaizda 5x10 cm, 3 m aukštyje – atvira žaizda 100x30 cm. Laja išretėjusi, nusilpusi. | nepat. | šalinti |
| 33 | L | 11,9 | 4,3 | 25,0 | Medis apsilpęs, prieaugiai sumažėję. | patenk. |  |
| 34 | L | 13,0 | 5,9 | 29,0 |  | gera |  |
| 35 | L | 14,2 | 5,8 | 25,0 |  | gera |  |
| 36 | L | 16,6 | 5,1 | 44,0 | Kamiene 5 m aukštyje, buvusios šakos vietoje, drevė 30x30 cm. | patenk. | Išvalyti ir dezinfe-kuoti drevę |
| 37 | L | 16,3 | 2,9 | 37,0 |  | gera |  |
| 38 | L | 14,1 | 5,1 | 40,0 |  | gera |  |
| 39 | L | 16,8 | 5,4 | 44,0 | Kamiene 3-5 m aukštyje (nupjautų šakų vietose) 3 drevės. Įtariama vidinio puvinio pradžia. | patenk. | Išvalyti ir dezinfe-kuoti dreves |
| 40 | L | 17,6 | 6,1 | 40,0 |  | gera |  |
| 41 | L | 15,0 | 5,8 | 40,0 | Yra keletą gumbų ant kamieno | gera |  |
| 42 | L | 15,8 | 4,2 | 33,0 | Ant kamieno kelios žaizdos. | patenk. | Dezinfe-kuoti žaizdas |
| 43 | L | 14,8 | 4,0 | 37,0 | Kamiene kelios nedidelės drevės. | patenk. | Išvalyti ir dezinfe-kuoti dreves |
| 44 | L | 15,0 | 4,2 | 41,0 | 0,5 m aukštyje žaizda su puviniu 10x20 cm, pusė lajos nusilpusi, džiūstanti. | bloga | šalinti |
| 45 | L | 10,5 | 5,3 | 24,0 | Kelminėje dalyje žaizda su puviniu 10x30, kamiene 3 m aukštyje drevė su puviniu. Laja džiūstanti. | nepat. | šalinti |
| 46 | L | 17,5 | 6,0 | 36,0 |  | patenk. |  |
| 47 | L | 16,3 | 4,2 | 31,0 | Įtariama vidinio puvinio pradžia. | patenk. |  |
| 48 | K | 18,0 | 2,8 | 44,0 | Kamiene yra keletas ertmių. | patenk. | Išvalyti ir dezinfe-kuoti ertmes |
| 49 | U | 16,8 | 4,4 | 27,0 | Pavienės šakos nudžiūvusios. Vienoje šakoje 4 m aukštyje žaizda su puviniu. | patenk. | Genėti sausas šakas |
| 50 | L | 14,0 | 5,2 | 33,0 | Kamiene 4 m aukštyje drevė 5x10cm su puviniu. | nepat. | šalinti |
| 51 | L | 15,8 | 3,3 | 40,0 |  | gera |  |
| 52 | L | 16,4 | 6,2 | 34,0 |  | gera |  |
| 53 | L | 10,7 | 3,7 | 22,0 | Kamiene 2,5 m aukštyje užgyjanti žaizda. | patenk. | Dezinfe-kuoti žaizdą |
| 54 | L | 13,9 | 4,9 | 41,0 | Kamiene 3 m aukštyje užgyjanti žaizda | gera | Dezinfe-kuoti žaizdą |
| 55 | L | 13,5 | 4,7 | 39,0 | Šakoje 5 m aukštyje drevė 30x30 cm. Įtariama vidinio puvinio pradžia. | patenk. | Išvalyti ir dezinfe-kuoti drevę. |
| 56 | L | 13,0 | 5,7 | 44,0 |  | gera |  |

Išvados ir pasiūlymai

Iš viso Sportininkų gatvėje detaliais instrumentiniais tyrimais ištirti ir nustatyta būklė 56 medžiams, iš kurių 45 yra mažalapės liepos, 3 didžialapės liepos (Tilia platyphyllos Scop.), 5 paprastieji klevai (Acer platanoides L.), 1 trakinis klevas (Acer campestre), 1 paprastasis kaštonas (Aesculus hippocastanum L.)  ir 1 paprastasis uosis (Fraxinus excelsior L.).

Palyginti su kitomis gatvėmis, Sportininkų gatvės medžių asortimentas daug įvairesnis (nustatytos net 6 medžių rūšys), tačiau kažin ar tai yra privalumas. Kaip parodė tyrimas, paprastieji klevai yra prastesnės būklės nei dauguma mažalapių liepų, todėl galima daryti rimtą prielaidą, kad jie mažiau atsparūs miesto poveikui.

Atlikus visus medžių būklės tyrimus ir vertinimus nustatyta, kad iš Sportininkų gatvėje augančių 56 medžių 23 (41%) yra geros būklės, 21 (38%) – patenkinamos, 10 (18%) – nepatenkinamos ir 2 vnt. (3%) – blogos.

Medžius, priskirtus prie nepatenkinamos ir blogos būklės (12 vnt.), o tai sudaro 21% visų medžių, rekomenduojame šalinti, šalinti, nes jie atrodo neestetiškai, neatlieka savo funkcijų, kai kurie kelia grėsmę pravažiuojančiam transportui ir praeiviams bei gadina bendrą estetinį gatvės vaizdą. Ant nemažos dalies patenkinamos būklės įvertintų medžių kamienų yra pavienių įvairaus dydžio ertmių ir drevių, genint padarytų žaizdų, kurias siūlome išvalyti ir dezinfekuoti.

# Text boxes

Garso bangos sklidimo greitis