## Slide 1: BĮ „KLAIPĖDOS PAPLŪDIMIAI“ PERDUOTŲ KRANTINIŲ APŽVALGOS ATASKAITA
Klaipėda
2022 m. lapkričio 21 d.

## Slide 2: - 2002 metų rugpjūčio 4 dienĄ BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“ patikėjimo teise buvo perduota 15 krantinių (3 – Smiltynėje ir 12 – danės upėje) - bendras krantinių ilgis – 5755 m, iš jų 3563 m smiltynėje ir 2192 m – danės upėje

## Slide 3
    Krantinių techninę būseną
    Krantinių prieinamumą
    Krantinių pritaikymą švartavimui
    Sutarčių sudarymą
    Krantinės galimas perspektyvas
Buvo atsižvelgta į:

## Slide 4
Apžvalgos rezultatai
(nuo pasukamojo tiltelio į pilies uostą iki biržos tilto)

## Slide 5
    Vizualiai Krantinių techninė būklė patenkinama. Reikalinga ekspertizė ir techninės dokumentacijos atnaujinimas
    Krantinių prieinamumas užtikrintas
    Krantinės pritaikytos švartavimui
    14 m krantinės, šalia pilies tilto, paskirta žuvų iškrovimo vietai įrengti
    Krantinė ir toliau gali būti naudojama laivų nuolatiniam švartavimui. Vykdant krantinių rekonstrukciją būtina tobulinti laivų švartavimo infrastruktūrą (atmušos, fenderiai, knechtai, švartavimo žiedai)
Apžvalgos rezultatai
(nuo pasukamojo tiltelio į pilies uostą iki biržos tilto )

## Slide 6
Apžvalgos rezultatai
(nuo biržos tilto iki įplaukos į Jono kalnelio akvatoriją)

## Slide 7
    Vizualiai Krantinių techninė būklė patenkinama. Reikalinga ekspertizė
    Krantinių prieinamumas užtikrintas
    Krantinės nepritaikytos švartavimui
    111 m pietinės krantinės nuo biržos tilto išnuomota Všį „Klaipėdos miesto simbolis meridianas“
    Vykdant krantinių rekonstrukciją, būtinas jų pritaikymas laivų trumpalaikiam švartavimui bei žmonių įlaipinimui/išlaipinimui
Apžvalgos rezultatai
(nuo biržos tilto iki įplaukos į Jono kalnelio akvatoriją)

## Slide 8
Apžvalgos rezultatai
(nuo įplaukos į Jono kalnelio akvatoriją iki mokyklos gatvės tilto)

## Slide 9
    Vizualiai Krantinių techninė būklė patenkinama. Krantinės konstrukcija gelžbetoninė, vietomis yra pažeista, suskilusi, medinės konstrukcijos yra sudūlėjusios. Reikalinga ekspertizė ir techninės dokumentacijos atnaujinimas
    Krantinių prieinamumas užtikrintas
    Krantinės nepritaikytos švartavimui
    Dalį krantinės šalia irklavimo centro naudoja VŠĮ „Irklavimo centras“ savo reikmėms
    Dalis Krantinės ir toliau gali būti naudojama VŠĮ „irklavimo centro“ reikmėms. Dėl kitų krantinių panaudojimo perspektyvos turi būti atlikta analizė
Apžvalgos rezultatai
(nuo įplaukos į Jono kalnelio akvatoriją iki mokyklos gatvės tilto)

## Slide 10
Apžvalgos rezultatai
(Nuo mokyklos gatvės tilto iki geležinkelio tilto)

## Slide 11
    Vizualiai Krantinių techninė būklė patenkinama. Krantinės konstrukcija gelžbetoninė, vietomis yra pažeista, suskilusi, medinės konstrukcijos yra sudūlėjusios. Reikalinga ekspertizė ir techninės dokumentacijos atnaujinimas
    Krantinių prieinamumas užtikrintas, išskyrus UAB „laivytė“ teritorijoje
    Krantinės nepritaikytos švartavimui
    Dalį krantinės, šalia irklavimo centro, naudoja VŠĮ „Irklavimo centras“ savo reikmėms
    Dalis Krantinės ir toliau gali būti naudojama VŠĮ „irklavimo centro“ reikmėms. Dėl kitų krantinių panaudojimo perspektyvos turi būti atlikta analizė
Apžvalgos rezultatai
(Nuo mokyklos gatvės tilto iki geležinkelio tilto)

## Slide 12
Apžvalgos rezultatai
(smiltynė)

## Slide 13
    Vizualiai Krantinių techninė būklė patenkinama. Krantinės konstrukcija gelžbetoninė, vietomis yra pažeista, suskilusi, matosi atvira armatūra. Reikalinga ekspertizė ir techninės dokumentacijos atnaujinimas
    Krantinių prieinamumas užtikrintas
    Krantinės nepritaikytos švartavimui
    200 m ledo įlankos krantinės išnuomota UAB „narų servisas“
    Rekonstrukcijos metu, Krantinėse , išskyrus ledo įlanką, būtina užtikrinti žmonių saugumą, pritaikyti laivų trumpalaikiam švartavimui, žmonių išlaipinimui/įlaipinimui. Ledo įlankoje tikslinga svarstyti esamo detaliojo plano įgyvendinimą – mažųjų laivų/jachtų uosto kūrimą
Apžvalgos rezultatai
(smiltynė)

## Slide 14
    Batimetrinių matavimų Danės upėje ir prie Smiltynės krantinių atlikimas
    Personalo, paskirto krantinių priežiūrai ir aptarnavimui atranka ir įdarbinimas
    Atskirų Danės upės krantinių paruošimas nuomai ir nuoma
    Krantines ardančios augalijos pašalinimas
    Krantinių numeracijos schemos sudarymas ir numeracijos atlikimas
    Vandens kelio ženklinimo schemos atnaujinimas ir naujų ženklų pastatymas
    Krantinių techninės dokumentacijos (pasų) analizė ir atnaujinimas
    Krantinių infrastruktūros vystymosi analizė bei veiksmų plano sukūrimas
artimiausi planai

## Slide 15: KLAUSIMAI ???