|  | Klaipėdos miesto aglomeracijos strateginių triukšmo žemėlapių parengimas |
| --- | --- |

Klaipėdos miesto aglomeracijos strateginių triukšmo žemėlapių parengimo ataskaita

2012

Turinys

1.	Įvadas	3

2.	Projekto tikslai ir apimtys	3

3.	Projekto vykdytojai ir funkcijų paskirstymas	4

4.	Atliktų Projekto užduočių apžvalga	4

4.1.	Georeferencinių duomenų parengimas	4

4.2.	Duomenų, būtinų kelių transporto, geležinkelio transporto ir pramoninio triukšmo modeliavimui, parengimas ir tikslinimas	11

4.2.1.	Duomenų, būtinų pramoninio triukšmo modeliavimui, parengimas ir tikslinimas	11

4.2.2.	Duomenų, būtinų geležinkelių transporto triukšmo modeliavimui, surinkimas ir tikslinimas	13

4.2.3.	Duomenų, būtinų kelių transporto triukšmo modeliavimui surinkimas ir tikslinimas	15

4.2.4.	Duomenų, būtinų pagrindinių kelių transporto triukšmo modeliavimui, surinkimas	21

4.3.	Triukšmo sklaidos modeliavimas	23

4.3.1.	Pramoninio, įskaitant uosto, triukšmo sklaidos modeliavimas	23

4.3.2.	Geležinkelių transporto triukšmo sklaidos modeliavimas	24

4.3.3.	Kelių ir pagrindinių kelių transporto triukšmo sklaidos modeliavimas	24

4.3.4.	Įvairių triukšmo šaltinių bendro poveikio (suminio) triukšmo sklaidos modeliavimas	25

4.4.	Strateginių triukšmo žemėlapių parengimas	25

4.5.	Pramoninio, įskaitant uosto, triukšmo strateginio žemėlapio parengimas	26

4.6.	Geležinkelių transporto triukšmo strateginio žemėlapio parengimas	26

4.7.	Kelių bei pagrindinių kelių transporto triukšmo strateginių žemėlapių parengimas	26

4.8.	Įvairių triukšmo šaltinių bendro poveikio (suminio) triukšmo strateginio žemėlapio parengimas	27

4.9.	Informacija apie mokyklas, ligonines ir būstus, kuriuos veikia atitinkamais rodikliais apibūdintas triukšmas	27

4.9.1.	Mokyklų, ligoninių ir būstų, kuriuos veikia atitinkamais rodikliais apibūdintas pramoninis, įskaitant uostą, triukšmas, skaičiaus tam tikroje teritorijoje pateikimas	28

4.9.2.	Mokyklų, ligoninių ir būstų, kuriuos veikia atitinkamais rodikliais apibūdintas geležinkelių transporto triukšmas, skaičiaus tam tikroje teritorijoje pateikimas	32

4.9.3.	Mokyklų, ligoninių ir būstų, kuriuos veikia atitinkamais rodikliais apibūdintas kelių transporto triukšmas, skaičiaus tam tikroje teritorijoje pateikimas	33

4.9.4.	Mokyklų, ligoninių ir būstų, kuriuos veikia atitinkamais rodikliais apibūdintas pagrindinių kelių transporto triukšmas, skaičiaus tam tikroje teritorijoje pateikimas	38

4.9.5.	Mokyklų, ligoninių ir būstų, kuriuos veikia atitinkamais rodikliais apibūdintas įvairių triukšmo šaltinių bendro poveikio (suminis) triukšmas, skaičiaus tam tikroje teritorijoje pateikimas	39

4.10.	Triukšmo veikiamoje zonoje gyvenančių žmonių skaičiaus surinkimas ir pateikimas	48

4.10.1.	Duomenų apie geležinkelių transporto triukšmo veikiamoje zonoje (atskirai pagal Ldvn ir Lnakties rodiklius) gyvenančių žmonių skaičių surinkimas ir pateikimas	49

4.10.2.	Duomenų apie pramoninio, įskaitant uosto, triukšmo veikiamoje zonoje (atskirai pagal Ldvn ir Lnakties rodiklius) gyvenančių žmonių skaičių surinkimas ir pateikimas	50

4.10.3.	Duomenų apie kelių transporto triukšmo veikiamoje zonoje (atskirai pagal Ldvn ir Lnakties rodiklius) gyvenančių žmonių skaičių surinkimas ir pateikimas	50

4.10.4.	Duomenų apie pagrindinių kelių transporto triukšmo veikiamoje zonoje (atskirai pagal Ldvn ir Lnakties rodiklius) gyvenančių žmonių skaičių surinkimas ir pateikimas	51

4.10.5.	Duomenų apie įvairių triukšmo šaltinių bendro poveikio (suminio) triukšmo veikiamoje zonoje (atskirai pagal Ldvn ir Lnakties rodiklius) gyvenančių žmonių skaičių surinkimas ir pateikimas	51

4.11.	Kontroliniai triukšmo matavimai, vertinimo ataskaita ir priklausomai nuo matavimų rezultatų triukšmo sklaidos modeliavimo tikslinimas	52

5.	Literatūra	58

6.	Priedai	59

6.1.	Priedas Nr. 1. Pramoninio triukšmo sklaidos modeliavimui atrinktų įmonių sąrašas ir priskirta kategorija.	59

6.2.	Priedas Nr. 2. Mokyklų ir ligoninių sąrašas	62

# Įvadas

Europos Sąjungoje aplinkosauginei triukšmo politikai vykdyti priimta Europos Parlamento ir Komisijos direktyva 2002/49/EB 2002 m. birželio 25 d. dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo, kuri įpareigoja ES nares, parengti veiksmų planus, numatyti triukšmo mažinimo veiksmus, kurių įgyvendinimas leistų sumažinti  gyventojų, gyvenančių akustinio diskomforto zonoje, skaičių. Įgyvendindamos šios direktyvos reikalavimus visos ES šalys narės privalo parengti strateginius triukšmo žemėlapius. Direktyvos 7 straipsnio 2 punktu valstybės narės įpareigojamos imtis priemonių, būtinų užtikrinti, kad ne vėliau kaip 2012 m. birželio 30 d. būtų sudaryti visų jų teritorijose esančių aglomeracijų (kuriose gyvena daugiau kaip 100000 žmonių) strateginiai triukšmo žemėlapiai. Pagal Valstybinę triukšmo strateginio kartografavimo programą, parengti žemėlapiai turi būti suderinti su Triukšmo prevencijos taryba ir patvirtinti savivaldybės Taryboje.

2010 m. rugpjūčio 17 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija pasirašė sutartį Nr. J12-169/ST10158 su UAB „HNIT-BALTIC“ dėl paslaugos „Klaipėdos miesto aglomeracijos strateginių triukšmo žemėlapių parengimas“ teikimo (toliau tekste - Paslaugų teikimo sutartis). Pasirašius sutartį UAB „HNIT-BALTIC“ su partnere SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment (ELLE) įgyvendino sutartyje numatytas užduotis. Šioje ataskaitoje apžvelgiama dalis sutarties vykdymo rezultatų, kurie pagal triukšmo direktyvos reikalavimus turi būti teikiami Europos Komisijai: kelių transporto, pagrindinių kelių, geležinkelių transporto ir pramoninio triukšmo sklaidos modeliavimas ir triukšmo žemėlapių sudarymas, duomenų apie atitinkamo triukšmo veikiamoje zonoje esančių žmonių skaičiaus nustatymas, būstų, mokyklų ir ligoninių, veikiamų tam tikra rodiklio verte apibūdinto atitinkamo triukšmo, skaičiaus nustatymas. Ši informacija kartu su parengtais žemėlapiais ir GIS duomenimis buvo pateikta Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai, iš kurios pastabų nebuvo gauta. Atlikti darbai taip pat pristatyti š.m. birželio 4d. Triukšmo prevencijos tarybos posėdyje, kurio protokolu žemėlapiai suderinti su Triukšmo prevencijos taryba.

# Projekto tikslai ir apimtys

Projekto tikslas – parengti  Klaipėdos miesto strateginį triukšmo žemėlapius, vadovaujantis LR aplinkos apsaugos, LR triukšmo valdymo įstatymais, triukšmo direktyvos 2002/49/EB reikalavimais.

Projektas apima šių užduočių atlikimą:

- Klaipėdos miesto strateginio kelių (įskaitant ir pagrindinių kelių) transporto triukšmo žemėlapio sudarymas ir triukšmo sklaidos modeliavimas;

- Klaipėdos miesto strateginio pramoninio, įskaitant uosto, triukšmo žemėlapio sudarymas ir triukšmo sklaidos modeliavimas;

- Klaipėdos miesto strateginio geležinkelių transporto triukšmo žemėlapio sudarymas ir triukšmo sklaidos modeliavimas;

- duomenų apie kelių (įskaitant ir pagrindinių kelių) transporto triukšmo veikiamoje zonoje (atskirai pagal Ldvn ir Lnakties rodiklius) gyvenančių ir dirbančių žmonių surinkimas ir pateikimas;

- duomenų apie pramoninio, įskaitant uosto, triukšmo veikiamoje zonoje (atskirai pagal Ldvn ir Lnakties rodiklius) gyvenančių ir dirbančių žmonių surinkimas ir pateikimas;

- duomenų apie geležinkelių transporto triukšmo veikiamoje zonoje (atskirai pagal Ldvn ir Lnakties rodiklius) gyvenančių ir dirbančių žmonių surinkimas ir pateikimas;

- mokyklų, ligoninių, būstų (gyvenamųjų namų), kuriuos veikia atitinkamais rodikliais apibūdintas kelių (įskaitant ir pagrindinių kelių) transporto triukšmas, skaičiaus tam tikroje teritorijoje nustatymas;

- mokyklų, ligoninių, būstų (gyvenamųjų namų), kuriuos veikia atitinkamais rodikliais apibūdintas pramoninis, įskaitant uosto, triukšmas, skaičiaus tam tikroje teritorijoje nustatymas;

- mokyklų, ligoninių, būstų (gyvenamųjų namų), kuriuos veikia atitinkamais rodikliais apibūdintas geležinkelių transporto triukšmas, skaičiaus tam tikroje teritorijoje nustatymas.

- mokyklų, ligoninių, būstų (gyvenamųjų namų) teritorijų, kuriuose viršijami triukšmo ribiniai dydžiai, nustatymas.

- triukšmo prevencijos zonų nustatymas ir žemėlapio parengimas;

Ši ataskaita apžvelgia atliktus darbus ir sutarties rezultatus, kurie buvo pateikti Triukšmo prevencijos tarybos suderinimui.

# Projekto vykdytojai ir funkcijų paskirstymas

Projektą vykdo dviejų partnerių konsorciumas, kurį sudaro UAB „HNIT-BALTIC“ (toliau – HNIT-BALTIC) ir SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment (toliau - ELLE). Partnerių susitarimu HNIT-BALTIC atstovauja projekto vykdytojus santykiuose su Užsakovu ir atlieka projekto valdymo funkcijas.

Vykdant Paslaugų teikimo sutarties reikalavimus HNIT-BALTIC buvo atsakinga už:

2010 m. - georeferencinių duomenų parengimą, duomenų geležinkelių transporto triukšmo sklaidos modeliavimui parengimą, gyventojų skaičiaus pastatuose, mokyklų, ligoninių ir būstų skaičiaus nustatymą.

2011 m. – duomenų geležinkelių transporto triukšmo sklaidos modeliavimui patikslinimas; kelių transporto, pagrindinių kelių transporto, geležinkelių transporto ir pramoninio triukšmo žemėlapių parengimą, mokyklų, ligoninių, būstų ir žmonių, veikiamų atitinkamais rodikliais apibūdinto kelių transporto, pagrindinių kelių transporto, geležinkelių transporto ir pramoninio triukšmo, skaičiaus nustatymą.

2012 m. - kelių transporto, pagrindinių kelių transporto, geležinkelių transporto ir pramoninio triukšmo žemėlapių patikslinimą ir atspausdinimą; įvairių triukšmo šaltinių bendro poveikio (suminio) žemėlapio parengimą ir atspausdinimą, žemėlapių ir ataskaitos suderinimą su Triukšmo prevencijos taryba.

ELLE buvo atsakinga už:

2010 m. - duomenų kelių transporto triukšmo sklaidos modeliavimui, duomenų pagrindinių kelių transporto triukšmo sklaidos modeliavimui ir duomenų pramoninio triukšmo sklaidos modeliavimui parengimą.

2011 m. – duomenų kelių (įskaitant pagrindinių kelių) transporto triukšmo sklaidos modeliavimui ir duomenų pramoninio triukšmo sklaidos modeliavimui patikslinimą; kelių transporto, pagrindinių kelių transporto, geležinkelių transporto ir pramoninio triukšmo sklaidos modeliavimą, kontrolinių matavimų atlikimą.

2012 m. - įvairių triukšmo šaltinių bendro poveikio (suminio) triukšmo sklaidos modeliavimą.

# Atliktų Projekto užduočių apžvalga

## Georeferencinių duomenų parengimas

Triukšmo sklaidai modeliuoti yra būtini ne tik duomenys apie atitinkamą taršos šaltinį, tačiau ir kiti georeferenciniai duomenys, įtakojantys triukšmo sklaidą. Projekto metu buvo naudojami Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos perduoti georeferenciniai duomenys. Šie duomenys buvo atitinkamai apdoroti ir struktūrizuoti pagal triukšmo modeliavimui reikalingą duomenų bazės struktūrą. Papildomai buvo įvesta būtina geobjektų aprašomoji informacija, jei savivaldybės pateiktuose duomenyse tokios informacijos trūko (pvz., gatvės juostų skaičius, danga ir pan.). Duomenys parengti M1 :10 000 arba tikslesniu masteliu.

Parengti ir struktūrizuoti triukšmo modeliavimui šie georeferenciniai duomenys su atitinkama aprašomąja informacija:

Lentelė 1. Parengtų georeferencinių duomenų sąrašas

| Eil. Nr. | GIS sluoksnis | Tipas | Aprašomoji informacija |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Statiniai | plotinis | Aukštis, aukštų skaičius, medžiaga, mokyklos ar ligoninės pavadinimas (jei pastate yra mokykla ar ligoninė) |
|  | Reljefo modelis | linijinis | Aukštis (1 m laiptas) |
|  | Žemėnaudos | plotinis | Žemėnaudų tipas |
|  | Teritorijos, kuriai modeliuojama triukšmo sklaida, ribos (Klaipėdos miesto savivaldybės administracinės ribos) | plotinis |  |
|  | Triukšmo slopinimo įrenginiai | linijinis | Aukštis, medžiaga |
|  | Geležinkelių linijos | linijinis | Bėgių tipas, vagonų skaičius pagal traukinio tipą ir laiką (dienos, vakaro, nakties), greitis, stabdančių traukinių vagonų skaičius |
|  | Pramonės įmonių teritorijų ribos | plotinis | Pavadinimas, kategorija |
|  | Gatvių ir kelių tinklas | linijinis | Gatvės pavadinimas, juostų skaičius, greitis, transporto srautai pagal laiką (dienos, vakaro ir nakties) |
|  | Mokyklos ir ligoninės | taškinis | Pavadinimas, adresas, požymis ar mokykla, ar ligoninė |
|  | Adresų taškai | taškinis | Adreso informacija, gyventojų skaičius, būstų skaičius |

Pasak „Strateginio triukšmo kartografavimas ir su triukšmo poveikiu susijusių duomenų gavimas. Geros praktikos vadovas“, kartografuojant aglomeracijų teritoriją, kai kurie už aglomeracijos ribų esantys triukšmo šaltiniai gali turėti žymų poveikį triukšmui pačioje aglomeracijoje. Kai kurie keliai, geležinkeliai, pramonės objektai, esantys už aglomeracijų ribų, gali žymiai pakeisti garso lygį pačioje aglomeracijoje. Tokie šaltiniai turi būti įvertinti ir sumodeliuoti kartografuojant aglomeracijų triukšmą.

Atsižvelgiant į Geros praktikos vadovo pastabas dėl triukšmo šaltinių, esančių už aglomeracijos ribų, georeferenciniai duomenys yra parengti teritorijai, apimančiai Klaipėdos miesto savivaldybę ir 2 km už jos ribų.

Statiniai

Rengiant statinių sluoksnį, pirmiausia buvo įvertintas savivaldybės perduotų duomenų pilnumas. Buvo naudojamas ortofotografinis žemėlapis (ORT10LT) patikrinti, ar visi ortofotografiniame žemėlapyje esantys pastatai yra įtraukti į savivaldybės pateiktą statinių bazę. Radus tokių pastatų, statinių bazė buvo jais papildyta ir statiniams suteikta aprašomoji informacija, kurią galima nustatyti iš ortofotografinio žemėlapio. Papildomai buvo patikrinta aprašomoji statinių informacija ir ten, kur įmanoma, papildyta.

Vienas iš statinių požymių, svarbių triukšmo sklaidos modeliavimui, yra jų aukštis. Kadangi šios informacijos dalis statinių neturėjo, ji buvo nustatyta panaudojus paviršiaus aukščio lazerinio skenavimo duomenis. Rezultatas – topologiškai parengtų statinių duomenų bazė su pilna aprašomąja informacija, būtina triukšmo sklaidos modeliavimui.

Statinių sluoksnis taip pat buvo papildytas informacija apie būstų skaičių ir pastatams suteiktas požymis, jei jame yra mokykla ar ligoninė. Toks statinys, kuriame yra ligoninė ar mokykla papildytas tos įstaigos pavadinimu ir adresu. Kaip ši informacija buvo susieta su pastatų sluoksniu, aprašoma žemiau dalyje apie informacijos apie mokyklas ir ligonines surinkimą.

Pav. 1. Parengtas statinių GIS sluoksnis su aprašomąja informacija

Reljefo modelis

Pagal savivaldybės pateiktus duomenis triukšmo sklaidos modeliavimui buvo parengtas linijinis horizontalių sluoksnis su 1 m laiptu. Patikrinta duomenų topologija ir aprašomosios informacijos tikslumas.

Pav. 2. Parengtas reljefo GIS sluoksnis su aprašomąja informacija

Žemėnaudos

Žemes danga taip pat įtakoja triukšmo sklaidą, (pvz., žalieji plotai triukšmą slopina), todėl triukšmo sklaidos modeliavimui buvo parengtas žemėnaudų sluoksnis. Sudaryti žemėnaudų sluoksnį buvo naudotas tiek savivaldybės pateiktas žaliųjų plotų sluoksnis, tiek Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 georeferencinio pagrindo duomenų bazėje GDB10LT esanti informacija apie žemės dangą. Informacija iš abiejų informacijos šaltinių buvo įkelta į vieną sluoksnį, patikrinta šio sluoksnio topologija ir aprašomosios informacijos pilnumas. Teritorijos, kurioms nebuvo informacijos apie žemėnaudos kategoriją, buvo priskirtos bendrojo naudojimo kategorijai.

Triukšmo slopinimo įrenginiai (Užtvaros)

Triukšmo užtvaros dažniausiai statomos arti triukšmo šaltinių ir daro žymų poveikį triukšmo sklidimui. Triukšmo modeliavimui parengtas pagal savivaldybės pateiktą informacija užtvarų GIS sluoksnis.

Geležinkelių linijos

Triukšmo modeliavimui atrinktos tik geležinkelio linijos, kuriomis vyksta nuolatinis eismas bei geležinkelių linijos, kuriomis vyksta reguliarus prekinių traukinių eismas į uosto teritoriją. Kaip ir kitiems sluoksniams užtikrinta sluoksnio topologija bei remiantis AB „Lietuvos geležinkeliai“ pateikta informacija, užpildyta geležinkelių aprašomoji informacija visoms geležinkelių linijų atkarpoms. Detaliau apie surinktą geležinkelių triukšmo sklaidos modeliavimui būtiną informaciją apie geležinkelius, traukinių srautus pateikiama 4.2.2 skyriuje.

Pav. 3. Apžvalginis geležinkelio linijų atkarpų žemėlapis su geležinkelio stotimis bei uosto pramonės įmonėmis (kaip galutinėmis ar tarpinėmis prekinių traukinių stotelėmis)

Pramoninių objektų ribos

Atrinktų pramoninio triukšmo sklaidos modeliavimui pramonės įmonių sąrašas pateiktas prieduose, o jų atrinkimo metodika aprašyta 4.2.1. skyriuje. GIS sluoksnis buvo sudaromas nustačius įmonių adresą ir jų veikimo teritoriją įvedus kaip plotinį objektą. Geografinei objekto padėčiai nustatyti pasitarnavo ir kai kur kartu su TIPK leidimu pateikiamas objekto planas/situacijos schema. Kiekvienam objektui buvo užpildyta surinkta informacija apie pramonės objektą, būtina pramoninio triukšmo sklaidos modeliavimui. Detaliau apie surinktą pramoninio triukšmo sklaidos modeliavimui būtiną informaciją apie pramoninius objektus, jų kategorijas pagal veiklos sritį ir kt. pateikiama 4.2.1. skyriuje.

Gatvių ir kelių tinklas

Gatvių ir kelių tinklo duomenys parengti pagal savivaldybės pateiktus duomenis. Jų geometrinis tikslumas tikrintas pagal ortofotografinius žemėlapius ir papildomai įvestos trūkstamos gatvės, pagal ortofotografinius žemėlapius papildyta arba patikslinta aprašomoji informacija (juostų skaičius, danga). Kaip ir kitiems GIS sluoksniams patikrintas geoobjektų topologinis suderinamumas ir aprašomosios informacijos pilnumas. Kelių triukšmo sklaidai modeliuoti surinkta informacija susieta su parengtu GIS gatvių sluoksniu. Modeliavimui parengtų gatvių tinklas pateiktas skaitmeninėse laikmenose, o triukšmo sklaidos modeliavimui būtinos informacijos surinkimas detaliau aprašomas 4.2.3. skyriuje.

Mokyklos ir ligoninės

Projekto metu buvo sudaromas mokyklų (įskaitant ikimokyklinio ugdymo įstaigas, aukštojo mokslo įstaigas bei neformaliojo švietimo įstaigas) bei ligoninių (įskaitant ambulatorijas, medicinos punktus, greitosios medicinos pagalbą, klinikas, poliklinikas, pirminės sveikatos priežiūros centrus, sanatorijas, reabilitacijos centrus, visuomenės sveikatos priežiūros įstaigas, privačias gydymo įstaigas) sąrašas su informacija apie įstaigą (pavadinimas, adresas).

Pradiniai duomenys:

  - Informacija apie švietimo įstaigas iš Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės adresu http://www.klaipeda.lt/klaipeda/selectPage.do?docLocator=0A1D43C786A411DB932F746164617373&categoryId=86&pathId=33

  - Sveikatos priežiūros įstaigų taškiniai duomenys iš visuomeninių ir privačių įmonių duomenų bazės.

  - Klaipėdos miesto adresų registras.

  - Klaipėdos miesto statinių plotinis sluoksnis

Mokyklų informacija buvo geokoduota, t.y. pagal adresą nustatytos įstaigos koordinatės. Vėliau ši informacija bei ligoninių taškinė informacija susieta su pastatų sluoksniu.

Mokyklų ir ligoninių sąrašas pateiktas tiek šios ataskaitos prieduose kaip lentelė, tiek pridedama prie ataskaitos kaip pagal mokyklos ar ligoninės adresą geokoduotas GIS taškinis sluoksnis su mokyklos ar ligoninės pavadinimu ir adresu. Papildomai GIS taškinis mokyklų ir ligoninių sluoksnis buvo perdengtas su pastatų sluoksniu ir ši aprašomoji informacija susieta su pastatų sluoksniu. Atlikus triukšmo modeliavimus, buvo gautas kiekvienam pastatui tenkantis triukšmo lygis ir pagal aprašomąją informaciją (mokyklos, ligoninės pavadinimą) bei konkretų pastatą (adresą) galima buvo nustatyti, kurios įstaigos patenka į viršijamo triukšmo normų zoną ir kur imtis prevencijos priemonių. Detalesnė informacija pateikiama 4.8 skyriuje.

Pav. 4. Parengtas mokyklų ir ligoninių GIS sluoksnis su aprašomąja informacija

Visi aukščiau aprašyti georeferenciniai duomenys pateikiami .mdb ir shape formatais pridedamose skaitmeninėse laikmenose.

Būstų vienetų skaičius gyvenamajame pastate

Geros praktikos vadovas pateikia keletą būdų būstų vienetų skaičiui nustatyti gyvenamajame pastate, priklausomai nuo turimos informacijos.

Įvertinus turimą informaciją, buvo nuspręsta būstų vienetų skaičiui nustatyti naudoti Gyventojų registro duomenis apie gyventojų skaičių, agreguotą pagal adresą (detaliau 4.9 skyriuje) . Turint gyventojų skaičių konkrečiame adrese (pastate), galima nustatyti būstų skaičių šiame pastate, bendrą pastato gyventojų skaičių dalinant iš vidutinio būste gyvenančių žmonių skaičiaus. Remiantis skelbiamų tyrimų duomenimis, daroma prielaida, kad viename būste vidutiniškai gyvena 3 žmonės.

Ši formulė – pastato gyventojų skaičius padalintas iš vidutinio žmonių skaičiaus būste – pritaikoma kiekvienam iš adresų taškų, turinčiam gyventojų skaičių, ir sužinomas būstų skaičius kiekviename tokiame adrese. Ši informacija priskiriama prie kiekvieno adreso taško GIS duomenų bazėje. Atlikus triukšmų modeliavimą ir kaip rezultatą gavus pastatų sluoksnį su informacija apie triukšmų lygį, šie du sluoksniai (adresų taškinis ir pastatų plotinis) perdengiami ir pastatų sluoksnyje esanti informacija apie triukšmus perkeliama į adresų sluoksnį su informacija apie būstų skaičių. Agregavus duomenis,  įvertintas būstų, veikiamų atitinkamo triukšmo intervalų, skaičius paros ir nakties laikotarpiu.

Tikslesniam būstų skaičiui nustatyti būtų tikslinga pasinaudoti 2011m. gyventojų ir būstų surašymo duomenimis, kai tik jie bus pradėti platinti.

Informacija pateikta taškiniame sluoksnyje su gyventojų ir būstų skaičiumi shp ir mdb formatais.

## Duomenų, būtinų kelių transporto, geležinkelio transporto ir pramoninio triukšmo modeliavimui, parengimas ir tikslinimas

### Duomenų, būtinų pramoninio triukšmo modeliavimui, parengimas ir tikslinimas

Duomenys apie pramoninius objektus įskaitant ir uosto įmones buvo surinkti iš Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento (Klaipėdos RAAD). Buvo naudojama informacija iš Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų (TIPK leidimų).

Remiantis esama informacija, 116 pramoninių objektų Klaipėdos miesto savivaldybėje yra gavę TIPK leidimus. Pramoninių objektų sąrašas pateikiamas Klaipedos RAAD interneto puslapyje adresu http://klrd.am.lt/VI//files/0.337426001276513723.pdf

Kiekvienas iš sąraše esančių objektas buvo išnagrinėtas ir surinkta ši informacija:

- Lokacija

- Veiklos sritis

- Veiklos apibūdinimas

- Darbo laikas

- Informacija apie triukšmo šaltinius

Išanalizavus pateiktą sąrašą, buvo nuspręsta kai kurių smulkių įmonių neįtraukti į galutinį sąrašą pramoninių objektų, kuriems bus rengiamas triukšmo žemėlapis. Tarp tokių objektų buvo pora sauso valymo įmonių bei keletas autoserviso įmonių. Joms leidimai buvo išduoti dėl to, kad jie naudoja chemines medžiagas. TIPK leidimuose nebuvo pateikta jokių duomenų apie šių objektų skleidžiamą triukšmą nurodant, kad šiems objektams triukšmo klausimai nėra taikomi.

Žemiau išvardintos TIPK leidimuose esančios įmonės sudaro AB “VAKARŲ LAIVŲ GAMYKLA“ įmonių grupę ir yra registruotos vienu adresu bei įsikūrusios AB “VAKARŲ LAIVŲ GAMYKLA“ teritorijoje:

- UAB „Vakarų laivų statykla“

- UAB "Vakarų konstrukcijos"

- UAB "Vakarų krova"

- UAB "Vakarų metalgama”

- UAB „Vakarų cinkas“

- UAB “Vakarų techninė tarnyba”

- UAB "Vakarų buitis"

- UAB “Vakarų korpusų konstrukcijos“

- UAB "Vakarų vamzdynų sistemos“

- UAB “Vakarų laivynas“

- UAB "Baltic Premator Klaipėda"

- UAB "Wärtsilä BLRT Lietuva"

Pagrindinės įmonių grupės veiklos sritys - laivų remontas ir pertvarkymas, laivų statyba, uosto krovos darbai ir sandėliavimo paslaugos, metalo konstrukcijų gamyba, metalo apdirbimas, karštas cinkavimas, transporto paslaugos, techninis tiekimas ir kita veikla, paprastai susijusi su sunkiąja pramone. Kadangi visos įmonės vykdo su sunkiąja pramone/uosto darbais susijusią veiklą ir yra išsidėsčiusios vienoje teritorijoje, buvo nuspręsta visas jas traktuoti kaip vieną pramoninį objektą (vienas poligonas) ir į triukšmo modeliavimą įtraukti kaip AB „VAKARŲ LAIVŲ GAMYKLA“, priskiriant atitinkamą kategoriją. Prie šio objekto buvo priskirta ir TIPK sąraše esanti bei AB „VAKARŲ LAIVŲ GAMYKLA“ teritorijoje veikianti UAB “Nonfera”, užsiimanti metalo laužo supirkimu.

Papildomai į sąrašą buvo įtrauktos 4 traukinių skirstymo stotys, esančios Klaipėdos miesto teritorijoje.

Triukšmo įvertinimas buvo pateiktas 40 TIPK leidimuose. Leidimuose pateikiama informacija daugeliu atvejų buvo gauta matavimų būdu. Kai kuriais atvejais buvo pateikiama informacija apie triukšmo lygio sklaidą iš garsinių šaltinių arba apie triukšmo lygio matavimus už pramoninio objekto ribų. Atlikus šios informacijos analizę, buvo nuspręsta naudoti ją, tik kaip papildomą informaciją suskirstant įmones į atitinkamas kategorijas ir nenaudoti detaliam triukšmo sklaidos žemėlapio parengimui. Pagrindinės šio sprendimo priežastys:

- Detalios informacijos apie konkretaus šaltinio vietą nebūvimas (koordinačių, situacijos plano)

- Daugeliu atveju pateikta informacija apie triukšmo šaltinius, esančius pramoninio objekto patalpose.

- Didžioji dalis triukšmo matavimų buvo atlikti daugiau nei 20 metrų atstumu nuo triukšmo šaltinio.

- Beveik visi matavimai, daryti už pramoninio objekto ribų, buvo atlikti netoli nuo gatvių ar kitų pramoninių objektų.

Pramoniniai objektai buvo sugrupuoti kaip plotiniai triukšmo šaltiniai pagal geros praktikos vadovą. Remiantis pramoniniame objekte vykdoma veikla ir darbo valandomis buvo sudaryta 20 kategorijų  pramoninių objektų matrica, (Lentelė 2.).

Lentelė 2. Pramoninio triukšmo objektų kategorijų matrica

|  | Kategorija\triukšmo lygis dienos metu dB | Kategorija\triukšmo lygis vakaro metu dB | Kategorija\triukšmo lygis nakties metu dB |
| --- | --- | --- | --- |
| Sunkioji pramonė | 11\65 | 12\65 | 13\65 |
|  | 14\65 |  |
|  | 15\65 |
| Lengvoji pramonė | 21\60 | 22\60 | 23\60 |
|  | 24\60 |  |
|  | 25\60 |
| Komercinės paskirties | 31\60 | 32\60 | 33\45 |
|  | 34\60 |  |
|  | 35\60 |
| Uostas | 41\65 | 42\65 | 43\65 |
|  | 44\65 |  |
|  | 45\65 |

Remiantis informacija, pateikta TIPK, visi pramoniniai objektai buvo priskirti atitinkamai kategorijai. Kiekvienas objektas buvo individualiai išnagrinėtas ir atsižvelgiant į pateiktą aprašymą, nurodytus duomenis apie išmatuotą triukšmo lygį ar darbo laiką buvo priskirta atitinkama kategorija. Įvertinus pateiktą informaciją, kartais ir panašia veikla užsiimančios įmonės buvo priskirtos skirtingoms kategorijoms. Pvz., UAB Kuusakoski buvo priskirta 15 kategorijai (sunkioji pramonė), atsižvelgiant į šį TIPK pateiktą veiklos aprašymą:

- Vykdo juodųjų metalų laužo surinkimą, laikiną saugojimą, apdorojimą, paruošimą perdirbimui (rūšiavimą, pjaustymą dujomis, smulkinimą metalų laužo smulkintuvu) ir perdavimą perdirbimui. Per metus sutvarkoma apie 250 000 t juodojo metalo laužo.

- Vykdo spalvotųjų metalų laužo surinkimą, laikiną saugojimą, apdorojimą, paruošimą perdirbimui (rūšiavimą, dalies metalų laužo smulkinimą metalų laužo smulkintuvu) ir perdavimą perdavimui;

- Vykdo elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą;

- Vykdo eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymą;

- Vykdo statybinio laužo tvarkymą;

- Vykdo kitų atliekų tvarkymą.

- Be prevencijos priemonių triukšmo lygis 50 metrų atstumu nuo smulkintuvo buvo 80 db, esant gelžbetoniniam ekranui – 65 dB, 100 metrų atstumu atitinkamai 74dB ir 60 dB, 200 metrų atstumu – 67 dB ir 53 dB, 300 metrų atstumu – 64 dB ir 49 dB.

Tuo tarpu UAB APK buvo priskirta 25 kategorijai (lengvoji pramonė), atsižvelgiant į jos aprašymą TIPK leidimuose:

- Vykdo juodojo ir spalvotojo metalo laužo, nepavojingų elektros ir elektroninės įrangos atliekų supirkimą, rūšiavimą, pardavimą, juodojo metalo laužo stambių konstrukcijų smulkinimą, eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymą. Per metus sutvarkoma apie 12000 tonų juodojo metalo laužo.

- Pagal atliktus akustinio triukšmo matavimus nustatyta, kad sunkvežimio sukeliamas triukšmo lygis siekia 70,6-75,7 dB(A), 25 m atstumu – 55 dB(A), 18 m atstumu nuo metalo laužo tvarkymo vietos, maksimalus triukšmo lygis yra 55,9 dB(A). Metalo pjaustymo darbo vietoje triukšmo lygis yra 92,6 dB(A). Nurodoma, kad už 20 m nuo įmonės veiklos ribų triukšmo lygis yra 63,8 dB(A), 25 m atstumu – 55dB(A), 18 m atstumu – 55,9 dB(A).

UAB Litferus buvo priskirta 11 kategorijai su sumažintu triukšmo lygiu dėl trumpesnio darbo laiko (sunkioji pramonė), atsižvelgiant į TIPK leidime esantį aprašymą:

- Vykdo juodųjų bei spalvotųjų metalų laužo ir jų atliekų bei metalinės pakuotės supirkimą, rūšiavimą, stambių konstrukcijų pjaustymą ir realizavimą, nepavojingų elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą Per metus planuojama supirkti apie 20 000 t juodųjų bei spalvotųjų metalų laužo ir jų atliekų bei 50 t nepavojingų elektros ir elektroninės įrangos atliekų.

- Įmonės ūkinės veiklos metu naudojamas sunkvežimis (metalo laužo atvežimas/išvežimas) ir traktorius (metalo laužo iškrovimas/pakrovimas). Numatoma, kad sunkvežimio sukeliamas triukšmo lygis (10 m. atstumu) gali siekti 72 dBA, traktoriaus arba ekskavatoriaus sukeliamas triukšmo lygis (10 m. atstumu) – 80dBA, perkraunamo metalo laužo sukeliamas triukšmo lygis (10 m. atstumu) – 93 dBA. Suminis ekvivalentinis triukšmo lygis 50 m atstumu nuo aikštelės bus 67,2 dBA, 200 m. atstumu – 54,4 dBA ir gyvenamojoje ir visuomeninėje aplinkoje neviršys leidžiamų lygių.

- Įmonės darbo laikas nuo pirmadienio iki penktadienio, nuo 8 val. iki 17 val. Darbo rėžimas – viena pamaina. Darbo valandų skaičius per parą – 8 darbo valandos.

Jei leidime nebuvo pateikta informacijos apie objekto darbo laiką arba jis buvo įvardytas kaip neribotas, objektas buvo įtrauktas į kategoriją 15, 25, 35 arba 45. Remiantis informacija apie pramoninio objekto darbo valandas, buvo padarytos triukšmo sklaidos lygio korekcijos pagal LST ISO 1996-1:2004 “ Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas, matavimas ir įvertinimas. 1 dalis. Pagrindiniai dydžiai ir įvertinimo tvarka”, standartą, taikomą pramoniniams objektams, kurie nedirba pilną darbo dieną ar savaitę. Pvz., jei pramoninis 15 kategorijos objektas dirba tik 6 val. per dieną, tai triukšmo lygis buvo sumažintas nuo 65 dBA iki 62 dBA, pagal minėto standarto triukšmo kategorijos skaičiavimo algoritmą.

Klaipėdos miesto teritorijoje esančios geležinkelio stotys taip pat buvo įtrauktos į pramoninių objektų sąrašą, priskiriant jas 11 kategorijai.

2011 m. pramoninių objektų sąrašas buvo papildytas dar keliais nuo 2010 m. naujai atsiradusiais TIPK sąraše objektais:

- UAB „Automalūnas“

- UAB „Baltic metal group“

- UAB „Dagazas“

- UAB "Jle"

- UAB „Valmeta“

- UAB „Autodonoras“

Taip pat 2011 m. buvo papildyta ir patikslinta informacija apie pramoninių objektų darbo laiką bei kategoriją. Informacija apie įmonių darbo laiką, įskaitant ir tai, ar įmonė dirba nakties metu, buvo tikslinama pagal TIPK paraiškose nurodytus duomenis apie įmonę ir jos darbo valandas. Atsižvelgiant į surinktą ir patikslintą informaciją apie įmonės darbo laiką, atitinkamai buvo koreguojama įmonei priskirta kategorija, pagal kurią matyti, kokį triukšmą ir kuriuo paros laikotarpiu (dienos, vakaro, nakties) įmonė skleidžia.

Prieduose pateiktas pramoninių objektų sąrašas su kiekvienam objektui priskirta kategorija.

Patikslinti pramoninio triukšmo modeliavimui parengti pramoninių objektų duomenys pateikti GIS sluoksnyje kartu su aprašomąja informacija.

### Duomenų, būtinų geležinkelių transporto triukšmo modeliavimui, surinkimas ir tikslinimas

Būtinų duomenų apie traukinių srautus bei geležinkelių bėgių charakteristikas buvo kreiptasi į AB „Lietuvos geležinkeliai“ centrinį (Vilniaus) bei Klaipėdos padalinius. Informaciją apie traukinių srautus geležinkelių specialistai pateikė pagal 2010 metams sudarytą traukinių eismo grafiką. Papildomą informaciją apie prekinių traukinių srautus uosto teritorijoje pateikė Draugystės geležinkelio stoties bei Klaipėdos geležinkelio stoties specialistai. Geležinkelio linijų tinklo, kuriam buvo sumodeliuota triukšmo sklaida, žemėlapis pateiktas pav. 3.

Papildomai su AB „Lietuvos geležinkeliai“ specialistais buvo konsultuojamasi dėl Lietuvos traukinių suskirstymo pagal RMR 1996 metodikoje naudojamas dešimt Olandijos geležinkelio tinklo traukinių triukšmo emisijų kategorijų.

Lentelė 3. Traukinių kategorijos pagal RMR metodiką

| Kategorija | Traukinio apibūdinimas |
| --- | --- |
| 1 | Keleiviniai traukiniai su trinkeliniais stabdžiais |
| 2 | Keleiviniai traukiniai su trinkeliniais ir diskiniais stabdžiais |
| 3 | Keleiviniai traukiniai su diskiniais stabdžiais |
| 4 | Prekiniai traukiniai su trinkeliniais stabdžiais |
| 5 | Dyzeliniai traukiniai su trinkeliniais stabdžiais |
| 6 | Dyzeliniai traukiniai su diskiniais stabdžiais |
| 7 | Urbanizuotų teritorijų aplinkkelių ir greitieji tramvajai su diskiniais stabdžiais (nėra Lietuvoje) |
| 8 | Priemiestiniai ir paprastieji traukiniai su diskiniais stabdžiais |
| 9 | Greitieji traukiniai su trinkeliniais ir diskiniais stabdžiais |
| 10 | Laikinai rezervuotas didelio greičio ICE – 3 (M) (HST East) tipo traukiniams |

Suskirstymas buvo atliekamas pagal traukos sistemos tipą (dyzelinis, elektrinis) ir stabdymo sistemą (diskinė ar trinkelinė ar elektrodinaminė). Tačiau siekiant efektyviau taikyti laikinai rekomenduojamą metodiką, būtina Lietuvos atsakingų institucijų paruošta informacija, vienareikšmiškai apibrėžianti Lietuvoje esančių traukinių tipų suskirstymą pagal šios Olandijos duomenų bazės kategorijas ar papildomas kategorijas.

2010 m. Geležinkelių transporto triukšmo modeliavimui buvo atrinktos tik tos geležinkelių linijos, kuriomis vyksta nuolatinis traukinių eismas bei papildomai modeliavimui atrinktos pietinę uosto teritoriją aptarnaujančios geležinkelių linijos, kuriomis kasdien pravažiuoja prekiniai traukiniai. Geležinkelių linijos, naudojamos vidinėje įmonių teritorijoje žaliavų ir produkcijos paskirstymui, nebuvo įtrauktos į geležinkelių transporto triukšmo modeliavimą, nes šiose teritorijose traukinių eismas nėra reguliarus. Dauguma šių teritorijų yra pramoniniai objektai, kurių triukšmo modeliavimas vykdomas taikant pramoniniams objektams skirtą triukšmo sklaidos modeliavimo metodiką.

Iš atsakingų institucijų gauta informacija apie traukinių srautus buvo apdorota, apskaičiuojant kiekvienos kategorijos traukinių vagonų skaičių dienos, vakaro ir nakties metu atskirose atkarpose.

2011 m. papildomai duomenų apie pravažiuojančių traukinių skaičių buvo kreiptasi į Klaipėdos geležinkelių stoties specialistus dėl į šiaurinės uosto teritorijos įmones vykstančių traukinių srautų. Taip pat buvo užklausta informacijos dėl kitų geležinkelio linijų, pvz., Rimkų geležinkelio stotis – UAB „Gargždų geležinkelis“, į pramoninius objektus einančių geležinkelių linijų. Informacija apie traukinių srautus buvo gauta šioms linijoms:

- Rimkų geležinkelio stotis – UAB „Gargždų geležinkelis“;

- Klaipėdos geležinkelio stoties Pauosčio kelynas – AB „Klaipėdos nafta“;

- Klaipėdos geležinkelio stoties Pauosčio kelynas – AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“;

- Klaipėdos geležinkelio stotis – AB „Klaipėdos nafta“;

- Klaipėdos geležinkelio stotis – AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“;

Duomenų dėl trumpesnių geležinkelio linijų, einančių į pramoninių objektų teritorijas, AB „Lietuvos geležinkeliai“ atstovai pateikti negalėjo, nes tomis linijomis vyksta labai nereguliarus eismas, o į kai kurias teritorijas traukinių eismas visai nebevyksta.

Parengti duomenys apie traukinių eismą pateikiami kaip aprašomoji informacija su geležinkelių linijų GIS sluoksniu.

### Duomenų, būtinų kelių transporto triukšmo modeliavimui surinkimas ir tikslinimas

Remiantis Prancūzijos nacionaline skaičiavimo metodika „NMPB-Routes-96“, nurodyta 20/49/EB direktyvoje, kelių triukšmo sklaidos modeliavimui būtini šie įvesties duomenys:

- Geografinė informacija apie triukšmo šaltinio vietą;

- Informacija apie eismo kryptis;

- Informacija apie kelio plotį arba juostų skaičių;

- Informacija apie kelio dangos tipą;

- Informacija apie eismo greitį;

- Informacija apie transporto srautų charakteristikas;

- Informacija apie transporto srautus.

Kelių triukšmo šaltiniui aprašyti buvo naudojamas gatvių ir kelių tinklas (GIS sluoksnis) su informacija apie gatvės pavadinimą, leistiną greitį, juostų skaičių ir dangą. Visų Klaipėdos miesto gatvių tinklo transporto srautas charakterizuotas kaip ištisinis (nenutrūkstamas). Informacija dėl vienpusio eismo atkarpų buvo surinkta iš Google maps interaktyvaus interneto žemėlapio adresu http://maps.google.com/maps?hl=lv&tab=wl

Informacija apie transporto srautus Klaipėdos gatvėse buvo surinkta iš įvairių šaltinių. Informacija apie vidutinį metinį paros eismo intensyvumą pagrindiniuose keliuose buvo gauta iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos teikiamos informacijos adresu http://lakis.lakd.lt/vmpei2011/

Informacija apie vidutinį transporto srautą Kuršių nerijos keliuose buvo gauta iš AB „Smiltynės perkėla“ teikiamos informacijos adresu http://www.keltas.lt/eng/content/view/full/926

Kitas svarbus šaltinis dėl informacijos apie kelių transporto srautus buvo greičio matuokliai, išdėstyti Klaipėdos miesto teritorijoje. Įvertinus informaciją, gautą iš greičio matuoklių, buvo nuspręsta naudoti tik Taikos pr. ir Liepojos plente esančių greičio matuoklių informaciją apie transporto srautus, nes tik šiose vietose buvo gauta informacija iš matuoklių, esančių abejose gatvės pusėse. 2010 m. pabaigoje buvo gauti greičių matuoklių duomenys vienoje minėtų gatvių pusėje, o 2011 m. pradžioje gauti priešingoje gatvių pusėje esančių matuoklių duomenys. Tad šiose vietose buvo galima įvertinti transporto srautus, vykstančius abejomis eismo kryptimis.

Remiantis informacija, gauta iš greičio matuoklių, buvo parengtas paros transporto srautų profilis Klaipėdos miesto savivaldybės gatvių tinklui. (Lentelė 4 ir pav. 5 )

Lentelė 4. Valandinis transporto srautas (duomenys iš greičio matuoklių)

| Valanda | Vidutinis intensyvumas nuo viso paros srauto (%) | Vidutinis intensyvumas nuo vertinamo laikotarpio (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,5 | 10,7 |
| 2 | 0,3 | 7,7 |
| 3 | 0,2 | 5,3 |
| 4 | 0,2 | 3,9 |
| 5 | 0,3 | 5,9 |
| 6 | 0,6 | 14,3 |
| 7 | 2,3 | 2,9 |
| 8 | 7,6 | 9,7 |
| 9 | 6,7 | 8,5 |
| 10 | 6,0 | 7,7 |
| 11 | 6,1 | 7,8 |
| 12 | 6,3 | 8,0 |
| 13 | 6,6 | 8,5 |
| 14 | 7,0 | 8,9 |
| 15 | 6,5 | 8,3 |
| 16 | 7,0 | 9,0 |
| 17 | 8,3 | 10,6 |
| 18 | 7,9 | 10,1 |
| 19 | 6,1 | 35,3 |
| 20 | 5,2 | 30,2 |
| 21 | 3,7 | 21,2 |
| 22 | 2,3 | 13,3 |
| 23 | 1,3 | 29,7 |
| 24 | 1,0 | 22,4 |

Pav. 5. Valandinis transporto  srautas (duomenys iš greičio matuoklių)

Papildoma informacija apie transporto srautus buvo surinkta iš 2006-2007 metais atliktų trumpalaikių pravažiuojančių transporto priemonių skaičiavimų 150 vietų Klaipėdos mieste. Daugelyje taškų buvo atliekami skaičiavimai dienos (15 min.), vakaro (15 min.) ir nakties (30 min.) metu. Remiantis patirtimi ir statistika apie  transporto srautų pokyčius, transporto srautai gali kisti iki 10 % per metus. Nors gali atrodyti, kad toks srautų pokytis gali stipriai įtakoti kelių triukšmo lygį, tačiau praktikoje matyti, kad netgi padvigubėjęs transporto srautas, padidina kelių triukšmą tik apie 3 dB (A). Pasak Geros praktikos vadovo, naudojant kelių kategorijas su apskaičiuotu transporto srautu galima gauti iki 4 dB (A) paklaidą. Naudojant 2006-2007 metais surinktą informaciją apie srautus, paklaida bus ženkliai mažesnė.

2010 metais buvo atlikti papildomi transporto srautų skaičiavimai naujai parinktose 29 vietose ties pagrindinėmis sankryžomis (pav.7). Kiekvienoje sankryžoje buvo atliktas 15 min transporto srautų skaičiavimas dienos metu. Ši informacija papildo trūkstamą informaciją apie transporto srautus pagrindinėse gatvėse.

Gatvių atkarpose, kur buvo atlikti trumpalaikiai transporto srautų skaičiavimai, vidutinis paros srautas ir srautas vertinamu laiko periodu (diena, vakaras, naktis) buvo apskaičiuoti remiantis trumpalaikių transporto srautų skaičiavimo metu gautu transporto priemonių skaičiumi ir parengtu Klaipėdos miesto paros transporto srautų profiliu. Žemiau pateikiamas skaičiavimo metodikos pritaikymo pavyzdys.

2010 m. lapkričio 17d. 12:00 – 12:15 buvo suskaičiuota 100 transporto priemonių Dubysos gatvėje.

Remiantis parengtu paros transporto srautų profiliu, matyti, kad šią valandą 6,6% paros transporto srautų pravažiavo šia kelio atkarpa.

Paros transporto srautas šioje kelio atkarpoje buvo apskaičiuotas sekančiai: 100 (suskaičiuotų transporto priemonių skaičius per 15 min.)*4=400 (transporto priemonių skaičius per valandą) 400/0,066 (paros transporto srauto proc. dalis) = 6 060,6 (transporto priemonių per parą) 6060,6*0,782 (dienos laikotarpio transporto srauto proc. dalis) = 4739,4 (transporto priemonių skaičius dienos laikotarpiu) 4739,4/12 (dienos laikotarpio valandų skaičius) = 394,9 (vidutinis transporto priemonių skaičius per vieną valandą)

Pav.6. Paros transporto srautų apskaičiavimo, remiantis trumpalaikiais transporto priemonių skaičiavimais ir Klaipėdos miesto paros transporto srautų profiliu, pavyzdys

Pav. 7. 2010 metų transporto srautų skaičiavimo taškai.

Kitose gatvėse, kur transporto srautų skaičiavimas nebuvo atliktas, pravažiuojančių transporto priemonių skaičius buvo nustatytas remiantis Geros praktikos vadovu. Šios gatvės buvo suskirstytos į keturias kategorijas:

- Keliai su akligatviu

- Šalutiniai keliai (dažniausiai naudojami tenykščių gyventojų)

- Jungiamieji keliai (keliai, esantys tarp pagrindinių kelių)

- Maži pagrindiniai keliai

Kiekviena iš šių kategorijų buvo suskirstyta į dvi dalis pagal mažaaukščiais ir daugiaaukščiais pastatais užstatytas teritorijas. Mažaaukščių pastatų teritorijose buvo naudojami duomenys iš geros praktikos vadovo 2.5 priemonės. Daugiaaukščių pastatų teritorijose skaičius buvo padaugintas iš 3, remiantis turima informacija apie transporto srautų skirtumus mažaaukštės ir daugiaaukštės statybos gyvenamuosiuose rajonuose.

Sunkiojo transporto srautai buvo įvertinti remiantis Geros praktikos vadovo priemonėmis.

Triukšmo modeliavimui parengta informacija apie vidutinius transporto srautus dienos, vakaro ir nakties metu pateikta kaip aprašomoji informacija gatvių GIS sluoksnyje.

Pav.8.  Informacijos apie kelių transporto srautus šaltinai, naudoti kelių transporto triukšmo sklaidos modeliavimui

### Duomenų, būtinų pagrindinių kelių transporto triukšmo modeliavimui, surinkimas

Pagal direktyvą 2002/49/EB bei „Aplinkos triukšmo direktyvos įgyvendinimo ataskaitų teikimo metodines rekomendacijas“, reikia nurodyti ne tik visų aglomeracijos kelių transporto skleidžiamą triukšmą, bet ir kokią to triukšmo dalį skleidžia pagrindiniai keliai.

Pagrindinių kelių tinklas buvo išskirtas iš visų Klaipėdos miesto kelių tinklo remiantis tiek Triukšmo valdymo įstatyme, tiek triukšmo direktyvoje apibrėžta pagrindinių kelių sąvoka, kuri nurodo, kad tai magistralinis, krašto ar rajoninis valstybinės reikšmės kelias, kuriuo per metus pravažiuoja daugiau kaip 3 milijonai transporto priemonių. Kurie Klaipėdos mieste esantys keliai yra magistraliniai, krašto ar rajoniniai buvo nustatyta remiantis informacija, esančia Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 georeferencinio pagrindo duomenų bazėje. Triukšmo sklaidos modeliavimui buvo atrinkti tik tie magistraliniai, krašto ir rajoniniai keliai, kurių transporto srautas per metus yra didesnis kaip 3 milijonai transporto priemonių. Buvo išskirti šie keliai ar jų atkarpos:

- Palangos pl. (A13/E272)

- Medelyno g. (168)

- P.Lideikio g. (2217)

- Liepojos g. (168)

- H.Manto g. (168)

- Liepų g. (2212)

- Tiltų g.(A1)

- Taikos pr. (A1)

- Baltijos pr. (A1)

- Vilniaus pl. (A1)

- Šilutės pl. (2202)

- Tilžės g. (2203)

- Kelias 141

Šių pagrindinių kelių triukšmo sklaidos modeliavimui buvo naudota ta pati informacija apie kelio charakteristikas ir srautus, kaip ir modeliuojant visų aglomeracijos kelių triukšmo sklaidą.

Pav. 9. Pagrindinių kelių Klaipėdos mieste tinklas.

Triukšmo modeliavimui parengta informacija apie vidutinius transporto srautus dienos, vakaro ir nakties metu pateikta kaip aprašomoji informacija pagrindinių kelių GIS sluoksnyje.

## Triukšmo sklaidos modeliavimas

Triukšmo sklaidos modeliavimas buvo atliktas vadovaujantis triukšmo direktyvoje nurodytais reikalavimais ir metodikomis:

- Pramoniniam triukšmui - ISO 9613-2:“Akustika. Atvirame ore sklindančio garso slopinimas. 2 dalis. Bendroji skaičiavimo metodika“. (tapati LST ISO 9613-2:2004);

- Geležinkelių transportui - Olandijos nacionalinė skaičiavimo metodika „Geležinkelio transporto triukšmo apskaičiavimo ir matavimo rekomendacijos“, Nyderlandų karalystės būsto, teritorijų planavimo ir aplinkos ministerija, 1996 m. lapkričio 20 d. („Reken- en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai ’96, Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 20 November 1996“);

- Kelių transportui - Prancūzijos nacionalinė skaičiavimo metodika „NMPB-Routes-96“ (SERTA-CERTU-LCPC-CSTB), nurodyta Prancūzijos Respublikos aplinkos ministro 1995 m. gegužės 5 d. įsakyme dėl kelių infrastruktūros triukšmo. Oficialus leidinys, 1995 m. gegužės 10 d., 6 straipsnis („Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, Journal Officiel du 10 mai 1995, Article 6“), ir Prancūzijos standartas „XPS 31-133“.

Šie reikalavimai atsispindi ir su triukšmo kartografavimu susijusiuose Lietuvos Respublikos teisiniuose aktuose, būtent Lietuvos Respublikos Triukšmo valdymo įstatyme, Valstybinėje triukšmo strateginio kartografavimo programoje ir Higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“. Taip pat buvo pasinaudota rekomendacijomis, pateiktomis tiek Geros praktikos vadove, tiek „Aplinkos triukšmo direktyvos įgyvendinimo ataskaitų teikimo metodinėse rekomendacijose“.

Triukšmo modeliavimas buvo atliekamas su triukšmo sklaidos modeliavimo programine įranga IMMI 2011 (licencijos Nr.S72/317), kuri leidžia modeliuoti triukšmo sklaidą naudojant minėtuose dokumentuose nurodytus metodus. Žemiau esančiuose poskyriuose detalizuojama, kokia metodika buvo naudota kukiam triukšmo tipui ir kokių reikalavimų buvo laikomasi.

### Pramoninio, įskaitant uosto, triukšmo sklaidos modeliavimas

Pramoninio triukšmo modeliavimas buvo atliekamas ankstesniuose skyriuose aprašytiems pramoniniams objektams (GIS sluoksnis) su aprašomąja informacija. Triukšmo sklaida modeliuojama naudojant aukščiau minėtuose teisės aktuose nurodytą pramoninio triukšmo sklaidos modeliavimo metodiką, būtent ISO 9613-2:“Akustika. Atvirame ore sklindančio garso slopinimas. 2 dalis. Bendroji skaičiavimo metodika“. (tapati LST ISO 9613-2:2004) Modeliavimui buvo naudojami pirmo etapo metu (2010 m. ) parengti topografiniai duomenys  (reljefo, pastatų ir statinių, želdinių, hidrografijos, kelių, geležinkelių, triukšmo ekranų duomenų sluoksniai) ir kiti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarime Nr.581 dėl Valstybinės triukšmo strateginio kartografavimo programos patvirtinimo minimi duomenys:

- adresų duomenys;

- mobiliųjų ir stacionarių triukšmo šaltinių duomenys ir jų grafiniai modeliai;

- mobiliųjų ir stacionarių triukšmo šaltinių keliamo triukšmo parametrai;

- gyventojų skaičius kiekviename pastate ir pastatų adresai;

- mokyklos, ligoninės ir jų adresai.

Atsižvelgiant į reikalavimus, į modelį buvo įtraukti ir vietos meteorologines sąlygas atspindintys parametrai.

Modeliavimui buvo pasirinktas 10 m x 10 m tinklelis, kurį rekomenduoja Geros praktikos vadovas. Tokių parametrų tinklelis užtikrina reikalaujamą rezultatų tikslumą ir pateikia detalų vaizdą žemėlapyje.

Modeliuojant triukšmą įvertinti minėtuose teisiniuose aktuose nurodyti rodikliai, būtent Ldvn, Ldienos, Lvakaro ir Lnakties. Skaičiuojant triukšmo sklaidą triukšmo strateginiams žemėlapiams, kuriuose vaizduojamas triukšmo poveikis pastatuose ir greta jų, buvo vertinami taškai  4 m aukštyje virš žemės paviršiaus.

Modeliavimo duomenys yra pateikti GIS formatu kaip taškų tinklelis ir plotų tinklelis su aprašomąja informacija (Ldvn, Ldienos, Lvakaro ir Lnakties rodiklais). Papildomai duomenys yra  pateikti rastriniu formatu, kuris leidžia sparčiau atvaizduoti modeliavimo duomenis, neprarandant juose esančios informacijos.

### Geležinkelių transporto triukšmo sklaidos modeliavimas

Geležinkelių transporto triukšmo modeliavimas buvo atliekamas ankstesniuose skyriuose aprašytoms geležinkelių linijoms (GIS sluoksnis) su aprašomąja informacija. Triukšmo sklaida modeliuojama naudojant aukščiau minėtuose teisės aktuose nurodytą geležinkelių triukšmo sklaidos modeliavimo metodiką, būtent Olandijos nacionalinę skaičiavimo metodiką „Geležinkelio transporto triukšmo apskaičiavimo ir matavimo rekomendacijos“, Nyderlandų karalystės būsto, teritorijų planavimo ir aplinkos ministerija, 1996 m. lapkričio 20 d. („Reken- en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai ’96, Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 20 November 1996“). Modeliavimui buvo naudojami pirmo etapo metu (2010 m. ) parengti topografiniai duomenys  (reljefo, pastatų ir statinių, želdinių, hidrografijos, kelių, geležinkelių, triukšmo ekranų duomenų sluoksnia) ir kiti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarime Nr.581 dėl Valstybinės triukšmo strateginio kartografavimo programos patvirtinimo minimi duomenys:

- adresų duomenys;

- mobiliųjų ir stacionarių triukšmo šaltinių duomenys ir jų grafiniai modeliai;

- mobiliųjų ir stacionarių triukšmo šaltinių keliamo triukšmo parametrai;

- gyventojų skaičius kiekviename pastate ir pastatų adresai;

- mokyklos, ligoninės ir jų adresai.

Atsižvelgiant į reikalavimus, į modelį buvo įtraukti ir vietos meteorologines sąlygas atspindintys parametrai.

Modeliavimui buvo pasirinktas 10 m x 10 m tinklelis, kurį rekomenduoja Geros praktikos vadovas. Tokių parametrų tinklelis užtikrina reikalaujamą rezultatų tikslumą ir pateikia detalų vaizdą žemėlapyje.

Modeliuojant triukšmą įvertinti minėtuose teisiniuose aktuose nurodyti rodikliai, būtent Ldvn, Ldienos, Lvakaro ir Lnakties. Skaičiuojant triukšmo sklaidą triukšmo strateginiams žemėlapiams, kuriuose vaizduojamas triukšmo poveikis pastatuose ir greta jų, buvo vertinami taškai  4 m aukštyje virš žemės paviršiaus.

Modeliavimo duomenys yra pateikti GIS formatu kaip taškų tinklelis ir plotų tinklelis su aprašomąja informacija (Ldvn, Ldienos, Lvakaro ir Lnakties rodiklais). Papildomai duomenys yra  pateikti rastriniu formatu, kuris leidžia sparčiau atvaizduoti modeliavimo duomenis, neprarandant juose esančios informacijos.

### Kelių ir pagrindinių kelių transporto triukšmo sklaidos modeliavimas

Kelių triukšmo modeliavimas buvo atliekamas ankstesniuose skyriuose aprašytam kelių tinklui (GIS sluoksnis) su aprašomąja informacija. Triukšmo sklaida modeliuojama naudojant aukščiau minėtuose teisės aktuose nurodytą kelių transporto triukšmo sklaidos modeliavimo metodiką, būtent Prancūzijos nacionalinė skaičiavimo metodika „NMPB-Routes-96“. Modeliavimui buvo naudojami pirmo etapo metu (2010 m. ) parengti topografiniai duomenys  (reljefo, pastatų ir statinių, želdinių, hidrografijos, kelių, geležinkelių, triukšmo ekranų duomenų sluoksnia) ir kiti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarime Nr.581 dėl Valstybinės triukšmo strateginio kartografavimo programos patvirtinimo minimi duomenys:

- adresų duomenys;

- mobiliųjų ir stacionarių triukšmo šaltinių duomenys ir jų grafiniai modeliai;

- mobiliųjų ir stacionarių triukšmo šaltinių keliamo triukšmo parametrai;

- gyventojų skaičius kiekviename pastate ir pastatų adresai;

- mokyklos, ligoninės ir jų adresai.

Atsižvelgiant į reikalavimus, į modelį buvo įtraukti ir vietos meteorologines sąlygas atspindintys parametrai.

Modeliavimui buvo pasirinktas 10 m x 10 m tinklelis, kurį rekomenduoja Geros praktikos vadovas. Tokių parametrų tinklelis užtikrina reikalaujamą rezultatų tikslumą ir pateikia detalų vaizdą žemėlapyje.

Modeliuojant triukšmą įvertinti minėtuose teisiniuose aktuose nurodyti rodikliai, būtent Ldvn, Ldienos, Lvakaro ir Lnakties. Skaičiuojant triukšmo sklaidą triukšmo strateginiams žemėlapiams, kuriuose vaizduojamas triukšmo poveikis pastatuose ir greta jų, buvo vertinami taškai  4 m aukštyje virš žemės paviršiaus.

Modeliavimo duomenys yra pateikti GIS formatu kaip taškų tinklelis ir plotų tinklelis su aprašomąja informacija (Ldvn, Ldienos, Lvakaro ir Lnakties rodiklais). Papildomai duomenys yra  pateikti rastriniu formatu, kuris leidžia sparčiau atvaizduoti modeliavimo duomenis, neprarandant juose esančios informacijos.

Atsižvelgiant į anksčiau minėtus triukšmo direktyvos reikalavimus aglomeracijose įvertinti ir pagrindiniuose keliuose sklindantį triukšmą, buvo išskirti pagrindinių kelių apibrėžimą atitinkantys keliai Klaipėdos mieste ir buvo atliktas šių kelių skleidžiamo triukšmo modeliavimas. Modeliuojant triukšmo sklaidą pagrindiniuose keliuose buvo prisilaikoma tų pačių reikalavimų, kaip ir modeliuojant visų kelių transporto triukšmą, buvo naudojama ta pati kelių transporto triukšmo modeliavimui rekomenduojama Prancūzijos nacionalinė skaičiavimo metodika „NMPB-Routes-96“.

### Įvairių triukšmo šaltinių bendro poveikio (suminio) triukšmo sklaidos modeliavimas

Nors triukšmo direktyva ar LR teisės aktai neįpareigoja savivaldybių atlikti savo teritorijos suminio triukšmo modeliavimą, tačiau pagal sutartyje numatytus įsipareigojimus, projekto metu buvo sumodeliuota ir suminio triukšmo sklaida, kuri leidžia stebėti žemėlapyje bendrą triukšmo lygį.

Suminio triukšmo sklaidos modeliavimui į bendrą duomenų modelį buvo apjungti visų trijų triukšmo šaltinių tipų (pramoninio, geležinkelių, kelių) įvesties duomenys.

Modeliavimui buvo naudojami pirmo etapo metu (2010 m. ) parengti topografiniai duomenys  (reljefo, pastatų ir statinių, želdinių, hidrografijos, kelių, geležinkelių, triukšmo ekranų duomenų sluoksnia) ir kiti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarime Nr.581 dėl Valstybinės triukšmo strateginio kartografavimo programos patvirtinimo minimi duomenys:

- adresų duomenys;

- mobiliųjų ir stacionarių triukšmo šaltinių duomenys ir jų grafiniai modeliai;

- mobiliųjų ir stacionarių triukšmo šaltinių keliamo triukšmo parametrai;

- gyventojų skaičius kiekviename pastate ir pastatų adresai;

- mokyklos, ligoninės ir jų adresai.

Atsižvelgiant į reikalavimus, į modelį buvo įtraukti ir vietos meteorologines sąlygas atspindintys parametrai.

Sklaidos modeliavimui buvo naudojama anksčiau minėta IMMI programinė įranga, skirta triukšmo sklaidos modeliavimui.

Modeliavimui buvo pasirinktas 10 m x 10 m tinklelis, kurį rekomenduoja Geros praktikos vadovas. Tokių parametrų tinklelis užtikrina reikalaujamą rezultatų tikslumą ir pateikia detalų vaizdą žemėlapyje.

Modeliuojant triukšmą įvertinti minėtuose teisiniuose aktuose nurodyti rodikliai, būtent Ldvn, Ldienos, Lvakaro ir Lnakties. Skaičiuojant triukšmo sklaidą triukšmo strateginiams žemėlapiams, kuriuose vaizduojamas triukšmo poveikis pastatuose ir greta jų, buvo vertinami taškai  4 m aukštyje virš žemės paviršiaus.

Modeliavimo duomenys yra pateikti GIS formatu kaip taškų tinklelis ir plotų tinklelis su aprašomąja informacija (Ldvn, Ldienos, Lvakaro ir Lnakties rodiklais). Papildomai duomenys yra  pateikti rastriniu formatu, kuris leidžia sparčiau atvaizduoti modeliavimo duomenis, neprarandant juose esančios informacijos.

## Strateginių triukšmo žemėlapių parengimas

Skaitmeninių triukšmo žemėlapių sudarymui buvo naudojami aukščiau aprašyti modeliavimo rezultatai, o žemėlapio pagrindui buvo panaudoti georeferenciniai duomenys, tokie kaip pastatai, gatvės, žemėnaudos ir kt. Žemiau esančiuose poskyriuose detaliau aprašomas žemėlapių parengimas kiekvienam iš triukšmo tipų: pramoninio, geležinkelių transporto ir kelių (įskaitant pagrindinių kelių) transporto, bei suminio triukšmo žemėlapio parengimas.

## Pramoninio, įskaitant uosto, triukšmo strateginio žemėlapio parengimas

Skaitmeniniams strateginiams pramoninio, įskaitant ir uosto, triukšmo žemėlapiams parengti buvo naudojami 101 pramonės objektas (GIS sluoksnis), kuriems buvo sumodeliuota pramoninio triukšmo sklaida. Žemėlapiai yra parengti taikant Ldvn ir Lnakties  rodiklius ir atitinkamai atspindi paros ir nakties pramoninį triukšmą. Triukšmo modeliavimo rezultatas žemėlapyje yra pateiktas pagal kartografavimo programos reikalavimus, būtent skirtingos triukšmo zonos vaizduojamos spalvomis ir spalvų deriniais: mažiau kaip 35 dB - šviesiai žalia, 35-39 dB - žalia, 40-44 dB - tamsiai žalia, 45-49 dB - geltona, 50-54 dB - šviesiai ruda, 55-59 dB - oranžinė, 60-64 dB - raudona, 65-69 dB - tamsiai raudona, 70-74 dB - violetinė, 75-79 dB - žydra, 80 ir daugiau dB - tamsiai mėlyna. Papildomai žemėlapyje punktyrine linija yra pažymėtas ribinių dydžių viršijimas, atsižvelgiant į Higienos normoje HN 33:2011 nurodytus didžiausius leidžiamus triukšmo dydžius, kurie naudojami triukšmo strateginio kartografavimo rezultatams įvertinti. Pramoninio triukšmo kartografavimo atveju – Ldvn 55 dBA ir Lnakties 45 dBA.

Parengti strateginiai pramoninio triukšmo žemėlapiai taip pat atitinka kitus kartografavimo programoje keliamus reikalavimus: žemėlapio mastelis 1:10000, geografinis tikslumas - 1 m.

Skaitmeniniai paros ir nakties pramoninio triukšmo žemėlapiai pateikti .mxd ir .pdf formatais. Parengti žemėlapiai taip pat pateikiami analogine (popierine) forma 1: 10 000 ir 1:35 000 masteliais.

## Geležinkelių transporto triukšmo strateginio žemėlapio parengimas

Skaitmeniniams strateginiams geležinkelių transporto triukšmo žemėlapiams parengti buvo naudojami geležinkelių linijos (GIS sluoksnis) bei joms sumodeliuotas triukšmo sklaidos rezultatas. Žemėlapiai yra parengti taikant Ldvn ir Lnakties  rodiklius ir atitinkamai atspindi paros ir nakties pramoninį triukšmą. Triukšmo modeliavimo rezultatas žemėlapyje yra pateiktas pagal kartografavimo programos reikalavimus, būtent skirtingos triukšmo zonos vaizduojamos spalvomis ir spalvų deriniais: mažiau kaip 35 dB - šviesiai žalia, 35-39 dB - žalia, 40-44 dB - tamsiai žalia, 45-49 dB - geltona, 50-54 dB - šviesiai ruda, 55-59 dB - oranžinė, 60-64 dB - raudona, 65-69 dB - tamsiai raudona, 70-74 dB - violetinė, 75-79 dB - žydra, 80 ir daugiau dB - tamsiai mėlyna. Papildomai žemėlapyje punktyrine linija yra pažymėtas ribinių dydžių viršijimas, atsižvelgiant į Higienos normoje HN 33:2011 nurodytus didžiausius leidžiamus triukšmo dydžius, kurie naudojami triukšmo strateginio kartografavimo rezultatams įvertinti. Geležinkelių triukšmo kartografavimo atveju – Ldvn 65 dBA ir Lnakties 55 dBA.

Parengti strateginiai geležinkelių transporto triukšmo žemėlapiai taip pat atitinka kitus kartografavimo programoje keliamus reikalavimus: žemėlapio mastelis 1:10000, geografinis tikslumas - 1 m.

Skaitmeniniai paros ir nakties geležinkelių transporto triukšmo žemėlapiai pateikti mxd ir .pdf formatais. Parengti žemėlapiai taip pat pateikiami analogine (popierine) forma 1: 10 000 ir 1:35 000 masteliais.

## Kelių bei pagrindinių kelių transporto triukšmo strateginių žemėlapių parengimas

Skaitmeniniams strateginiams kelių transporto triukšmo žemėlapiams parengti buvo naudojami Klaipėdos miesto kelių (gatvių) tinklo duomenys (GIS sluoksnis), kuriems buvo sumodeliuota kelių transporto triukšmo sklaida. Žemėlapiai yra parengti taikant Ldvn ir Lnakties  rodiklius ir atitinkamai atspindi paros ir nakties kelių transporto triukšmą. Triukšmo modeliavimo rezultatas žemėlapyje yra pateiktas pagal kartografavimo programos reikalavimus, būtent skirtingos triukšmo zonos vaizduojamos spalvomis ir spalvų deriniais: mažiau kaip 35 dB - šviesiai žalia, 35-39 dB - žalia, 40-44 dB - tamsiai žalia, 45-49 dB - geltona, 50-54 dB - šviesiai ruda, 55-59 dB - oranžinė, 60-64 dB - raudona, 65-69 dB - tamsiai raudona, 70-74 dB - violetinė, 75-79 dB - žydra, 80 ir daugiau dB - tamsiai mėlyna. Papildomai žemėlapyje punktyrine linija yra pažymėtas ribinių dydžių viršijimas, atsižvelgiant į Higienos normoje HN 33:2011 nurodytus didžiausius leidžiamus triukšmo dydžius, kurie naudojami triukšmo strateginio kartografavimo rezultatams įvertinti. Kelių transporto triukšmo kartografavimo atveju – Ldvn 65 dBA ir Lnakties 55 dBA.

Parengti strateginiai kelių transporto triukšmo žemėlapiai taip pat atitinka kitus kartografavimo programoje keliamus reikalavimus: žemėlapio mastelis 1:10000, geografinis tikslumas - 1 m.

Skaitmeniniai paros ir nakties kelių transporto triukšmo žemėlapiai pateikti .mxd ir .pdf formatais. Parengti žemėlapiai taip pat pateikti analogine (popierine) forma 1: 10 000 ir 1:35 000 masteliais.

Šalia visos Klaipėdos aglomeracijos kelių transporto skleidžiamo triukšmo žemėlapių, buvo parengti tik pagrindinių kelių transporto skleidžiamo triukšmo paros ir nakties žemėlapiai. Skaitmeninių žemėlapių parengimui buvo taikomi tie patys reikalavimai, kaip ir visų kelių transporto triukšmo žemėlapiams. Šie žemėlapiai pateikti .mxd ir .pdf formatais bei analogine (popierine) forma 1: 10 000 ir 1:35 000 masteliais.

## Įvairių triukšmo šaltinių bendro poveikio (suminio) triukšmo strateginio žemėlapio parengimas

Skaitmeniniams strateginiams suminio triukšmo žemėlapiams parengti buvo naudojami Klaipėdos miesto geležinkelių tinklo duomenys, pramoninių objektų ir kelių (gatvių) tinklo duomenys (GIS sluoksniai), kuriems buvo sumodeliuota suminio triukšmo sklaida. Žemėlapiai yra parengti taikant Ldvn ir Lnakties  rodiklius ir atitinkamai atspindi paros ir nakties suminį triukšmą. Triukšmo modeliavimo rezultatas žemėlapyje yra pateiktas pagal kartografavimo programos reikalavimus, būtent skirtingos triukšmo zonos vaizduojamos spalvomis ir spalvų deriniais: mažiau kaip 35 dB - šviesiai žalia, 35-39 dB - žalia, 40-44 dB - tamsiai žalia, 45-49 dB - geltona, 50-54 dB - šviesiai ruda, 55-59 dB - oranžinė, 60-64 dB - raudona, 65-69 dB - tamsiai raudona, 70-74 dB - violetinė, 75-79 dB - žydra, 80 ir daugiau dB - tamsiai mėlyna. Papildomai žemėlapyje punktyrinėmis linijomis yra pažymėtas ribinių dydžių viršijimas, atsižvelgiant į Higienos normoje HN 33:2011 nurodytus didžiausius leidžiamus triukšmo dydžius, kurie naudojami triukšmo strateginio kartografavimo rezultatams įvertinti. Suminiame triukšmo sklaidos žemėlapyje buvo atvaizduotos tiek pramoniniam triukšmui, tiek transporto triukšmui taikomos normos.

Parengti strateginiai suminio triukšmo žemėlapiai taip pat atitinka kitus kartografavimo programoje keliamus reikalavimus: žemėlapio mastelis 1:10000, geografinis tikslumas - 1 m.

Skaitmeniniai paros ir nakties suminio triukšmo žemėlapiai pateikti .mxd ir .pdf formatais. Parengti žemėlapiai taip pat pateikti analogine (popierine) forma 1: 10 000 ir 1:35 000 masteliais.

## Informacija apie mokyklas, ligonines ir būstus, kuriuos veikia atitinkamais rodikliais apibūdintas triukšmas

Tiek Europos Parlamento ir Komisijos direktyvoje 2002/49/EB 2002 m. birželio 25 d. dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo, tiek Valstybinėje triukšmo strateginio kartografavimo programoje yra nurodoma kartu su triukšmo modeliavimo duomenimis ir žemėlapiu pateikti informaciją apie mokyklas, ligonines ir būstus, veikiamus atitinkamais rodikliais apibūdinto triukšmo.

Mokyklų ir ligoninių sąrašas pateiktas šios ataskaitos prieduose. Ši informacija taip pat pateikta kaip taškinis GIS sluoksnis bei plotiniame pastatų sluoksnyje shp ir mdb formatais. Toks paruoštas pastatų sluoksnis su atitinkama aprašomąja informacija buvo naudojamas triukšmo sklaidos modeliavimo metu. Modeliavimo metu įvertintas triukšmo lygis į pastatų triukšmingiausią fasadą ir papildyta pastatų aprašomoji informacija apie triukšmo rodiklius (Ldvn, Ldienos, Lvakaro, Lnakties).

Pramoninio, geležinkelių transporto, kelių transporto,  pagrindinių kelių transporto ir suminio triukšmo sklaidos modeliavimo metu kaip rezultatas buvo gautas pastatų sluoksnis (viso 5 GIS sluoksniai), turintis informaciją apie atitinkamo triukšmo tipo (kelių transporto, pagrindinių kelių, geležinkelių transporto, pramoninio ar suminio) triukšmo lygį (Ldvn, Ldienos, Lvakaro, Lnakties rodikliai) ties triukšmingiausiu fasadu 4 m aukštyje.

Agregavus gautus rezultatus pagal triukšmo kartografavimą reguliuojančiuose dokumentuose nurodytus triukšmo lygio intervalus, gauti žemiau skyriuose pateikti skaičiai. Atskirai lentelėse pateikiamas skaičius mokyklų, ligoninių ir būstų, kurie yra veikiami didesnio triukšmo nei Higienos normoje HN 33:2011 nurodyti didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai, naudojami triukšmo strateginio kartografavimo rezultatams įvertinti. Taip pat pateikiamas sąrašas mokyklų ir ligoninių (su adreso ir veikiamo triukšmo lygio informacija), kurias veikia didesnis nei Higienos normoje HN 33:2011 nurodytas triukšmo ribinis dydis. Remiantis žemiau pateiktais duomenimis galima nustatyti įstaigų, veikiamų didesnio nei leidžiama triukšmo lygio, sąrašą bei vietą ir imtis prevencinių priemonių šiose teritorijose.

Lentelė 5

| Triukšmo tipas, didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai | Būstų skaičius | Mokyklų skaičius | Ligoninių skaičius |
| --- | --- | --- | --- |
| Pramonės paros triukšmas, Ldvn, 55 dBA | 7022 | 28 | 7 |
| Pramonės nakties triukšmas, Lnakties, 45 dBA | 18721 | 55 | 22 |
| Geležinkelių transporto paros triukšmas, Ldvn, 65 dBA | 245 | 1 | 0 |
| Geležinkelių transporto nakties triukšmas, Lnakties, 55 dBA | 403 | 1 | 0 |
| Kelių transporto paros triukšmas, Ldvn, 65 dBA | 18639 | 39 | 23 |
| Kelių transporto nakties triukšmas, Lnakties 55 dBA | 16513 | 32 | 23 |
| Pagrindinių kelių transporto paros triukšmas, Ldvn, 65 dBA | 3435 | 3 | 4 |
| Pagrindinių kelių transporto nakties triukšmas, Lnakties, 55 dBA | 3203 | 3 | 4 |
| Įvairių triukšmo šaltinių bendro poveikio (suminis) triukšmas, Ldvn, 55 dBA | 51007 | 117 | 38 |
| Įvairių triukšmo šaltinių bendro poveikio (suminis) triukšmas, Ldvn, 65 dBA | 20117 | 44 | 24 |
| Įvairių triukšmo šaltinių bendro poveikio (suminis) triukšmas, Lnakties, 45 dBA | 52966 | 119 | 38 |
| Įvairių triukšmo šaltinių bendro poveikio (suminis) triukšmas, Lnakties, 55 dBA | 19490 | 39 | 23 |

### Mokyklų, ligoninių ir būstų, kuriuos veikia atitinkamais rodikliais apibūdintas pramoninis, įskaitant uostą, triukšmas, skaičiaus tam tikroje teritorijoje pateikimas

Lentelė 6

| Pastatus veikiantis pramonės paros triukšmas, Ldvn (dBA) | Būstų skaičius | Mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų skaičius | Ligoninių ir gydymo įstaigų skaičius |
| --- | --- | --- | --- |
| < 55 dBA | nenustatytas | 99 | 34 |
| 55-59 dBA | 5481 | 22 | 4 |
| 60-64 dBA | 1076 | 4 | 2 |
| 65-69 dBA | 419 | 1 | 1 |
| 70-74 dBA | 16 | 0 | 0 |
| >75 dBA | 30 | 1 | 0 |
| Viso, zonoje > 55 dBA | 7022 | 28 | 7 |
| Pastatus veikiantis pramonės nakties triukšmas, Lnakties (dBA) | Būstų skaičius | Mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų skaičius | Ligoninių ir gydymo įstaigų skaičius |
| < 45 dBA | nenustatytas | 72 | 19 |
| 45-49 dBA | 14334 | 37 | 19 |
| 50-54 dBA | 3227 | 15 | 2 |
| 55-59 dBA | 804 | 1 | 1 |
| 60-64 dBA | 318 | 1 | 0 |
| 65-69 dBA | 38 | 1 | 0 |
| >70 dBA | 0 | 0 | 0 |
| Viso, zonoje > 45 dBA | 18721 | 55 | 22 |

Mokyklos ir ikimokyklinio ugdymo įstaigos, kurias veikiantis pramonės paros triukšmas viršija  55dBA

Lentelė 7

| Eil. Nr. | Įstaigos pavadinimas | Adresas | Lnakties (dBA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | "Saulutės" mokykla-darželis | Kauno g. 11 | 55 |
| 2 | "Žemynos" gimnazija | Kretingos g. 23 | 55 |
| 3 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Alksniukas" | Alksnynės g. 23 | 55 |
| 4 | Klaipėdos universitetas | Herkaus Manto g. 84 | 55 |
| 5 | Klaipėdos valstybinė kolegija | Dariaus ir Girėno g. 8 | 55 |
| 6 | Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų institutas | Sportininkų g. 13 | 55 |
| 7 | Vitės pagrindinė mokykla | Dariaus ir Girėno g.4 | 55 |
| 8 | Klaipėdos miesto lopšelis-darželis "Žiogelis" | Kauno g. 27 | 56 |
| 9 | Klaipėdos universiteto Menų fakultetas | Donelaičio g. 4 | 56 |
| 10 | Simono Dacho pagrindinė mokykla | Kuršių a. 2/3 | 56 |
| 11 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Obelėlė" | Valstiečių g. 10 | 56 |
| 12 | „Verdenės" pagrindinė mokykla | Kretingos g.22 | 57 |
| 13 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Svirpliukas" | Liepų g. 43 a | 57 |
| 14 | Klaipėdos laivininkų mokykla | Rambyno g. 14 | 57 |
| 15 | Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokykla | Smiltelės g. 22 | 57 |
| 16 | "Inkarėlio" mokykla-darželis | Kauno g. 43 | 58 |
| 17 | 1-oji specialioji mokykla | Smiltelės g. 22 | 58 |
| 18 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Aušrinė" | Strėvos g. 9 | 59 |
| 19 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Bitutė" | Švyturio g. 14a | 59 |
| 20 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Traukinukas" | S. Daukanto g. 39 | 59 |
| 21 | Klaipėdos universiteto Pedagogikos fakultetas | S. Neries g. 5 | 59 |
| 22 | Vaikų laisvalaikio centro klubas "Žuvėdra" | Valstiečių g. 10 | 59 |
| 23 | Klaipėdos universiteto Socialinių mokslų fakultetas | Minijos g. 153 | 60 |
| 24 | „Saulėtekio“ pagrindinė mokykla | Mokyklos g. 3 | 61 |
| 25 | Moksleivių saviraiškos centras | Strėvos g. 5 | 63 |
| 26 | Viešoji įstaiga Vakarų Lietuvos verslo kolegija | Šilutės pl. 2 | 64 |
| 27 | Klaipėdos aukštesnioji policijos mokykla | Jaunystės g. 5 | 69 |
| 28 | Viešoji įstaiga Socialinių mokslų kolegija | Nemuno g. 2 | 75 |

Mokyklos ir ikimokyklinio ugdymo įstaigos, kurias veikiantis pramonės nakties  triukšmas viršija 45dBA

Lentelė 8.

| Eil. Nr. | Įstaigos pavadinimas | Adresas | Lnakties (dBA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | „Ąžuolyno“ gimnazija | Paryžiaus Komunos g.16 | 45 |
| 2 | „Gilijos“ pradinė mokykla | Taikos pr. 68 | 45 |
| 3 | „Pamario“ vidurinė mokykla | Naikupės g.25 | 45 |
| 4 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Putinėlis" | Sinagogų g. 5a | 45 |
| 5 | Jaunimo centro teatro studija "Aušra" | Šaulių g.14 / Kretingos g.44 | 45 |
| 6 | Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla | J. Janonio g. 13 | 45 |
| 7 | Liudviko Stulpino pagrindinė mokykla | Bandužių g.4 | 45 |
| 8 | Vaikų laisvalaikio centras | Puodžių g. 1 | 45 |
| 9 | "Šaltinėlio" mokykla-darželis | Bangų g. 14 | 46 |
| 10 | "Universa Via" pagrindinė mokykla | Kauno g. 27 | 46 |
| 11 | "Vyturio" pagrindinė mokykla | Laukininkų g.30 | 46 |
| 12 | "Žaliakalnio" gimnazija | Galinio Pylimo g. 17 | 46 |
| 13 | „Varpo“ gimnazija | Budelkiemio g. 7 | 46 |
| 14 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Kregždutė" | Butsargių g. 10 | 46 |
| 15 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Puriena" | Naikupės g. 27 | 46 |
| 16 | Klaipėdos statybininkų mokykla | Taikos pr. 67 | 46 |
| 17 | Klaipėdos universiteto Jūrų technikos fakultetas, Mechanikos mokslų institutas | Bijūnų g. 17 | 46 |
| 18 | "Saulutės" mokykla-darželis | Kauno g. 11 | 47 |
| 19 | Baltijos gimnazija | Baltijos pr. 51 | 47 |
| 20 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Aitvarelis" | Laukininkų g. 54 | 47 |
| 21 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Du gaideliai" | Laukininkų g. 56 | 47 |
| 22 | Maksimo Gorkio pagrindinė mokykla | S. Daukanto g. 5 | 47 |
| 23 | Vaikų laisvalaikio centro klubas "Liepsnelė" | Viršutinė g. 5 | 47 |
| 24 | Vytauto Didžiojo gimnazija | S.Daukanto g.31 | 47 |
| 25 | Vaikų laisvalaikio centro klubas "Saulutė" | Šermukšnių g. 11 | 47 |
| 26 | "Žemynos" gimnazija | Kretingos g. 23 | 48 |
| 27 | Ikimokyklinio ugdymo įstaiga "Alksniukas" | Alksnynės g. 23 | 48 |
| 28 | Ikimokyklinio ugdymo įstaiga "Žiogelis" | Kauno g. 27 | 48 |
| 29 | Klaipėdos universitetas | Herkaus Manto g. 84 | 48 |
| 30 | Klaipėdos valstybinė kolegija | Dariaus ir Girėno g. 8 | 48 |
| 31 | LCC tarptautinis universitetas | Kretingos g. 36A | 48 |
| 32 | Lietuvos jūreivystės kolegija | Kanto g. 7 | 48 |
| 33 | VšĮ Klaipėdos darbo rinkos mokymo centras | Alyvų g. 10A | 48 |
| 34 | Klaipėdos universiteto Menų fakultetas | Donelaičio g. 4 | 49 |
| 35 | Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų institutas | Sportininkų g. 13 | 49 |
| 36 | Simono Dacho pagrindinė mokykla | Kuršių a. 2/3 | 49 |
| 37 | Vitės pagrindinė mokykla | Dariaus ir Girėno g.4 | 49 |
| 38 | „Verdenės" pagrindinė mokykla | Kretingos g.22 | 50 |
| 39 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Obelėlė" | Valstiečių g. 10 | 50 |
| 40 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Svirpliukas" | Liepų g. 43 a | 50 |
| 41 | Viešoji įstaiga Vakarų Lietuvos verslo kolegija | Šilutės pl. 2 | 50 |
| 42 | "Inkarėlio" mokykla-darželis | Kauno g. 43 | 51 |
| 43 | Klaipėdos laivininkų mokykla | Rambyno g. 14 | 51 |
| 44 | Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokykla | Smiltelės g. 22 | 51 |
| 45 | 1-oji specialioji mokykla | Smiltelės g. 22 | 52 |
| 46 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Aušrinė" | Strėvos g. 9 | 52 |
| 47 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Bitutė" | Švyturio g. 14a | 52 |
| 48 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Traukinukas" | S. Daukanto g. 39 | 52 |
| 49 | Klaipėdos universiteto Pedagogikos fakultetas | S. Neries g. 5 | 53 |
| 50 | Vaikų laisvalaikio centro klubas "Žuvėdra" | Valstiečių g. 10 | 53 |
| 51 | „Saulėtekio“ pagrindinė mokykla | Mokyklos g. 3 | 54 |
| 52 | Klaipėdos universiteto Socialinių mokslų fakultetas | Minijos g. 153 | 54 |
| 53 | Moksleivių saviraiškos centras | Strėvos g. 5 | 57 |
| 54 | Klaipėdos aukštesnioji policijos mokykla | Jaunystės g. 5 | 63 |
| 55 | Viešoji įstaiga Socialinių mokslų kolegija | Nemuno g. 2 | 69 |

Ligoninės ir gydymo įstaigos, kurias veikiantis pramonės paros triukšmas viršija 45dBA

Lentelė 9

| Eil. Nr. | Įstaigos pavadinimas | Adresas | Lnakties (dBA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klaipėdos apskrities ligoninė, odos ir venerinių ligų poliklinika, VšĮ | Jūros g. 4 | 55 |
| 2 | Klaipėdos senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ | H. Manto g. 49 | 55 |
| 3 | Klaipėdos lakštutė, neįgaliųjų centras | Lakštučių g. 6 | 57 |
| 4 | V. Budanovo greitoji medicinos pagalba | Nemuno g. 119A-4 | 59 |
| 5 | Testas, VšĮ | Dubysos g. 31 | 60 |
| 6 | Klaipėdos m. valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | Naujoji Uosto g. 17 | 61 |
| 7 | Klaipėdos ligoninė, VšĮ | Liepojos g. 45 | 65 |

Ligoninės ir gydymo įstaigos, kurias veikiantis pramonės nakties  triukšmas viršija 45dBA

Lentelė 10

| Eil. Nr. | Įstaigos pavadinimas | Adresas | Lnakties (dBA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klaipėdos teritorinė ligonių kasa, VšĮ | Pievų Tako g. 38 | 45 |
| 2 | Jūrininkų sveikatos priežiūros centras, ambulatorinis konsultacinis skyrius, VšĮ | Taikos pr. 46 | 45 |
| 3 | Klaipėdos medicininės slaugos ligoninė, VšĮ | K. Donelaičio g. 15 | 45 |
| 4 | Klaipėdos priklausomybės ligų centras, BĮ | Taikos pr. 46 | 45 |
| 5 | Laivitės medicinos centras, VšĮ | Artojo g. 7E | 45 |
| 6 | Testas, VšĮ | Dubysos g. 31 | 45 |
| 7 | Jūrininkų sveikatos priežiūros centras, VšĮ | Taikos pr. 46 | 46 |
| 8 | Klaipėdos greitosios medicininės pagalbos stotis, VšĮ | Jurginų g. 33 | 46 |
| 9 | Žvejų ambulatorija | Naikupės g. 14 | 46 |
| 10 | Kraujo donorystės centras, Klaipėdos mobilus punktas, UAB | Šaulių g. 21 | 46 |
| 11 | Respublikinė Klaipėdos ligoninė, VšĮ | S. Nėries g. 3 | 46 |
| 12 | Centro ambulatorija | Sportininkų g. 16 | 47 |
| 13 | Klaipėdos apskrities ligoninė, konsultacinė poliklinika, VšĮ | H. Manto g. 49 | 48 |
| 14 | Klaipėdos vaikų ligoninė, VšĮ | K. Donelaičio g. 7 | 48 |
| 15 | Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba, Klaipėdos III-asis teritorinis skyrius | Bangų g. 15 | 48 |
| 16 | Sportininkų ambulatorija | Sportininkų g. 16 | 48 |
| 17 | Klaipėdos apskrities ligoninė, odos ir venerinių ligų poliklinika, VšĮ | Jūros g. 4 | 48 |
| 18 | Klaipėdos senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ | H. Manto g. 49 | 48 |
| 19 | Klaipėdos ligoninė, VšĮ | Liepojos g. 45 | 49 |
| 20 | Klaipėdos lakštutė, neįgaliųjų centras | Lakštučių g. 6 | 51 |
| 21 | V. Budanovo greitoji medicinos pagalba | Nemuno g. 119A-4 | 52 |
| 22 | Klaipėdos m. valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | Naujoji Uosto g. 17 | 55 |

### Mokyklų, ligoninių ir būstų, kuriuos veikia atitinkamais rodikliais apibūdintas geležinkelių transporto triukšmas, skaičiaus tam tikroje teritorijoje pateikimas

Lentelė 11

| Pastatus veikiantis geležinkelių transporto paros triukšmas, Ldvn (dBA) | Būstų skaičius | Mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų skaičius | Ligoninių ir gydymo įstaigų skaičius |
| --- | --- | --- | --- |
| < 55 dBA | nenustatytas | 124 | 41 |
| 55-59 dBA | 510 | 2 | 0 |
| 60-64 dBA | 319 | 0 | 0 |
| 65-69 dBA | 109 | 0 | 0 |
| 70-74 dBA | 119 | 1 | 0 |
| >75 dBA | 17 | 0 | 0 |
| Viso, zonoje > 65 dBA | 245 | 1 | 0 |
| Pastatus veikiantis geležinkelių transporto nakties triukšmas, Lnakties (dBA) | Būstų skaičius | Mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų skaičius | Ligoninių ir gydymo įstaigų skaičius |
| < 50 dBA | nenustatytas | 124 | 41 |
| 50-54 dBA | 541 | 2 | 0 |
| 55-59 dBA | 204 | 0 | 0 |
| 60-64 dBA | 90 | 0 | 0 |
| 65-69 dBA | 104 | 1 | 0 |
| >70 dBA | 5 | 0 | 0 |
| Viso, zonoje > 55 dBA | 403 | 1 | 0 |

Mokyklos ir ikimokyklinio ugdymo įstaigos,  kurias veikiantis geležinkelių transporto paros triukšmas viršija  65dBA

Lentelė 12.

| Eil. Nr. | Įstaigos pavadinimas | Adresas | Ldvn (dBA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vitės pagrindinė mokykla | Dariaus ir Girėno g.4 | 73 |

Mokyklos ir ikimokyklinio ugdymo įstaigos, kurias veikiantis geležinkelių transporto nakties  triukšmas viršija 55dBA

Lentelė 13

| Eil. Nr. | Įstaigos pavadinimas | Adresas | Lnakties (dBA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vitės pagrindinė mokykla | Dariaus ir Girėno g.4 | 66 |

Klaipėdos mieste nėra ligoninių ir gydymo įstaigų, kurias veikiantis geležinkelių transporto paros triukšmas viršija 65dBA, o nakties  triukšmas viršija 55dBA

### Mokyklų, ligoninių ir būstų, kuriuos veikia atitinkamais rodikliais apibūdintas kelių transporto triukšmas, skaičiaus tam tikroje teritorijoje pateikimas

Lentelė 14

| Pastatus veikiantis kelių transporto paros triukšmas, Ldvn (dBA) | Būstų skaičius | Mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų skaičius | Ligoninių ir gydymo įstaigų skaičius |
| --- | --- | --- | --- |
| < 55 dBA | nenustatytas | 18 | 4 |
| 55-59 dBA | 13873 | 34 | 4 |
| 60-64 dBA | 14899 | 36 | 10 |
| 65-69 dBA | 12854 | 26 | 13 |
| 70-74 dBA | 4581 | 12 | 7 |
| >75 dBA | 1204 | 1 | 3 |
| Viso, zonoje > 65 dBA | 18639 | 39 | 23 |
| Pastatus veikiantis kelių transporto nakties triukšmas, Lnakties (dBA) | Būstų skaičius | Mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų skaičius | Ligoninių ir gydymo įstaigų skaičius |
| < 50 dBA | nenustatytas | 59 | 10 |
| 50-54 dBA | 15155 | 36 | 9 |
| 55-59 dBA | 11654 | 23 | 13 |
| 60-64 dBA | 4034 | 8 | 6 |
| 65-69 dBA | 766 | 1 | 3 |
| >70 dBA | 59 | 0 | 0 |
| Viso, zonoje > 55 dBA | 16513 | 32 | 22 |

Mokyklos ir ikimokyklinio ugdymo įstaigos,  kurias veikiantis kelių transporto paros triukšmas viršija  65dBA

Lentelė 15

| Eil. Nr. | Įstaigos pavadinimas | Adresas | Ldvn (dBA) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Klaipėdos universitetas | Herkaus Manto g. 84 | 77 |
|  | Vaikų laisvalaikio centras | Puodžių g. 1 | 74 |
|  | Viešoji įstaiga Socialinių mokslų kolegija | Nemuno g. 2 | 73 |
|  | Viešoji įstaiga Vakarų Lietuvos verslo kolegija | Šilutės pl. 2 | 73 |
|  | Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla | J. Janonio g. 13 | 72 |
|  | Klaipėdos valstybinė kolegija | Dariaus ir Girėno g. 8 | 72 |
|  | Vytauto Didžiojo gimnazija | S.Daukanto g.31 | 71 |
|  | Maksimo Gorkio pagrindinė mokykla | S. Daukanto g. 5 | 70 |
|  | „Saulėtekio“ pagrindinė mokykla | Mokyklos g. 3 | 70 |
|  | "Žaliakalnio" gimnazija | Galinio Pylimo g. 17 | 70 |
|  | Vydūno vidurinė mokykla | Baltikalnio g.9a, Daržų g.18 | 70 |
|  | Klaipėdos universiteto Socialinių mokslų fakultetas | Minijos g. 153 | 70 |
|  | VšĮ Klaipėdos darbo rinkos mokymo centras | Alyvų g. 10A | 70 |
|  | Vaikų laisvalaikio centro klubas "Želmenėlis" | Vingio g. 14 | 69 |
|  | Jaunimo centro teatro studija "Aušra" | Šaulių g.14 / Kretingos g.44 | 69 |
|  | Klaipėdos statybininkų mokykla | Taikos pr. 67 | 68 |
|  | Vaikų lopšelis - darželis "Traukinukas" | S. Daukanto g. 39 | 68 |
|  | „Smeltės“ pagrindinė mokykla | Reikjaviko g.17 | 67 |
|  | "Nykštuko" mokykla-darželis | Naujakiemio g. 11 | 67 |
|  | Vitės pagrindinė mokykla | Dariaus ir Girėno g.4 | 67 |
|  | Klaipėdos universiteto Jūrų technikos fakultetas, Mechatronikos mokslų institutas | Bijūnų g. 17 | 67 |
|  | Klaipėdos universiteto Menų fakultetas | Donelaičio g. 4 | 67 |
|  | Vaikų laisvalaikio centro klubas "Draugystė" | Taikos pr. 95 | 66 |
|  | Vaikų laisvalaikio centro klubas "Švyturys" | Šilutės pl. 40 | 66 |
|  | Juozo Karoso muzikos mokykla | Puodžių g. 4 | 66 |
|  | Jaunimo centras | Puodžių g. 1 | 66 |
|  | „Aitvaro“ gimnazija | Paryžiaus Komunos g.18a | 66 |
|  | Simono Dacho pagrindinė mokykla | Kuršių a. 2/3 | 66 |
|  | Lietuvos jūreivystės kolegija | Kanto g. 7 | 66 |
|  | Klaipėdos lopšelis-darželis „Žuvėdra“ | Debreceno g. 24 | 66 |
|  | Klaipėdos lopšelis - darželis "Boružėlė" | Danės g. 29 | 66 |
|  | 2-oji specialioji mokykla | Panevėžio g. 2 | 65 |
|  | "Inkarėlio" mokykla-darželis | Kauno g. 43 | 65 |
|  | „Versmės“ pagrindinė mokykla | I. Simonaitytės g. 2 | 65 |
|  | Hermano Zudermano gimnazija | Gedminų g. 1 | 65 |
|  | Naujakiemio suaugusiųjų vidurinė mokykla | Gedminų g. 1 | 65 |
|  | M. Montessori mokykla-darželis | Debreceno g. 80 | 65 |
|  | Klaipėdos lopšelis-darželis "Alksniukas" | Alksnynės g. 23 | 65 |
|  | Klaipėdos universiteto Pedagogikos fakultetas | S. Neries g. 5 | 65 |

Mokyklos ir ikimokyklinio ugdymo įstaigos, kurias veikiantis kelių transporto nakties  triukšmas viršija 55dBA

Lentelė 16

| Eil. Nr. | Įstaigos pavadinimas | Adresas | Lnakties (dBA) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Klaipėdos universitetas | Herkaus Manto g. 84 | 66 |
|  | Vaikų laisvalaikio centras | Puodžių g. 1 | 63 |
|  | Viešoji įstaiga Socialinių mokslų kolegija | Nemuno g. 2 | 63 |
|  | Viešoji įstaiga Vakarų Lietuvos verslo kolegija | Šilutės pl. 2 | 62 |
|  | Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla | J. Janonio g. 13 | 61 |
|  | Klaipėdos valstybinė kolegija | Dariaus ir Girėno g. 8 | 61 |
|  | Vytauto Didžiojo gimnazija | S.Daukanto g.31 | 60 |
|  | Maksimo Gorkio pagrindinė mokykla | S. Daukanto g. 5 | 60 |
|  | „Saulėtekio“ pagrindinė mokykla | Mokyklos g. 3 | 60 |
|  | Klaipėdos universiteto Socialinių mokslų fakultetas | Minijos g. 153 | 60 |
|  | VšĮ Klaipėdos darbo rinkos mokymo centras | Alyvų g. 10A | 59 |
|  | "Žaliakalnio" gimnazija | Galinio Pylimo g. 17 | 59 |
|  | Vydūno vidurinė mokykla | Baltikalnio g.9a, Daržų g.18 | 59 |
|  | Vaikų laisvalaikio centro klubas "Želmenėlis" | Vingio g. 14 | 58 |
|  | Klaipėdos statybininkų mokykla | Taikos pr. 67 | 58 |
|  | Jaunimo centro teatro studija "Aušra" | Šaulių g.14 / Kretingos g.44 | 58 |
|  | Vaikų lopšelis - darželis "Traukinukas" | S. Daukanto g. 39 | 57 |
|  | „Smeltės“ pagrindinė mokykla | Reikjaviko g.17 | 57 |
|  | "Nykštuko" mokykla-darželis | Naujakiemio g. 11 | 56 |
|  | Vitės pagrindinė mokykla | Dariaus ir Girėno g.4 | 56 |
|  | Klaipėdos universiteto Jūrų technikos fakultetas, Mechatronikos mokslų institutas | Bijūnų g. 17 | 56 |
|  | Klaipėdos universiteto Menų fakultetas | Donelaičio g. 4 | 56 |
|  | Vaikų laisvalaikio centro klubas "Draugystė" | Taikos pr. 95 | 55 |
|  | Vaikų laisvalaikio centro klubas "Švyturys" | Šilutės pl. 40 | 55 |
|  | Juozo Karoso muzikos mokykla | Puodžių g. 4 | 55 |
|  | Jaunimo centras | Puodžių g. 1 | 55 |
|  | „Aitvaro“ gimnazija | Paryžiaus Komunos g.18a | 55 |
|  | Simono Dacho pagrindinė mokykla | Kuršių a. 2/3 | 55 |
|  | Lietuvos jūreivystės kolegija | Kanto g. 7 | 55 |
|  | Klaipėdos lopšelis-darželis „Žuvėdra“ | Debreceno g. 24 | 55 |
|  | Klaipėdos lopšelis - darželis "Boružėlė" | Danės g. 29 | 55 |
|  | Klaipėdos universiteto Pedagogikos fakultetas | S. Neries g. 5 | 55 |

Ligoninės ir gydymo įstaigos, kurias veikiantis kelių transporto paros triukšmas viršija 65dBA

Lentelė 17

| Eil. Nr. | Įstaigos pavadinimas | Adresas | Ldvn (dBA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klaipėdos apskrities ligoninė, odos ir venerinių ligų poliklinika, VšĮ | Jūros g. 4, LT-92118 Klaipėda | 76 |
| 2 | Klaipėdos m. valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | Naujoji Uosto g. 17, LT-92121 Klaipėda | 76 |
| 3 | Žvejų ambulatorija | Naikupės g. 14, LT-93189 Klaipėda | 76 |
| 4 | Klaipėdos visuomenės sveikatos centras | Liepų g. 17, LT-92138 Klaipėda | 74 |
| 5 | Klaipėdos medicininės slaugos ligoninė, VšĮ | K. Donelaičio g. 15, LT-92141 Klaipėda | 72 |
| 6 | Mokyklos ambulatorija | Mokyklos g. 13, LT-91263 Klaipėda | 72 |
| 7 | Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba, Klaipėdos I-asis teritorinis skyrius | K. Donelaičio g. 3, LT-92144 Klaipėda | 72 |
| 8 | Klaipėdos senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ | H. Manto g. 49, LT-92253 Klaipėda | 71 |
| 9 | Saulėtoji ambulatorija | Taikos pr. 33, LT-91145 Klaipėda | 71 |
| 10 | Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba, Klaipėdos II-asis teritorinis skyrius | K. Donelaičio g. 3, LT-92144 Klaipėda | 70 |
| 11 | Kraujo donorystės centras, Klaipėdos mobilus punktas, UAB | Šaulių g. 21, LT-92233 Klaipėda | 69 |
| 12 | Nacionalinis kraujo centras, Klaipėdos filialas | Naikupės g. 28, LT-93194 Klaipėda | 69 |
| 13 | Klaipėdos apskrities valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | Kretingos g. 62, LT-92325 Klaipėda | 68 |
| 14 | Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras | Turgaus g. 22, LT-91249 Klaipėda | 68 |
| 15 | Klaipėdos vaikų ligoninė, VšĮ | K. Donelaičio g. 7, LT-92140 Klaipėda | 68 |
| 16 | Testas, VšĮ | Dubysos g. 31, LT-91181 Klaipėda | 68 |
| 17 | Klaipėdos sveikatos priežiūros centras, VšĮ | Taikos pr. 76, LT-93200 Klaipėda | 67 |
| 18 | Klaipėdos greitosios medicininės pagalbos stotis, VšĮ | Jurginų g. 33, LT-91206 Klaipėda | 67 |
| 19 | Respublikinė Klaipėdos ligoninė, VšĮ | S. Nėries g. 3, LT-92231 Klaipėda | 67 |
| 20 | Klaipėdos lakštutė, neįgaliųjų centras | Lakštučių g. 6, LT-91196 Klaipėda | 66 |
| 21 | Klaipėdos vaikų ligoninės konsultacinė poliklinika | J. Karoso g. 13, LT-92137 Klaipėda | 66 |
| 22 | Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba, Klaipėdos III-asis teritorinis skyrius | Bangų g. 15, LT-91250 Klaipėda | 65 |
| 23 | Klaipėdos tuberkuliozės ligoninė | P. Lideikio g. 2, LT-92290 Klaipėda | 65 |

Ligoninės ir gydymo įstaigos, kurias veikiantis kelių transporto nakties  triukšmas viršija 55dBA

Lentelė 18

| Eil. Nr. | Įstaigos pavadinimas | Adresas | Lnakties (dBA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klaipėdos apskrities ligoninė, odos ir venerinių ligų poliklinika, VšĮ | Jūros g. 4, LT-92118 Klaipėda | 66 |
| 2 | Klaipėdos m. valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | Naujoji Uosto g. 17, LT-92121 Klaipėda | 65 |
| 3 | Žvejų ambulatorija | Naikupės g. 14, LT-93189 Klaipėda | 65 |
| 4 | Klaipėdos visuomenės sveikatos centras | Liepų g. 17, LT-92138 Klaipėda | 63 |
| 5 | Klaipėdos medicininės slaugos ligoninė, VšĮ | K. Donelaičio g. 15, LT-92141 Klaipėda | 61 |
| 6 | Mokyklos ambulatorija | Mokyklos g. 13, LT-91263 Klaipėda | 61 |
| 7 | Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba, Klaipėdos I-asis teritorinis skyrius | K. Donelaičio g. 3, LT-92144 Klaipėda | 61 |
| 8 | Klaipėdos senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ | H. Manto g. 49, LT-92253 Klaipėda | 60 |
| 9 | Saulėtoji ambulatorija | Taikos pr. 33, LT-91145 Klaipėda | 60 |
| 10 | Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba, Klaipėdos II-asis teritorinis skyrius | K. Donelaičio g. 3, LT-92144 Klaipėda | 59 |
| 11 | Kraujo donorystės centras, Klaipėdos mobilus punktas, UAB | Šaulių g. 21, LT-92233 Klaipėda | 58 |
| 12 | Nacionalinis kraujo centras, Klaipėdos filialas | Naikupės g. 28, LT-93194 Klaipėda | 58 |
| 13 | Klaipėdos apskrities valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | Kretingos g. 62, LT-92325 Klaipėda | 57 |
| 14 | Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras | Turgaus g. 22, LT-91249 Klaipėda | 57 |
| 15 | Klaipėdos sveikatos priežiūros centras, VšĮ | Taikos pr. 76, LT-93200 Klaipėda | 57 |
| 16 | Klaipėdos vaikų ligoninė, VšĮ | K. Donelaičio g. 7, LT-92140 Klaipėda | 57 |
| 17 | Testas, VšĮ | Dubysos g. 31, LT-91181 Klaipėda | 57 |
| 18 | Klaipėdos greitosios medicininės pagalbos stotis, VšĮ | Jurginų g. 33, LT-91206 Klaipėda | 56 |
| 19 | Respublikinė Klaipėdos ligoninė, VšĮ | S. Nėries g. 3, LT-92231 Klaipėda | 56 |
| 20 | Klaipėdos lakštutė, neįgaliųjų centras | Lakštučių g. 6, LT-91196 Klaipėda | 55 |
| 21 | Klaipėdos vaikų ligoninės konsultacinė poliklinika | J. Karoso g. 13, LT-92137 Klaipėda | 55 |
| 22 | Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba, Klaipėdos III-asis teritorinis skyrius | Bangų g. 15, LT-91250 Klaipėda | 55 |
| 23 | Klaipėdos tuberkuliozės ligoninė | P. Lideikio g. 2, LT-92290 Klaipėda | 55 |

### Mokyklų, ligoninių ir būstų, kuriuos veikia atitinkamais rodikliais apibūdintas pagrindinių kelių transporto triukšmas, skaičiaus tam tikroje teritorijoje pateikimas

Lentelė 19

| Pastatus veikiantis pagrindinių kelių transporto paros triukšmas, Ldvn (dBA) | Būstų skaičius | Mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų skaičius | Ligoninių ir gydymo įstaigų skaičius |
| --- | --- | --- | --- |
| < 55 dBA | nenustatytas | 113 | 29 |
| 55-59 dBA | 3559 | 8 | 3 |
| 60-64 dBA | 1306 | 3 | 5 |
| 65-69 dBA | 1860 | 2 | 1 |
| 70-74 dBA | 1202 | 0 | 3 |
| >75 dBA | 373 | 1 | 0 |
| Viso, zonoje > 65 dBA | 3435 | 3 | 4 |
| Pastatus veikiantis pagrindinių kelių transporto nakties triukšmas, Lnakties (dBA) | Būstų skaičius | Mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų skaičius | Ligoninių ir gydymo įstaigų skaičius |
| < 50 dBA | nenustatytas | 121 | 32 |
| 50-54 dBA | 1393 | 3 | 5 |
| 55-59 dBA | 1805 | 2 | 1 |
| 60-64 dBA | 1073 | 0 | 3 |
| 65-69 dBA | 325 | 1 | 0 |
| >70 dBA | 0 | 0 | 0 |
| Viso, zonoje > 55 dBA | 3203 | 3 | 4 |

Mokyklos ir ikimokyklinio ugdymo įstaigos,  kurias veikiantis pagrindinių kelių transporto paros triukšmas viršija  65dBA

Lentelė 20

| Eil. Nr. | Įstaigos pavadinimas | Adresas | Ldvn (dBA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klaipėdos universitetas | Herkaus Manto g. 84 | 77 |
| 2 | Klaipėdos statybininkų mokykla | Taikos pr. 67 | 68 |
| 3 | Vaikų laisvalaikio centro klubas "Švyturys" | Šilutės pl. 40 | 66 |

Mokyklos ir ikimokyklinio ugdymo įstaigos, kurias veikiantis pagrindinių kelių transporto nakties  triukšmas viršija 55dBA

Lentelė 21

| Eil. Nr. | Įstaigos pavadinimas | Adresas | Lnakties (dBA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klaipėdos universitetas | Herkaus Manto g. 84 | 66 |
| 2 | Klaipėdos statybininkų mokykla | Taikos pr. 67 | 57 |
| 3 | Vaikų laisvalaikio centro klubas "Švyturys" | Šilutės pl. 40 | 55 |

Ligoninės ir gydymo įstaigos, kurias veikiantis pagrindinių kelių transporto paros triukšmas viršija 65dBA

Lentelė 22

| Eil. Nr. | Įstaigos pavadinimas | Adresas | Ldvn (dBA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klaipėdos visuomenės sveikatos centras | Liepų g. 17, LT-92138 Klaipėda | 74 |
| 2 | Klaipėdos senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ | H. Manto g. 49, LT-92253 Klaipėda | 71 |
| 3 | Saulėtoji ambulatorija | Taikos pr. 33, LT-91145 Klaipėda | 70 |
| 4 | Klaipėdos tuberkuliozės ligoninė | P. Lideikio g. 2, LT-92290 Klaipėda | 65 |

Ligoninės ir gydymo įstaigos, kurias veikiantis pagrindinių kelių transporto nakties  triukšmas viršija 55dBA

Lentelė 23

| Eil. Nr. | Įstaigos pavadinimas | Adresas | Lnakties |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klaipėdos visuomenės sveikatos centras | Liepų g. 17, LT-92138 Klaipėda | 63 |
| 2 | Klaipėdos senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ | H. Manto g. 49, LT-92253 Klaipėda | 60 |
| 3 | Saulėtoji ambulatorija | Taikos pr. 33, LT-91145 Klaipėda | 60 |
| 4 | Klaipėdos tuberkuliozės ligoninė | P. Lideikio g. 2, LT-92290 Klaipėda | 55 |

### Mokyklų, ligoninių ir būstų, kuriuos veikia atitinkamais rodikliais apibūdintas įvairių triukšmo šaltinių bendro poveikio (suminis) triukšmas, skaičiaus tam tikroje teritorijoje pateikimas

Lentelė 24

| Pastatus veikiantis suminis paros triukšmas, Ldvn (dBA) | Būstų skaičius | Mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų skaičius | Ligoninių ir gydymo įstaigų skaičius |
| --- | --- | --- | --- |
| < 55 dBA | nesnustatytas | 10 | 3 |
| 55-59 dBA | 14085 | 31 | 4 |
| 60-64 dBA | 16805 | 42 | 10 |
| 65-69 dBA | 13948 | 30 | 14 |
| 70-74 dBA | 4890 | 12 | 7 |
| >75 dBA | 1279 | 2 | 3 |
| Viso, zonoje > 55 dBA | 51007 | 117 | 38 |
| Viso, zonoje > 65 dBA | 20117 | 44 | 24 |
| Pastatus veikiantis suminis nakties triukšmas, Lnakties (dBA) | Būstų skaičius | Mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų skaičius | Ligoninių ir gydymo įstaigų skaičius |
| < 45 dBA 45-49 dBA 50-54 dBA 55-59 dBA 60-64 dBA 65-69 dBA >70 dBA | nenustatytas 14989 18487 13996 4391 1035 68 | 8 28 52 27 9 3 0 | 3 4 11 14 6 3 0 |
| Viso, zonoje > 45 dBA Viso, zonoje > 55 dBA | 52966 19490 | 119 39 | 38 23 |

Mokyklos ir ikimokyklinio ugdymo įstaigos, kurias veikiantis suminis  paros  triukšmas viršija 55dBA

Lentelė 25

| Eil. Nr. | Įstaigos pavadinimas | Adresas | Maksimalus paros ekvivalentinio triukšmo lygis (dBA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ievos Simonaitytės pagrindinė mokykla | Sulupės g. 26 | 55 |
| 2 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Čiauškutė" | Baltijos pr. 55 | 55 |
| 3 | Klaipėdos specialusis lopšelis-darželis "Pušaitė" | Debreceno g. 43 | 55 |
| 4 | Salio Šemerio suaugusiųjų vidurinė mokykla | Sulupės g.26 | 55 |
| 5 | "Universa Via" pagrindinė mokykla | Kauno g. 27 | 56 |
| 6 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Bangelė" | Nidos g. 3 | 56 |
| 7 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Vyturėlis" | Vyturio g. 17 | 56 |
| 8 | Klaipėdos darzelis "Gintarėlis" | Pamario g. 1 | 56 |
| 9 | Andrejaus Rubliovo pagrindinė mokykla | Debreceno g. 48 | 57 |
| 10 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Sakalėlis" | Šiaulių g. 11 | 57 |
| 11 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Žemuogėlė" | Statybinikų g. 20 | 57 |
| 12 | Martyno Mažvydo pagrindinė mokykla | Baltijos pr. 53 | 57 |
| 13 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Atžalynas" | Panevėžio g. 3 | 58 |
| 14 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Klevelis" | Taikos pr. 53 | 58 |
| 15 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Obelėlė" | Valstiečių g. 10 | 58 |
| 16 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Putinėlis" | Sinagogų g. 5a | 58 |
| 17 | Tauralaukio pagrindinė mokykla | Klaipėdos/Lazdynų g. 31/2 | 58 |
| 18 | "Šaltinėlio" mokykla-darželis | Bangų g. 14 | 59 |
| 19 | "Versmės" specialioji mokykla-darželis | Kalnupės g. 6 | 59 |
| 20 | „Varpo“ gimnazija | Budelkiemio g. 7 | 59 |
| 21 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Bitutė" | Švyturio g. 14a | 59 |
| 22 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Kregždutė" | Butsargių g. 10 | 59 |
| 23 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Linelis" | Laukininkų g. 10 | 59 |
| 24 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Papartėlis" | Reikjaviko g. 5 | 59 |
| 25 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Radastėlė" | Galinio pylimo g. 16a | 59 |
| 26 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Švyturėlis" | Klanupės g. 20 | 59 |
| 27 | Klaipėdos laivininkų mokykla | Rambyno g. 14 | 59 |
| 28 | Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų institutas | Sportininkų g. 13 | 59 |
| 29 | Prano Mašioto vidurinė mokykla | Varpų g. 3 | 59 |
| 30 | Silvitos Vasiliauskienės kosmetikių mokymo centras | Ryšininkų g. 2-53 | 59 |
| 31 | Vaikų laisvalaikio centro klubas "Liepsnelė" | Viršutinė g. 5 | 59 |
| 32 | "Universa Via" pagrindinė mokykla | Kretingos g. 44 | 60 |
| 33 | „Gilijos“ pradinė mokykla | Taikos pr. 68 | 60 |
| 34 | Adomo Brako dailės mokykla | Paryžiaus Komunos 12 | 60 |
| 35 | Baltijos gimnazija | Baltijos pr. 51 | 60 |
| 36 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Aitvarelis" | Laukininkų g. 54 | 60 |
| 37 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Pingvinukas" | Sausio 15-osios 13a | 60 |
| 38 | Jeronimo Kačinsko muzikos mokykla | Statybininkų pr.5 | 60 |
| 39 | Klaipėdos S.Šimkaus konservatorija | S. Šimkaus g. 15 | 60 |
| 40 | LCC tarptautinis universitetas | Kretingos g. 36A | 60 |
| 41 | Vaikų laisvalaikio centro klubas "Žuvėdra" | Valstiečių g. 10 | 60 |
| 42 | Viešoji įstaiga Klaipėdos verslo kolegija | Jaunystės g. 1 | 60 |
| 43 | "Žemynos" gimnazija | Kretingos g. 23 | 61 |
| 44 | „Verdenės" pagrindinė mokykla | Kretingos g.22 | 61 |
| 45 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Pumpurėlis" | Žardininkų g. 19 | 61 |
| 46 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Puriena" | Naikupės g. 27 | 61 |
| 47 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Svirpliukas" | Liepų g. 43 a | 61 |
| 48 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Vėrinėlis" | Taikos pr. 23a | 61 |
| 49 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Žilvitis" | Vyšnių g. 13 | 61 |
| 50 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Žiogelis" | Kauno g. 27 | 61 |
| 51 | Klaipėdos sanatorinis lopšelis-darželis "Eglutė" | Naujakiemio g. 8 | 61 |
| 52 | Vaikų laisvalaikio centro klubas "Saulutė" | Šermukšnių g. 11 | 61 |
| 53 | "Saulutės" mokykla-darželis | Kauno g. 11 | 62 |
| 54 | „Ąžuolyno“ gimnazija | Paryžiaus Komunos g.16 | 62 |
| 55 | „Santarvės“ pagrindinė mokykla | Gedminų g.7 | 62 |
| 56 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Žiburėlis" | Reikjaviko g. 8 | 62 |
| 57 | Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokykla | Smiltelės g. 22 | 62 |
| 58 | Liudviko Stulpino pagrindinė mokykla | Bandužių g.4 | 62 |
| 59 | "Pakalnutės" mokykla-darželis | I. Simonaitytės g. 15 | 63 |
| 60 | „Pajūrio“ pagrindinė mokykla | Laukininkų g.28 | 63 |
| 61 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Ąžuoliukas" | Mogiliovo g. 10 | 63 |
| 62 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Du gaideliai" | Laukininkų g. 56 | 63 |
| 63 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Pagrandukas" | Žardininkų g. 10 | 63 |
| 64 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Rūta" | Simonaitytės g. 25 | 63 |
| 65 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Volungėlė" | I. Simonaitytės g. 26 | 63 |
| 66 | Jaunimo centro choreografijos studija "Inkarėlis" | Laukininkų g. 13 | 63 |
| 67 | Klaipėdos verslo ir technologijų kolegija | Jaunystės g. 1 | 63 |
| 68 | „Aukuro“ vidurinė mokykla | Statybininkų pr. 7 | 64 |
| 69 | „Pamario“ vidurinė mokykla | Naikupės g.25 | 64 |
| 70 | Gedminų pagrindinė mokykla | Gedminų g. 3 | 64 |
| 71 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Berželis" | Mogiliovo g. 2 | 64 |
| 72 | Moksleivių saviraiškos centras | Strėvos g. 5 | 64 |
| 73 | Sendvario pagrindinė mokykla | Tilžės g.39 | 64 |
| 74 | "Inkarėlio" mokykla-darželis | Kauno g. 43 | 65 |
| 75 | „Gabijos“ pagrindinė mokykla | Paryžiaus Komunos g. 18a | 65 |
| 76 | „Versmės“ pagrindinė mokykla | I. Simonaitytės g. 2 | 65 |
| 77 | „Vėtrungės“ gimnazija | Gedminų g.5 | 65 |
| 78 | 1-oji specialioji mokykla | Smiltelės g. 22 | 65 |
| 79 | 2-oji specialioji mokykla | Panevėžio g. 2 | 65 |
| 80 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Alksniukas" | Alksnynės g. 23 | 65 |
| 81 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Aušrinė" | Strėvos g. 9 | 65 |
| 82 | M. Montessori mokykla-darželis | Debreceno g. 80 | 65 |
| 83 | Hermano Zudermano gimnazija | Gedminų g.1 | 65 |
| 84 | Naujakiemio suaugusiųjų vidurinė mokykla | Gedminų g. 1 | 65 |
| 85 | „Aitvaro“ gimnazija | Paryžiaus Komunos g.18a | 66 |
| 86 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Boružėlė" | Danės g. 29 | 66 |
| 87 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Žuvėdra" | Debreceno g. 24 | 66 |
| 88 | Jaunimo centras | Puodžių g. 1 | 66 |
| 89 | Juozo Karoso muzikos mokykla | Puodžių g. 4 | 66 |
| 90 | Klaipėdos universiteto Pedagogikos fakultetas | S. Neries g. 5 | 66 |
| 91 | Lietuvos jūreivystės kolegija | Kanto g. 7 | 66 |
| 92 | Simono Dacho pagrindinė mokykla | Kuršių a. 2/3 | 66 |
| 93 | Vaikų laisvalaikio centro klubas "Draugystė" | Taikos pr. 95 | 66 |
| 94 | Vaikų laisvalaikio centro klubas "Švyturys" | Šilutės pl. 40 | 66 |
| 95 | "Nykštuko" mokykla-darželis | Naujakiemio g. 11 | 67 |
| 96 | „Smeltės“ pagrindinė mokykla | Reikjaviko g.17 | 67 |
| 97 | Klaipėdos universiteto Jūrų technikos fakultetas, Mechanikos mokslų institutas | Bijūnų g. 17 | 67 |
| 98 | Klaipėdos universiteto Menų fakultetas | Donelaičio g. 4 | 67 |
| 99 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Traukinukas" | S. Daukanto g. 39 | 68 |
| 100 | Klaipėdos statybininkų mokykla | Taikos pr. 67 | 68 |
| 101 | Jaunimo centro teatro studija "Aušra" | Šaulių g.14 / Kretingos g.44 | 69 |
| 102 | Klaipėdos aukštesnioji policijos mokykla | Jaunystės g. 5 | 69 |
| 103 | Vaikų laisvalaikio centro klubas "Želmenėlis" | Vingio g. 14 | 69 |
| 104 | "Žaliakalnio" gimnazija | Galinio Pylimo g. 17 | 70 |
| 105 | Maksimo Gorkio pagrindinė mokykla | S. Daukanto g. 5 | 70 |
| 106 | Vydūno vidurinė mokykla | Baltikalnio g.9a, Daržų g.18 | 70 |
| 107 | VšĮ Klaipėdos darbo rinkos mokymo centras | Alyvų g. 10A | 70 |
| 108 | „Saulėtekio“ pagrindinė mokykla | Mokyklos g. 3 | 71 |
| 109 | Klaipėdos universiteto Socialinių mokslų fakultetas | Minijos g. 153 | 71 |
| 110 | Vytauto Didžiojo gimnazija | S.Daukanto g.31 | 71 |
| 111 | Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla | J. Janonio g. 13 | 72 |
| 112 | Klaipėdos valstybinė kolegija | Dariaus ir Girėno g. 8 | 72 |
| 113 | Viešoji įstaiga Vakarų Lietuvos verslo kolegija | Šilutės pl. 2 | 73 |
| 114 | Vaikų laisvalaikio centras | Puodžių g. 1 | 74 |
| 115 | Vitės pagrindinė mokykla | Dariaus ir Girėno g.4 | 74 |
| 116 | Klaipėdos universitetas | Herkaus Manto g. 84 | 77 |
| 117 | Viešoji įstaiga Socialinių mokslų kolegija | Nemuno g. 2 | 77 |

Mokyklos ir ikimokyklinio ugdymo įstaigos, kurias veikiantis suminis nakties  triukšmas viršija 45dBA

Lentelė 26

| Eil. Nr. | Įstaigos pavadinimas | Adresas | Maksimalus nakties ekvivalentinio triukšmo lygis (dBA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klaipėdos specialusis lopšelis-darželis "Pušaitė" | Debreceno g. 43 | 45 |
| 2 | Nevalstybinė specialioji pagrindinė mokykla "Svetliačiok" | Baltijos pr. 49 | 45 |
| 3 | Ievos Simonaitytės pagrindinė mokykla | Sulupės g. 26 | 46 |
| 4 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Vyturėlis" | Vyturio g. 17 | 46 |
| 5 | Klaipėdos darželis "Gintarėlis" | Pamario g. 1 | 46 |
| 6 | "Universa Via" pagrindinė mokykla | Kauno g. 27 | 47 |
| 7 | "Vyturio" pagrindinė mokykla | Laukininkų g.30 | 47 |
| 8 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Bangelė" | Nidos g. 3 | 47 |
| 9 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Čiauškutė" | Baltijos pr. 55 | 47 |
| 10 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Sakalėlis" | Šiaulių g. 11 | 47 |
| 11 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Žemuogėlė" | Statybinikų g. 20 | 47 |
| 12 | Salio Šemerio suaugusiųjų vidurinė mokykla | Sulupės g.26 | 47 |
| 13 | Tauralaukio pagrindinė mokykla | Klaipėdos/Lazdynų g. 31/2 | 47 |
| 14 | Andrejaus Rubliovo pagrindinė mokykla | Debreceno g. 48 | 48 |
| 15 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Atžalynas" | Panevėžio g. 3 | 48 |
| 16 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Klevelis" | Taikos pr. 53 | 48 |
| 17 | Martyno Mažvydo pagrindinė mokykla | Baltijos pr. 53 | 48 |
| 18 | Prano Mašioto vidurinė mokykla | Varpų g. 3 | 48 |
| 19 | "Šaltinėlio" mokykla-darželis | Bangų g. 14 | 49 |
| 20 | "Versmės" specialioji mokykla-darželis | Kalnupės g. 6 | 49 |
| 21 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Linelis" | Laukininkų g. 10 | 49 |
| 22 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Papartėlis" | Reikjaviko g. 5 | 49 |
| 23 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Pingvinukas" | Sausio 15-osios 13a | 49 |
| 24 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Putinėlis" | Sinagogų g. 5a | 49 |
| 25 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Radastėlė" | Galinio pylimo g. 16a | 49 |
| 26 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Švyturėlis" | Klanupės g. 20 | 49 |
| 27 | Jeronimo Kačinsko muzikos mokykla | Statybininkų pr.5 | 49 |
| 28 | Silvitos Vasiliauskienės kosmetikių mokymo centras | Ryšininkų g. 2-53 | 49 |
| 29 | "Universa Via" pagrindinė mokykla | Kretingos g. 44 | 50 |
| 30 | „Gilijos“ pradinė mokykla | Taikos pr. 68 | 50 |
| 31 | Adomo Brako dailės mokykla | Paryžiaus Komunos 12 | 50 |
| 32 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Aitvarelis" | Laukininkų g. 54 | 50 |
| 33 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Kregždutė" | Butsargių g. 10 | 50 |
| 34 | Klaipėdos sanatorinis lopšelis-darželis "Eglutė" | Naujakiemio g. 8 | 50 |
| 35 | Klaipėdos S.Šimkaus konservatorija | S. Šimkaus g. 15 | 50 |
| 36 | Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų institutas | Sportininkų g. 13 | 50 |
| 37 | LCC tarptautinis universitetas | Kretingos g. 36A | 50 |
| 38 | Vaikų laisvalaikio centro klubas "Liepsnelė" | Viršutinė g. 5 | 50 |
| 39 | Viešoji įstaiga Klaipėdos verslo kolegija | Jaunystės g. 1 | 50 |
| 40 | „Varpo“ gimnazija | Budelkiemio g. 7 | 51 |
| 41 | Baltijos gimnazija | Baltijos pr. 51 | 51 |
| 42 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Obelėlė" | Valstiečių g. 10 | 51 |
| 43 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Pumpurėlis" | Žardininkų g. 19 | 51 |
| 44 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Puriena" | Naikupės g. 27 | 51 |
| 45 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Vėrinėlis" | Taikos pr. 23a | 51 |
| 46 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Žilvitis" | Vyšnių g. 13 | 51 |
| 47 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Žiogelis" | Kauno g. 27 | 51 |
| 48 | Liudviko Stulpino pagrindinė mokykla | Bandužių g.4 | 51 |
| 49 | "Pakalnutės" mokykla-darželis | I. Simonaitytės g. 15 | 52 |
| 50 | "Saulutės" mokykla-darželis | Kauno g. 11 | 52 |
| 51 | "Žemynos" gimnazija | Kretingos g. 23 | 52 |
| 52 | „Ąžuolyno“ gimnazija | Paryžiaus Komunos g.16 | 52 |
| 53 | „Pajūrio“ pagrindinė mokykla | Laukininkų g.28 | 52 |
| 54 | „Santarvės“ pagrindinė mokykla | Gedminų g.7 | 52 |
| 55 | „Verdenės" pagrindinė mokykla | Kretingos g.22 | 52 |
| 56 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Bitutė" | Švyturio g. 14a | 52 |
| 57 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Du gaideliai" | Laukininkų g. 56 | 52 |
| 58 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Pagrandukas" | Žardininkų g. 10 | 52 |
| 59 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Svirpliukas" | Liepų g. 43 a | 52 |
| 60 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Žiburėlis" | Reikjaviko g. 8 | 52 |
| 61 | Jaunimo centro choreografijos studija "Inkarėlis" | Laukininkų g. 13 | 52 |
| 62 | Klaipėdos laivininkų mokykla | Rambyno g. 14 | 52 |
| 63 | Klaipėdos verslo ir technologijų kolegija | Jaunystės g. 1 | 52 |
| 64 | Vaikų laisvalaikio centro klubas "Saulutė" | Šermukšnių g. 11 | 52 |
| 65 | „Aukuro“ vidurinė mokykla | Statybininkų pr. 7 | 53 |
| 66 | „Pamario“ vidurinė mokykla | Naikupės g.25 | 53 |
| 67 | Gedminų pagrindinė mokykla | Gedminų g. 3 | 53 |
| 68 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Ąžuoliukas" | Mogiliovo g. 10 | 53 |
| 69 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Rūta" | Simonaitytės g. 25 | 53 |
| 70 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Volungėlė" | I. Simonaitytės g. 26 | 53 |
| 71 | Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokykla | Smiltelės g. 22 | 53 |
| 72 | Sendvario pagrindinė mokykla | Tilžės g.39 | 53 |
| 73 | Vaikų laisvalaikio centro klubas "Žuvėdra" | Valstiečių g. 10 | 53 |
| 74 | „Gabijos“ pagrindinė mokykla | Paryžiaus Komunos g. 18a | 54 |
| 75 | „Versmės“ pagrindinė mokykla | I. Simonaitytės g. 2 | 54 |
| 76 | „Vėtrungės“ gimnazija | Gedminų g.5 | 54 |
| 77 | 2-oji specialioji mokykla | Panevėžio g. 2 | 54 |
| 78 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Berželis" | Mogiliovo g. 2 | 54 |
| 79 | Hermano Zudermano gimnazija | Gedminų g.1 | 54 |
| 80 | Naujakiemio suaugusiųjų vidurinė mokykla | Gedminų g. 1 | 54 |
| 81 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Alksniukas" | Alksnynės g. 23 | 55 |
| 82 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Aušrinė" | Strėvos g. 9 | 55 |
| 83 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Žuvėdra" | Debreceno g. 24 | 55 |
| 84 | Jaunimo centras | Puodžių g. 1 | 55 |
| 85 | Juozo Karoso muzikos mokykla | Puodžių g. 4 | 55 |
| 86 | Lietuvos jūreivystės kolegija | Kanto g. 7 | 55 |
| 87 | M. Montessori mokykla-darželis | Debreceno g. 80 | 55 |
| 88 | Vaikų laisvalaikio centro klubas "Švyturys" | Šilutės pl. 40 | 55 |
| 89 | "Inkarėlio" mokykla-darželis | Kauno g. 43 | 56 |
| 90 | "Nykštuko" mokykla-darželis | Naujakiemio g. 11 | 56 |
| 91 | „Aitvaro“ gimnazija | Paryžiaus Komunos g.18a | 56 |
| 92 | 1-oji specialioji mokykla | Smiltelės g. 22 | 56 |
| 93 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Boružėlė" | Danės g. 29 | 56 |
| 94 | Klaipėdos universiteto Jūrų technikos fakultetas, Mechanikos mokslų institutas | Bijūnų g. 17 | 56 |
| 95 | Klaipėdos universiteto Menų fakultetas | Donelaičio g. 4 | 56 |
| 96 | Simono Dacho pagrindinė mokykla | Kuršių a. 2/3 | 56 |
| 97 | Vaikų laisvalaikio centro klubas "Draugystė" | Taikos pr. 95 | 56 |
| 98 | „Smeltės“ pagrindinė mokykla | Reikjaviko g.17 | 57 |
| 99 | Klaipėdos universiteto Pedagogikos fakultetas | S. Neries g. 5 | 57 |
| 100 | Moksleivių saviraiškos centras | Strėvos g. 5 | 57 |
| 101 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Traukinukas" | S. Daukanto g. 39 | 58 |
| 102 | Jaunimo centro teatro studija "Aušra" | Šaulių g.14 / Kretingos g.44 | 58 |
| 103 | Klaipėdos statybininkų mokykla | Taikos pr. 67 | 58 |
| 104 | Vaikų laisvalaikio centro klubas "Želmenėlis" | Vingio g. 14 | 58 |
| 105 | "Žaliakalnio" gimnazija | Galinio Pylimo g. 17 | 59 |
| 106 | Vydūno vidurinė mokykla | Baltikalnio g.9a, Daržų g.18 | 59 |
| 107 | VšĮ Klaipėdos darbo rinkos mokymo centras | Alyvų g. 10A | 59 |
| 108 | „Saulėtekio“ pagrindinė mokykla | Mokyklos g. 3 | 60 |
| 109 | Maksimo Gorkio pagrindinė mokykla | S. Daukanto g. 5 | 60 |
| 110 | Klaipėdos universiteto Socialinių mokslų fakultetas | Minijos g. 153 | 61 |
| 111 | Klaipėdos valstybinė kolegija | Dariaus ir Girėno g. 8 | 61 |
| 112 | Vytauto Didžiojo gimnazija | S.Daukanto g.31 | 61 |
| 113 | Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla | J. Janonio g. 13 | 62 |
| 114 | Viešoji įstaiga Vakarų Lietuvos verslo kolegija | Šilutės pl. 2 | 62 |
| 115 | Klaipėdos aukštesnioji policijos mokykla | Jaunystės g. 5 | 63 |
| 116 | Vaikų laisvalaikio centras | Puodžių g. 1 | 63 |
| 117 | Klaipėdos universitetas | Herkaus Manto g. 84 | 66 |
| 118 | Vitės pagrindinė mokykla | Dariaus ir Girėno g.4 | 67 |
| 119 | Viešoji įstaiga Socialinių mokslų kolegija | Nemuno g. 2 | 69 |

Ligoninės ir gydymo įstaigos, kurias veikiantis suminis paros triukšmas viršija 55dBA

Lentelė 27

| Eil. Nr. | Įstaigos pavadinimas | Adresas | Maksimalus paros ekvivalentinio triukšmo lygis (dBA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laivitės medicinos centras, VšĮ | Artojo g. 7E | 56 |
| 2 | Miško ambulatorija | Kretingos g. 31 | 56 |
| 3 | Klaipėdos universitetinė ligoninė, VšĮ | Liepojos g. 41 | 57 |
| 4 | Klaipėdos sporto medicinos centras | Pievų Tako g. 4 | 58 |
| 5 | Klaipėdos apskrities ligoninė, konsultacinė poliklinika, VšĮ | Taikos pr. 103 | 60 |
| 6 | Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ | Jaunystės g. 4 | 61 |
| 7 | Klaipėdos priklausomybės ligų centras, BĮ | Taikos pr. 46 | 62 |
| 8 | Klaipėdos teritorinė ligonių kasa, VšĮ | Pievų Tako g. 38 | 62 |
| 9 | Sportininkų ambulatorija | Sportininkų g. 16 | 62 |
| 10 | Centro ambulatorija | Sportininkų g. 16 | 63 |
| 11 | Jūrininkų sveikatos priežiūros centras, ambulatorinis konsultacinis skyrius, VšĮ | Taikos pr. 46 | 63 |
| 12 | Jūrininkų sveikatos priežiūros centras, VšĮ | Taikos pr. 46 | 63 |
| 13 | Klaipėdos apskrities ligoninė, konsultacinė poliklinika, VšĮ | H. Manto g. 49 | 63 |
| 14 | V. Budanovo greitoji medicinos pagalba | Nemuno g. 119A-4 | 63 |
| 15 | Klaipėdos tuberkuliozės ligoninė | P. Lideikio g. 2 | 65 |
| 16 | Klaipėdos lakštutė, neįgaliųjų centras | Lakštučių g. 6 | 66 |
| 17 | Klaipėdos ligoninė, VšĮ | Liepojos g. 45 | 66 |
| 18 | Klaipėdos vaikų ligoninės konsultacinė poliklinika | J. Karoso g. 13 | 66 |
| 19 | Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba, Klaipėdos III-asis teritorinis skyrius | Bangų g. 15 | 66 |
| 20 | Klaipėdos greitosios medicininės pagalbos stotis, VšĮ | Jurginų g. 33 | 67 |
| 21 | Klaipėdos sveikatos priežiūros centras, VšĮ | Taikos pr. 76 | 67 |
| 22 | Respublikinė Klaipėdos ligoninė, VšĮ | S. Nėries g. 3 | 67 |
| 23 | Klaipėdos apskrities valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | Kretingos g. 62 | 68 |
| 24 | Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras | Turgaus g. 22 | 68 |
| 25 | Klaipėdos vaikų ligoninė, VšĮ | K. Donelaičio g. 7 | 68 |
| 26 | Testas, VšĮ | Dubysos g. 31 | 68 |
| 27 | Kraujo donorystės centras, Klaipėdos mobilus punktas, UAB | Šaulių g. 21 | 69 |
| 28 | Nacionalinis kraujo centras, Klaipėdos filialas | Naikupės g. 28 | 69 |
| 29 | Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba, Klaipėdos II-asis teritorinis skyrius | K. Donelaičio g. 3 | 70 |
| 30 | Klaipėdos senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ | H. Manto g. 49 | 71 |
| 31 | Saulėtoji ambulatorija | Taikos pr. 33 | 71 |
| 32 | Klaipėdos medicininės slaugos ligoninė, VšĮ | K. Donelaičio g. 15 | 72 |
| 33 | Mokyklos ambulatorija | Mokyklos g. 13 | 72 |
| 34 | Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba, Klaipėdos I-asis teritorinis skyrius | K. Donelaičio g. 3 | 72 |
| 35 | Klaipėdos visuomenės sveikatos centras | Liepų g. 17 | 74 |
| 36 | Klaipėdos apskrities ligoninė, odos ir venerinių ligų poliklinika, VšĮ | Jūros g. 4 | 76 |
| 37 | Klaipėdos m. valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | Naujoji Uosto g. 17 | 76 |
| 38 | Žvejų ambulatorija | Naikupės g. 14 | 76 |

Ligoninės ir gydymo įstaigos, kurias veikiantis suminis nakties triukšmas viršija 45dBA

Lentelė 28

| Eil. Nr. | Įstaigos pavadinimas | Adresas | Maksimalus nakties ekvivalentinio triukšmo lygis (dBA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klaipėdos universitetinė ligoninė, VšĮ | Liepojos g. 41 | 46 |
| 2 | Miško ambulatorija | Kretingos g. 31 | 47 |
| 3 | Klaipėdos sporto medicinos centras | Pievų Tako g. 4 | 48 |
| 4 | Laivitės medicinos centras, VšĮ | Artojo g. 7E | 48 |
| 5 | Klaipėdos apskrities ligoninė, konsultacinė poliklinika, VšĮ | Taikos pr. 103 | 50 |
| 6 | Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ | Jaunystės g. 4 | 50 |
| 7 | Klaipėdos teritorinė ligonių kasa, VšĮ | Pievų Tako g. 38 | 51 |
| 8 | Klaipėdos ligoninė, VšĮ | Liepojos g. 45 | 52 |
| 9 | Klaipėdos priklausomybės ligų centras, BĮ | Taikos pr. 46 | 52 |
| 10 | Sportininkų ambulatorija | Sportininkų g. 16 | 52 |
| 11 | Centro ambulatorija | Sportininkų g. 16 | 53 |
| 12 | Jūrininkų sveikatos priežiūros centras, ambulatorinis konsultacinis skyrius, VšĮ | Taikos pr. 46 | 53 |
| 13 | Jūrininkų sveikatos priežiūros centras, VšĮ | Taikos pr. 46 | 53 |
| 14 | Klaipėdos apskrities ligoninė, konsultacinė poliklinika, VšĮ | H. Manto g. 49 | 54 |
| 15 | V. Budanovo greitoji medicinos pagalba | Nemuno g. 119A-4 | 54 |
| 16 | Klaipėdos tuberkuliozės ligoninė | P. Lideikio g. 2 | 55 |
| 17 | Klaipėdos vaikų ligoninės konsultacinė poliklinika | J. Karoso g. 13 | 55 |
| 18 | Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba, Klaipėdos III-asis teritorinis skyrius | Bangų g. 15 | 55 |
| 19 | Klaipėdos greitosios medicininės pagalbos stotis, VšĮ | Jurginų g. 33 | 56 |
| 20 | Klaipėdos lakštutė, neįgaliųjų centras | Lakštučių g. 6 | 56 |
| 21 | Respublikinė Klaipėdos ligoninė, VšĮ | S. Nėries g. 3 | 56 |
| 22 | Klaipėdos apskrities valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | Kretingos g. 62 | 57 |
| 23 | Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras | Turgaus g. 22 | 57 |
| 24 | Klaipėdos sveikatos priežiūros centras, VšĮ | Taikos pr. 76 | 57 |
| 25 | Klaipėdos vaikų ligoninė, VšĮ | K. Donelaičio g. 7 | 57 |
| 26 | Testas, VšĮ | Dubysos g. 31 | 57 |
| 27 | Kraujo donorystės centras, Klaipėdos mobilus punktas, UAB | Šaulių g. 21 | 58 |
| 28 | Nacionalinis kraujo centras, Klaipėdos filialas | Naikupės g. 28 | 58 |
| 29 | Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba, Klaipėdos II-asis teritorinis skyrius | K. Donelaičio g. 3 | 59 |
| 30 | Klaipėdos senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ | H. Manto g. 49 | 60 |
| 31 | Saulėtoji ambulatorija | Taikos pr. 33 | 60 |
| 32 | Klaipėdos medicininės slaugos ligoninė, VšĮ | K. Donelaičio g. 15 | 61 |
| 33 | Mokyklos ambulatorija | Mokyklos g. 13 | 61 |
| 34 | Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba, Klaipėdos I-asis teritorinis skyrius | K. Donelaičio g. 3 | 61 |
| 35 | Klaipėdos visuomenės sveikatos centras | Liepų g. 17 | 63 |
| 36 | Klaipėdos m. valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | Naujoji Uosto g. 17 | 65 |
| 37 | Žvejų ambulatorija | Naikupės g. 14 | 65 |
| 38 | Klaipėdos apskrities ligoninė, odos ir venerinių ligų poliklinika, VšĮ | Jūros g. 4 | 66 |

## Triukšmo veikiamoje zonoje gyvenančių žmonių skaičiaus surinkimas ir pateikimas

Vienas iš pagrindinių uždavinių vykdant triukšmo prevenciją, yra žmonių skaičiaus, veikiamo tam tikro triukšmo lygio, nustatymas ir atitinkamų priemonių taikymas šiam skaičiui sumažinti. Europos Parlamento ir Komisijos direktyvoje 2002/49/EB 2002 m. birželio 25 d. dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo nurodoma, kad turi būti nustatytas triukšmo veikiamoje zonoje esančių žmonių skaičius, tiksliai nenurodant, ar reikia įvertinti gyvenančių ir dirbančių žmonių skaičių, ar tik gyvenančių žmonių skaičių. Geros praktikos vadovo 1.45 skyriuje sakoma, kad direktyva reikalauja, „kad Komisijai būtų pateikiamas bendras skaičius žmonių, gyvenančių būstuose, kuriuos veikia į specialius intervalus suskirstyti triukšmo lygiai“. To paties šaltinio priemonių rinkiniuose taip pat kalbama tik apie gyventojų skaičių gyvenamuosiuose pastatuose. Todėl ir šio projekto metu buvo vertinamas tik gyvenančių žmonių skaičius, nevertinant tam tikro triukšmo lygio veikiamų dirbančių žmonių skaičiaus.

Gyventojų skaičius, tenkantis konkrečiam gyvenamajam pastatui (adresui) buvo nustatytas panaudojant iš Gyventojų registro gautus duomenis, agreguotus pagal adresą. Adresų taškai su informacija apie gyventojų skaičių tame adrese buvo GIS priemonėmis susieti su pastatų sluoksniu, turinčiu informaciją apie kelių transporto, pagrindinių kelių transporto, geležinkelių transporto, pramoninio  ir suminio triukšmo lygius (Ldvn, Ldienos, Lvakaro, Lnakties rodiklius).

Agregavus adresų taškuose esančią informaciją su gyventoju skaičiumi pagal triukšmo intervalus (Ldvn, Lnakties rodiklius), gautas konkretaus triukšmo intervalo veikiamų žmonių skaičius, pateikiamas žemiau lentelėse.

Svarbu įvertinti tai, kad šiuo metu gyventojų registras nėra privalomas, todėl nebūtinai visi gyventojai yra užsiregistravę ar deklaravę savo gyvenamąją vietą, ir Gyventojų registre pateikiamas gyventojų pagal adresą skaičius gali būti nevisai tikslus. Bet kokiu atveju, Gyventojų registro duomenys šiuo metu yra vienas iš tinkamiausių šaltinių žmonių skaičiui pastatuose įvertinti. Be to, ataskaitose dėl žmonių, veikiamų triukšmo lygio, skaičiaus pateikimo nekeliami reikalavimai labai tiksliam žmonių skaičiaus pateikimui. Reikalaujama, kad žmonių skaičius būtų pateikiamas apvalinant iki šimtų. Atsižvelgiant į tai gyventojų registro duomenų tikslumas tenkina keliamus reikalavimus ir papildomos gyventojų registro duomenų korekcijos nėra tikslingos. Atsiradus galimybei naudoti 2011 m. gyventojų ir būstų surašymo duomenis, galima būtų šiuos žmonių, veikiamų atitinkamo triukšmo lygio, skaičius tikslinti.

Lentelėje 29 pateikiama glausta informacija apie žmonių, kuriuos veikia didesnis nei ribinės vertės įvairių tipų triukšmas.

Lentelė 29

| Triukšmo tipas, didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai | Gyventojų, veikiamų didesnio nei leidžiamas didžiausias triukšmo ribinis dydis, skaičius |
| --- | --- |
| Pramonės paros triukšmas, Ldvn, 55 dBA | 20450 |
| Pramonės nakties triukšmas, Lnakties, 45 dBA | 54400 |
| Geležinkelių transporto paros triukšmas, Ldvn, 65 dBA | 600 |
| Geležinkelių transporto nakties triukšmas, Lnakties, 55 dBA | 1000 |
| Kelių transporto paros triukšmas, Ldvn, 65 dBA | 55000 |
| Kelių transporto nakties triukšmas, Lnakties 55 dBA | 48700 |
| Pagrindinių kelių transporto paros triukšmas, Ldvn, 65 dBA | 10100 |
| Pagrindinių kelių transporto nakties triukšmas, Lnakties, 55 dBA | 9300 |
| Įvairių triukšmo šaltinių bendro poveikio (suminis) triukšmas, Ldvn, 55 dBA | 148400 |
| Įvairių triukšmo šaltinių bendro poveikio (suminis) triukšmas, Ldvn, 65 dBA | 59100 |
| Įvairių triukšmo šaltinių bendro poveikio (suminis) triukšmas, Lnakties, 45 dBA | 154200 |
| Įvairių triukšmo šaltinių bendro poveikio (suminis) triukšmas, Lnakties, 55 dBA | 57200 |

Sekančiuose poskyriuose pateikiama informacija apie atitinkamo triukšmo veikiamoje zonoje esančių žmonių skaičių. Informacija pateikiama suapvalinta iki šimtų, atsižvelgiant į reikalavimus, taikomus žmonių, veikiamų triukšmo, skaičiaus ataskaitose pateikimui.

### Duomenų apie geležinkelių transporto triukšmo veikiamoje zonoje (atskirai pagal Ldvn ir Lnakties rodiklius) gyvenančių žmonių skaičių surinkimas ir pateikimas

Lentelė 30

| Geležinkelių transporto paros triukšmas, Ldvn (dBA) | Gyventojų skaičius |
| --- | --- |
| 55-59 dBA | 1500 |
| 60-64 dBA | 900 |
| 65-69 dBA | 300 |
| 70-74 dBA | 300 |
| >75 dBA | 0 |
| Viso, zonoje > 65 dBA | 600 |
| Geležinkelių transporto nakties triukšmas, Lnakties (dBA) | Gyventojų skaičius |
| 50-54 dBA | 1500 |
| 55-59 dBA | 500 |
| 60-64 dBA | 200 |
| 65-69 dBA | 300 |
| >70 dBA | 0 |
| Viso, zonoje > 55 dBA | 1000 |

### Duomenų apie pramoninio, įskaitant uosto, triukšmo veikiamoje zonoje (atskirai pagal Ldvn ir Lnakties rodiklius) gyvenančių žmonių skaičių surinkimas ir pateikimas

Lentelė 31

| Pramonės paros triukšmas, Ldvn (dBA) | Gyventojų skaičius |
| --- | --- |
| 55-59 dBA | 16000 |
| 60-64 dBA | 3100 |
| 65-69 dBA | 1200 |
| 70-74 dBA | 0 |
| >75 dBA | 100 |
| Viso, zonoje > 55 dBA | 20400 |
| Pramonės nakties triukšmas, Lnakties (dBA) | Gyventojų skaičius |
| 45-49 dBA | 41700 |
| 50-54 dBA | 9400 |
| 55-59 dBA | 2300 |
| 60-64 dBA | 900 |
| 65-69 dBA | 100 |
| >70 dBA | 0 |
| Viso, zonoje > 45 dBA | 54400 |

### Duomenų apie kelių transporto triukšmo veikiamoje zonoje (atskirai pagal Ldvn ir Lnakties rodiklius) gyvenančių žmonių skaičių surinkimas ir pateikimas

Lentelė 32

| Kelių transporto paros triukšmas, Ldvn (dBA) | Gyventojų skaičius |
| --- | --- |
| 55-59 dBA | 39700 |
| 60-64 dBA | 43300 |
| 65-69 dBA | 38000 |
| 70-74 dBA | 13500 |
| >75 dBA | 3500 |
| Viso, zonoje > 65 dBA | 55000 |
| Kelių transporto nakties triukšmas, Lnakties (dBA) | Gyventojų skaičius |
| 50-54 dBA | 44200 |
| 55-59 dBA | 34400 |
| 60-64 dBA | 11900 |
| 65-69 dBA | 2200 |
| >70 dBA | 200 |
| Viso, zonoje > 55 dBA | 48700 |

### Duomenų apie pagrindinių kelių transporto triukšmo veikiamoje zonoje (atskirai pagal Ldvn ir Lnakties rodiklius) gyvenančių žmonių skaičių surinkimas ir pateikimas

Lentelė 33

| Pagrindinių kelių transporto paros triukšmas, Ldvn (dBA) | Gyventojų skaičius |
| --- | --- |
| 55-59 dBA | 10300 |
| 60-64 dBA | 3800 |
| 65-69 dBA | 5400 |
| 70-74 dBA | 3600 |
| >75 dBA | 1100 |
| Viso, zonoje > 65 dBA | 10100 |
| Pagrindinių kelių transporto nakties triukšmas, Lnakties (dBA) | Gyventojų skaičius |
| 50-54 dBA | 41000 |
| 55-59 dBA | 5300 |
| 60-64 dBA | 3100 |
| 65-69 dBA | 900 |
| >70 dBA | 0 |
| Viso, zonoje > 55 dBA | 9300 |

### Duomenų apie įvairių triukšmo šaltinių bendro poveikio (suminio) triukšmo veikiamoje zonoje (atskirai pagal Ldvn ir Lnakties rodiklius) gyvenančių žmonių skaičių surinkimas ir pateikimas

Lentelė 34

| Suminis paros triukšmas, Ldvn (dBA) | Gyventojų skaičius |
| --- | --- |
| 55-59 dBA | 40700 |
| 60-64 dBA | 48600 |
| 65-69 dBA | 41100 |
| 70-74 dBA | 14300 |
| >75 dBA | 3700 |
| Viso, zonoje > 55 dBA | 148400 |
| Viso, zonoje > 65 dBA | 59100 |
| Suminis nakties triukšmas, Lnakties (dBA) | Gyventojų skaičius |
| 45-49 dBA | 43500 |
| 50-54 dBA | 53500 |
| 55-59 dBA | 41100 |
| 60-64 dBA | 12900 |
| 65-69 dBA | 3000 |
| >70 dBA | 200 |
| Viso, zonoje > 45 dBA | 154200 |
| Viso, zonoje > 55 dBA | 57200 |

## Kontroliniai triukšmo matavimai, vertinimo ataskaita ir priklausomai nuo matavimų rezultatų triukšmo sklaidos modeliavimo tikslinimas

Kiekvienas bandymas skaičiuoti triukšmo sklaidą gali būti vertinamas kaip bandymas nustatyti triukšmo lygį pasirinktoje teritorijoje. Dideli kiekiai įvairių duomenų rinkinių, kurių dalis yra su tam tikra paklaida, bei tam tikros prielaidos kuriant skaičiavimo modelį gali vesti prie reikšmingų skaičiavimo rezultatų netikslumų. Siekiant užtikrinti, gautų skaičiavimo rezultatų atitikimą realiai situacijai, yra būtini realiu laiku atlikti kontroliniai matavimai.

Strateginio Klaipėdos miesto aglomeracijos žemėlapio rezultatų užtikrinimui buvo nuspręsta atlikti kelių transporto ir geležinkelių transporto kontrolinius triukšmo matavimus. Pramoninio triukšmo šaltiniams kontroliniai triukšmo matavimai nebuvo atliekami dėl jų labai skirtingos veiklos diapazono. Taip pat, svarbu paminėti, kad didžioji dalis pramonės įmonių yra stipriai įtakojamos pašalinio triukšmo, ypač kelių transporto, todėl pramoninio triukšmo kontroliniai matavimai neatspindėtų tikrojo pramonės įmonės skleidžiamo triukšmo lygio, kurį būtų tikslinga lyginti su suskaičiuotuoju.

Atliktų kontrolinių matavimų protokolai pateikiami šios ataskaitos prieduose (popierinėje laikmenoje).

Geležinkelių transporto triukšmo skaičiavimo rezultatams patikrinti buvo pasirinktos dvi kontrolinių triukšmo matavimų vietos : šiaurinėje Klaipėdos dalyje (Vasarotoju g. 16) ir pietinėje Klaipėdos dalyje (Žardupės g. 41) (pav.10). Pagrindinės šių taškų pasirinkimo priežastys – didelis pravažiuojančių traukinių skaičius ir minimalus triukšmo poveikis iš kitų šaltinių (kelių transporto, pramoninio triukšmo).

Kiekvienoje iš minėtų vietų buvo pastatytas Vokietijos kompanijos Woelfel Group matavimo įrenginys. Triukšmo matavimo įrenginys buvo susietas su kompiuteriu, į kurį buvo įrašomi duomenys, LD824 garso lygio matuokliu, Vector Instruments meteorologiniu įrenginiu ir vaizdo įrašymo kamera.

Kiekvienoje iš vietų buvo fiksuojami Leq, Lmax Lmin ir LA90 rodikliai. Kadangi geležinkelių triukšmas negali būti apibūdintas kaip nepertraukiamas triukšmo šaltinis, LA90 rodiklis buvo naudojamas apibūdinti foninį triukšmo lygį matavimo teritorijoje. Matavimo metu buvo skaičiuojami pravažiuojantys traukiniai ir nustatytas jų tipas.

Šiauriniame triukšmo matavimo taške matavimas tęsėsi 183 valandas arba daugiau nei 7 dienas (2011.06.01 – 2011.06.09). Pietiniame triukšmo matavimo taške  - 241 valandą arba 10 dienų (2011.06.09. – 2011.06.20). Šiauriniame taške matavimų metu iš viso buvo užfiksuoti 362 pravažiuojantys traukiniai, o pietiniame taške – 283 traukiniai

Matavimo duomenys buvo suskirstyti į dienos, vakaro ir nakties laikotarpius. Kiekvieno paros laikotarpio kontrolinių matavimo duomenys yra pateikti lentelėse (34-40). Iš lentelių matyti, kad išmatuotas LA90 lygis yra bent 15 dBA žemesnis nei Leq  reikšmė visų  išskirtų paros laikotarpių metu. Tai rodo, kad pašaliniai triukšmo šaltiniai beveik neturėjo jokios įtakos išmatuotam triukšmo lygiui.

Naudojant duomenis apie matavimo metu pravažiavusių traukinių skaičių, kiekvienai iš matavimo vietų buvo parengtas triukšmo modelis ir suskaičiuotas triukšmo lygis gaviklio taške. Gaviklio taškai buvo tose pačiose vietose, kur buvo pastatyti matavimo įrenginiai. Kiekvieno atskiro laikotarpio matavimo duomenys buvo apjungti į vieno laikotarpio failą ir paskaičiuotas vidutinis išmatuoto triukšmo lygis dienos, vakaro ir nakties laikotarpiu. Norint nustatyti suskaičiuoto ir išmatuoto triukšmo skirtumus buvo atliktas jų palyginimas (Lentelė 41). Iš lentelės matyti, kad visais dienos, vakaro ir nakties laikotarpiais ir visose matavimo vietose, išmatuotas triukšmo lygis yra didesnis nei suskaičiuotas. Dienos ir vakaro laikotarpiu skirtumas yra didesnis nei 4 dB, o nakties laikotarpiu jis šiek tiek mažesnis nei 4 dB. Panašios tendencijos buvo pastebėtos atliekant ir kitus triukšmo modeliavimo ir matavimo tyrimus Pabaltijo šalyse, kai buvo lyginamas realiu laiku išmatuotas triukšmo lygis su triukšmo lygiu, skaičiuotu naudojant RMR SRMII skaičiavimo metodą

Remiantis rezultatų palyginimu, buvo būtina koreguoti skaičiavimo rezultatus. Nuspręsta padidinti strateginio geležinkelių transporto triukšmo žemėlapio suskaičiuotą triukšmo lygį 4 dB. Šios korekcijos sumažino skirtumą tarp realiu laiku išmatuoto triukšmo lygio ir strateginio geležinkelių transporto triukšmo žemėlapio rezultatų.

Pav. 10. Geležinkelių transporto triukšmo kontrolinių triukšmo matavimų taškai

Lentelė 35  Šiauriniame taške dienos laikotarpiu išmatuotas triukšmo lygis

| Data | Triukšmo lygis dBA |
| --- | --- |
|  | Leq | Lmax | Lmin | LA90 |
| 2011.06.02 | 67,3 | 102,5 | 35,2 | 38,2 |
| 2011.06.03 | 66 | 93,9 | 34,4 | 38,3 |
| 2011.06.04 | 66,1 | 104,8 | 34,6 | 38 |
| 2011.06.05 | 65 | 91,2 | 34,6 | 37,8 |
| 2011.06.06 | 64,5 | 98,5 | 35,8 | 40,8 |
| 2011.06.07 | 65,6 | 98,6 | 37 | 41,1 |
| 2011.06.08 | 65 | 103,1 | 34,7 | 37,8 |
| 2011.06.09 | 62,8 | 104,4 | 35,5 | 39 |

Lentelė 36  Šiauriniame taške vakaro laikotarpiu išmatuotas triukšmo lygis

| Data | Triukšmo lygis dBA |
| --- | --- |
|  | Leq | Lmax | Lmin | LA90 |
| 2011.06.01 | 65,1 | 89,4 | 36,5 | 39,8 |
| 2011.06.02 | 61,5 | 84,5 | 35,8 | 39,5 |
| 2011.06.03 | 66,4 | 96,8 | 36 | 38,8 |
| 2011.06.04 | 64,1 | 94,5 | 34,1 | 36,8 |
| 2011.06.05 | 66,6 | 96,9 | 34 | 37,3 |
| 2011.06.06 | 63,8 | 86,3 | 36,4 | 39,8 |
| 2011.06.07 | 66 | 97,8 | 36,6 | 40,6 |
| 2011.06.08 | 66,4 | 101,3 | 34,8 | 39,1 |

Lentelė 37.  Šiauriniame taške nakties laikotarpiu išmatuotas triukšmo lygis

| Data | Triukšmo lygis dBA |
| --- | --- |
|  | Leq | Lmax | Lmin | LA90 |
| 2011.06.02 | 63,6 | 90,5 | 35,5 | 37,7 |
| 2011.06.03 | 65,4 | 96,5 | 33,9 | 35,3 |
| 2011.06.04 | 66 | 96,6 | 34 | 36,4 |
| 2011.06.05 | 65 | 94,3 | 33,3 | 34,6 |
| 2011.06.06 | 66,9 | 98,3 | 33,6 | 35,5 |
| 2011.06.07 | 66,7 | 92,2 | 36,2 | 39,3 |
| 2011.06.08 | 66,9 | 94,2 | 33,4 | 35 |
| 2011.06.09 | 63,4 | 104,2 | 33,6 | 35,2 |

Lentelė 38. Pietiniame taške dienos laikotarpiu išmatuotas triukšmo lygis

| Data | Triukšmo lygis dBA |
| --- | --- |
|  | Leq | Lmax | Lmin | LA90 |
| 2011.06.09 | 62,5 | 83,6 | 40,3 | 43,3 |
| 2011.06.10 | 65 | 89,7 | 35,4 | 40,4 |
| 2011.06.11 | 64,1 | 91,3 | 36 | 42,7 |
| 2011.06.12 | 64,8 | 90,6 | 35,6 | 40,5 |
| 2011.06.13 | 55,1 | 85,8 | 40 | 44 |
| 2011.06.14 | 63 | 89,3 | 35,5 | 39,7 |
| 2011.06.15 | 63,9 | 99,9 | 39,9 | 46,4 |
| 2011.06.16 | 70,3 | 109,8 | 35,6 | 42,1 |
| 2011.06.17 | 61 | 93,9 | 36,2 | 43,4 |
| 2011.06.18 | 63,7 | 90,5 | 34,5 | 39,7 |
| 2011.06.19 | 63 | 87,9 | 35 | 42,1 |
| 2011.06.20 | 64 | 89,6 | 37,1 | 43,2 |

Lentelė 39. Pietiniame taške vakaro laikotarpiu išmatuotas triukšmo lygis

| Data | Triukšmo lygis dBA |
| --- | --- |
|  | Leq | Lmax | Lmin | LA90 |
| 2011.06.09 | 66,9 | 93,2 | 42,8 | 49,2 |
| 2011.06.10 | 62,2 | 88,7 | 36,4 | 41,3 |
| 2011.06.11 | 67 | 106,3 | 37 | 41 |
| 2011.06.12 | 70,2 | 88,7 | 42,8 | 47 |
| 2011.06.13 | 65,3 | 94 | 36,1 | 39,7 |
| 2011.06.14 | 61,1 | 86,8 | 36,5 | 40,5 |
| 2011.06.15 | 62,8 | 88,3 | 37,6 | 42,2 |
| 2011.06.16 | 64,9 | 90,1 | 37,3 | 42,1 |
| 2011.06.17 | 63,9 | 87,5 | 38,6 | 42 |
| 2011.06.18 | 63,7 | 88 | 38,2 | 44,4 |
| 2011.06.19 | 65,1 | 99,1 | 35,8 | 39,2 |

Lentelė 40. Pietiniame taške nakties laikotarpiu išmatuotas triukšmo lygis

| Data | Triukšmo lygis dBA |
| --- | --- |
|  | Leq | Lmax | Lmin | LA90 |
| 2011.06.10 | 64,4 | 104,8 | 33,1 | 37,8 |
| 2011.06.11 | 63,1 | 89,6 | 34,3 | 37,8 |
| 2011.06.12 | 64,2 | 91,2 | 33,7 | 36,2 |
| 2011.06.13 | - | - | - | - |
| 2011.06.14 | 63,3 | 88,2 | 31,3 | 35,3 |
| 2011.06.15 | 63,8 | 100,3 | 34,6 | 37,5 |
| 2011.06.16 | 64,7 | 90,8 | 32,3 | 35,8 |
| 2011.06.17 | 65,2 | 91,9 | 29,9 | 34,2 |
| 2011.06.18 | 64,9 | 90,6 | 35 | 38,2 |
| 2011.06.19 | 63,6 | 87,7 | 33,2 | 35,7 |
| 2011.06.20 | 64,9 | 96,9 | 30,7 | 34,9 |

Lentelė 41. Geležinkelių transporto triukšmo matavimo ir skaičiavimo rezultatų palyginimas

| Triukšmo lygio rodikliai | Šiaurinis taškas | Pietinis taškas |
| --- | --- | --- |
|  | Išmatuotas triukšmo lygis dB | Suskaičiuotas triukšmo lygis dB | Skirtumas dB | Išmatuotas triukšmo lygis dB | Suskaičiuotas triukšmo lygis dB | Skirtumas dB |
| Ldienos | 65,6 | 60,87 | -4,73 | 64,9 | 59,4 | -5,5 |
| Lvakaro | 65,3 | 60,9 | -4,4 | 64,9 | 59,8 | -5,1 |
| Lnakties | 65,7 | 62,02 | -3,68 | 64,3 | 60,34 | -3,96 |

Kelių transporto triukšmo sklaidos modeliavimo rezultatų kontrolei buvo pasirinkta 14 vietų (pav.11). Kelių transporto triukšmo lygis, skirtingai nei geležinkelių transporto triukšmo lygis, prie pagrindinių gatvių yra pastovus ir nėra būtini ilgalaikiai matavimai, norint gauti tikrovę atitinkančius rezultatus. Kelių transporto  triukšmas buvo matuojamas LD824 triukšmo lygio matuokliu po 30 min. kiekviename iš kontrolinių matavimo taškų. Kiekvieno iš kelių transporto kontrolinių matavimų ataskaita (protokolas) yra pateikta prieduose.

Kontrolinių matavimų ir skaičiavimų rezultatai buvo palyginti naudojant tą patį metodą, kaip ir geležinkelių transporto triukšmo rezultatų palyginimui (Lentelė 42). Iš lentelės matyti, kad skaičiavimo ir matavimų rezultatų skirtumas varijuoja nuo -2 dB iki 3,8 dB. Tokie svyravimai gali būti įtakoti vietinių aplinkybių, pvz., kelio dangos kokybės ar transporto priemonių kokybės, kurias sunku apsirašyti ir įvertinti modelyje. Tuo remiantis yra neįmanoma nustatyti rezultatų koregavimo parametro, kurį būtų galima taikyti kelių transporto triukšmo skaičiavimo rezultatams. Todėl korekcijos kelių transporto triukšmo sklaidos rezultatams nebuvo atliekamos.

Lentelė 42. Kelių transporto triukšmo matavimo ir skaičiavimo rezultatų palyginimas

| Eil. Nr. | Taško Nr. | Išmatuotas triukšmo lygis Leq | Suskaičiuotas triukšmo lygis Ldienos | Skirtumas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 64,3 | 63,9 | -0,4 |
| 2 | 2 | 65,3 | 63,8 | -1,5 |
| 3 | 3 | 62,6 | 61,8 | -0,8 |
| 4 | 4 | 64,6 | 66,4 | 1,8 |
| 5 | 5 | 64 | 67,5 | 3,5 |
| 6 | 6 | 66,2 | 69,1 | 2,9 |
| 7 | 8 | 63,6 | 65,7 | 2,1 |
| 8 | 10 | 68,7 | 70,3 | 1,6 |
| 9 | 11 | 67,3 | 69,3 | 2,0 |
| 10 | 12 | 67,3 | 65,3 | -2,0 |
| 11 | 13 | 61,4 | 63,4 | 2,0 |
| 12 | 14 | 71 | 71,4 | 0,4 |
| 13 | 15 | 64,5 | 68,3 | 3,8 |
| 14 | 16 | 66,1 | 69,9 | 3,8 |

Pav. 11. Kelių transporto kontrolinių matavimų taškai

# Literatūra

- E.Mačiūnas, I.Zurlytė ir V.Uscila. Strateginis triukšmo kartografavimas ir su triukšmo poveikiu susijusių duomenų gavimas. Geros praktikos vadovas. Vilnius, 2007.

- Europos parlamento ir tarybos direktyva 2002/49/EB „Dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo“. 2002 m. birželio 25 d. OJ.L189. 18.7.2002.

- “Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data on Noise Exposure”  adresu http://ec.europa.eu/environment/noise/pdf/gpg2.pdf

- Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“. Įsakymas 2011.06.13, Nr.V-604.

- LST ISO 1996-1:2004. Akustika. Aplinkos triukšmo apibudinimas ir matavimas. 1 dalis. Pagrindiniai dydžiai ir įvertinimo tvarka.

- LST ISO 1996-2+A1:2003. Akustika. Aplinkos triukšmo apibudinimas ir matavimas. 2 dalis. Su žemėnauda susijusių duomenų gavimas.

- Triukšmo valdymo įstatymas. 2004.10.26. Nr.IX-2499

- Valstybinė triukšmo strateginio kartografavimo programa. Nutarimas 2006.06.14, Nr.581.

- VVSPT prie SAM. Aplinkos triukšmo direktyvos įgyvendinimo ataskaitų teikimas. Metodinės rekomendacijos. 2010.

# Priedai

## Priedas Nr. 1. Pramoninio triukšmo sklaidos modeliavimui atrinktų įmonių sąrašas ir priskirta kategorija.

| Eil.Nr. | Pavadinimas | Kategorija |
| --- | --- | --- |
|  | AB „Baltijos laivų statykla” | 41 |
|  | AB „DFDS Seaways“ | 45 |
|  | AB „Klaipėdos baldai“ | 25 |
|  | AB „Klaipėdos energija" Klaipėdos rajoninė katilinė | 15 |
|  | AB „Klaipėdos energija" Lypkių rajoninė katilinė | 15 |
|  | AB „Klaipėdos energija” elektrinė | 15 |
|  | AB „Klaipėdos energija” Paupių katilinė | 25 |
|  | AB „Klaipėdos hidrotechnika” | 45 |
|  | AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija” | 45 |
|  | AB „Klaipėdos kartonas" | 15 |
|  | AB „Klaipėdos mediena“ | 11 |
|  | AB „Klaipėdos nafta“ | 45 |
|  | AB „Klaipėdos vanduo” I vandenvietė | 25 |
|  | AB „Klaipėdos vanduo” III vandenvietė | 25 |
|  | AB „Laivitė“ | 35 |
|  | AB „Progresas" | 45 |
|  | AB „Senoji Baltija" | 45 |
|  | AB „Smiltynės perkėla” | 45 |
|  | AB „Vakarų laivų gamykla” įmonių grupė | 45 |
|  | Draugystės geležinkelio stotis | 15 |
|  | IĮ „Autorūna“ ir D. Cepio IĮ „Plagena” | 31 |
|  | Klaipėdos geležinkelio stotis | 15 |
|  | Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Karo laivų flotilė | 25 |
|  | LKAB „Klaipėdos Smeltė“ | 45 |
|  | Pauosčio geležinkelio stotis | 15 |
|  | Rimkų geležinkelio stotis | 15 |
|  | S. Zolotilovo statybinių darbų įmonė „Lokys” | 35 |
|  | UAB „Achemarida” | 35 |
|  | UAB „APK” | 25 |
|  | UAB „Armar“ | 41 |
|  | UAB „Autodonoras“ | 21 |
|  | UAB „Automalūnas“ | 21 |
|  | UAB „Autostabila” | 31 |
|  | UAB „Baltic metal group“ | 11 |
|  | UAB „Betono mozaika” | 15 |
|  | UAB „Birių krovinių terminalas” | 45 |
|  | UAB „CST Lubricants” | 15 |
|  | UAB „Dagazas“ | 11 |
|  | UAB „Dolada“ | 11 |
|  | UAB „Dorvina” | 35 |
|  | UAB „Džimira” ir UAB „Masoma ir Co“ | 25 |
|  | UAB „Ekspauta” | 21 |
|  | UAB „EMP recykling” | 31 |
|  | UAB „Espersen Lietuva” | 21 |
|  | UAB „Eurometalas” | 21 |
|  | UAB „Fic” | 35 |
|  | UAB „Geoterma“ | 25 |
|  | UAB „Glassbel Baltic” | 21 |
|  | UAB „Harig Baltic Cool” | 31 |
|  | UAB „Iremas” filialas „Kelmerta” | 35 |
|  | UAB „Izobara” | 21 |
|  | UAB "Jle" | 35 |
|  | UAB „Klaipėdos autobusų parkas” | 35 |
|  | UAB „Klaipėdos duona“ | 25 |
|  | UAB „Klaipėdos kartono tara” | 11 |
|  | UAB „Klaipėdos keleivių ir krovinių terminalas" | 45 |
|  | UAB „Klaipėdos keliai“ | 11 |
|  | UAB „Klaipėdos keliai“ Gamybinė bazė | 15 |
|  | UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas" | 45 |
|  | UAB „Klaipėdos laivų remontas" | 41 |
|  | UAB „Konsolė” | 15 |
|  | UAB „Krovilita” | 14 |
|  | UAB „Krovinių terminalas” | 45 |
|  | UAB „Kuusakoski” | 15 |
|  | UAB „Lietmetas” | 21 |
|  | UAB „Linmeta” | 35 |
|  | UAB „Lita-West” | 35 |
|  | UAB „Litferus” | 11 |
|  | UAB „Litscrap“ | 11 |
|  | UAB „Mabre LPC“ | 45 |
|  | UAB „Maišelis” | 25 |
|  | UAB „Malkų įlankos terminalas” | 45 |
|  | UAB „Martas ir partneriai” | 45 |
|  | UAB „Mestila" | 25 |
|  | UAB „Metalo laužas” | 35 |
|  | UAB „Metimpeksa” | 25 |
|  | UAB „Metva” | 35 |
|  | UAB „MG antrinės žaliavos” | 25 |
|  | UAB „Miesto energija” | 25 |
|  | UAB „Milastina” | 35 |
|  | UAB „Orenesta“ | 35 |
|  | UAB „Orion global pet“ | 15 |
|  | UAB „Pack Klaipeda” | 25 |
|  | UAB „Perdanga” | 11 |
|  | UAB „Philip Morris Lietuva” | 25 |
|  | UAB „Pramonės energija” | 25 |
|  | UAB „Relda” | 35 |
|  | UAB „Resota” | 15 |
|  | UAB „Sendvario baldai” | 14 |
|  | UAB „Specialus autotransportas“ | 35 |
|  | UAB „Stasmila” | 35 |
|  | UAB „Subarė“ | 41 |
|  | UAB „Švaros diena” | 31 |
|  | UAB „Švyturys-Utenos alus” | 25 |
|  | UAB „Tolmana“ | 25 |
|  | UAB „Torlina” | 11 |
|  | UAB „Valmeta“ | 11 |
|  | UAB „Veolia Environmental Servines Klaipėda” | 35 |
|  | UAB „Žalvaris” | 21 |
|  | UAB KJKK „Bega“ | 45 |
|  | VšĮ „Klaipėdos jūrininkų ligoninė" | 35 |

## Priedas Nr. 2. Mokyklų ir ligoninių sąrašas

Švietimo ir mokslo įstaigos

| Ikimokyklinio ugdymo įstaigos |
| --- |
|  | Įstaiga | Adresas |
|  | "Aitvarelis" | Laukininkų g. 54 |
|  | "Alksniukas" | Alksnynės g. 23 |
|  | "Atžalynas" | Panevėžio g. 3 |
|  | "Aušrinė" | Strėvos g. 9 |
|  | "Ąžuoliukas" | Mogiliovo g. 10 |
|  | "Bangelė" | Nidos g. 3 |
|  | "Bitutė" | Švyturio g. 14a |
|  | "Berželis" | Mogiliovo g. 2 |
|  | "Boružėlė" | Danės g. 29 |
|  | "Čiauškutė" | Baltijos pr. 55 |
|  | "Dobiliukas" | Vingio g. 9 |
|  | "Du gaideliai" | Laukininkų g. 56 |
|  | sanatorinis "Eglutė" | Naujakiemio g. 8 |
|  | sanatorinis "Giliukas" | Turistų g. 18a |
|  | darzelis "Gintarėlis" | Pamario g. 1 |
|  | "Klevelis" | Taikos pr. 53 |
|  | "Kregždutė" | Butsargių g. 10 |
|  | "Liepaitė" | Baltijos pr. 17 |
|  | "Linelis" | Laukininkų g. 10 |
|  | "Obelėlė" | Valstiečių g. 10 |
|  | "Pagrandukas" | Žardininkų g. 10 |
|  | "Papartėlis" | Reikjaviko g. 5 |
|  | "Pingvinukas" | Sausio 15-osios 13a |
|  | "Pumpurėlis" | Žardininkų g. 19 |
|  | "Puriena" | Naikupės g. 27 |
|  | specialusis "Pušaitė" | Debreceno g. 43 |
|  | "Putinėlis" | Sinagogų g. 5a |
|  | "Radastėlė" | Galinio pylimo g. 16a |
|  | "Rūta" | Simonaitytės g. 25 |
|  | "Sakalėlis" | Šiaulių g. 11 |
|  | "Svirpliukas" | Liepų g. 43 a |
|  | "Šermukšnėlė" | Baltijos pr. 63 |
|  | "Švyturėlis" | Klanupės g. 20 |
|  | "Traukinukas" | S. Daukanto g. 39 |
|  | "Vėrinėlis" | Taikos pr. 23a |
|  | "Vyturėlis" | Vyturio g. 17 |
|  | "Volungėlė" | I. Simonaitytės g. 26 |
|  | "Želmenėlis" | Baltijos pr. 77 |
|  | "Žemuogėlė" | Statybinikų g. 20 |
|  | "Žiburėlis" | Reikjaviko g. 8 |
|  | "Žilvitis" | Vyšnių g. 13 |
|  | "Žiogelis" | Kauno g. 27 |
|  | "Žuvėdra" | Debreceno g. 24 |
|  | Regos ugdymo centras | Baltijos pr. 31 |
| Gimnazijos |
|  | Mokyklos pavadinimas | Adresas |
|  | „Aitvaro“ gimnazija | Paryžiaus Komunos g.14 |
|  | „Aukuro“ gimnazija | Statybininkų pr. 7 |
|  | „Ąžuolyno“ gimnazija | Paryžiaus Komunos g.16 |
|  | Baltijos gimnazija | Baltijos pr. 51 |
|  | Hermano Zudermano gimnazija | Gedminų g.1 |
|  | „Varpo“ gimnazija | Budelkiemio g. 7 |
|  | Vytauto Didžiojo gimnazija | S.Daukanto g.31 |
|  | „Vėtrungės“ gimnazija | Gedminų g.5 |
|  | "Žaliakalnio" gimnazija | Galinio Pylimo g. 17 |
|  | "Žemynos" gimnazija | Kretingos g. 23 |
| Vidurinės mokyklos |
|  | Mokyklos pavadinimas | Adresas |
|  | „Pamario“ vidurinė mokykla | Naikupės g. 25 |
|  | Vydūno vidurinė mokykla | Sulupės g. 26 |
| Suaugusiųjų mokyklos |
|  | Mokyklos pavadinimas | Adresas |
|  | Salio Šemerio suaugusiųjų gimnazija | Sulupės g.26 |
|  | Naujakiemio suaugusiųjų vidurinė mokykla | Gedminų g. 1 |
| Pagrindinės mokyklos |
|  | Mokyklos pavadinimas | Adresas |
|  | Andrejaus Rubliovo pagrindinė mokykla | Debreceno g. 48 |
|  |  | Naikupės g. 25 |
|  | „Gabijos“ progimnazija | Paryžiaus Komunos g. 14 |
|  | Gedminų pagrindinė mokykla | Gedminų g. 3 |
|  | Ievos Simonaitytės pagrindinė mokykla | Naikupės g. 25 |
|  | Liudviko Stulpino pagrindinė mokykla | Bandužių g.4 |
|  | Martyno Mažvydo progimnazija | Baltijos pr. 53 |
|  | Maksimo Gorkio pagrindinė mokykla | S. Daukanto g. 5 |
|  | „Pajūrio“ pagrindinė mokykla | Laukininkų g.28 |
|  | Prano Mašioto progimnazija | Varpų g. 3 |
|  | „Saulėtekio“ pagrindinė mokykla | Mokyklos g. 3 |
|  | „Santarvės“ pagrindinė mokykla | Gedminų g.7 |
|  | Sendvario pagrindinė mokykla | Tilžės g.39 |
|  | Simono Dacho progimnazija | Kuršių a. 2/3 |
|  | „Smeltės“ progimnazija | Reikjaviko g.17 |
|  | „Verdenės" progimnazija | Kretingos g.22 |
|  | Tauralaukio progimnazija | Klaipėdos/Lazdynų g. 31/2 |
|  | „Versmės“ progimnazija | I. Simonaitytės g. 2 |
|  | "Vyturio" pagrindinė mokykla | Laukininkų g.30 |
|  | Vitės pagrindinė mokykla | Dariaus ir Girėno g.4 |
| Specialiosios pagrindinės mokyklos |
|  | Mokyklos pavadinimas | Adresas |
|  | 1-oji specialioji mokykla | Smiltelės g. 22 |
|  | 2-oji specialioji mokykla | Panevėžio g. 2 |
|  | Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokykla | Smiltelės g. 22 |
| Pradinė mokykla |
|  | Mokyklos pavadinimas | Adresas |
|  | „Gilijos“ pradinė mokykla | Taikos pr. 68 |
| Mokyklos-darželiai |
|  | Mokyklos pavadinimas | Adresas |
|  | "Inkarėlio" mokykla-darželis | Kauno g. 43 |
|  | "Nykštuko" mokykla-darželis | Naujakiemio g. 11 |
|  | M. Montessori mokykla-darželis | Debreceno g. 80 |
|  | "Pakalnutės" mokykla-darželis | I. Simonaitytės g. 15 |
|  | "Saulutės" mokykla-darželis | Kauno g. 11 |
|  | "Šaltinėlio" mokykla-darželis | Bangų g. 14 |
|  | "Varpelio" mokykla-darželis | Kretingos g. 67 |
|  | "Versmės" specialioji mokykla-darželis | Kalnupės g. 6 |
| Viešosios įstaigos |
|  | Mokyklos pavadinimas | Adresas |
|  | "Universa Via" pagrindinė mokykla | Kretingos g. 44 |
|  | "Universa Via" pagrindinė mokykla | Kauno g. 27 |
|  | Nevalstybinė specialioji pagrindinė mokykla "Svetliačiok" | Baltijos pr. 49, |
|  | "Vaivorykštės tako" pagrindinė mokykla | Baltijos pr. 63, |
|  | VšĮ Klaipėdos darbo rinkos mokymo centras | Alyvų g. 10A |
| Neformaliojo ugdymo įstaigos |
|  | Įstaigos pavadinimas | Adresas |
|  | Adomo Brako dailės mokykla | Paryžiaus Komunos 12 |
|  | Juozo Karoso muzikos mokykla | Puodžių g. 4 |
|  | Jeronimo Kačinsko muzikos mokykla | Statybininkų pr.5 |
|  | Moksleivių saviraiškos centras | Strėvos g. 5 |
|  | Jaunimo centras: | Puodžių g. 1 |
|  | teatro studija "Aušra" | Šaulių g.14 / Kretingos g.44 |
|  | choreografijos studija "Inkarėlis" | Laukininkų g. 13 |
|  | Vaikų laisvalaikio centras: | Puodžių g. 1 |
|  | klubas "Draugystė" | Taikos pr. 95 |
|  | klubas "Liepsnelė" | Viršutinė g. 5 |
|  | klubas "Saulutė" | Šermukšnių g. 11 |
|  | klubas "Švyturys" | Šilutės pl. 40 |
|  | klubas "Želmenėlis" | Vingio g. 14 |
|  | klubas "Žuvėdra" | Valstiečių g. 10 |
| Mokslo įstaigos |
|  | Įstaigos pavadinimas | Adresas |
|  | Klaipėdos universitetas | 5808 Klaipėda, Herkaus Manto g. 84 |
|  | Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų institutas | Sportininkų g. 13 |
|  | Klaipėdos universiteto Pedagogikos fakultetas | S. Neries g. 5 |
|  | Klaipėdos universiteto Jūrų technikos fakultetas, Mechatronikos mokslų institutas | Bijūnų g. 17 |
|  | Klaipėdos universiteto Menų fakultetas | Donelaičio g. 4 |
|  | Klaipėdos universiteto Socialinių mokslų fakultetas | Minijos g. 153 |
|  | LCC tarptautinis universitetas | 5808 Klaipėda, Kretingos g. 36A |
|  | Klaipėdos verslo ir technologijų kolegija | Jaunystės g. 1 |
|  | Klaipėdos valstybinė kolegija | Jaunystės g. 1, LT-91274 Klaipėda |
|  | Lietuvos jūreivystės kolegija | 5799 Klaipėda, Kanto g. 7 |
|  | Viešoji įstaiga Socialinių mokslų kolegija | Nemuno g. 2, LT-91199 Klaipėda |
|  | Viešoji įstaiga Klaipėdos verslo kolegija | 91112 Klaipėda, Tilžės g. 46a |
|  | Viešoji įstaiga Vakarų Lietuvos verslo kolegija | 91110 Klaipėda, Šilutės pl. 2 |
|  | Klaipėdos S.Šimkaus konservatorija | 5799 Klaipėda, S. Šimkaus g. 15 |
|  | Klaipėdos aukštesnioji policijos mokykla | 5859 Klaipėda, Jaunystės g. 5 |
|  | Klaipėdos laivininkų mokykla | 93179 Klaipėda, Rambyno g. 14 |
|  | Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla | 5800 Klaipėda, J. Janonio g. 13 |
|  | Klaipėdos statybininkų mokykla | 94112 Klaipėda, Taikos pr. 67 |
|  | Silvitos Vasiliauskienės kosmetikių mokymo centras - pasibaigiantis juridinis asmuo | 5853 Klaipėda, Ryšininkų g. 2-53 |

Ligoninės

| Eil Nr. | Įstaigos pavadinimas | Adresas |
| --- | --- | --- |
|  | Klaipėdos vaikų ligoninė, VšĮ | K. Donelaičio g. 7, LT-92140 Klaipėda |
|  | Klaipėdos greitosios medicininės pagalbos stotis, VšĮ | Jurginų g. 33, LT-91206 Klaipėda |
|  | V. Budanovo greitoji medicinos pagalba | Nemuno g. 119A-4, LT-93249 Klaipėda |
|  | Centro ambulatorija | Sportininkų g. 16, LT-92236 Klaipėda |
|  | Jakų medicinos punktas | Šviesos g. 2, Jakai, LT-96324 Klaipėdos r. |
|  | Jūrininkų sveikatos priežiūros centras, VšĮ | Taikos pr. 46, LT-91213 Klaipėda |
|  | Jūrininkų sveikatos priežiūros centras, ambulatorinis konsultacinis skyrius, VšĮ | Taikos pr. 46, LT-91213 Klaipėda |
|  | Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras | Turgaus g. 22, LT-91249 Klaipėda |
|  | Klaipėdos lakštutė, neįgaliųjų centras | Lakštučių g. 6, LT-91196 Klaipėda |
|  | Klaipėdos m. valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | Naujoji Uosto g. 17, LT-92121 Klaipėda |
|  | Klaipėdos sveikatos priežiūros centras, VšĮ | Taikos pr. 76, LT-93200 Klaipėda |
|  | Klaipėdos ligoninė, VšĮ | Liepojos g. 45, LT-92288 Klaipėda |
|  | Klaipėdos teritorinė ligonių kasa, VšĮ | Pievų Tako g. 38, LT-92236 Klaipėda |
|  | Klaipėdos sporto medicinos centras | Pievų Tako g. 4, LT-92235 Klaipėda |
|  | Klaipėdos apskrities ligoninė, odos ir venerinių ligų poliklinika, VšĮ | Jūros g. 4, LT-92118 Klaipėda |
|  | Klaipėdos apskrities valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | Kretingos g. 62, LT-92325 Klaipėda |
|  | Klaipėdos visuomenės sveikatos centras | Liepų g. 17, LT-92138 Klaipėda |
|  | Klaipėdos medicininės slaugos ligoninė, VšĮ | K. Donelaičio g. 15, LT-92141 Klaipėda |
|  | Klaipėdos vaikų ligoninės konsultacinė poliklinika | J. Karoso g. 13, LT-92137 Klaipėda |
|  | Klaipėdos priklausomybės ligų centras, BĮ | Taikos pr. 46, LT-91213 Klaipėda |
|  | Klaipėdos tuberkuliozės ligoninė | P. Lideikio g. 2, LT-92290 Klaipėda |
|  | Klaipėdos universitetinė ligoninė, VšĮ | Liepojos g. 41, LT-92288 Klaipėda |
|  | Klaipėdos senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ | H. Manto g. 49, LT-92253 Klaipėda |
|  | Klaipėdos apskrities ligoninė, konsultacinė poliklinika, VšĮ | H. Manto g. 49, LT-92253 Klaipėda |
|  | Klaipėdos apskrities ligoninė, konsultacinė poliklinika, VšĮ | Taikos pr. 103, LT-94198 Klaipėda |
|  | Kraujo donorystės centras, Klaipėdos mobilus punktas, UAB | Šaulių g. 21, LT-92233 Klaipėda |
|  | Laivitės medicinos centras, VšĮ | Artojo g. 7E, LT-92105 Klaipėda |
|  | Miško ambulatorija | Kretingos g. 31, LT-92302 Klaipėda |
|  | Mokyklos ambulatorija | Mokyklos g. 13, LT-91263 Klaipėda |
|  | Nacionalinis kraujo centras, Klaipėdos filialas | Naikupės g. 28, LT-93194 Klaipėda |
|  | Nacionalinis osteoporozės centras, VšĮ | Liepojos g. 41, LT-91001 Klaipėda |
|  | Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba, Klaipėdos I-asis teritorinis skyrius | K. Donelaičio g. 3, LT-92144 Klaipėda |
|  | Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba, Klaipėdos II-asis teritorinis skyrius | K. Donelaičio g. 3, LT-92144 Klaipėda |
|  | Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba, Klaipėdos III-asis teritorinis skyrius | Bangų g. 15, LT-91250 Klaipėda |
|  | Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ | Jaunystės g. 4, LT-91274 Klaipėda |
|  | Respublikinė Klaipėdos ligoninė, VšĮ | S. Nėries g. 3, LT-92231 Klaipėda |
|  | Saulėtoji ambulatorija | Taikos pr. 33, LT-91145 Klaipėda |
|  | Sportininkų ambulatorija | Sportininkų g. 16, LT-92257 Klaipėda |
|  | Testas, VšĮ | Dubysos g. 31, LT-91181 Klaipėda |
|  | Vaidaugų ambulatorija | Vaidaugų g. 7, LT-95220 Klaipėda |
|  | Žvejų ambulatorija | Naikupės g. 14, LT-93189 Klaipėda |