LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOS IR

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO

Į S A K Y M A S

VANDENS VARTOJIMO NORMOS RSN 26-90

1991 m. birželio 24 d. Nr. 79/76

Vilnius

Lietuvos  Respublikos  vandens  vartojimo  normas  RSN   26-90

parengė   Valstybinio  projektavimo  instituto    "Lietprojektas"

vyriausiasis  vandentvarkos specialistas E.Povilaitis.  Naudingus

patarimus teikė ir talkino doc. techn.m.k. V.Šulga.

RSN  26-90 parengtos įvertinus literatūros duomenis apie   kai

kurių  pasaulio miestų vandens vartojimą, SSSR vandens  vartojimo

normas,  Žemės  ūkio statybos projektavimo  instituto   sudarytas

normas  sodyboms, o taip pat Lietuvos vandentiekio,   nuotekynės,

vandenruošos ir vandenvalos įrenginių eksploatacijos patyrimą.

RSN 26-90 suderintos su:

Lietuvos   Respublikos   Sveikatos   apsaugos     ministerijos

Respublikiniu higienos centru (1990 12 21, raštas Nr. 1-720)

Lietuvos Statybos ir architektūros mokslinio tyrimo  institutu

(1991 01 02, raštas Nr. 05-ŠS)

Lietuvos Respublikos Gamybiniu susivienijimu "Vanduo" (1991 01

18, raštas Nr. 7-21)

Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija (1991 02 03)

Pateikė tvirtinti  Patvirtinta:                  Įsigalioja nuo

Lietuvos Respublikos          1991 m. spalio

Projektavimo ir    Statybos ir urbanistikos      mėn. 1 d.

statybos           ministerijos 1991 m birželio

normatyvų          mėn. 24 d. įsakymu Nr. 79

departamentas      Lietuvos Respublikos

Aplinkos apsaugos

departamento 1991 m.

birželio mėn. 08d įsakymu

Nr. 76

+--------------------+-----------------+------------------------+

|Lietuvos Respublikos|  Respublikinės  |        RSN 26-90       |

|    statybos ir     | statybos normos |                        |

|    urbanistikos    +-----------------+------------------------+

|    ministerija     |Vandens vartojimo|Netenka galios:RSN 26-  |

|Lietuvos Respublikos|      normos     |77; RSN 63-77; SSSR SNiT|

|  aplinkos apsaugos |                 |2.04.01-85              |

|    departamentas   |                 |3 priedas; SNiT 2.04.02-|

|                    |                 |84 2.1+2.10 poskyriai;  |

|                    |                 |SniT 2.04.03-85         |

|                    |                 |2.1+2.9 poskyriai       |

+--------------------+-----------------+------------------------+

1. ĮVADAS

1.1.  Lietuvos  Respublikos  vandens  vartojimo  normos    yra

privalomos visoms organizacijoms, projektuojančioms,  statančioms

ir  eksploatuojančioms vandentiekio, nuotekynės, vandenruošos  ir

vandenvalos įrenginius bei sprendžiančios inžinerinės įrangos  ir

aprūpinimo vandeniu klausimus.

1.2.  Vandens  vartojimo  normos  taikomos  sudarant   miestų,

miestelių   ir  gyvenviečių  generalinius  planus,    žemėtvarkos

schemas,  gyvenamųjų rajonų ir mikrorajonų detalaus   suplanavimo

projektus,  miestų,  miestelių, gyvenviečių ir  pramonės   rajonų

vandentiekio ir nuotekynės schemas, atskirų objektų projektus bei

techninius etaloninius skaičiavimus.

1.3. Vandens vartojimo norma arba vandens reikmės norma -  tai

vienam  naudotojui tenkantis skaičiuojamasis vandens kiekis.  Jos

dydis  neapriboja  vandens sunaudojimo, o yra  priemonė   vandens

reikmei  skaičiuoti  projektuojant  naujus  ar  plečiant   esamus

vandentiekius ir nuotekynes.

1.4.   Šios  normos  gali  būti  taikomos  atsiskaitant     su

vartotojais, kai nėra vandens apskaitos prietaisų.

1.5.  Skirtingiems tikslams naudojamo vandens kokybei  keliami

nevienodi  reikalavimai,  todėl  teikiamas vanduo  skirstomas   į

buitinį, gamybinį, girdomąjį ir priešgaisrinį.

1.6.  Buitiniu  vandeniu vadinamas vanduo, vartojamas   gerti,

maistui  gaminti, praustis, skalbti, buities tarnybų   (siuvyklų,

skalbyklų,  kirpyklų,  dirbtuvių, parduotuvių, taisyklų ir   kt.)

poreikiams,  civilinių pastatų švarai palaikyti ir   gyvenvietėms

tvarkyti   (želdiniams   ir  gatvėms  laistyti,  fontanams     ir

plaukykloms  papildyti  ir  kt.).  Buitinis  vanduo  turi    būti

nekenksmingas  sveikatai,  jame  negali būti  ligas   sukeliančių

bakterijų,  jis  turi būti skaidrus, bekvapis, gero skonio.   Tik

laistymui galima naudoti ir prastesnės kokybės vandenį.

Buitinio vandens naudojimo vietos:

1) gyvenamieji namai (daugiabučiai, bendrabučiai, sodybos;

2)  pramonės  ir  žemės ūkio įmonės  bei  gamybinės   įstaigos

(darbuotojų poreikiai);

3)  viešieji pastatai (bažnyčios, teatrai, muziejai,  koncertų

ir  sporto  salės,  mokyklos  ir  kitos  įstaigos,  o  taip   pat

aptarnavimo  sfera: siuvyklos, skalbyklos, kirpyklos,  dirbtuvės,

parduotuvės, taisyklos ir t.t.);

4) viešosios vietos (gatvės,aikštės, želdynai).

Buitinio vandens vartojimo normos yra šios:

a) bendrosios, apimančios visų keturių aukščiau nurodytų vietų

vandens reikmes, o taip pat nežinomuosius ištėkius (1/d.gyv.),

b)  sąlyginės, apimančios pirmos ir trečios aukščiau  nurodytų

vietų vandens reikmes (1/d.gyv.),

c) grynosios, apimančios:

- pavienių gyvenamųjų trobesių vandens reikmes (1/d.žm.),

- pavienių įmonių darbuotojų vandens reikmes (1/d.žm.),

- pavienių viešųjų pastatų vandens reikmes (1/d.vart.),

-  vandens reikmes viešųjų vietų tvarkymui (1/d.m2  arba  1/d.

gyv.).

1.7.  Gamybiniu  vandeniu vadinamas vanduo, kuris   naudojamas

pramonės,  transporto,  energetikos, žemės ūkio ir  kitų   įmonių

įvairiems procesams: produkcijai gaminti, žaliavoms ir dirbiniams

plauti, įrengimams aušinti, garui gaminti, drėkinti ir kt.

Gamybinio  vandens reikmė nustatoma remiantis  technologiniais

skaičiavimais.  Vandens  poreikiai produkcijos vienetui   gaminti

labai  nevienodi,  nes priklauso nuo žaliavos rūšies,   gamybinių

įrengimų ir aparatų tipo, technologinio proceso schemos, vietinių

sąlygų,  todėl čia nepateikiami. Lietuvoje šios vandens   reikmės

svyruoja  nuo 0 iki 2500,0 m3/d.gyv. Tikslius gamybinio   vandens

poreikius galima nustatyti tik vadovaujantis tos šakos technologo

nurodymais.

Gamybinio   vandens   reikmę  apytikriai  galima     įvertinti

naudojantis  sustambintomis, gautomis apibendrinus  eksploatacinę

patirtį, vandens normomis produkcijos vienetui (5).

Gamybinis  vanduo gali būti geriamos arba techninės   kokybės.

Geriamos  kokybės  vanduo  dėl  jo  ribotų  išteklių  gali   būti

naudojamas  tik  tam, kur negalima panaudoti  techninės   kokybės

vandens.

1.8. Girdomuoju vandeniu vadinamas vanduo, vartojamas  naminių

gyvulių,  paukščių  ir  žvėrelių girdymui,  priežiūrai,   patalpų

tvarkymui  ir pašarų ruošimui. Šio vandens kokybė paprastai  turi

prilygti geriamojo vandens kokybei.

1.9.  Priešgaisriniu  vandeniu  vadinamas  bet  koks   vanduo,

skirtas gaisrams gesinti. Priešgaisrinio vandens reikmės matas  -

skaičius  gaisrų,  galinčių vienu metu kilti miesto,   miestelio,

gyvenvietės,  pramonės  rajono  ar grupės  įmonių   teritorijoje.

Vandens  kiekis  taip pat priklauso nuo miesto didumo,   trobesių

aukščio, didumo, atsparumo ugniai, pastatuose vykstančios gamybos

pobūdžio,    todėl   yra   skaičiuojamas   pagal      atitinkamas

priešgaisrines normas.

1.10.  Leidinyje pateikiamos šios vidutinės vandens  vartojimo

normos:

a) jungtinės - tai pramonės geriamos kokybės vandens apytikrių

sąnaudų ir bendrųjų buitinio vandens vartojimo normų bei nežinomų

ištėkių suma (1/d.,gyv.);

b)  buitinio  vandens vartojimo normos (jų  išskaidymą   žiūr.

p.1.6) (1/d.gyv.),

c) girdomojo vandens reikmės normos (1/d.vart.),

d) sodybų vasaros metu suvartojamo vandens normos (1/d.sod.),

f) sodinių ir gėlynų laistymui vartojamo vandens normos  (1/d.

m2).

1.11.  nežinomuosius  vandens ištėkius Lietuvos  miestams   ir

miesteliams rekomenduojama priimti 12% (Hamburgo - 6%; Kopenhagos

-7,4%, Ciuricho - 10%; Helsinkio - 10%; Roterdamo - 11%; Vienos -

12%; Briuselio - 12%; Antverpeno - 16,1% ir t.t.), o infiltraciją

į nuotekų tinklus taip pat - 12%.

Šiuo   dydžiu   turi  būti  didinami  tiekiamo  vandens     ir

kanalizuojamų nuotekų kiekiai.

1.12.  Suvartojamo  vandens  kiekis  priklauso  ne  tik    nuo

naudotojų skaičiaus, bet ir nuo daugybės kitų sąlygų: tai pastatų

techninės  įrangos  (kuo komfortiškesnis pastatas,  tuo   daugiau

reikia vandens), miesto pobūdžio (kultūros ir regionų  centruose,

kurortiniuose  miestuose  dėl  žmonių sambūrių  ir   švytuoklinės

migracijos  vandens  suvartojama daugiau, negu to paties   didumo

kituose  miestuose),  tiekiamo vandens kokybės, vandens   tiekimo

tolygumo,  slėgio (kuo didesnis slėgis, tuo daugiau   sunaudojama

vandens),  karšto  vandens  ruošimo būdo  ir  tolygumo,   vandens

apskaitos ir t.t.

Atsižvelgiant  į  tai,  o taip pat į būsimą  vandentiekio   ir

nuotekynės  išvystymą bei į pramonės ir žemės ūkio įmonių  įtaką,

Lietuvos  Respublikos  miestai,  miesteliai ir  gyvenvietės   yra

suskirstyti į šešias kategorijas.

1.13. Vandens vartojimo normos nustatytos kiekvienai miesto ar

miestelio  kategorijai.  Normos tinka bet  kuriam   skaičiuojamam

laikotarpiui.

1.14.  Kurortų žiemą suvartojamo vandens kiekis skiriasi   nuo

vasarą  suvartojamo  vandens kiekio, todėl vandens reikmės   turi

būti skaičiuojamos dviems sezonams.

1.15.   Vandens  sąnaudų  žinojimui,  nenaudingų    ištekėjimų

mažinimui ir įmonių bei gyventojų tiksliam apmokestinimui visuose

gyvenamuosiuose,  viešuosiuose, įmonių ir bendrovių   pastatuose,

ir,  esant galimybei, butuose turi būti įrengiami vandens  kiekio

matavimo skaitikliai.

2. RESPUBLIKOS MIESTŲ IR MIESTELIŲ KATEGORIJOS

2.1.  Lietuvos miestai ir miesteliai pagal vandens   vartojimą

skirstomi į šešias kategorijas. Skirstymo kriterijai nurodyti  p.

1.12.  Toks  suskirstymas  yra rekomenduojamas.  Ruošiant   naują

atitinkamo  miesto ir miestelio generalinį planą ir   patikslinus

kai kuriuos kriterijus, kategoriją galima pakeisti.

2.2. Pirmos kategorijos miestai ir kurortai:

1. Vilnius

2. Kaunas

3. Klaipėda

4. Šiauliai

5. Panevėžys

6. Alytus

7. Marijampolė

8. Telšiai

9. Druskininkai

10. Palanga

11. Neringa

12. Birštonas

2.3. Antros kategorijos miestai:

1. Elektrėnai

2. Jonava

3. Kėdainiai

4. Mažeikiai

5. Plungė

6. Sniečkus

7. Tauragė

8. Trakai

9. Ukmergė

10. Utena

2.4. Trečios kategorijos miestai:

1. Anykščiai

2. Biržai

3. Jurbarkas

4. Kaišiadorys

5. Kretinga

6. N.Akmenė

7. Radviliškis

8. Rokiškis

9. Šilutė

10. Varėna

2.5. Ketvirtos kategorijos miestai ir miesteliai:

1. Gargždai

2. Garliava

3. Grigiškės

4. Ignalina

5. Joniškis

6. Juodupė

7. Kalvarija

8. Kazlų Rūda

9. Kelmė

10. Kybartai

11. Kupiškis

12. Kuršėnai

13. Lazdijai

14. Lentvaris

15. Molėtai

16. Pabradė

17. Pakruojis

18. Pasvalys

19. Prienai

20. Raseiniai

21. Skuodas

22. Šakiai

23. Šalčininkai

24. Šilalė

25. Širvintos

26. Švenčionys

27. Švenčionėliai

28. Vilkaviškis

29. Vievis

30. Zarasai

2.6. Penktos kategorijos miestai ir miesteliai:

1. Akmenė

2. Antalieptė

3. Ariogala

4. Balbieriškis

5. Baltoji Vokė

6. Baisogala

7. Daugai

8. Dotnuva

9. Dūkštas

10. Dusetos

11. Eišiškės

12. Ežerėliai

13. Gelgaudiškis

14. Grinkiškis

15. Gruzdžiai

16. Išlaužas

17. Jieznas

18. Joniškėlis

19. Kačerginė

20. Kavarskas

21. Kudirkos Naumiestis

22. Kulautuva

23. Linkuva

24. Likėnai

25. Naujamiestis

26. Nemenčinė

27. Obeliai

28. Pagėgiai

29. Pandėlys

30. Priekulė

31. Panemunė

32. Ramygala

33. Raudondvaris (Nevėžio)

34. Rietavas

35. Rūdiškės

36. Rusnė

37. Salantai

38. Seda

39. Simnas

40. Skaudvilė

41. Smalininkai

42. Subačius

43. Šeduva

44. Tyruliai

45. Tytuvėnai

46. Troškūnai

47. Turmantas

48. Užventis

49. Vabalninkas

50. Varniai

51. Veisiejai

52. Viekšniai

53. Vilkija

54. Virbalis

55. Žagarė

56. Žemaičių Naumiestis

57. Žiežmariai

2.7.  Šeštai kategorijai priskirtini smulkesni miesteliai   ir

gyvenvietės, kurie turi arba ateityje turės savas vandens tiekimo

ir nuotekų šalinimo sistemas.

3. JUNGTINĖS VANDENS VARTOJIMO NORMOS

3.1.  Jungtinės vandens vartojimo normos nustatytos  remiantis

SN  ir  T  2.04.02-84 p.2.9  rekomendacijomis,  Lietuvos   miestų

generaliniais planais bei eksploatacijos patyrimų.

3.2.  Jungtinės  vandens  vartojimo normos jungia  visas   tik

geriamos  kokybės  vandens  mieste, miestelyje  ar   gyvenvietėje

reikmes.   Jos   taikomos  sudarant  perspektyvines     rajonines

kompleksinio vandens išteklių naudojimo schemas.

3.3.  Jungtinės  vandens  vartojimo  normos  -  tai   pramonės

geriamos  kokybės vandens apytikrių sąnaudų, sąlyginai  tenkančių

vienam  gyventojui, ir bendrųjų buitinio vandens vartojimo  normų

(žiūr. p.4) suma (1/d.gyv.).

3.4. Jungtinės metų vidutinės vandens reikmės paros normos

1 lentelė

+----+----------------+------+------------------------------------+

|Eil.|Vandens         |Mato  |  Miestų ir miestelių kategorijos   |

|Nr. |paskirtis       |vnt.  +-----+-----+-----+------+-----+-----+

|    |                |      |  I  |  II | III |  IV  |  V  |  VI |

+----+----------------+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+

|1.  |Geriamos kokybės|1/d.  | 500 | 430 | 360 |  290 | 230 | 180 |

|    |vandens buitinės|gyv.  |     |     |     |      |     |     |

|    |ir pramonės     |      |     |     |     |      |     |     |

|    |reikmės bei     |      |     |     |     |      |     |     |

|    |nežinomieji     |      |     |     |     |      |     |     |

|    |ištėkiai        |      |     |     |     |      |     |     |

+----+----------------+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+

4. BENDROSIOS BUITINIO VANDENS VARTOJIMO NORMOS

4.1.  Bendrosios  vandens  vartojimo normos  -  tai   geriamos

kokybės vandens sąnaudos gyvenamuosiuose trobesiuose, pramonės ir

žemės   ūkio  įmonėse  bei  gamybinėse  įstaigose     (darbuotojų

poreikiai),   viešuosiuose   pastatuose  (bažnyčios,     teatrai,

muziejai, koncertų ir sporto salės, viešbučiai, mokyklos ir kitos

įstaigos,  o taip pat aptarnavimo sfera: siuvyklos,   skalbyklos,

kirpyklos, dirbtuvės, parduotuvės, taisyklos ir t.t.) ir  viešose

vietose (gatvės, aikštės, želdynai).

4.2.  Bendrosios vandens vartojimo normos apima visas  miesto,

miestelio ar gyvenvietės buitinio vandens apytikrias sąnaudas  ir

nežinomuosius  ištėkius,  todėl jos naudojamos  tik   apytikriems

skaičiavimams.

4.3. Bendrosios vidutinės buitinio vandens vartojimo normos

2 lentelė

+----+---------------+------+------------------------------------+

|Eil.|Vandens        |Mato  |  Miestų ir miestelių kategorijos   |

|Nr. |paskirtis      |vnt.  +-----+-----+-----+------+-----+-----+

|    |               |      |  I  |  II | III |  IV  |  V  |  VI |

+----+---------------+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+

|1.  |Geriamos       |1/d.  | 370 | 320 | 270 |  230 | 190 | 160 |

|    |kokybės vandens|gyv.  |     |     |     |      |     |     |

|    |buitinės       |      |     |     |     |      |     |     |

|    |reikmės ir     |      |     |     |     |      |     |     |

|    |nežinomieji    |      |     |     |     |      |     |     |

|    |ištėkiai       |      |     |     |     |      |     |     |

+----+---------------+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+

5. SĄLYGINĖS BUITINIO VANDENS VARTOJIMO NORMOS

5.1.  Sąlyginės  buitinio vandens vartojimo  normos   taikomos

visiems   generaliniams  planams,  vandentiekio  ir    nuotekynės

schemoms,  detalaus  suplanavimo projektams,  gyvenamųjų   rajonų

projektams,  techniniams  ekonominiams  bei  kitiems    tiksliems

skaičiavimams. Jos tinka ir nuotekų debitams skaičiuoti.

5.2.  Sąlyginės  buitinio  vandens  vartojimo  normos   jungia

buitinio   vandens   reikmes  gyvenamuosiuose  trobesiuose     ir

viešuosiuose  pastatuose.  Jose nėra pramonės įmonių   darbuotojų

vandens  reikmių,  vandens sąnaudų viešųjų vietų priežiūrai   bei

nežinomųjų ištėkių.

5.3.  Sąlyginės  buitinio vandens vartojimo normos   pateiktos

pagal  gyvenamųjų  trobesių  techninę  įrangą.  Kitas    sąlygas,

turinčias  įtakos  vandens suvartojimui, apsprendžia  miesto   ir

miestelio kategorija.

5.4.  Vanduo skirtingomis metų paromis vartojamas  netolygiai.

Didžiausios  metų vandens reikmės per parą santykis su   vidutine

reikme  yra  išreiškiamas  vandens  vartojimo  netolygumo   paros

koeficientu Kd.max. Jis priklauso nuo miesto dydžio,  inžinerinės

įrangos,   įmonių   darbo   ir   kitų   specifinių      veiksnių.

Rekomenduojamas  K d.max= 1,2+1,4 (Helsinkio - 1,18; Stokholmo  -

1,25;  Roterdamo  -  1,20; Miuncheno - 1,33;  Hamburgo  -   1,40;

Ciuricho - 1,51).

5.5. Sąlyginės buitinio vandens vartojimo normos

3 lentelė

+----+--------------+-------------+----------------------------------+

|Eil.|Gyvenamųjų    |Mat. vien. ir|          Vandens normos          |

|Nr. |trobesių      |žymėjimas    +----------------------------------+

|    |santechninė   |             |  Miestų ir miestelių kategorijos |

|    |įranga        +-------+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+

|    |              |ženklas|  1  |  I  |  II | III | IV |  V  |  VI |

|    |              |       |gyv. |     |     |     |    |     |     |

+----+--------------+-------+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+

|  1 |      2       |   3   |  4  |  5  |  6  |  7  |  8 |  9  |  10 |

+----+--------------+-------+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+

|1.  |Namai be      | q vid | 1/d |  50 |  45 |  40 | 35 |  32 |  30 |

|    |vandentiekio  |       |     |     |     |     |    |     |     |

|    |ir            |K d.max|  -  |1,30 |1,32 |1,34 |1,36|1,38 |1,40 |

|    |kanalizacijos,|       |     |     |     |     |    |     |     |

|    |o vanduo      |       |     |     |     |     |    |     |     |

|    |imamas iš     |       |     |     |     |     |    |     |     |

|    |vandens       |       |     |     |     |     |    |     |     |

|    |kolonėlių     |       |     |     |     |     |    |     |     |

+----+--------------+-------+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+

|2.  |Namai su      | q vid | 1/d |  75 |  70 |  65 | 60 |  55 |  50 |

|    |vandentiekiu, |       |     |     |     |     |    |     |     |

|    |tačiau be     |K d.max|  -  |1,28 |1,30 |1,32 |1,34|1,36 |1,38 |

|    |kanalizacijos |       |     |     |     |     |    |     |     |

+----+--------------+-------+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+

|3.  |Namai su      | q vid | 1/d | 150 | 140 | 130 |125 | 120 | 115 |

|    |vandentiekiu  |       |     |     |     |     |    |     |     |

|    |ir            |K d.max|  -  |1,26 |1,28 |1,30 |1,32|1,34 |1,36 |

|    |kanalizacija, |       |     |     |     |     |    |     |     |

|    |tačiau be     |       |     |     |     |     |    |     |     |

|    |vonių         |       |     |     |     |     |    |     |     |

+----+--------------+-------+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+

|4.  |Namai su      | q vid | 1/d | 230 | 210 | 195 |180 | 170 | 160 |

|    |vandentiekiu, |       |     |     |     |     |    |     |     |

|    |kanalizacija  |K d.max|  -  |1,23 |1,25 |1,27 |1,29|1,31 |1,33 |

|    |ir voniomis   |       |     |     |     |     |    |     |     |

|    |bei vietiniu  |       |     |     |     |     |    |     |     |

|    |vandens       |       |     |     |     |     |    |     |     |

|    |ruošimu       |       |     |     |     |     |    |     |     |

+----+--------------+-------+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+

|5.  |Namai su      | q vid | 1/d | 300 | 280 | 260 |250 | 240 | 230 |

|    |vandentiekiu, |       |     |     |     |     |    |     |     |

|    |kanalizacija  |K d.max|  -  |1,20 |1,22 |1,24 |1,26|1,28 |1,30 |

|    |ir            |       |     |     |     |     |    |     |     |

|    |centralizuotu |       |     |     |     |     |    |     |     |

|    |karšto vandens|       |     |     |     |     |    |     |     |

|    |tiekimu       |       |     |     |     |     |    |     |     |

+----+--------------+-------+-----+-----+-----+-----+----+-----+-----+

Pastaba: Visų  kategorijų  miestų  ir  miestelių  gyvenamuosiuose

rajonuose su vandens kolonėlėmis arba tik su  vandentiekiu

nuotekų vidutinė norma 30 1/d/gyv.

6. PAVIENIŲ GYVENAMŲJŲ TROBESIŲ GRYNOSIOS VANDENS SUVARTOJIMO

NORMOS

6.1.  Šios normos pakeičia SSSR SN ir T 2.04.01-85 dalį  3-čio

priedo.

6.2.  Gyvenamuosiuose  trobesiuose vanduo vartojamas   maistui

gaminti,  gerti,  praustis,  maudytis, skalbti,  indams   plauti,

tvarkyti  kambarius,  valyti sanitarinius  prietaisus,   laistyti

kambarinius augalus, drėkinti orą ir kt.

6.3. Šios normos taikomos skaičiuojant pavienio vienabučio  ar

bendrabučio namo vandens reikmes ir nuotekų kiekį.

6.4. Vienabučio, daugiabučio ir bendrabučio namo gyventojų

vandens suvartojimo normos

4 lentelė

+----+---------------+----+--------------------------+------------+

|Eil.|Santechninė    |Mato|Šalto ir karšto vandens   |San.        |

|Nr. |įranga         |vnt.|norma, 1                  |prietaiso   |

|    |               |    +-----------------+--------+debitas 1/s |

|    |               |    |      paros      |valandos|(1/h)       |

|    |               |    +----+---+----+---+---+----+-----+------+

|    |               |    |    |   |    |   |   |    |     | š    |

|    |               |    | sum| k | sum| k |sum| k  |  sum|q     |

|    |               |    |q   |q  |q   |q  |q  |q   |qt   | pt   |

|    |               |    | vid|vid| max|max|max| max|  pt |arba  |

|    |               |    |    |   |    |   |   |    |     | k    |

|    |               |    |    |   |    |   |   |    |     |q     |

|    |               |    |    |   |    |   |   |    |     | pt   |

+----+---------------+----+----+---+----+---+---+----+-----+------+

|  1 |       2       |  3 |  4 | 5 |  6 | 7 | 8 |  9 |  10 |  11  |

+----+---------------+----+----+---+----+---+---+----+-----+------+

|     Viešbučiai ir daugiabučiai namai                            |

+----+---------------+----+----+---+----+---+---+----+-----+------+

|1.  |Namas be       |  1 | 30 | - | 42 | - |10,|  - |  -  |      |

|    |vandentiekio ir|gyv.|    |   |    |   | 0 |    |     |      |

|    |kanalizacijos, |    |    |   |    |   |   |    |     |      |

|    |o vanduo imamas|    |    |   |    |   |   |    |     |      |

|    |iš šulinio arba|    |    |   |    |   |   |    |     |      |

|    |iš gatvės      |    |    |   |    |   |   |    |     |      |

|    |vandens        |    |    |   |    |   |   |    |     |      |

|    |kolonėlės      |    |    |   |    |   |   |    |     |      |

+----+---------------+----+----+---+----+---+---+----+-----+------+

|2.  |Namas su       |  " | 50 | - | 69 | - |6,0|  - | 0,2 |  0,2 |

|    |vandentiekiu,  |    |    |   |    |   |   |    |(50) | (50) |

|    |tačiau be      |    |    |   |    |   |   |    |     |      |

|    |kanalizacijos  |    |    |   |    |   |   |    |     |      |

+----+---------------+----+----+---+----+---+---+----+-----+------+

|3.  |Namas su       |  " | 90 | - |120 | - |6,5|  - | 0,2 |  0,2 |

|    |vandentiekiu ir|    |    |   |    |   |   |    |(50) | (50) |

|    |kanalizacija be|    |    |   |    |   |   |    |     |      |

|    |vonių          |    |    |   |    |   |   |    |     |      |

+----+---------------+----+----+---+----+---+---+----+-----+------+

|4.  |Taip pat su    |  " |105 | - |140 | - |7,0|  - | 0,2 |  0,2 |

|    |dujinėmis      |    |    |   |    |   |   |    |(50) | (50) |

|    |viryklėmis     |    |    |   |    |   |   |    |     |      |

+----+---------------+----+----+---+----+---+---+----+-----+------+

|5.  |Namas su       |  " |140 | - |180 | - |8,1|  - | 0,3 |  0,3 |

|    |vandentiekiu ir|    |    |   |    |   |   |    |(300)|(300) |

|    |kanalizacija,  |    |    |   |    |   |   |    |     |      |

|    |su voniomis ir |    |    |   |    |   |   |    |     |      |

|    |kieto kuro     |    |    |   |    |   |   |    |     |      |

|    |vandens šildymo|    |    |   |    |   |   |    |     |      |

|    |kolonėlėmis    |    |    |   |    |   |   |    |     |      |

+----+---------------+----+----+---+----+---+---+----+-----+------+

|6.  |Namas su       |  " |160 | - |205 | - |10,|  - | 0,3 |  0,3 |

|    |vandentiekiu ir|    |    |   |    |   | 5 |    |(300)|(300) |

|    |kanalizacija,  |    |    |   |    |   |   |    |     |      |

|    |su voniomis ir |    |    |   |    |   |   |    |     |      |

|    |dujiniais      |    |    |   |    |   |   |    |     |      |

|    |vandens        |    |    |   |    |   |   |    |     |      |

|    |šildytuvais    |    |    |   |    |   |   |    |     |      |

+----+---------------+----+----+---+----+---+---+----+-----+------+

|7.  |Namas su       |  " |180 | - |230 | - |13,|  - | 0,3 |  0,3 |

|    |vandentiekiu ir|    |    |   |    |   | 0 |    |(300)|(300) |

|    |kanalizacija,  |    |    |   |    |   |   |    |     |      |

|    |su voniomis,   |    |    |   |    |   |   |    |     |      |

|    |praustuvais ir |    |    |   |    |   |   |    |     |      |

|    |greitaeigiais  |    |    |   |    |   |   |    |     |      |

|    |dujiniais      |    |    |   |    |   |   |    |     |      |

|    |vandens        |    |    |   |    |   |   |    |     |      |

|    |šildytuvais    |    |    |   |    |   |   |    |     |      |

+----+---------------+----+----+---+----+---+---+----+-----+------+

|8.  |Namas su       |  " |185 |75 |230 |92 |12,|7,9 | 0,2 | 0,14 |

|    |vandentiekiu ir|    |    |   |    |   | 5 |    |(100)| (60) |

|    |kanalizacija,  |    |    |   |    |   |   |    |     |      |

|    |su             |    |    |   |    |   |   |    |     |      |

|    |centralizuotu  |    |    |   |    |   |   |    |     |      |

|    |karšto vandens |    |    |   |    |   |   |    |     |      |

|    |tiekimu, su    |    |    |   |    |   |   |    |     |      |

|    |praustuvais,   |    |    |   |    |   |   |    |     |      |

|    |plautuvėmis ir |    |    |   |    |   |   |    |     |      |

|    |dušais (be     |    |    |   |    |   |   |    |     |      |

|    |vonių)         |    |    |   |    |   |   |    |     |      |

+----+---------------+----+----+---+----+---+---+----+-----+------+

|9.  |Taip pat su    |  " |210 |85 |270 |110|14,|9,2 | 0,3 |  0,2 |

|    |sėdimomis      |    |    |   |    |   | 3 |    |(300)|(200) |

|    |voniomis       |    |    |   |    |   |   |    |     |      |

+----+---------------+----+----+---+----+---+---+----+-----+------+

|10. |Taip pat su    |  1 |230 |92 |300 |120|15,|10,0| 0,3 |  0,2 |

|    |1500-:-1700 mm |gyv.|    |   |    |   | 6 |    |(300)|(200) |

|    |voniomis       |    |    |   |    |   |   |    |     |      |

+----+---------------+----+----+---+----+---+---+----+-----+------+

|11. |Taip pat       |  " |250 |100|315 |125|20,|10,9| 0,3 |  0,2 |

|    |pagerintos     |    |    |   |    |   | 0 |    |(300)|(200) |

|    |įrangos        |    |    |   |    |   |   |    |     |      |

+----+---------------+----+----+---+----+---+---+----+-----+------+

|     Bendrabučiai                                                |

+----+---------------+----+----+---+----+---+---+----+-----+------+

|1.  |Namas su       |  " | 85 |50 |110 |65 |10,|6,3 | 0,2 | 0,14 |

|    |vandentiekiu ir|    |    |   |    |   | 4 |    |(100)| (60) |

|    |kanalizacija,  |    |    |   |    |   |   |    |     |      |

|    |su bendrais    |    |    |   |    |   |   |    |     |      |

|    |praustuvais,   |    |    |   |    |   |   |    |     |      |

|    |išpuodžiais ir |    |    |   |    |   |   |    |     |      |

|    |dušais         |    |    |   |    |   |   |    |     |      |

+----+---------------+----+----+---+----+---+---+----+-----+------+

|2.  |Taip pat su    |  " |110 |60 |140 |75 |12,|8,2 | 0,2 | 0,14 |

|    |praustuvais ir |    |    |   |    |   | 5 |    |(100)| (60) |

|    |išpuodžiais    |    |    |   |    |   |   |    |     |      |

|    |šalia kambarių |    |    |   |    |   |   |    |     |      |

|    |ir bendrais    |    |    |   |    |   |   |    |     |      |

|    |dušais         |    |    |   |    |   |   |    |     |      |

+----+---------------+----+----+---+----+---+---+----+-----+------+

|3.  |Taip pat su    |  " |140 |80 |175 |100|13,|8,5 | 0,2 | 0,14 |

|    |praustuvais,   |    |    |   |    |   | 0 |    |(100)| (60) |

|    |išpuodžiais ir |    |    |   |    |   |   |    |     |      |

|    |dušais šalia   |    |    |   |    |   |   |    |     |      |

|    |kambarių       |    |    |   |    |   |   |    |     |      |

+----+---------------+----+----+---+----+---+---+----+-----+------+

7. PAVIENIŲ ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ GRYNOSIOS VANDENS SUVARTOJIMO

NORMOS

7.1.  Šios normos apima įmonės darbuotojų vandens reikmes,   o

taip pat vandens kiekį, reikalingą darbuotojų buitinių ir poilsio

patalpų tvarkymui.

7.2.   Įmonės  administracijos,  inžinerijos  ir    komercijos

darbuotojų  vandens  reikmės skaičiuojamos kaip   administracinio

pastato darbuotojų (p.8.6).

7.3.  Šiose  normose  nepriimtos  įmonės  gamybinio    vandens

reikmės,  valgyklų vandens sąnaudos, o taip pat vandens   kiekis,

reikalingas specifiniams sanitariniams prietaisams (kojų ar rankų

vonelėms ir kt.) (p.1.7).

7.4.  Įmonių  darbuotojų buities reikalams naudojamo   vandens

norma priklauso nuo oro temperatūros darbo vietoje. Taikomos  dvi

vandens  normos,  o  jų  skiriamoji riba yra  84  kJ   kiekvienam

patalpos  m3  per  valandą  technologinių  įrengimų   išskiriamos

šilumos.  Kai  šilumos išsiskiria daugiau kaip 84  kJ/m3/h,   tai

cechas vadinamas karštuoju.

Dušų  skaičius įmonėse priklauso nuo darbo pobūdžio kokių   ir

kiek  yra  teršiančių  medžiagų ir išsiskiria dulkių,  šlapi   ar

drėgni  procesai, tepasi drabužiai ar rankos ir kt.  Technologinį

procesą,  o taip pat dušų skaičių nustato tos šakos  technologas.

Kiekvienam dušui skiriama 500 l vandens. Jis turi būti  pateiktas

per valandą kiekvienai pamainai pasibaigus.

7.5. Vandens vartojimo karštuose cechuose netolygumo  valandos

koeficientas kh.max =2,5, o paprastuose cechuose - k h.max=  3,0.

Vandens vartojimo netolygumo paros koeficientas kh.max =1,3.

7.6. Pavienių įmonių darbuotojų grynosios vandens  suvartojimo

normos

5 lentelė

+----+------------+------+--------------------------+------------+

|Eil.|Įmonės      |Mato  |Šalto ir karšto vandens   |San.        |

|Nr. |patalpa     |vnt.  |norma                     |prietaiso   |

|    |            |      |                          |1/s(1/h)    |

|    |            |      +-----------+--------------+-----+------+

|    |            |      |   paros   |   valandos   | sum | š    |

|    |            |      +-----+-----+------+-------+q    |q     |

|    |            |      | sum | k   | sum  | k     | pt  | pt   |

|    |            |      |q    |q    |q     |q      |     |arba  |

|    |            |      | max | max | h.max| h.max |     | k    |

|    |            |      |     |     |      |       |     |q     |

|    |            |      |     |     |      |       |     | pt   |

+----+------------+------+-----+-----+------+-------+-----+------+

|1.  |Buitinės su |  1   | 500 | 270 |  500 |  270  | 0,2 | 0,14 |

|    |dušais      |dušas |     |     |      |       |(500)|(270) |

+----+------------+------+-----+-----+------+-------+-----+------+

|   Pastaba: Paros debitas proporcingas pamainų skaičiui         |

+----+------------+------+-----+-----+------+-------+-----+------+

|2.  |Karštieji   |  1   |  45 |  24 | 14,1 |  8,4  |0,14 |  0,1 |

|    |cechai      |darb. |     |     |      |       |(60) | (40) |

|    |(šilumos    |      |     |     |      |       |     |      |

|    |išsiskiria  |      |     |     |      |       |     |      |

|    |84 kJ/m3/h) |      |     |     |      |       |     |      |

+----+------------+------+-----+-----+------+-------+-----+------+

|3.  |Paprastieji |  "   |  25 |  11 |  9,4 |  4,4  |0,14 |  0,1 |

|    |cechai      |      |     |     |      |       |(60) | (40) |

+----+------------+------+-----+-----+------+-------+-----+------+

8. PAVIENIŲ VIEŠŲJŲ PASTATŲ GRYNOSIOS VANDENS SUVARTOJIMO NORMOS

8.1.  Šios normos pakeičia SSSR SN ir T 2.04.01-85 dalį   3-io

priedo.

8.2.  Viešųjų pastatų vandens reikmės skaičiuojamos  sąlyginai

priimant   vienetinį   vandens  suvartojimą,  tenkantį     vienam

darbuotojui,   vienai  ligoninės  lovai  ar  vienam     valgyklos

patiekalui. Iš tikrųjų vandenį vartoja aptarnaujantis personalas,

kiti  darbuotojai,  interesantai, lankytojai, o taip pat   vanduo

naudojamas  visoms  tos paskirties pastato reikmėms:   patalpoms,

daiktams ir įrankiams plauti, maistui ruošti ir t.t.

8.3.  Šios  normos  taikomos  skaičiuojant  pavienio   pastato

vandens reikmes ir nuotekų kiekį.

8.4.  Vandens procedūrų ir gydyklų, projektuojamų  ligoninėse,

sanatorijose ar poliklinikose, o taip pat specifinių  sanitarinių

prietaisų (dušinių, kojų vonelių, baseinėlių, fontanų), įrengiamų

viešuosiuose   pastatuose,   vandens  reikmes  turi     nustatyti

technologas.

8.5.  Kai  6 lentelėje nepateiktas  projektuojamas   objektas,

vandens reikmės skaičiuojamos pagal analoginį pastatą.

8.6.  Pavienių viešųjų pastatų grynosios vandens   suvartojimo

normos

6 lentelė

+----+----------------+---------+----------------------------+------------+

|Eil.|Pastatas        |Mato     |Šalto ir karšto vandens     |San.        |

|Nr. |                |vienetas.|norma, 1                    |prietaiso   |

|    |                |         +-----------------+----------+debitas 1/s |

|    |                |         |      paros      | valandos |(1/h)       |

|    |                |         +----+---+----+---+----+-----+-----+------+

|    |                |         |    |   |    |   |    |     |     | š    |

|    |                |         | sum| k | sum| k | sum| k   | sum |q     |

|    |                |         |q   |q  |q   |q  |q   |q    |q    | pt   |

|    |                |         | vid|vid| max|max|hmax|h.max| pt  |arba  |

|    |                |         |    |   |    |   |    |     |     | k    |

|    |                |         |    |   |    |   |    |     |     |q     |

|    |                |         |    |   |    |   |    |     |     | pt   |

+----+----------------+---------+----+---+----+---+----+-----+-----+------+

|  1 |        2       |    3    |  4 | 5 |  6 | 7 |  8 |  9  |  10 |  11  |

+----+----------------+---------+----+---+----+---+----+-----+-----+------+

| 1. |Administraciniai|1 darbuo-| 12 | 5 | 16 | 7 |4,0 | 2,0 |0,14 |  0,1 |

|    |pastatai.       |  tojas  |    |   |    |   |    |     |(80) | (60) |

+----+----------------+---------+----+---+----+---+----+-----+-----+------+

| 2. |Aukštosios ir   |1 studen-|17,2| 6 | 20 | 8 |2,7 | 1,2 |0,14 |  0,1 |

|    |aukštesniosios  |  tas ar |    |   |    |   |    |     |(100)| (60) |

|    |mokyklos su     |  dėsty- |    |   |    |   |    |     |     |      |

|    |sporto salėmis  |  tojas  |    |   |    |   |    |     |     |      |

|    |ir bufetais.    |         |    |   |    |   |    |     |     |      |

+----+----------------+---------+----+---+----+---+----+-----+-----+------+

| 3. |Taip pat,       | 1 prie- |224 |112|260 |130|43,2|21,6 | 0,2 |  0,2 |

|    |laboratorijos   |  taisas |    |   |    |   |    |     |(200)|(200) |

|    |                |   per   |    |   |    |   |    |     |     |      |

|    |                | pamainą |    |   |    |   |    |     |     |      |

+----+----------------+---------+----+---+----+---+----+-----+-----+------+

| 4. |Amatų mokyklos  | 1 moks- | 20 | 8 | 23 | 9 |3,5 | 1,4 |0,14 |  0,1 |

|    |su sporto       |leivis ar|    |   |    |   |    |     |(100)| (60) |

|    |salėmis ir      |  dėsty- |    |   |    |   |    |     |     |      |

|    |valgyklomis     |  tojas  |    |   |    |   |    |     |     |      |

+----+----------------+---------+----+---+----+---+----+-----+-----+------+

| 5. |Internatinės    |   -"-   |  9 |2,7|10,5|3,2|3,1 | 1,0 |0,14 |  0,1 |

|    |mokyklos su     |         |    |   |    |   |    |     |(100)| (60) |

|    |sporto salėmis  |         |    |   |    |   |    |     |     |      |

+----+----------------+---------+----+---+----+---+----+-----+-----+------+

| 6. |Taip pat su     |1 vietai | 70 |30 | 70 |30 |9,0 | 6,0 |0,14 |  0,1 |

|    |miegamaisiais   |         |    |   |    |   |    |     |(100)| (60) |

+----+----------------+---------+----+---+----+---+----+-----+-----+------+

| 7. |Vidurinės       | 1 moks- | 10 | 3 |11,5|3,5|3,1 | 1,0 |0,14 |  0,1 |

|    |mokyklos su     |leivis ar|    |   |    |   |    |     |(100)| (60) |

|    |sporto salėmis  |  moky-  |    |   |    |   |    |     |     |      |

|    |ir valgyklomis  |  tojas  |    |   |    |   |    |     |     |      |

+----+----------------+---------+----+---+----+---+----+-----+-----+------+

| 8. |Taip pat su     |   -"-   | 12 |3,4| 14 | 4 |3,1 | 1,0 |0,14 |  0,1 |

|    |popamokiniais   |         |    |   |    |   |    |     |(100)| (60) |

|    |užsiėmimais     |         |    |   |    |   |    |     |     |      |

+----+----------------+---------+----+---+----+---+----+-----+-----+------+

| 9. |Mokslinio tyrimo institutai ir laboratorijos                        |

|    +----------------+---------+----+---+----+---+----+-----+-----+------+

|    |a) chemijos,    | 1 darb. |460 |60 |570 |80 |55,8| 8,0 | 0,2 |  0,2 |

|    |                |         |    |   |    |   |    |     |(300)|(200) |

|    +----------------+---------+----+---+----+---+----+-----+-----+------+

|    |b) biologijos,  |   -"-   |310 |55 |370 |75 |32,0| 8,2 | 0,2 |  0,2 |

|    |                |         |    |   |    |   |    |     |(300)|(200) |

|    +----------------+---------+----+---+----+---+----+-----+-----+------+

|    |c) fizikos,     |   -"-   |125 |15 |155 |20 |12,9| 1,7 | 0,2 |  0,2 |

|    |                |         |    |   |    |   |    |     |(300)|(200) |

|    +----------------+---------+----+---+----+---+----+-----+-----+------+

|    |d) teoriniai.   |   -"-   | 12 | 5 | 16 | 7 |3,5 | 1,7 |0,14 |  0,1 |

|    |                |         |    |   |    |   |    |     |(60) | (60) |

+----+----------------+---------+----+---+----+---+----+-----+-----+------+

|10. |Kino teatrai    |1 vietai |  + |1,5|  + |1,5|1,5 | 0,2 |0,14 |  0,1 |

|    |                |         |    |   |    |   |    |     |(80) | (50) |

+----+----------------+---------+----+---+----+---+----+-----+-----+------+

|11. |Klubai          |   -"-   |8,6 |2,6| 10 | 3 |0,9 | 0,4 |0,14 |  0,1 |

|    |                |         |    |   |    |   |    |     |(80) | (50) |

+----+----------------+---------+----+---+----+---+----+-----+-----+------+

|12. |Teatrai                                                             |

|    +----------------+---------+----+---+----+---+----+-----+-----+------+

|    |a) žiūrovas,    |  1 žm.  | 10 | 5 | 10 | 5 |0,9 | 0,3 |0,14 |  0,1 |

|    |                |         |    |   |    |   |    |     |(60) | (40) |

|    +----------------+---------+----+---+----+---+----+-----+-----+------+

|    |b) artistas.    |   -"-   | 40 |25 | 40 |25 |3,4 | 2,2 |0,14 |  0,1 |

|    |                |         |    |   |    |   |    |     |(80) | (50) |

+----+----------------+---------+----+---+----+---+----+-----+-----+------+

|13. |Sporto salės ir stadionai:                                          |

|    +----------------+---------+----+---+----+---+----+-----+-----+------+

|    |a) žiūrovas,    |  1 žm.  |  3 | 1 |  3 | 1 |0,3 | 0,1 |0,14 |  0,1 |

|    |                |         |    |   |    |   |    |     |(60) | (40) |

|    +----------------+---------+----+---+----+---+----+-----+-----+------+

|    |b) sportininkas |   -"-   | 50 |30 | 50 |30 |4,5 | 2,5 | 0,2 | 0,14 |

|    |mėgėjas,        |         |    |   |    |   |    |     |(80) | (50) |

|    +----------------+---------+----+---+----+---+----+-----+-----+------+

|    |c) sportininkas |   -"-   |100 |60 |100 |60 |9,0 | 3,0 | 0,2 | 0,14 |

|    |profesionalas   |         |    |   |    |   |    |     |(80) |  (50 |

+----+----------------+---------+----+---+----+---+----+-----+-----+------+

|14. |Plaukyklos:                                                         |

|    +----------------+---------+----+---+----+---+----+-----+-----+------+

|    |a) papildymas,  |%/d tūrio| 10 | - |  - | - |  - |  -  |  -  |  -   |

|    +----------------+---------+----+---+----+---+----+-----+-----+------+

|    |b) žiūrovas,    |  1 žm.  |  3 | 1 |  3 | 1 |0,3 | 0,1 |0,14 |  0,1 |

|    |                |         |    |   |    |   |    |     |(60) | (40) |

|    +----------------+---------+----+---+----+---+----+-----+-----+------+

|    |c) sportininkas |   -"-   |100 |60 |100 |60 |9,0 | 5,0 |0,20 | 0,14 |

|    |                |         |    |   |    |   |    |     |(80) | (50) |

+----+----------------+---------+----+---+----+---+----+-----+-----+------+

|15. |Viešbučiai ir pensionatai:                                          |

|    +----------------+---------+----+---+----+---+----+-----+-----+------+

|    |a) su bendrom   |  1 gyv. |120 |70 |120 |70 |12,5| 8,2 | 0,3 |  0,2 |

|    |voniom ir       |         |    |   |    |   |    |     |(300)|(200) |

|    |dušais,         |         |    |   |    |   |    |     |     |      |

|    +----------------+---------+----+---+----+---+----+-----+-----+------+

|    |b) su dušais    |   -"-   |230 |140|230 |140|19,0|12,0 | 0,2 | 0.14 |

|    |kiekvienam      |         |    |   |    |   |    |     |(115)| (80) |

|    |kambariui,      |         |    |   |    |   |    |     |     |      |

|    +----------------+---------+----+---+----+---+----+-----+-----+------+

|    |c) su voniomis  |   -"-   |200 |100|200 |100|22,4|10,4 | 0,3 |  0,2 |

|    |25% kambarių,   |         |    |   |    |   |    |     |(150)|(180) |

|    +----------------+---------+----+---+----+---+----+-----+-----+------+

|    |d) su voniomis  |   -"-   |250 |150|250 |150|28,0|15,0 | 0,2 |  0,2 |

|    |75% kambarių,   |         |    |   |    |   |    |     |(280)|(190) |

|    +----------------+---------+----+---+----+---+----+-----+-----+------+

|    |e) su voniomis  |   -"-   |300 |180|300 |180|30,0|16,0 | 0,3 |  0,2 |

|    |100% kambarių   |         |    |   |    |   |    |     |(300)|(200) |

+----+----------------+---------+----+---+----+---+----+-----+-----+------+

|16. |Ligoninės:                                                          |

|    +----------------+---------+----+---+----+---+----+-----+-----+------+

|    |a) su bendrom   | 1 lovai |115 |75 |115 |75 |8,4 | 5,4 | 0,2 | 0,14 |

|    |voniom ir       |         |    |   |    |   |    |     |(100)| (60) |

|    |dušais,         |         |    |   |    |   |    |     |     |      |

|    +----------------+---------+----+---+----+---+----+-----+-----+------+

|    |b) su palatų    |   -"-   |200 |90 |200 |90 | 12 | 7,7 | 0,3 |  0,2 |

|    |sanmazgais,     |         |    |   |    |   |    |     |(300)|(200) |

|    +----------------+---------+----+---+----+---+----+-----+-----+------+

|    |c) infekcinės   |   -"-   |240 |110|240 |110| 14 | 9,5 | 0,2 | 0,14 |

|    |                |         |    |   |    |   |    |     |(200)|(120) |

+----+----------------+---------+----+---+----+---+----+-----+-----+------+

|17. |Vaistinės:                                                          |

|    +----------------+---------+----+---+----+---+----+-----+-----+------+

|    |a) prekybos,    | 1 darb. | 12 | 5 | 16 | 7 |  4 | 2,0 |0,14 |  0,1 |

|    |                |         |    |   |    |   |    |     |(60) | (40) |

|    +----------------+---------+----+---+----+---+----+-----+-----+------+

|    |b) vaistų       |   -"-   |310 |55 |370 |75 | 32 | 8,2 | 0,2 |  0,2 |

|    |ruošimo         |         |    |   |    |   |    |     |(300)|(200) |

|    |laboratorijos.  |         |    |   |    |   |    |     |     |      |

+----+----------------+---------+----+---+----+---+----+-----+-----+------+

|18. |Poliklinikos ir |1 pamai- | 13 |5,2| 15 | 6 |2,6 | 1,2 | 0,2 | 0,14 |

|    |ambulatorijos   |nos ligo-|    |   |    |   |    |     |(80) | (60) |

|    |                |  niui   |    |   |    |   |    |     |     |      |

+----+----------------+---------+----+---+----+---+----+-----+-----+------+

|19. |Sanatorijos ir poilsio namai:                                       |

|    +----------------+---------+----+---+----+---+----+-----+-----+------+

|    |a) su voniomis  |  1 lova |200 |120|200 |120| 10 | 4,9 | 0,3 |  0,2 |

|    |šalia visų      |         |    |   |    |   |    |     |(300)|(200) |

|    |kambarių,       |         |    |   |    |   |    |     |     |      |

|    +----------------+---------+----+---+----+---+----+-----+-----+------+

|    |b) su dušais    |   -"-   |150 |75 |150 |75 |12,5| 8,2 | 0,2 | 0,14 |

|    |šalia visų      |         |    |   |    |   |    |     |(100)| (60) |

|    |kambarių        |         |    |   |    |   |    |     |     |      |

+----+----------------+---------+----+---+----+---+----+-----+-----+------+

|20. |Vaikų stovyklos                                                     |

|    +----------------+---------+----+---+----+---+----+-----+-----+------+

|    |a) su vietinėmis| 1 vieta |200 |40 |200 |40 | 18 | 8,0 | 0,2 | 0,14 |

|    |valgyklomis ir  |         |    |   |    |   |    |     |(100)| (60) |

|    |skalbyklomis,   |         |    |   |    |   |    |     |     |      |

|    +----------------+---------+----+---+----+---+----+-----+-----+------+

|    |b) su atvežamais|   -"-   | 55 |30 | 55 |30 | 10 | 4,5 |0,14 | 0,10 |

|    |skalbiniais ir  |         |    |   |    |   |    |     |(100)| (60) |

|    |atvežamu,       |         |    |   |    |   |    |     |     |      |

|    |stovykloje      |         |    |   |    |   |    |     |     |      |

|    |baigiamu ruošti,|         |    |   |    |   |    |     |     |      |

|    |maistu          |         |    |   |    |   |    |     |     |      |

+----+----------------+---------+----+---+----+---+----+-----+-----+------+

|21. |Vaikų darželiai:                                                    |

|    +----------------+---------+----+---+----+---+----+-----+-----+------+

|    |a) dieniniai su |1 vaikas |21,5|11,| 30 |16 |9,5 | 4,5 |0,14 |  0,1 |

|    |atvežamais      |         |    | 5 |    |   |    |     |(100)| (60) |

|    |skalbiniais ir  |         |    |   |    |   |    |     |     |      |

|    |atvežamu,       |         |    |   |    |   |    |     |     |      |

|    |darželyje       |         |    |   |    |   |    |     |     |      |

|    |baigiamu ruošti,|         |    |   |    |   |    |     |     |      |

|    |maistu,         |         |    |   |    |   |    |     |     |      |

|    +----------------+---------+----+---+----+---+----+-----+-----+------+

|    |b) dieniniai su |   -"-   | 75 |25 |105 |35 | 18 | 8,0 | 0,2 | 0,14 |

|    |vietinėmis      |         |    |   |    |   |    |     |(100)| (60) |

|    |valgyklomis ir  |         |    |   |    |   |    |     |     |      |

|    |skalbyklomis,   |         |    |   |    |   |    |     |     |      |

|    +----------------+---------+----+---+----+---+----+-----+-----+------+

|    |c) savaitiniai  |   -"-   | 59 |21,| 55 |30 | 10 | 4,5 |0,14 |  0,1 |

|    |su atvežamais   |         |    | 4 |    |   |    |     |(100)| (60) |

|    |skalbiniais ir  |         |    |   |    |   |    |     |     |      |

|    |atvežamu,       |         |    |   |    |   |    |     |     |      |

|    |darželyje       |         |    |   |    |   |    |     |     |      |

|    |baigiamu ruošti,|         |    |   |    |   |    |     |     |      |

|    |maistu,         |         |    |   |    |   |    |     |     |      |

|    +----------------+---------+----+---+----+---+----+-----+-----+------+

|    |d) savaitiniai  |   -"-   | 93 |28,|130 |40 | 18 | 8,0 | 0,2 | 0,14 |

|    |su vietinėmis   |         |    | 5 |    |   |    |     |(100)| (60) |

|    |valgyklomis ir  |         |    |   |    |   |    |     |     |      |

|    |skalbyklomis.   |         |    |   |    |   |    |     |     |      |

+----+----------------+---------+----+---+----+---+----+-----+-----+------+

|22. |Parduotuvės:                                                        |

|    +----------------+---------+----+---+----+---+----+-----+-----+------+

|    |a) maisto,      |1 pamai- |250 |65 |250 |65 | 57 | 9,6 | 0,3 |  0,2 |

|    |                |nos darb.|    |   |    |   |    |     |(300)|(200) |

|    +----------------+---------+----+---+----+---+----+-----+-----+------+

|    |b) pramoninių   |   -"-   | 12 | 5 | 16 | 7 |  4 | 2,0 |0,14 |  0,1 |

|    |prekių.         |         |    |   |    |   |    |     | (?) | (60) |

+----+----------------+---------+----+---+----+---+----+-----+-----+------+

|23. |Kavinės, restoranai ir valgyklos, ruošiantys maistą ir              |

|    |realizuojantys:                                                     |

|    +----------------+---------+----+---+----+---+----+-----+-----+------+

|    |a) salėje,      |1 patie- | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 |  4  | 0,3 |  0,3 |

|    |                |  kalas  |    |   |    |   |    |     |(300)|(200) |

|    +----------------+---------+----+---+----+---+----+-----+-----+------+

|    |b) išsinešant į |   -"-   | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 |  3  | 0,3 |  0,2 |

|    |namus.          |         |    |   |    |   |    |     |(300)|(200) |

|    +----------------+---------+----+---+----+---+----+-----+-----+------+

|    |Pastaba: Patiekalų kiekis yra skaičiuojamas:                        |

|    |U = 2,2 x n x m,                                                    |

|    |čia n - sėdimų vietų skaičius                                       |

|    |    m - pasikeitimų skaičius:                                       |

|    |    restoranams m = 1,5                                             |

|    |    kavinėms ir miesto valgykloms m = 2                             |

|    |    pramonės ir studentų valgyklos m = 3                            |

+----+----------------+---------+----+---+----+---+----+-----+-----+------+

|24. |Kirpyklos       |  1 pam. | 56 |33 | 60 |35 |  9 | 4,7 |0,14 |  0,1 |

|    |                | darbuo- |    |   |    |   |    |     |(60) | (40) |

|    |                |  tojui  |    |   |    |   |    |     |     |      |

+----+----------------+---------+----+---+----+---+----+-----+-----+------+

|25. |Pirtys:                                                             |

|    +----------------+---------+----+---+----+---+----+-----+-----+------+

|    |a) paprastos,   |1 lanky- |  - | - |180 |120|180 | 120 | 0,4 |  0,4 |

|    |                |  tojas  |    |   |    |   |    |     |(180)|(120) |

|    +----------------+---------+----+---+----+---+----+-----+-----+------+

|    |b) su           |   -"-   |  - | - |290 |190|290 | 190 | 0,4 |  0,4 |

|    |procedūromis,   |         |    |   |    |   |    |     |(290)|(190) |

|    +----------------+---------+----+---+----+---+----+-----+-----+------+

|    |c) su           |   -"-   |  - | - |360 |240|360 | 240 | 0,2 | 0,14 |

|    |individualiomis |         |    |   |    |   |    |     |(360)|(240) |

|    |dušinėmis,      |         |    |   |    |   |    |     |     |      |

|    +----------------+---------+----+---+----+---+----+-----+-----+------+

|    |d) su           |   -"-   |  - | - |540 |360|540 | 360 | 0,3 |  0,2 |

|    |individualiomis |         |    |   |    |   |    |     |(540)|(360) |

|    |voniomis.       |         |    |   |    |   |    |     |     |      |

+----+----------------+---------+----+---+----+---+----+-----+-----+------+

|26. |Skalbyklos:                                                         |

|    +----------------+---------+----+---+----+---+----+-----+------------+

|    |a)              |  1 kg   | 75 |25 | 75 |25 | 75 |  25 | Technologo |

|    |mechanizuotos,  |  skal-  |    |   |    |   |    |     |  duomenys  |

|    |                |  binių  |    |   |    |   |    |     |            |

|    +----------------+---------+----+---+----+---+----+-----+-----+------+

|    |b) rankinės.    |   -"-   | 40 |15 | 40 |15 | 40 |  15 | 0,3 |  0,2 |

|    |                |         |    |   |    |   |    |     |(300)|(200) |

|    +----------------+---------+----+---+----+---+----+-----+-----+------+

|    |Pastaba: Neautomatizuotoms skalbykloms ir specifiniams skalbiniams  |

|    |karšto vandens normą galima padidinti 30%/kg skalbinių              |

+----+--------------------------------------------------------------------+

9. VIEŠŲJŲ VIETŲ TVARKYMUI VARTOJAMO VANDENS NORMOS

9.1.  Viešosioms vietoms tvarkyti tinka buitinis vanduo.  Gali

būti  naudojamas  ir gamybinis vanduo, tačiau jame  neturi   būti

ligas sukeliančių bakterijų. Gamybinio vandens tinkamumą  viešųjų

vietų tvarkymui turi nustatyti Higienos tarnyba.

9.2.  Gatvės plaunamos ir želdiniai laistomi vieną kartą   per

parą.  Dalis  plotų laistomi vieną kartą per parą.  Dalis   plotų

laistomi iš ryto (apie 3 valandas), kita dalis - vakare (taip pat

apie   3  valandas),  tačiau  ne  didžiausios  vandens    reikmės

valandomis.

9.3.  Sudarant generalinius planus, vandens tiekimo   schemas,

t.y. tada, kai nežinomi konkretūs tvarkomieji plotai,  viešosioms

vietoms  prižiūrėti  suvartojamą vandens kiekį galima   nustatyti

pagal vieno gyventojo vidutinę vandens reikmę tvarkymo  reikalams

per parą.

9.4. Viešosioms vietoms tvarkyti naudojamo vandens normos.

7 lentelė

+-----+------------------------------------+-------+------------+

|Eil. |Paskirtis                           |  Mato |  Vandens   |

|Nr.  |                                    |  vnt. | norma, 1/d |

+-----+------------------------------------+-------+------------+

|  1  |                  2                 |   3   |      4     |

+-----+------------------------------------+-------+------------+

|1.   |Kietadangių aikščių ir gatvių       |  m2   |    1,2     |

|     |mechanizuotas plovimas              |       |            |

+-----+------------------------------------+-------+------------+

|2.   |Aikščių ir gatvių mechanizuotas     |   "   |    0,3     |

|     |laistymas                           |       |            |

+-----+------------------------------------+-------+------------+

|3.   |Šaligatvių ir įvažiavimų rankinis   |   "   |    0,4     |

|     |laistymas                           |       |            |

+-----+------------------------------------+-------+------------+

|4.   |Skverų laistymas                    |   "   |    3,0     |

+-----+------------------------------------+-------+------------+

|5.   |Žolynų laistymas                    |   "   |    4,0     |

+-----+------------------------------------+-------+------------+

|6.   |Gėlynų laistymas                    |   "   |    5,0     |

+-----+------------------------------------+-------+------------+

|7.   |Futbolo aikščių laistymas           |   "   |    3,0     |

+-----+------------------------------------+-------+------------+

|8.   |Kitų sportinių įrengimų laistymas   |   "   |    1,5     |

+-----+------------------------------------+-------+------------+

|9.   |Čiuožyklų išliejimas                |   "   |    0,5     |

+-----+------------------------------------+-------+------------+

|10.  |Žolynų, aikščių ir gatvių laistymas |Gyvent.|    50,0    |

+-----+------------------------------------+-------+------------+

10. SODINIŲ IR GĖLYNŲ LAISTYMUI VARTOJAMO VANDENS NORMOS

10.1.  Augalų  laistymui tinka buitinis ir gamybinis   vanduo.

Pastarojo tinkamumą turi nustatyti Higienos tarnyba.

Gamybinis  vanduo laistymui turėtų būti specialiai  ruošiamas,

atsižvelgiant į dirvožemį ir auginamą kultūrą.

10.2. Laistoma iš ryto (apie 3 valandas) arba vakare.

Užėjus  kaitroms, kai kurie plotai gali būti laistomi   keletą

kartų per dieną.

10.3. Sodinių ir gėlynų laistymo vandens normos

8 lentelė

+----+---------------------------------------+--------+----------+

|Eil.|               Paskirtis               |  Mato  |  Vandens |

|Nr. |                                       |  vnt.  |norma, 1/d|

+----+---------------------------------------+--------+----------+

|1.  |Vaismedžių laistymas                   |   m2   |   10,0   |

+----+---------------------------------------+--------+----------+

|2.  |Gėlynų laistymas                       |    "   |    5,0   |

+----+---------------------------------------+--------+----------+

|3.  |Žolynų laistymas                       |    "   |    4,0   |

+----+---------------------------------------+--------+----------+

|4.  |Lauko daržovių laistymas               |    "   |    4,0   |

+----+---------------------------------------+--------+----------+

|5.  |Sodinukų priežiūra gruntiniuose        |    "   |    6,0   |

|    |pavasariniuose šiltnamiuose ir         |        |          |

|    |inspektuose                            |        |          |

+----+---------------------------------------+--------+----------+

|6.  |Taip pat, stelažiniuose šiltnamiuose   |    "   |    6,0   |

+----+---------------------------------------+--------+----------+

|7.  |Sodinukų priežiūra gruntiniuose        |    "   |   15,0   |

|    |šiltnamiuose                           |        |          |

+----+---------------------------------------+--------+----------+

11. GIRDOMOJO VANDENS REIKMĖS NORMOS

11.1. Girdomojo vandens normos jungia vandens reikmes pašarams

ruošti,  pienui  šildyti, indams plauti, patalpoms tvarkyti   bei

naminiams gyvuliams, paukščiams ir žvėreliams girdyti.

11.2. Girdomojo vandens kokybė turi prilygti geriamojo vandens

kokybei.

11.3.   Girdomojo  vandens  vartojimo  netolygumo     valandos

koeficientas k h.max= 2,5, paros koeficientas K d.max = 1,3.

11.4. Gyvulių ir paukščių vandens reikmės normos

9 lentelė

+-----+------------------------------------+--------------------+

|Eil. |         Vandens vartotojas         |  Vidutinė vandens  |

|Nr.  |                                    |reikmės paros norma,|

|     |                                    |        sum         |

|     |                                    |     q    (1/d)     |

|     |                                    |        vid         |

+-----+------------------------------------+--------------------+

|  1  |                  2                 |          3         |

+-----+------------------------------------+--------------------+

|1.   |Žirgas arba arklys                  |         45         |

+-----+------------------------------------+--------------------+

|2.   |Žindanti kumelė                     |         50         |

+-----+------------------------------------+--------------------+

|3.   |Kumelys (virš 1,5 m)                |         40         |

+-----+------------------------------------+--------------------+

|4.   |Kumeliukas (iki 1,5 m)              |         27         |

+-----+------------------------------------+--------------------+

|5.   |Melžiama karvė                      |         60         |

+-----+------------------------------------+--------------------+

|6.   |Bulius arba mėsinė karvė            |         45         |

+-----+------------------------------------+--------------------+

|7.   |Buliukas arba telyčaitė (iki 2 metų)|         18         |

+-----+------------------------------------+--------------------+

|8.   |Veršelis (iki 6 mėn.)               |         12         |

+-----+------------------------------------+--------------------+

|9.   |Paršavedė su paršiukais             |         42         |

+-----+------------------------------------+--------------------+

|10.  |Paršavedė be paršiukų arba kuilys   |        17,5        |

+-----+------------------------------------+--------------------+

|11.  |Bekoninė kiaulė meitėlis            |        10,5        |

+-----+------------------------------------+--------------------+

|12.  |Atjunkintas paršiukas               |        3,5         |

+-----+------------------------------------+--------------------+

|13.  |Avis arba ožka                      |          7         |

+-----+------------------------------------+--------------------+

|14.  |Ėriukas arba ožiukas                |        4,2         |

+-----+------------------------------------+--------------------+

|15.  |Šuo arba lapė                       |          5         |

+-----+------------------------------------+--------------------+

|16.  |Triušis                             |        2,1         |

+-----+------------------------------------+--------------------+

|17.  |Sabalas arba audinė                 |        2,1         |

+-----+------------------------------------+--------------------+

|18.  |Žąsis arba antis                    |        1,4         |

+-----+------------------------------------+--------------------+

|19.  |Kalakutas                           |        1,0         |

+-----+------------------------------------+--------------------+

|20.  |Višta                               |        0,7         |

+-----+------------------------------------+--------------------+

|21.  |Viščiukas                           |        0,3         |

+-----+------------------------------------+--------------------+

12. SODYBŲ VASAROS METU SUVARTOJAMO VANDENS BENDROS REIKMĖS

NORMOS

12.1. Sodybų vasaros metu vartojamo vandens bendros  vidutinės

normos  yra  orientacinės.  Jos priimtos pagal  dabartiniu   metu

susiklosčiusią sodybų struktūrą.

12.2.  Tikslias  vandens reikmes ir nuotekų kiekius   ūkininko

(fermerio)  sodybai  reikia  skaičiuoti  pagal  4,5,6,7,8  ir   9

lentelių  duomenis ir atsižvelgiant į ūkininkavimo kryptį,  formą

bei turimą techniką.

12.3. Sodybų   vasaros   metu   suvartojamo   vandens  bendros

vidutinės reikmės normos

10 lentelė

+----+-------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+

|Eil.|Vandens      |2 ha sklypo sodybos|0,25 ha sklypo     |0,15 ha sklypo     |0,06 ha sklypo     |

|Nr. |vartotojas   |                   |sodyba             |sodyba             |sodyba             |

|    |             +------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+

|    |             |Kiekis|Vidu-|Suvar-|Kiekis|Vidu-|Suvar-|Kiekis|Vidu-|Suvar-|Kiekis|Vidu-|Suvar-|

|    |             |      |tinė |tojamo|      |tinė |tojamo|      |tinė |tojamo|      |tinė |tojamo|

|    |             |      |van- |van-  |      |van- |van-  |      |van- |van-  |      |van- |van-  |

|    |             |      |dens |dens  |      |dens |dens  |      |dens |dens  |      |dens |dens  |

|    |             |      |nor- |kiekis|      |nor- |kiekis|      |nor- |kiekis|      |nor- |kiekis|

|    |             |      |ma,  |1/d   |      |ma   |1/d   |      |ma,  |1/d   |      |ma,  |1/d   |

|    |             |      |1/d. |      |      |1/d. |      |      |1/d. |      |      |1/d. |      |

|    |             |      |vnt  |      |      |vnt. |      |      |vnt  |      |      |vnt  |      |

+----+-------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+

|  1 |      2      |  3   |  4  |  5   |  6   |  7  |  8   |  9   |  10 |  11  |  12  |  13 |  14  |

+----+-------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+

|1.  |Sodyba su    |  3,3 | 160 |  530 |  3,3 | 160 |  530 |  3,3 | 160 |  530 |  3,3 | 160 |  530 |

|    |vidaus       |  žm. |     |      |  žm. |     |      |  žm. |     |      |  žm. |     |      |

|    |vandentiekiu |      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |      |

|    |ir           |      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |      |

|    |kanalizacija,|      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |      |

|    |su voniomis  |      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |      |

|    |ir vietiniais|      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |      |

|    |(tūriniais)  |      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |      |

|    |vandeęns     |      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |      |

|    |šildytuvais  |      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |      |

+----+-------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+

|2.  |Pavasarinis  | 40m2 |  6  |  240 | 20m2 |  6  |  120 |20 m2 |  6  |  120 |  -   |  -  |  -   |

|    |gruntinis    |      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |      |

|    |šiltnamis    |      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |      |

|    |daržovėms ir |      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |      |

|    |gėlėms       |      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |      |

+----+-------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+

|3.  |Daržas ir    |600m2 |  4  | 2400 |400m2 |  4  | 1600 |250m2 |  4  | 1000 |100m2 |  4  |  400 |

|    |sodas        |      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |      |

+----+-------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+

|4.  |Gėlynas ir   |200m2 |  3  |  600 |200m2 |  3  |  600 |100m2 |  3  |  300 | 25m2 |  3  |  75  |

|    |žalioji veja |      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |      |

+----+-------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+

|5.  |Įvažiavimas  | 50m2 | 0,4 |  20  | 25m2 | 0,4 |  10  |  -   |  -  |  -   |  -   |  -  |  -   |

|    |ir šaligatvis|      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |      |

|    |su kieta     |      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |      |

|    |danga        |      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |      |

+----+-------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+

|6.  |Melžiama     |  1   |  60 |  60  |  -   |  -  |  -   |  -   |  -  |  -   |  -   |  -  |  -   |

|    |karvė        |      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |      |

+----+-------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+

|7.  |Buliukas iki |  1   |  18 |  18  |  -   |  -  |  -   |  -   |  -  |  -   |  -   |  -  |  -   |

|    |2 metų       |      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |      |

+----+-------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+

|8.  |Veršelis iki |  1   |  12 |  12  |  -   |  -  |  -   |  -   |  -  |  -   |  -   |  -  |  -   |

|    |6 mėnesių    |      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |      |

+----+-------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+

| 9. |Bekoninė     |  2   |10,5 |  21  |  2   |10,5 |  21  |  -   |  -  |  -   |  -   |  -  |  -   |

|    |kiaulė       |      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |      |

+----+-------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+

|10. |Paršavedė su |  1   |  42 |  42  |  1   |  42 |  42  |  -   |  -  |  -   |  -   |  -  |  -   |

|    |paršiukais   |      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |      |

+----+-------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+

|11. |Višta        |20-30 | 0,7 |14-21 |20-30 | 0,7 |14-21 |20-30 | 0,7 |14-21 |  -   |  -  |  -   |

+----+-------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+

|12. |Avis arba    |  2-3 |  7  |14-21 |  -   |  -  |  -   |  -   |  -  |  -   |  -   |  -  |  -   |

|    |ožka         |      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |      |

+----+-------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+

|13. |Triušis      |10-20 | 2,1 |21-42 |10-20 | 2,1 |21-42 |10-20 | 2,1 |21-42 |  -   |  -  |  -   |

+----+-------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+

|Vidutinis         |      |     | 4000 |      |     | 3000 |      |     | 2000 |      |     | 1000 |

|suvartojamo       |      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |      |

|vandens debito    |      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |      |

|kiekis (qvid)sum  |      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |      |

|(1/d)             |      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |      |

+------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+

13. SKAIČIUOJAMIEJI VANDENS DEBITAI

13.1.  Miesto  ar miestelio skaičiuojamųjų  geriamos   kokybės

vandens  debitų  nustatymui  reikia  žinoti  naudotojų   skaičių,

sąlyginę  vidutinę  buitinio  vandens  vartojimo  paros    normą,

pramonės  ir  žemės ūkio įmonių darbuotojų skaičių bei   geriamos

kokybės  vandens reikmes technologijai, tavrkomų gatvių,  iakščių

ir želdynų plotus, o kartais naminių gyvulių ir paukščių skaičių.

13.2.  Kiekvienas miestas ar miestelis yra aptatytas  savitais

viešaisiais  pastatais,  įvairios santechninės  įrangos   namais,

kiekvienoje  įmonėje dirba skirtingas žmonių skaičius,  skirtinga

įmonių  technologija,  todėl turi būti  skaičiuojama   kiekvienos

būdingos naudotojų grupės vandens reikmė.

13.3. Rajonuose, susidedančiuose iš "n" gyvenamųjų ir  viešųjų

pastatų, paros vandens reikmė yra:

Qd.gyv.vid. = suma(i=1...n) qsąl.vid.i x U1 (kišt/1000) (m3/d)

arba

Qd.gyv.max = suma(i=1...n) Qd.gyv.vid.i x Kd.max.i (m3/d)

čia:

U - rajono su atitinkama santechnine trobesių įranga gyventojų

skaičius

Qsąl.vid   -  sąlyginė  buitinio  vandens  vartojimo     norma

(1/d.gyv.)

kišt - vandens ištėkio (netekties) koeficientas (p.1.11).

kd.max. - vandens vartojimo netolygumo paros koeficientas

13.4. Pramoninio rajono, susidedančio iš "n" pramonės ir žemės

ūkio įmonių darbuotojų paros vandens reikmė:

Qd.drb.max = suma(i=1...n) (0,045 x Ukc.i + 0,025 x Upc.i +

+ 0,016 x Uad.i + 0,500 x ndš.i x npam.i) x kišt (m3/d)

čia:

Ukc - karštųjų cechų darbuotojų skaičius

Upc - paprastųjų cechų darbuotojų skaičius

Uad  - administracijos, konstravimo ir komercijos   darbuotojų

skaičius

ndš - įmonės dušų skaičius

npam - darbo pamainų skaičius

13.5. Viešosioms vietoms tvarkyti tiektinio vandens kiekis:

Qd.tvr.vid. = suma(i=1...n) qi x Ai x kišt (m3/d)

arba

Qd.tvr.vid. = qtvr (U x kišt)/1000 (m3/d)

čia:

qi - viešajai vietai tvarkyti naudojamo vandens norma (1/m2d)

A - teritorijos plotas (tūkst.m2)

qtvr  - miesto ar rajono gyventojų aplinkos tvarkymui  vandens

reikmė (1/d.gyv.)

Didžiausias viešųjų vietų tvarkymui sunaudojamo vandens kiekis

lyginant su vidutiniu gali padidėti 1,5 karto, todėl

Qd.tvr.max = 1,5 x Qd.tvr.vid. (m3/d)

13.6.  Kartais  vandens  reikmes gali  tekti  skaičiuoti   tik

gyvenamaisiais trobesiais apstatytam kvartalui. Tuomet,

Qd.gp.vid.  =  suma(i=1...n) (qgp.vid.i)sum x Ui   (kišt/1000)

(m3/d)

arba

Qd.gp.max  =  suma(i=1...n) (qgp.max.i)sum x  Ui   (kišt/1000)

(m3/d)

čia:

qgp.vid;  qgp.max -vidutinė arba dižiausia grynoji  pavieniame

vienabutyje, daugiabutyje ar bendrabutyje name gyventojų  vandens

suvartojimo norma (1/d.gyv.) (4 lentelė)

Jeigu  vandens  reikmes  reikia  skaičiuoti  viešųjų   pastatų

kvartalui, tai pagal 6 lentelės duomenis yra nustatomas kiekvieno

pastato  skaičiuojamasis  vandens  kiekis (Qd.vp.max),  o   gauti

debitai susumuojami.

13.7.  Pramonės  ir  žemės  ūkio  įmonių  gamybos    reikalams

suvartojamo   geriamos   kokybės  vandens  paros   reikmė     yra

apskaičiuojama   kaip  atskirų  įmonių  pagal  jų    technologiją

suvartojamo vandens debitų suma:

Q  d.gmb.vid = ((Qd.gmb.vid.)1 +  (Qd.gmb.vid.)2...  +(Qd.gmb.

vid.)n) x kišt (m3/d)

arba

Q d.gmb.max = ((Qd.gmb.max)1 + (Qd.gmb.max)2...  +(Qd.gmb.max)

n) x kišt (m3/d)

Taip  pat yra skaičiuojama techninės kokybės vandens   reikmė,

kurią reikia gauti iš gamybinio vandentiekio.

13.8. Vandens reikmė gaisrams gesinti

(Qd.max)gsn = 3x3,6(qišr + qvd) x ngsr (m3/d)

čia

qišr - debitas, reikalingas gaisrui gesinti iš išorės (1/s)

qvd  -  vandens debitas, reikalingas gaisrui gesinti   pastate

įrengtomis priemonėmis (1/s)

ngsr - skaičiuojamasis gaisrų skaičius objekte.

Miesto,  miestelio,  pramonės  rajono, kvartalo  ar   atskiros

įmonės  vienu  metu galimų gaisrų skaičius, o taip  pat   gaisrui

gesinti   reikalingas   vandens  debitas  skaičiuojamas     pagal

priešgaisrines normas.

13.9. Miesto, miestelio ar atskiro rajono, turinčio savistovią

vandentiekos sistemą, vidutinė paros vandens reikmė:

(Qd.vid.)sum = (Qd.gyv.vid + Qd.drb.vid +Qd.tvr.vid +Q  d.gmb.

vid.)kvnd (m3/d)

čia

kvnd  -  vandentiekos poreikių koeficientas. Jis  priklauso   nuo

vandens tiekimo ir gerinimo technologijos. Kai  vandentiekos

sistemą sudaro tik siurblinės, talpyklos ir vamzdynai, tai K

=  1,02;  kai  sistema yra su  požeminio  vandens   gerinimo

(geležies, sieros vandenilio ir kt. Šalinimo) įrenginiais, K

=  1,05;  kai vanduo imamas iš atvirų vandens  šaltinių   ir

ruošiamas   kaip  geriamasis,  K  =  1,07.  Šie     dydžiai,

priklausomai nuo konkrečių sąlygų, gali būti tikslinami.

Vandens  kiekis  gaisrų  gesinimui į  bendrą  vidutinę   paros

vandens reikmę netraukiamas. Skaičiuojant miesto ar rajono metinį

vandens  kiekį,  vandens sąnaudos gaisrų  gesinimui   įvertinamos

pagal  gaisrų kilimo per metus tikimybę ir pridedamas prie   kitų

reikmių.

13.10.  Miesto ar miestelio tam tikru metų laiku   sunaudojamo

vandens   kiekis  priklauso  nuo  naudotojų  poreikių    sutapimo

tikimybės.  Vandentiekio pajėgumas turi atitikti metų  didžiausią

tikėtiną  per parą sunaudojamo vandens kiekį. Tai  skaičiuojamoji

paros vandens reikmė.

(Qd.max)bdr  = (Qd.gyv.max + Qd.drb.max  +Qd.tvr.max  +Qd.gmb.

max) x kvnd + (Qp.max)gar. (m3/d)

13.11. Mažiausioji paros vandens reikmė:

(Qd.min)sum = [(Qd.gyv.vid. + Qd.drb.vid.) x kd.min + Qd.

gmb.min)] x kvnd

čia

kd.min  -  mažiausios metų buitinio vandens reikmės per   parą

koeficientams kd.min=0,7+0,9

Qg.gmb.min  -  mažiausias gamybinio geriamos kokybės   vandens

kiekis per parą, nustatomas technologiniais skaičiavimais.

13.12.  Didžiausias  gyvenamųjų ir viešųjų pastatų   rajonuose

suvartojamo buitinio vandens valandos debitas:

Qh.gyv.max = suma(i=1...n) Qd.gyv.max.i/24 x kh.max (m3/h)

Taip pat mažiausias valandos debitas:

Qh.gyv.min = suma(i=1...n) Qd.gyv.vid(i)xkd.min/24 x

x kh.min (m3/h)

Skaičiuojamasis sekundės debitas:

Qgyv.max = Qh.gyv.max/3,6 (1/s)

Skaičiuojant tinklus, patogiausia rasti kiekvieno tinklo mazgo

aprėpiamą plotą ir, jį padauginus iš lyginamojo debito, nustatyti

mazginį skaičiuojamąjį sekundės debitą.

Lyginamasis  sekundės debitas nustatomas kiekvienam  kvartalui

ar rajonui su skirtingu gyventojų tankumu.

Qlyg = Qgyv.max/A (1/sxha)

čia

A - kvartalo ar rajono plotas (ha)

Gyvenamųjų  ir  viešųjų pastatų rajonuose  vandens   naudojimo

netolygumas yra išreiškiamas koeficientais kh.max ir kh.min

Vandens vartojimo netolygumo koeficientai

11 lentelė

+-----+-------+---------------------+---------------------+--------+

|EilNr|Gyven- |     Didžiausias     |      Mažiausias     |Pastabos|

|     |tojų   |    koeficientas     |    koeficienats     |        |

|     |skai-  +-----+------+--------+-----+-------+-------+        |

|     |čius   |amax |bmax  |kh,max= |amin |bmin   |kh,min=|        |

|     |tūkst. |     |      |amax x  |     |       |amin x |        |

|     |žm.    |     |      |bmax    |     |       |bmin   |        |

+-----+-------+-----+------+--------+-----+-------+-------+--------+

|  1  |   2   |  3  |  4   |    5   |  6  |   7   |   8   |    9   |

+-----+-------+-----+------+--------+-----+-------+-------+--------+

|1    |  0,10 |1,33 |  4,5 |  6,00  | 0,5 |  0,10 |  0,05 |        |

+-----+-------+-----+------+--------+-----+-------+-------+--------+

|2    |  0,15 |  "  |  4,0 |  5,32  |  "  |  0,11 |  0,06 |        |

+-----+-------+-----+------+--------+-----+-------+-------+--------+

|3    |  0,20 |  "  |  3,5 |  4,65  |  "  |  0,12 |  0,06 |        |

+-----+-------+-----+------+--------+-----+-------+-------+--------+

|4    |  0,30 |  "  |  3,0 |  3,99  |  "  |  0,13 |  0,06 |        |

+-----+-------+-----+------+--------+-----+-------+-------+--------+

|5    |  0,50 |  "  |  2,5 |  3,32  |  "  |  0,14 |  0,07 |        |

+-----+-------+-----+------+--------+-----+-------+-------+--------+

|6    |  0,75 |  "  |  2,2 |  2,93  |  "  |  0,15 |  0,08 |        |

+-----+-------+-----+------+--------+-----+-------+-------+--------+

|7    |  1,00 |  "  |  2,0 |  2,66  |  "  |  0,16 |  0,08 |        |

+-----+-------+-----+------+--------+-----+-------+-------+--------+

|8    |  1,50 |  "  |  1,8 |  2,34  |  "  |  0,17 |  0,08 |        |

+-----+-------+-----+------+--------+-----+-------+-------+--------+

|9    |  2,50 |  "  |  1,6 |  2,13  |  "  |  0,18 |  0,09 |        |

+-----+-------+-----+------+--------+-----+-------+-------+--------+

|10   |  4,00 |  "  |  1,5 |  2,00  |  "  |  0,20 |  0,10 |        |

+-----+-------+-----+------+--------+-----+-------+-------+--------+

|11   |  6,00 |  "  |  1,4 |  1,86  |  "  |  0,25 |  0,12 |        |

+-----+-------+-----+------+--------+-----+-------+-------+--------+

|12   |  10,0 |  "  |  1,3 |  1,69  |  "  |  0,40 |  0,20 |        |

+-----+-------+-----+------+--------+-----+-------+-------+--------+

|13   |  20,0 |  "  |  1,2 |  1,60  |  "  |  0,50 |  0,25 |        |

+-----+-------+-----+------+--------+-----+-------+-------+--------+

|14   |  50,0 |  "  | 1,15 |  1,53  |  "  |  0,60 |  0,30 |        |

+-----+-------+-----+------+--------+-----+-------+-------+--------+

|15   |  100  |  "  | 1,10 |  1,46  |  "  |  0,70 |  0,35 |        |

+-----+-------+-----+------+--------+-----+-------+-------+--------+

|16   |  300  |  "  | 1,05 |  1,50  |  "  |  0,80 |  0,40 |        |

+-----+-------+-----+------+--------+-----+-------+-------+--------+

|17   |  600  |  "  | 1,03 |  1,37  |  "  |  0,90 |  0,45 |        |

+-----+-------+-----+------+--------+-----+-------+-------+--------+

|18   |  1000 |  "  | 1,00 |  1,33  |  "  |  1,00 |  0,50 |        |

+-----+-------+-----+------+--------+-----+-------+-------+--------+

Pastaba: 1. Koeficientai amax ir amin yra sąlyginiai, todėl  gali

būti  pakeisti priklausomai nuo pramonės darbo ir kitų  konkrečių

sąlygų intervalu amax = 1,2+1,4; amin = 0,4+0,6.

2.  Koeficientas  bmin  negali būti mažesnis už  0,10,   nes

vandens  netektis  naktį nebūna mažesnė už 5% vidutinio   debito.

Koeficientas  "b"  kiekvienai  zonai ar  siurblinei  toks,   kokį

gyventojų skaičių ji aprėpia.

13.13.  Miesto  ar  miestelio  didžiausias  geriamojo   vandens

reikmės valandos debitas:

(Qh.max)suma = /Qh.gyv.max + (Qh.drb.max + Qh.gmb.max) x kns/ x

x  kvnd (m3/h)

Didžiausias   gesinant  gaisrus  geriamojo  vandens    reikmės

valandos debitas:

(Qh.max)bdr = (Qh.max)sum + (Qh.max)gsr. (m3/h)

Miesto  ar  miestelio  visų  pramonės ir  žemės  ūkio   įmonių

didžiausieji valandos vandens debitų nesutapimo koeficientas kns.

Jis gyvuoja nuo 1 iki 0,8.

Orientacinės kns reikšmės:

-  kai  kelių  įmonių debitų (Qh.drb.max +  Qh.gmb.max)   suma

neviršija 300 m3/h ir įmonių skaičius mažesnis arba lygus 3,  tai

kns = 1,0.

- kai debitų (Qh.drb.max + Qh.gmb.max) suma viršija 1000 m3/h,

tai kns = 0,8.

-    tarpiniams   valandos   debitams   kns      skaičiuojamas

interpoliuojant.

13.14. Vandens kiekių santrauka daroma 13 ir 14 lentelėse.

14. SKAIČIUOJAMIEJI NUOTEKŲ DEBITAI

14.1.  Miesto,  miestelio ar rajono užterštų nuotekų   debitai

skaičiuojami  analogiškai vandens debitams. Taikomos tos   pačios

vandens  vartojimo  normos. Įvertinama  infiltracija   (gruntinio

vandens  patekimas į tinklus, ištėkiai iš vandentiekio čiaupų  ir

kt.) į nuotekų tinklus. Ji siekia 12% (Kinf = 1,12). Skaičiuojant

didžiausius  paros debitus, taikomas buitinių nuotekų  netolygumo

paros koeficientas kd.max = 1,2 + 1,4.

14.2.  Vandenvalos įrenginių ir nuotekų siurblinių   pajėgumas

bei  tinklų skaičiuojamasis pralaidumas neturi būti mažesnis   už

metų didžiausią paros ir didžiausią valandos debitą.

14.3. Miesto, miestelio ar rajono didžiausias užterštų nuotekų

paros debitas:

(Qd.max)n.sum = ((Qd.gyv.max)n + (Qd.drb.max)n + (Qd.gmb.max)n)

kvdv (m3/d)

arba didžiausias užterštų ir normatyviniai švarių nuotekų debitas

(Qd.max)n.bdr = (Qd.max)n.sum + (Qd.Nr. max)n (m3/d)

čia

(Qd.gyv.max)n - gyvenamųjų ir viešųjų pastatų didžiausias

paros nuotekų kiekis arba gyventojų sąlyginis buitinių nuotekų

paros debitas (m3/d)

(Qd.drb.max)n - pramonės ir žemės ūkio įmonių didžiausias

buitinių nuotekų paros kiekis (m3/d)

(Qd.gmb.max)n - pramonės ir žemės ūkio įmonių didžiausias

gamybinių nuotekų paros kiekis (m3/d)

(Qd.Nr. max)n - pramonės įmonių normatyviniai švarių gamybinių

nuotekų didžiausias paros kiekis (m3/d)

kvdv - vandenvalos savas nuotekas įvertinantis koeficientas.

Jis priklauso nuo vandenvalos įrenginių technologijos.

Kai  nuotekos  valomos  mechaniškai  ir  dumblas    sausinamas

aikštelėse,  kvdv  = 1,03; kai nuotekos valomos  biologiškai   ir

dumblas   sausinamas   mechaniškai,  k  =  1,07.  Šie     dydžiai

priklausomai nuo konkrečių sąlygų, gali būti tikslinami.

14.4.  Miesto  ar  miestelio  didžiausias  užterštų    nuotekų

valandos debitas:

(Qh.max)n = /(Qh.gyv.max)n + ((Qh.drb.max)n + (Qh.gmb.max)n)

kįt x kns/ x kvdv (m3/d)

Didžiausieji tiek gamybinių užterštų, tiek įmonių buitinių

nuotekų valandos debitai skaičiuojami kaip atskirų objektų

didžiausių valandos debitų suma, įvedant nesutapimo koeficientą,

nurodytą p. 13.13.

kįt - lietaus ir polaidžio vandens įtekėjimo pro šulinių

dangčius koeficientas k=1,10.

14.5. Didžiausias gyventojų sąlyginis buitinių nuotekų paros

debitas:

(Qd.gyv.max)n = suma(i=1...n) qs1l.vid.i x Ui x kd.max.i x

kinf/1000 (m3/d)

Taip pat valandos debitas:

(Qh.gyv.max)n = 3,6 x (Qgyv.vid)n x kbdr.max x kįt (m3/h)

čia:

kbdr.max  -  nuotekų  didžiausio netolygumo  metų   valandomis

koeficientas. Jis atvirkščiai proporcingas vidutiniam sekundės

debitui.

(Qgyv.vid)n - nuotekų vidutinis sekundės debitas (1/s)

(Qgyv.vid)n  =  suma(i=1...n) qsąl.vid.i x Ui   kinf/(24x3600)

(1/s)

Vienodo apstatymo kvartalo ar rajono nuotekynės  projektavimui

yra nustatomas skaičiuojamasis sekundės debitas

(Qgyv.max)n = (Qgyv.vid)n x kbdr.max x kįt (1/s)

ir lyginamasis sekundės debitas

(Qlyg.)n = ((Qgyv.max)n)/A (1/s.ha)

čia

A - kvartalo ar rajono plotas (ha).

14.6. Bendras nuotekų netolygumo metų valandomis koeficientas.

12 lentelė

+-----+-------------------------+-------------------------------+

|Eil. |Nuotekų vidutinis        |Bendras netolygumo koeficientas|

|Nr.  |sekundės debitas (Qgyv.  +---------------+---------------+

|     |vid)n (1/s)              |kbdr.max       |kbdr.min       |

+-----+-------------------------+---------------+---------------+

|  1  |            2            |       3       |       4       |

+-----+-------------------------+---------------+---------------+

|1.   |           1,0           |      4,3      |      0,25     |

+-----+-------------------------+---------------+---------------+

|2.   |           1,5           |      3,7      |      0,27     |

+-----+-------------------------+---------------+---------------+

|3.   |           2,0           |      3,3      |      0,30     |

+-----+-------------------------+---------------+---------------+

|4.   |           3,0           |      2,9      |      0,34     |

+-----+-------------------------+---------------+---------------+

|5.   |           5,0           |      2,5      |      0,38     |

+-----+-------------------------+---------------+---------------+

|6.   |            10           |      2,1      |      0,45     |

+-----+-------------------------+---------------+---------------+

|7.   |            20           |      1,9      |      0,50     |

+-----+-------------------------+---------------+---------------+

|8.   |            50           |      1,7      |      0,55     |

+-----+-------------------------+---------------+---------------+

|9.   |           100           |      1,6      |      0,59     |

+-----+-------------------------+---------------+---------------+

|10.  |           300           |      1,55     |      0,62     |

+-----+-------------------------+---------------+---------------+

|11.  |           500           |      1,50     |      0,66     |

+-----+-------------------------+---------------+---------------+

|12.  |          1000           |      1,47     |      0,69     |

+-----+-------------------------+---------------+---------------+

|13.  |          3000           |      1,46     |      0,70     |

+-----+-------------------------+---------------+---------------+

|14.  |          5000           |      1,44     |      0,71     |

+-----+-------------------------+---------------+---------------+

Pastaba:     Tarpiniams     debitams     koeficientai     randami

interpoliuojant.

14.6. Nuotekų debitų santrauka daroma 15 ir 16 lentelėse.

___________

PRIEDAI

Gyvenamaisiais ir viešaisiais trobesiais apstatyto rajono

buitinio vandens reikmės

Pavyzdys

13 lentelė

+-----+------+----+-----------------------------------------------+

|Eil. |Van-  |Mato|                19.........metai               |

|Nr.  |dens  |vnt.+----+---------+----+-----+-------+----+--------+

|     |varto-|    |Kie-|Sąlyginė |Kd. |Kišt |Paros  |Kh. |Valandos|

|     |tojas |    |kis |buitinio |max |     |debitas|max |debitas |

|     |      |    |    |vandens  |    |     |Qd.max |    |Qh.max  |

|     |      |    |    |norma    |    |     |m3/d   |    |m3/h    |

|     |      |    |    |qsąl. vid|    |     |       |    |        |

|     |      |    |    |1/d.vnt  |    |     |       |    |        |

+-----+------+----+----+---------+----+-----+-------+----+--------+

|  1  |  2   |  3 |  4 |    5    |  6 |  7  |   8   |  9 |   10   |

+-----+------+----+----+---------+----+-----+-------+----+--------+

|  10 |  90  | 15 | 20 |    25   | 16 |  16 |  20   | 20 |   20   |

+-----+------+----+----+---------+----+-----+-------+----+--------+

|     |      |    |    |         |    |     |       |    |        |

lentelės tęsinys

+---------------------------------------------------------------+

|                        20.........metai                       |

+----+------------+------+------+-----------+------+------------+

|Kie-|Sąlyginė    |Kd.max|Kišt  |Paros      |Kh.max|Valandos    |

|kis |buitinio    |      |      |debitas    |      |debitas     |

|    |vandens     |      |      |Qd.max     |      |Qh.max      |

|    |norma qsąl. |      |      |m3/d       |      |m3/h        |

|    |vid         |      |      |           |      |            |

|    |1/d.vnt     |      |      |           |      |            |

+----+------------+------+------+-----------+------+------------+

| 11 |     12     |  13  |  14  |    15     |  16  |     17     |

+----+------------+------+------+-----------+------+------------+

| 20 |     25     |  20  |  20  |    20     |  20  |     20     |

+----+------------+------+------+-----------+------+------------+

|    |            |      |      |           |      |            |

Pramonės ar žemės ūkio įmonių geriamojo ir gamybinio vandens

didžiausieji debitai

14 lentelė

+----+------+-----------------------------------------------------------+

|Eil.|Van-  |                      19.........metai                     |

|Nr. |dens  +-------+----------+------------------+---------------------+

|    |varto-|Darbuo-|Buitiniams|Gamybiniams       |Iš viso              |

|    |tojas |tojų   |reikalams |reikalams         |                     |

|    |      |skai-  +----------+--------+---------+----------+----------+

|    |      |čius   |Geriamasis         |Gamybinis|Geriamasis|Geriamasis|

|    |      |Žm.    |                   |         |          |ir        |

|    |      |       |                   |         |          |gamybinis |

|    |      |       +----+----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+

|    |      |       |m3/d|m3/h|m3/d|m3/h|m3/d|m3/h|m3/d|m3/h |m3/d|m3/h |

+----+------+-------+----+----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+

|  1 |  2   |   3   |  4 |  5 | 6  |  7 |  8 |  9 | 10 |  11 | 12 |  13 |

+----+------+-------+----+----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+

| 10 |  80  |  15   | 14 | 14 |14  | 14 | 14 | 14 | 14 |  14 | 14 |  14 |

+----+------+-------+----+----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+

|    |      |       |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |

lentelės tęsinys

+---------------------------------------------------------------+

|                        20.........metai                       |

+--------+----------+---------------------+---------------------+

|Darbuo- |Buitiniams|Gamybiniams reikalams|Iš viso              |

|tojų    |reikalams |                     |                     |

|skai-   +----------+----------+----------+----------+----------+

|čius Žm.|Geriamasis           |Gamybinis |Geriamasis|Geriamasis|

|        |                     |          |          |ir        |

|        |                     |          |          |gamybinis |

|        +----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+

|        |m3/d|m3/h |m3/d|m3/h |m3/d|m3/h |m3/d|m3/h |m3/d|m3/h |

+--------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+

|   14   | 15 |  16 | 17 |  18 | 19 |  20 | 21 |  22 | 23 |  24 |

+--------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+

|   14   | 14 |  14 | 14 |  14 | 14 |  14 | 14 |  14 | 14 |  14 |

+--------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+

|        |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |

Gyvenamaisiais ir viešaisiais trobesiais apstatyto rajono

buitinių nuotekų debitai

15 lentelė

+----+------+-----+----------------------------------------------------+

|Eil.|Van-  |Mato |                  19.........metai                  |

|Nr. |dens  |vnt. +----+--------+----+------+---+-------+-------+------+

|    |varto-|     |Kie-|Sąlyginė|Kinf|Qd.vid|Kd.|Qd.max |Kbdrmax|Qh.max|

|    |tojas |     |kis |buitinių|    |m3/d  |max|m3/d   |       |m3/d  |

|    |      |     |    |nuotekų |    |      |   |       |       |      |

|    |      |     |    |norma   |    |      |   |       |       |      |

|    |      |     |    |qsąl.vid|    |      |   |       |       |      |

|    |      |     |    |1/d.vnt |    |      |   |       |       |      |

+----+------+-----+----+--------+----+------+---+-------+-------+------+

|  1 |  2   |  3  |  4 |    5   |  6 |  7   | 8 |   9   |  10   |  11  |

+----+------+-----+----+--------+----+------+---+-------+-------+------+

| 10 |  80  |  15 | 18 |   18   | 18 |  18  |18 |  18   |  18   |  18  |

+----+------+-----+----+--------+----+------+---+-------+-------+------+

|    |      |     |    |        |    |      |   |       |       |      |

lentelės tęsinys

+---------------------------------------------------------------+

|                        20.........metai                       |

+------+------------+----+-------+------+-------+--------+------+

|Kiekis|Sąlyginė    |Kinf|Qd.vid |Kd.max|Qd.max |Kbdrmax |Qh.max|

|      |buitinių    |    |m3/d   |      |m3/d   |        |m3/d  |

|      |nuotekų     |    |       |      |       |        |      |

|      |norma qsąl. |    |       |      |       |        |      |

|      |vid         |    |       |      |       |        |      |

|      |1/d.vnt     |    |       |      |       |        |      |

+------+------------+----+-------+------+-------+--------+------+

|  12  |     13     | 14 |  15   |  16  |  17   |   18   |  19  |

+------+------------+----+-------+------+-------+--------+------+

|  18  |     18     | 18 |  18   |  18  |  18   |   18   |  18  |

+------+------------+----+-------+------+-------+--------+------+

|      |            |    |       |      |       |        |      |

Pramonės ir žemės ūkio įmonių nuotekų debitai

16 lentelė

+----+------+--------------------------------------------------------------+

|Eil.|Van-  |                       19.........metai                       |

|Nr. |dens  +----------+---------+---------------------+-------------------+

|    |varto-|Darbuotojų|Buitinės |Gamybinės nuotekos   |Visos nuotekos     |

|    |tojas |skaičius  |nuotekos +---------+-----------+---------+---------+

|    |      |Žm.       |(Qdrb.   |Užterštos|Normatyviai|Užterštos|Gamybinės|

|    |      |          |max)n    |(Qgmb.   |švarios    |gamybinės|ir       |

|    |      |          |         |max)n    |(QNr. max)n|ir       |buitinės |

|    |      |          |         |         |           |buitinės |(Qsut.   |

|    |      |          |         |         |           |(Qsut.   |max)n.bdr|

|    |      |          |         |         |           |max)n.sum|         |

|    |      |          +----+----+----+----+----+------+----+----+----+----+

|    |      |          |m3/d|m3/h|m3/d|m3/h|m3/d|m3/h  |m3/d|m3/h|m3/d|m3/h|

+----+------+----------+----+----+----+----+----+------+----+----+----+----+

|  1 |  2   |    3     |  4 |  5 |  6 |  7 | 8  |   9  | 10 | 11 | 12 | 13 |

+----+------+----------+----+----+----+----+----+------+----+----+----+----+

| 10 |  80  |    14    | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  14  | 14 | 14 | 14 | 14 |

+----+------+----------+----+----+----+----+----+------+----+----+----+----+

|    |      |          |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |

lentelės tęsinys

+----------------------------------------------------------------+

|                        20.........metai                        |

+-------+----------+---------------------+-----------------------+

|Darbuo-|Buitinės  |Gamybinės nuotekos   |Visos nuotekos         |

|tojų   |nuotekos  +---------+-----------+----------+------------+

|skai-  |(Qdrb.max)|Užterštos|Normatyviai|Užterštos |Gamybinės ir|

|čius   |n         |(Qgmb.   |švarios    |gamybinės |buitinės    |

|Žm.    |          |max)n    |(QNr. max)n|ir        |(Qsut.max)n.|

|       |          |         |           |buitinės  |bdr         |

|       |          |         |           |(Qsut.max)|            |

|       |          |         |           |n.sum     |            |

|       +-----+----+----+----+----+------+-----+----+------+-----+

|       |m3/d |m3/h|m3/d|m3/h|m3/d|m3/h  |m3/d |m3/h|m3/d  |m3/h |

+-------+-----+----+----+----+----+------+-----+----+------+-----+

|  14   |  15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  20  |  21 | 22 |  23  |  24 |

+-------+-----+----+----+----+----+------+-----+----+------+-----+

|  14   |  14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  14  |  14 | 14 |  14  |  14 |

+-------+-----+----+----+----+----+------+-----+----+------+-----+

|       |     |    |    |    |    |      |     |    |      |     |

15. KAI KURIE MATAVIMO VIENETAI

17 lentelė

+--------------------+--------------------------------------------+

|Matuojamasis dydis  |Mato vienetas                               |

+-----------+--------+------------------------------+-------------+

|Pavadinimas|Žymė-   |Pavadinimas                   |Žymėjimas    |

|           |jimas   |                              |             |

+-----------+--------+------------------------------+-------------+

|Ilgis      |    l   |metras                        |m            |

|           |        |kilometras                    |km           |

+-----------+--------+------------------------------+-------------+

|Plotas     |    A   |kvadratinis metras            |m2           |

|           |        |hektaras                      |ha           |

+-----------+--------+------------------------------+-------------+

|Tūris      |    V   |kubinis metras                |m3           |

|           |        |litras                        |l            |

+-----------+--------+------------------------------+-------------+

|Laikas     |    t   |sekundė                       |s            |

|           |        |minutė                        |min          |

|           |        |valanda                       |h            |

|           |        |para                          |d            |

+-----------+--------+------------------------------+-------------+

|Masė       |    m   |gramas                        |g            |

|           |        |gramas aktyviojo dumblio sausų|gADSM        |

|           |        |medžiagų                      |             |

|           |        |gramas aktyviojo dumblio sausų|gADSBM       |

|           |        |bepelenių medžiagų            |             |

|           |        |kilogramas                    |kg           |

|           |        |tona                          |t            |

+-----------+--------+------------------------------+-------------+

|Slėgis     |    p   |paskalis                      |Pa           |

|           |        |(1Mpa= 10 kgf/cm2)            |             |

|           |        |(1Pa = 1 N/m2)                |             |

+-----------+--------+------------------------------+-------------+

|Jėga       |    F   |niutonas                      |N            |

|           |        |jėgos kilogramas              |kgf          |

|           |        |(1 kgf=10N)                   |             |

+-----------+--------+------------------------------+-------------+

|Darbas     |    W   |džaulis                       |J            |

+-----------+--------+------------------------------+-------------+

|Galia      |    N   |vatas                         |W            |

|           |        |(1W = 0,86 kkal/h)            |             |

+-----------+--------+------------------------------+-------------+

|Greitis    |    v   |metras per sekundę            |m/s          |

|           |        |kilometras per valandą        |km/h         |

+-----------+--------+------------------------------+-------------+

|Debitas    |    Q   |litras per sekundę            |l/s          |

|           |        |litras per valandą            |l/h          |

|           |        |litras per parą               |1/h          |

|           |        |kubinis metras per sekundę    |m3/s         |

|           |        |kubinis metras per valandą    |m3/h         |

|           |        |kubinis metras per parą       |m3/d         |

+-----------+--------+------------------------------+-------------+

|Temperatūra|    T   |kelvinas                      |K            |

|           |        |Celsijaus laipsnis            |oC           |

+-----------+--------+------------------------------+-------------+

|Aktyviojo  |    -   |miligramai BDS5 vienam gramui |MgBDS5/gADSM.|

|dumblio    |        |aktyviojo dumblio sausų       |d            |

|apkrova    |        |medžiagų per parą             |             |

+-----------+--------+------------------------------+-------------+

|Vienetinė  |    q   |litras per parą vienam        |l/d.vart     |

|vandens    |        |vartotojui                    |l/h.vart     |

|reikmė     |        |litras per valandą vienam     |             |

|           |        |vartotojui                    |             |

+-----------+--------+------------------------------+-------------+

16. VANDENTVARKOS INDEKSAI, RAŠYTINI PRIE RAIDINIŲ SIMBOLIŲ

18 lentelė

+-----------------------------+--------------------+------------+

|Prasmė                       |Lietuviški indeksai |SSSR normose|

|                             +----------+---------+naudojami   |

|                             |rašomi    |rašomi   |angliški    |

|                             |viršuje   |apačioje |indeksai    |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

|              1              |    2     |    3    |      4     |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

|Anijonito (tūris ar kt.)     |          |an       |            |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

|Apytakinis (debitas,         |apt       |         |cit         |

|siurblys)                    |          |         |            |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

|Aptarnavimo sferos (reikmė)  |          |asf      |            |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

|Atskyrimo (koeficientas)     |          |ats      |div         |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

|Bendrasis (koeficientas,     |bdr       |         |gan         |

|debitas)                     |          |         |            |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

|Beslėgis                     |          |bsl      |            |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

|Buitinis (vanduo)            |          |bt       |            |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

|Čiaupo (aukštis, slėgis)     |          |č        |            |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

|Darbuotojų (vandens reikmė)  |          |drb      |            |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

|Didžiausias                  |          |max      |max         |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

|Dumblo (kiekis, debitas)     |d         |         |si, sl, mud |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

|Dušų (skaičius, debitas)     |          |dš       |            |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

|Ekvivalentinis (skersmuo)    |          |e        |            |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

|Fiktyvusis                   |          |f        |            |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

|Filtro, filtravimo (greitis) |          |ftr      |            |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

|Gaisrinis (debitas, siurblys)|gsr       |         |            |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

|Galinis (proceso parametras) |          |g        |            |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

|Gamybos (reikmės)            |          |gmb      |            |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

|Garavimo (nuostoliai)        |          |gr       |            |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

|Geometrinis (aukštis)        |          |geom     |geom        |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

|Gyvenamasis pastatas         |          |gp       |            |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

|Gyventojų (reikmės)          |          |gyv.     |            |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

|Hidraulinių kelio nuostolių  |          |l        |            |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

|Hidraulinių nuostolių        |          |w        |            |

|(aukštis)                    |          |         |            |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

|Infiltracija                 |          |inf.     |            |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

|Išnešamasis (vanduo, dumblas)|          |išn      |            |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

|Išorės (parametras)          |          |išr      |            |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

|Ištekėjimo (parametras)      |          |iš       |ex          |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

|Ištėkis (netektis)           |          |išt      |            |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

|Įtekėjimo (parametras)       |          |įt       |en          |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

|Kanalo (parametras)          |          |kn       |can         |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

|Karštasis (vanduo)           |k         |         |h           |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

|Katijonito (tūris ar kt.)    |          |kat      |            |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

|Ketinis (debitas)            |          |k        |            |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

|Koagulianto (kiekis)         |kg        |         |            |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

|Koncentravimosi (trukmė)     |          |knc      |con         |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

|Laisvasis (slėgio aukštis)   |          |lsv      |f           |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

|Latako (parametras)          |          |lat      |can         |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

|Leistinasis (dydis)          |          |lst      |adm         |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

|Lietaus (debitas)            |lt        |         |            |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

|Lyginamasis                  |          |lyg.     |            |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

|Mazginis (debitas)           |          |m        |            |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

|Mažiausias                   |          |min      |min         |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

|Mišrusis (vanduo)            |mšr       |         |mix         |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

|Nesutapimas                  |          |ns       |            |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

|Normatyvinis                 |          |nr       |            |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

|Nuosėdų (tūris, debitas)     |nsd       |         |se          |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

|Nuotekų (debitas)            |n         |         |s           |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

|Oro (tūris, debitas)         |o         |         |air         |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

|Pamainos (reikmė)            |          |pam      |            |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

|Papildomasis (debitas)       |          |pp       |ad          |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

|Paprastasis (cechas,         |          |pc       |            |

|procesas)                    |          |         |            |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

|Paros (debitas)              |          |d        |d           |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

|Perteklinis                  |          |prt      |red         |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

|Plovimo (trukmė, debitas)    |          |pl       |            |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

|Pradinis (proceso parametras)|          |o        |            |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

|Prapūtimo (parametras)       |          |pr       |            |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

|Prietaiso (debitas)          |          |pt       |o           |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

|Purenimo (trukmė, debitas)   |          |prn      |            |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

|Regeneravimo (trukmė)        |          |rgn      |            |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

|Reguliuojamasis (parametras) |          |rg       |            |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

|Ribinis (parametras)         |          |rib      |lim         |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

|Sąlyginis (debitas)          |          |sąl.     |            |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

|Siurblinės (parametras)      |          |s        |            |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

|Siurblio (parametras)        |          |srb      |p           |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

|Siurbliuojamo vandens        |          |sbv      |np          |

|(debitas)                    |          |         |            |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

|Siurbliuojamų nuotekų        |          |sbn      |sp          |

|(debitas)                    |          |         |            |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

|Slėginis                     |          |slg      |            |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

|Suminis (debitas)            |sum       |         |tot         |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

|Sutelktinis (debitas)        |          |sut      |            |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

|Šaltasis (vanduo)            |š         |         |c           |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

|Šarmų (kiekis)               |šr        |         |            |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

|Tranzitinis (debitas)        |          |t        |            |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

|Tvarkymo (reikmės)           |          |tvr      |            |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

|Ūkinis (kanalas, debitas)    |ūkn       |         |cit         |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

|Valandos (debitas)           |          |h        |h           |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

|Vamzdžio (parametras)        |          |vmz      |pi          |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

|Vandentiekos (reikmės)       |          |vnd      |            |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

|Vandenvalos (reikmės)        |          |vdv      |            |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

|Vidaus (parametras)          |          |vd       |            |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

|Vidutinis                    |          |vid      |mid         |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

|Viešasis pastatas            |          |vp       |            |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

|Viešoji vieta                |          |vv       |            |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

|Vietinės pramonės (reikmės)  |          |vpr      |            |

+-----------------------------+----------+---------+------------+

18. KAI KURIE VANDENTVARKOS ŽYMĖJIMAI

19 lentelė

+----+---------------+-------+----+-----------------------------------------------------------+

|Eil.|Pavadinimas    |Ženklas|Mato|                   Sutartiniai žymėjimai                   |

|Nr. |               |       |vnt.+-----------------------------------------------------------+

|    |               |       |    |                 Indeksas, rašomas viršuje                 |

|    |               |       |    +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

|    |               |       |    |sum  |h    |š    |n    |bdn  |apt  |ūkn  |lt   |mišr |gsr  |

+----+---------------+-------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

|  1 |       2       |   3   |  4 |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |

+----+---------------+-------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

|1.  |Didžiausia     |qmax   |1/d.|qmax |qmax |qmax |qmax |     |     |     |     |     |     |

|    |vandens reikmės|       |vnt |(sum)|(k)  |(š)  |(n)  |     |     |     |     |     |     |

|    |bei nuotekų    |       |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    |paros norma    |       |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

+----+---------------+-------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

|2.  |Vidutinė per   |qvid   |-"- |qvid |qvid |qvid |qvid |     |     |     |     |     |     |

|    |metus vandens  |       |    |(sum)|(k)  |(š)  |(n)  |     |     |     |     |     |     |

|    |reikmės bei    |       |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    |nuotekų paros  |       |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    |norma          |       |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

+----+---------------+-------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

|3.  |Didžiausia     |qh.max |1/h.|qh.  |qh.  |qh.  |qh.  |     |     |     |     |     |     |

|    |vandens reikmės|       |vnt |max  |max  |max  |max  |     |     |     |     |     |     |

|    |bei nuotekų    |       |    |(sum)|(k)  |(š)  |(n)  |     |     |     |     |     |     |

|    |valandos norma |       |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

+----+---------------+-------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

|4.  |Didžiausias per|Qd.max |m3/d|Qd.  |     |     |     |Qd.  |     |Qd.  |     |     |     |

|    |metus vandens  |       |    |max  |     |     |     |max  |     |max  |     |     |     |

|    |reikmės paros  |       |    |(sum)|     |     |     |(bdr)|     |(ūkn)|     |     |     |

|    |debitas        |       |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

+----+---------------+-------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

|5.  |Didžiausias per|Qd.max |-"- |Qd.  |     |     |Qd.  |Qd.  |     |Qd.  |     |     |     |

|    |metus nuotekų  |(n)    |    |max  |     |     |max  |max  |     |max  |     |     |     |

|    |paros debitas  |       |    |(n.  |     |     |(n)  |(n.  |     |(n.  |     |     |     |

|    |               |       |    |sum) |     |     |     |bdr) |     |ūkn) |     |     |     |

+----+---------------+-------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

|6.  |Vidutinis per  |Qd.vid |-"- |Qd.  |     |     |     |Qd.  |Qd.  |Qd.  |     |     |     |

|    |metus vandens  |       |    |vid  |     |     |     |vid  |vid  |vid  |     |     |     |

|    |reikmės paros  |       |    |(sum)|     |     |     |(bdr)|(apt)|(ūkn)|     |     |     |

|    |debitas        |       |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

+----+---------------+-------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

|7.  |Vidutinis per  |Qd.vid |-"- |Qd.  |     |     |Qd.  |Qd.  |     |Qd.  |     |     |     |

|    |metus nuotekų  |(n)    |    |vid  |     |     |vid  |vid  |     |vid  |     |     |     |

|    |paros debitas  |       |    |(n.  |     |     |(n)  |(n.  |     |(n.  |     |     |     |

|    |               |       |    |sum) |     |     |     |bdr) |     |ūkn) |     |     |     |

+----+---------------+-------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

|8.  |Mažiausias per |Qd.min |-"- |Qd.  |     |     |     |Qd.  |     |Qd.  |     |     |     |

|    |metus vandens  |       |    |min  |     |     |     |min  |     |min  |     |     |     |

|    |reikmės paros  |       |    |(sum)|     |     |     |(bdr)|     |(ūkn)|     |     |     |

|    |debitas        |       |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

+----+---------------+-------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

|9.  |Didžiausias    |Qh.max |m3/h|Qh.  |Qh.  |Qh.  |     |Qh.  |Qh.  |Qh.  |     |     |Qh.  |

|    |vandens        |       |    |max  |max  |max  |     |max  |max  |max  |     |     |max  |

|    |valandos       |       |    |(sum)|(k)  |(š)  |     |(bdr)|(apt)|(ūkn)|     |     |(gar)|

|    |debitas        |       |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

+----+---------------+-------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

|10. |Didžiausias    |Qh.max |-"- |Qh.  |     |     |Qh.  |Qh.  |     |Qh.  |Qh.  |Qh.  |     |

|    |nuotekų        |(n)    |    |max  |     |     |max  |max  |     |max  |max  |max  |     |

|    |valandos       |       |    |(n.  |     |     |(n)  |(n.  |     |(n.  |(n.  |(n.  |     |

|    |debitas        |       |    |sum) |     |     |     |bdr) |     |ūkn) |lt)  |mrš) |     |

+----+---------------+-------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

|11. |Vidutinis      |Qh.vid |-"- |Qh.  |Qh.  |Qh.  |     |Qh.  |Qh.  |Qh.  |     |     |     |

|    |vandens        |       |    |vid  |vid  |vid  |     |vid  |vid  |vid  |     |     |     |

|    |valandos       |       |    |(sum)|(k)  |(š)  |     |(bdr)|(apt)|(ūkn)|     |     |     |

|    |debitas        |       |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

+----+---------------+-------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

|12. |Vidutinis      |Qh.vid |-"- |Qh.  |     |     |Qh.  |Qh.  |     |Qh.  |Qh.  |Qh.  |     |

|    |nuotekų        |(n)    |    |vid  |     |     |vid  |vid  |     |vid  |vid  |vid  |     |

|    |valandos       |       |    |(n.  |     |     |(n)  |(n.  |     |(n.  |(n.  |(n.  |     |

|    |debitas        |       |    |sum) |     |     |     |bdr) |     |ūkn) |lt)  |mšr) |     |

+----+---------------+-------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

|13. |Mažiausias     |Qh.min |-"- |Qh.  |Qh.  |Qh.  |     |Qh.  |Qh.  |Qh.  |     |     |     |

|    |vandens        |       |    |min  |min  |min  |     |min  |min  |min  |     |     |     |

|    |valandos       |       |    |(sum)|(k)  |(š)  |     |(bdr)|(apt)|(ūkn)|     |     |     |

|    |debitas        |       |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

+----+---------------+-------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

|14. |Skaičiuojamasis|Qmax   |1/s |Qmax |Qmax |Qmax |     |Qmax |Qmax |Qmax |     |     |Qmax |

|    |vandens        |       |    |(sum)|(k)  |(š)  |     |(bdr)|(apt)|(ūkn)|     |     |(gar)|

|    |sekundės       |       |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    |debitas        |       |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

+----+---------------+-------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

|15. |Skaičiuojamasis|Qmax(n)|1/s |Qmax |     |     |Qmax |Qmax |     |Qmax |Qmax |Qmax |     |

|    |nuotekų        |       |    |(n.  |     |     |(n)  |(n.  |     |(n.  |(n.  |(n.  |     |

|    |sekundės       |       |    |sum) |     |     |     |bdr) |     |ūkn) |lt)  |mšr) |     |

|    |debitas        |       |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

+----+---------------+-------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

|16. |Vidutinis      |Qvid(n)|-"- |Qvid |     |     |Qvid |     |     |     |     |     |     |

|    |nuotekų        |       |    |(n.  |     |     |(n)  |     |     |     |     |     |     |

|    |sekundės       |       |    |sum) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    |debitas        |       |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

+----+---------------+-------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

|17. |Mažiausias     |Qmin   |-"- |Qmin |     |     |     |Qmin |     |Qmin |     |     |     |

|    |vandens        |       |    |(sum)|     |     |     |(bdr)|     |(ūkn)|     |     |     |

|    |sekundės       |       |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    |debitas        |       |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

+----+---------------+-------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

|18. |Sanitarinio    |qh.pt. |1/h |qh.  |qh.  |qh.  |qh.  |     |     |     |     |     |     |

|    |prietaiso      |       |    |pt   |pt(k)|pt(š)|pt(n)|     |     |     |     |     |     |

|    |vienetinis     |       |    |(sum)|     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    |valandos       |       |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    |debitas        |       |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

+----+---------------+-------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

|19. |Sanitarinio    |qpt    |1/s |qpt  |qpt  |qpt  |qpt  |     |     |     |     |     |     |

|    |prietaiso      |       |    |(sum)|(k)  |(š)  |(n)  |     |     |     |     |     |     |

|    |vienetinis     |       |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    |sekundės       |       |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    |debitas        |       |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

+----+---------------+-------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

LITERATŪRA

1. A. Sakalauskas ir kt. "Vandentiekis" Vilnius, 1982

2. B. Petrulis, S. Vabalevičius "Gyvenviečių vandentiekis   ir

kanalizacija". Vilnius, 1962

3.  F.  A.  Šaveliof i dr.  "Vodosnabženyje  bolšych   gorodov

zarubežnych stran" maskva, 1987.

4.  Statybos normos ir taisyklės SN ir T

2.04.01-85;  2.04.02-84; 2.04.03-85

5.  VNII  VODGEO,  Ukrupnennyje   normy  vodopotreblenija    i

vodootvedenija  dlia rozličnych otraslej promyšlennosti"  Maskva,

1982.

_______________

©1996-2006 Teisinės informacijos centras